Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului

cu privire la aprobarea Regulamentelor privind

cerințele de etichetre energetică a produselor cu impact energetic

Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

- Dispoziţii generale și domeniul de aplicare

1. Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur (în continuare - regulament) este elaborat în conformitate  Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic (Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014).

2. Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur transpune Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2012 al Comisiei din 1.03.2012 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la cerințele de etichetare energetică a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur.

3. Scopul regulamentului constitue stabilirea cerințelor privind etichetarea și  furnizarea de informații suplimentare despre uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la rețeaua electrică sau cu gaz și uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur încorporate, inclusiv cele vîndute pentru utilizări altele decît cele casnice.

4. Prezentul regulament nu se aplică mașinilor combinate de spălat și uscat rufe de uz casnic și storcătoarelor centrifugale.

# Noţiuni şi definiţii

5. În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:

|  | uscător de rufe de uz casnic cu tambur - aparat în care produsele textile sunt uscate prin învîrtire într-un tambur rotativ prin care trece un flux de aer cald și care este destinat în principal utilizării în scopuri neprofesionale; |
| --- | --- |

|  | uscător de rufe de uz casnic încorporat cu tambur - uscător de rufe de uz casnic cu tambur destinat instalării într-un dulap, într-o nișă special prevăzută în perete sau în alt loc similar și care necesită finisare de mobilier; |
| --- | --- |

|  | mașină combinată de spălat și uscat rufe de uz casnic - mașină de spălat de uz casnic care include atît o funcție de stoarcere prin centrifugare, cît și o modalitate de uscare a produselor textile, de obicei prin încălzire și rotație; |
| --- | --- |

|  | storcător centrifugal sau uscător centrifugal - aparat în care apa este eliminată din produsele textile printr-o acțiune centrifugală realizată în interiorul unui tambur rotativ și este scursă printr-o pompă automată, aparat destinat în principal utilizării neprofesionale; |
| --- | --- |

|  | uscător de rufe cu tambur cu ventilație - uscător cu tambur care absoarbe aer proaspăt, îl suflă peste produsele textile și elimină aerul umed rezultat în încăpere sau în exterior; |
| --- | --- |

|  | uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare - uscător cu tambur care include un dispozitiv, acționînd fie prin condensare, fie prin alte mijloace, pentru eliminarea umezelii din aerul utilizat în procesul de uscare; |
| --- | --- |

|  | uscător de rufe automat cu tambur - uscător de rufe cu tambur care oprește procesul de uscare atunci cînd detectează un anumit conținut de umezeală al încărcăturii; |
| --- | --- |

|  | uscător de rufe neautomat cu tambur - uscător de rufe cu tambur care oprește procesul de uscare după o perioadă predefinită, controlată de un temporizator, dar care poate fi oprit și manual; uscător de rufe de uz casnic cu tambur echivalent - un model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur introdus pe piață care are aceeași capacitate nominală, aceleași caracteristici tehnice și de performanță, același consum de energie, aceeași eficiență a condensării, dacă este cazul, aceeași durată a programului standard pentru bumbac și aceleași emisii de zgomot transmis prin aer ca un alt model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, introdus pe piață cu un cod comercial diferit de același furnizor; |
| --- | --- |

|  | program - o serie de operațiuni predefinite pentru uscarea anumitor tipuri de textile; |
| --- | --- |

|  | ciclu - un proces complet de uscare, astfel cum este definit pentru programul selectat; |
| --- | --- |

|  | durata programului - timpul din momentul inițierii programului pînă la finalizarea programului, fără a se lua în calcul întîrzierile programate de utilizator; |
| --- | --- |

|  | capacitate nominală - cantitatea maximă, în kilograme, de produse textile uscate de un anume tip indicată de furnizor, în trepte de 0,5 kg, care poate fi prelucrată într-un uscător de rufe de uz casnic cu tambur utilizînd programul selectat, atunci cînd acesta este încărcat în conformitate cu instrucțiunile furnizorului; |
| --- | --- |

|  | încărcătură parțială - jumătate din capacitatea nominală, pentru un anumit program al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur; |
| --- | --- |

|  | eficiența condensării - raportul dintre masa de apă condensată de un uscător cu tambur cu acțiune de condensare și masa de apă eliminată din încărcătură la sfîrșitul unui ciclu; |
| --- | --- |

|  | modul oprit - situația în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este dezactivat de la comenzile sau butoanele aparatului accesibile utilizatorului final și destinate a fi utilizate de acesta, în cadrul funcționării normale, în scopul de a obține consumul cel mai scăzut de putere care poate dura pentru o perioadă nedefinită atunci cînd uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este conectat la o sursă de curent electric și utilizat în conformitate cu instrucțiunile producătorului; dacă nu există comenzi sau butoane accesibile utilizatorului final, „mod oprit” înseamnă situația în care se află uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur atunci cînd revine singur la un consum de putere în regim staționar; |
| --- | --- |

|  | modul inactiv - modul în care consumul de putere este cel mai scăzut, acesta putînd dura o perioadă nedefinită după încheierea programului, fără intervenții din partea utilizatorului final în afara descărcării uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur; |
| --- | --- |

|  | utilizator final - un consumator care cumpără sau care se preconizează că va cumpăra un uscător de rufe de uz casnic cu tambur; |
| --- | --- |

|  | punct de vînzare - un loc unde uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur sunt expuse sau oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate; |
| --- | --- |

|  | program standard pentru bumbac - ciclul de uscare a rufelor din bumbac cu o umiditate inițială a încărcăturii de 60 % pînă la atingerea unei umidități de 0 %. |
| --- | --- |

- Responsabilitățile furnizorilor şi distribuitorilor

6. Furnizorii:

| a) | asigură că fiecare uscător de rufe de uz casnic cu tambur este prevăzut cu o etichetă imprimată conform formatului din anexa nr. 1, conținînd informațiile stabilite în anexa corespunzătoare; |
| --- | --- |
| b) | pun la dispoziție o fișă a produsului conform anexei nr.2; |
| c) | pun, documentația tehnică prevăzută în anexa nr. 3, la cerere Agenției pentru Protecția Consumatorilor și/sau autorităților publice centrale corespunzătoare; |
| d) | includ clasa de eficiență energetic în toate reclamele pentru un model specific de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, în cazul în care acestea prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț; |
| e) | includ clasa de eficiență energetic în toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, care descriu parametrii tehnici specifici modelului respectiv. |

7. Distribuitorii:

| a) | asigură că la punctul de vînzare, fiecare uscător de rufe de uz casnic cu tambur este prevăzut cu eticheta pusă la dispoziție de furnizor în conformitate cu pct. 6, lit. a), pe partea exterioară frontală sau superioară a produsului, astfel încît aceasta să fie clar vizibilă; |
| --- | --- |
| b) | asigură că uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate, fără ca utilizatorul final să aibă posibilitatea de a vedea produsul expus, în conformitate cu art. 11 al Legii nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impat energetic, sunt însoțite la comercializare de informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexa nr. 4 la prezentul regulament; |
| c) | includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică în toate reclamele pentru un model specific de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, dacă acestea prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț; |
| d) | includ o mențiune privind clasa de eficiență energetică în toate materialele promoționale tehnice referitoare la un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur care descriu parametrii tehnici specifici acestuia model. |

- Metode de măsurare

8. Informațiile care urmează să fie furnizate în temeiul pct. 6 și 7 se obțin prin intermediul unor proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație,  recunoscute.

- Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

9. Autoritățile publice centrale corespunzătoare aplică procedura stabilită în anexa nr. 5 pentru evaluarea conformității în ceea ce privește valorile declarate pentru clasa de eficiență energetică, consumul de energie pe ciclu, clasa de eficiență a condensării, dacă este cazul, capacitatea nominală, consumul de putere în „modul oprit” și în „modul inactiv”, durata modului inactiv, durata programului, precum și emisiile de zgomot transmis prin aer.

- Dispoziții tranzitorii

12. Pct. 6, lit. d) și e), pct. 7, lit. b), c) și d) nu se aplică reclamelor imprimate și materialelor promoționale tehnice imprimate, publicate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

13. Cerințele prezentului regulament nu se aplică uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur plasate pe piață sau oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire la

cerințele de etichetare energetică

a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

ETICHETA

1. Etichetă pentru uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație

  - Următoarele informaţii trebuie incluse pe eticheta uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație:

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului (codul, de obicei alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur de alte modele cu aceeaşi marcă de comerţ sau aceeaşi denumire a furnizorului);

- clasa de eficienţă energetică, astfel cum este definită în pct. 1, anexa VI; vîrful săgeţii care indică clasa de eficienţă energetică a uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur trebuie plasat la aceeaşi înălţime ca vîrful săgeţii clasei relevante de eficienţă energetică;

- consumul anual ponderat de energie (AEC) în kWh/an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg şi calculat în conformitate cu anexa VII;

- informaţii privind tipul de uscător de rufe de uz casnic cu tambur;

- durata ciclului corespunzătoare programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute, rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

- capacitatea nominală, în kg, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

- nivelul de putere acustică (medie ponderată - LWA) în cursul fazei de uscare, în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă, exprimate în dB şi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

  - Modelul etichetei pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilaţie trebuie să se conformeze pct. 4 din prezenta anexă. Dacă unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ corespunzător al Republicii Moldova, poate fi adăugată o copie a acesteia.

- Etichetă pentru uscător de rufe cu tambur cu acțiune de condensare

  - Pe lîngă informaţiile enumerate la pct.1, subpct.1, eticheta pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare trebuie să includă:

IX  clasa de eficienţă a condensării, în conformitate cu anexa VI, pct. 2.

  - Modelul etichetei pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare trebuie să se conformeze pct. 3 din prezenta anexă. Dacă unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică”, în temeiul cadrului normativ corespunzător al Republicii Moldova, se poate adăuga o copie a acesteia.

- Eticheta pentru uscator de rufe cu tambur alimentat cu gaz

  - Informaţiile prevăzute la pct.1, subpct.1 se includ în eticheta pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz.

  - Modelul etichetei pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz trebuie să se conformeze pct. 4 din prezenta anexă. Dacă unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică”, în temeiul cadrului normativ corespunzător al Republicii Moldova, poate fi adăugată o copie a acesteia.

- Designul etichetei

  - Pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilaţie, designul etichetei este următorul:

Unde:

- eticheta trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 110 mm şi o înălţime de cel puţin 220 mm. In cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conţinutul acesteia trebuie să fie proporţional specificaţiilor de mai sus;

- fondul este alb;

- culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben şi negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- conturul etichetei: 5 pt - culoare: cian 100 % - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- logo - culori: X-80-00-00 şi 00-00-X-00;

- eticheta energetică: culoare: X-00-00-00. Pictograma, aşa cum este reprezentată; Logo regiune şi logo energie (combinate): lăţime: 92 mm, înălţime: 17 mm;

- linia de sub logouri: 1 pt - culoare: cian 100 % - lungime: 92,5 mm;

- scara A-G:

- săgeată: înălţime: 7 mm, spaţiu liber: 0,75 mm - culori:

- clasa superioară: X-00-X-00;

- clasa a doua: 70-00-X-00;

- clasa a treia: 30-00-X-00;

- clasa a patra: 00-00-X-00;

- clasa a cincea: 00-30-X-00;

- clasa a şasea: 00-70-X-00;

- ultima clasă: 00-X-X-00;

- text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rînd;

- clasa de eficienţă energetică:

- săgeată: lăţime: 26 mm, înălţime: 14 mm, 100% negru;

- text: calibri aldin 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rînd;

- energie:

- text: calibri normal 11 pt, majuscule, 100% negru;

- consumul anual ponderat de energie:

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri aldin 30 pt, 100% negru;

- a doua linie: calibri normal 14 pt, 100% negru;

- tipul uscătorului de rufe de uz casnic: —	pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- durata ciclului:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 100% negru;

- capacitatea nominală:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 100% negru;

- nivelul de putere acustică:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 100% negru;

- asterisc: calibri normal 6 pt, 100% negru;

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului;

15) identificatorul de model al furnizorului;

16) denumirea sau marca de comerţ a furnizorului şi identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spaţiu de 92x15 mm;

17)numărul regulamentului: calibri aldin 9 pt, 100% negru

  - Pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare, designul etichetei este:

Unde:

- eticheta trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 110 mm şi o înălţime de cel puţin 220 mm. In cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conţinutul acesteia trebuie să fie proporţional specificaţiilor de mai sus;

- fondul este alb;

- culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben şi negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

- conturul etichetei: 5 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm.

- logo - culori: X-80-00-00 şi 00-00-X-00;

- eticheta energetică: culoare: X-00-00-00. Pictograma, aşa cum este reprezentată; logo regionalşi logo energie (combinate): lăţime: 92 mm, înălţime: 17 mm;

- linia de sub logouri: 1 pt - culoare: cian 100% - lungime: 92,5 mm;

- scara A-G:

- săgeată: înălţime: 7 mm, spaţiu liber: 0,75 mm - culori:

clasa superioară: X-00-X-00;

clasa a doua: 70-00-X-00;

clasa a treia: 30-00-X-00;

clasa a patra: 00-00-X-00;

clasa a cincea: 00-30-X-00;

clasa a şasea: 00-70-X-00;

ultima clasă: 00-X-X-00;

- text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rînd;

- clasa de eficienţă energetică:

- săgeată: lăţime: 26 mm, înălţime: 14 mm, 100% negru;

text: calibri aldin 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rînd;

- energie:

- text: calibri normal 11 pt, majuscule, 100% negru;

- consumul anual ponderat de energie:

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3.5 mm;

- valoare: calibri aldin 30 pt, 100% negru;

- a doua linie: calibri normal 14 pt, 100% negru;

- tipul uscătorului de rufe de uz casnic:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- durata ciclului:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite:

3,5mm.;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 10 % negru;

- capacitatea nominală:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 100% negru;

- nivelul de putere acustică:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 100% negru;

- asterisc: calibri normal 6 pt, 100% negru;

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului;

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului şi identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze  într-un spaţiu de 92x15 mm;

- numărul regulamentului: calibri aldin 9 pt, 100% negru.

- clasa de eficienţă a condensării:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri normal 16 pt, scară orizontală 75%, 100% negru şi calibri aldin 22 pt, scară orizontală 75%, 100% negru.

4.3.  Pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, designul etichetei este:

Unde:

- eticheta trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 110 mm şi o înălţime de cel puţin 220 mm. In cazul în care eticheta este imprimată într-un format mai mare, conţinutul său trebuie să fie proporţional cu specificaţiile de mai sus;

- fondul este alb;

- culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben şi negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru;

- eticheta trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- conturul etichetei: 5 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm.

- logo- culori: X-80-00-00 şi 00-00-X-00;

- eticheta energetică: culoare: X-00-00-00. Pictograma, aşa cum este reprezentată; logo regional şi logo energie (combinate): lăţime: 92 mm, înălţime: 17 mm;

- linia de sub logouri: 1 pt - culoare: cian 100% - lungime: 92,5 mm;

- scara A-G:

- săgeată: înălţime: 7 mm, spaţiu liber: 0,75 mm - culori:

- clasa superioară: X-00-X-00;

- clasa a doua: 70-00-X-00;

- clasa a treia: 30-00-X-00;

- clasa a patra: 00-00-X-00;

- clasa a cincea: 00-30-X-00;

- clasa a şasea: 00-70-X-00;

- ultima clasă: 00-X-X-00;

- text: calibri aldin 18 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 12 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rînd;

- clasa de eficienţă energetică:

- săgeată: lăţime: 26 mm, înălţime: 14 mm, 100% negru;

- text: calibri aldin 29 pt, majuscule de culoare albă; simbolurile „+”: calibri aldin 18 pt, de culoare albă, aliniate pe un singur rînd;

- energie:

- text: calibri normal 11 pt, majuscule, 100% negru;

- consumul anual ponderat de energie:

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3.5 mm;

- valoare: calibri aldin 30 pt, 100% negru;

- a doua linie: calibri normal 14 pt, 100% negru;

- tipul uscătorului de rufe de uz casnic:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- durata ciclului:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite:

3,5mm.;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 100% negru;

- capacitatea nominală:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 100 % negru;

- nivelul de putere acustică:

- pictograma, aşa cum este reprezentată;

- chenar: 2 pt - culoare: cian 100% - colţuri rotunjite: 3,5 mm;

- valoare: calibri aldin 24 pt, 100% negru; şi calibri normal 16 pt, 100% negru;

- asterisc: calibri normal 6 pt, 100 % negru;

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului;

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului şi identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spaţiu de 92x15 mm;

- numărul regulamentului: calibri aldin 9 pt, 100% negru.

Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la

cerințele de etichetare energetică

a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Fişa produsului

- Informaţiile din fişa produsului aferentă uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur trebuie prezentate în următoarea ordine şi trebuie incluse în broşura produsului sau în celelalte documente furnizate odată cu produsul:

- denumirea sau marca de comerţ a furnizorului;

- identificatorul de model al furnizorului (codul alfanumeric, prin care se distinge un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur de alte modele cu aceeaşi marcă sau aceeaşi denumire a furnizorului);

- capacitatea nominală, în kg de rufe din bumbac, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

- precizarea tipului de uscător de rufe de uz casnic cu tambur: cu ventilaţie, cu acţiune de condensare sau alimentat cu gaz;

- clasa de eficienţă energetică, în conformitate cu pct.1, anexa VI;

- pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la reţeaua electrică:

- consumul anual ponderat de energie (AEc), rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie “X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă şi parţială, şi pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz:

- consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie “X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă şi parţială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

- consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie “X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă şi parţială şi pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

- dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul automat sau neautomat;

- în cazul în care uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur a primit o „etichetă ecologică”, în temeiul cadrului normativ corespunzător al Republicii Moldova, se poate include această informaţie;

- consumul de energie (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială;

j)  consumul de putere al modului oprit (Po) şi al modului inactiv (P) în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

k) durata modului inactiv, dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este prevăzut cu un sistem de gestionare a energiei;

l) menţionarea faptului că „programul standard pentru bumbac” utilizat cu încărcătură completă şi parţială este ciclul standard de uscare la care se referă informaţiile de pe etichetă şi din fişă, că acesta este adecvat pentru uscarea rufelor din bumbac cu un grad normal de umiditate şi că acesta este cel mai eficient program pentru bumbac din punctul de vedere al consumului de energie.

m) durata ponderată (Tt) a „programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială”, exprimată în minute şi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă, precum şi durata „programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă” (Tdry) şi a „programului standard pentru bumbac cu încărcătură parţială” (Tdry1/2) exprimată în minute, rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

n) dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul cu acţiune de condensare, clasa de eficienţă a condensării, determinată în conformitate cu pct. 2, anexa VI, descrisă drept „clasa de eficienţă “X” a condensării pe o scară de la G (minimă) la A (maximă)”; această informaţie se poate exprima prin alte mijloace, cu condiţia să fie clar că scara este de la G (eficienţă minimă) la A (eficienţă maximă);

o) dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul cu acţiune de condensare, eficienţa medie a condensării Cdry şi Cdry1/2 a programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială, precum şi eficienţa ponderată a condensării (Ct) pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială”, exprimată ca procent şi rotunjită la cel mai apropiată valoare întreagă;

p) nivelul de putere acustică (medie ponderată - LWA), exprimate în dB şi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

q) dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este destinat să fie încorporat, o indicaţie în acest sens.

- O fişă poate fi valabilă pentru mai multe modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur furnizate de acelaşi furnizor.

Informaţiile cuprinse în fişă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie alb-negru. In acest caz, se includ şi informaţiile enumerate la pct.1 care nu apar pe etichetă

Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire la

cerințele de etichetare energetică

a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Documentaţia tehnică

- Documentaţia tehnică menţionată la pct. 6, lit. c) cuprinde:

- denumirea şi adresa furnizorului;

- o descriere generală a modelului de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, care să permită identificarea cu uşurinţă şi fără echivoc a acestuia;

- trimiterile, dup caz, la standardele conexe aplicate;

- celelalte standarde şi specificaţii tehnice aplicate, după caz;

- datele de identificare şi semnătura persoanei împuternicite să angajeze răspunderea furnizorului;

- parametrii tehnici pentru măsurători, după cum urmează:

- pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la reţeaua electrică:

consumul de energie (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială;

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz:

consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie “X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă şi parţială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului. ”;

consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el], rotunjit la o zecimală;  acesta este descris drept: „Consum de energie “X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă şi parţială şi pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

- consumul de putere în „modul oprit” şi în „modul inactiv”;

- durata programului pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă” Tdry şi pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură parţială” Tdry1/2, exprimată în minute şi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă;

- durata modului inactiv, dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este prevăzută cu un sistem de gestionare a energiei;

- dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul cu acţiune de condensare, eficienţa medie a condensării Cdry a programului standard pentru bumbac cu încărcătură maximă şi eficienţa medie a condensării a programului standard pentru bumbac cu încărcătură parţială Cdry1/2 ;

- nivelul de putere acustică.

- rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VII.

- În cazul în care informaţiile incluse în documentaţia tehnică pentru un anumit model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur au fost obţinute prin calcule pe baza modelului şi/sau prin extrapolare pornind de la alte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente, documentaţia trebuie să includă detalii ale acestor calcule şi/sau extrapolări şi ale testelor realizate de furnizori pentru a verifica acurateţea calculelor efectuate. Informaţiile trebuie să includă şi o listă a tuturor celorlalte modele de uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente pentru care aceste informaţii au fost obţinute în acelaşi fel.

Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire la

cerințele de etichetare energetică

a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Informaţii care trebuie furnizate în cazul în care utilizatorii finali nu au posibilitatea să vadă produsele expuse

- Informaţiile menţionate la pct. 7, lit. b) trebuie prezentate în următoarea ordine:

- capacitatea nominală, în kg de bumbac, în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

- precizarea tipului de uscător de rufe de uz casnic cu tambur: cu ventilaţie, cu acţiune de condensare sau alimentat cu gaz;

- clasa de eficienţă energetică, astfel cum este definită în pct.1, anexa VI;

- pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate de la reţeaua electrică:

- consumul anual ponderat de energie (AEc), rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, care trebuie exprimat după cum urmează: „Consum de energie “X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri standard de uscare efectuate cu programele standard pentru bumbac, cu încărcătură completă şi parţială, şi pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

pentru uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz:

- consumul anual ponderat de energie [AEc(gas)], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie “X” kWh-Gaz pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă şi parţială. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului”;

- consumul anual ponderat de energie [AEC(GAS)el], rotunjit la o zecimală; acesta este descris drept: „Consum de energie “X” kWh pe an, bazat pe 160 de cicluri de uscare efectuate cu programul standard pentru bumbac, cu încărcătură completă şi parţială şi pe consumul în modurile cu consum redus de putere. Consumul efectiv de energie depinde de modul de utilizare a aparatului.”;

- dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul automat sau neautomat;

- consumul de energie (Edry, Edry1/2, Egdry, Egdry1/2, Egdry,a Egdry1/2,a) al programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă şi parţială, rotunjit la două zecimale şi calculat în conformitate cu anexa VII;

- consumul de putere al modului oprit (P0) şi al modului inactiv (P1) în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă;

- durata programului, exprimată în minute şi rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă, pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură completă” (Tdry) şi pentru „programul standard pentru bumbac cu încărcătură parţială” (Tdry1/2), calculate în conformitate cu anexa VII;

- dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este unul cu acţiune de condensare, clasa de eficienţă a condensării în conformitate cu anexa VI,  pct. 2;

- nivelul de putere acustică (medie ponderată - LWA) în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimate în dB şi rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

- dacă uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este destinat să fie încorporat, o indicaţie în acest sens.

- În cazul în care se furnizează şi alte informaţii cuprinse în fişa produsului, acestea trebuie să respecte forma şi ordinea indicate în anexa II.

- Dimensiunea şi caracterele folosite pentru imprimarea sau pentru afişarea tuturor informaţiilor menţionate în prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestora.

Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire la

cerințele de etichetare energetică

a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieţei

În vederea asigurării şi a verificării conformităţii cu cerinţele din prezentul regulament, măsurătorile şi calculele se efectuează utilizînd standardele conexe, ale căror coduri de referinţă au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, sau alte metode fiabile, exacte şi reproductibile, care ţin cont de metodele general recunoscute de ultimă generaţie şi ale căror rezultate sunt considerate a avea un grad redus de incertitudine.

În vederea verificării conformităţii cu cerinţele stabilite la pct. 6 şi 7 ale regulamentului, se testează un singur uscător de rufe de uz casnic cu tambur. Dacă parametrii măsuraţi nu corespund valorilor declarate de furnizor, în limitele definite în tabelul 1, se efectuează măsurători la încă trei uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur. Media aritmetică a valorilor măsurate la aceste trei uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur trebuie să se înscrie în limitele definite în tabelul 1.

În caz contrar, se consideră că modelul şi toate celelalte uscătoare de rufe de uz casnic cu tambur echivalente nu respectă cerinţele pct. 6 şi 7 ale regulamentului.

Tabelul 1

| Parametru măsurat | Toleranţe de verificare |
| --- | --- |
| Consumul anual ponderat de energie | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală () a AEC cu mai mult de 6%. |
| Consumul ponderat de energie | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Et cu mai mult de 6%. |
| Eficienţa ponderată a condensării | Valoarea măsurată nu trebuie să fie mică decît valoarea nominală a Ct cu mai mult de 6%. |
| Durata ponderată a programului | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a Tt cu mai mult de 6%. |
| Consumul de energie în „modul oprit” şi în „modul inactiv” | Valoarea măsurată a consumului de putere Po şi P1, în cazul în care acesta este mai mare de 1,00 W, nu trebuie să depăşească valoarea nominală cu mai mult de 6%. Valoarea măsurată a consumului de putere Po şi P, în cazul în care acesta este de cel mult 1,00 W, nu trebuie să depăşească valoarea nominală cu mai mult de 0,10 W. |
| Durata modului inactiv | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală a T cu mai mult de 6%. |
| Nivelul de putere acustică LWA | Valoarea măsurată nu trebuie să depăşească valoarea nominală. |

„valoare nominală” înseamnă valoarea declarată de furnizor. Nivelul de 6 % al incertitudinii măsurătorilor reprezintă eroarea de testare în laborator acceptabilă în prezent la măsurarea parametrilor declaraţi cu ajutorul noii metode de măsurare utilizate pentru noile cerinţe în materie de etichetare/proiectare ecologică, inclusiv în cazul ciclurilor cu încărcătură completă şi parţială.

Anexa nr. 6 la Regulamentul cu privire la

cerințele de etichetare energetică

a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Clase de eficienţă energetică şi clase de eficienţă a condensării

- Clase de eficienţă energetică

Clasa de eficienţă energetică a unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur se determină în funcţie de indicele de eficienţă energetică (EEI) al acestuia indicat în tabelul 1.

Indicele de eficienţă energetică (EEI) al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur se determină în conformitate cu, pct. 1, anexa VII.

Tabelul 1

Clase de eficienţă energetic

| Clasă de eficienţă energetică | Indice de eficienţă energetică |
| --- | --- |
| A+++ (eficienţă maximă) | EEI < 24 |
| A++ | 24 ≤ EEI < 32 |
| A+ | 32 ≤ EEI < 42 |
| A | 42 ≤ EEI < 65 |
| B | 65 ≤ EEI < 76 |
| C | 76 ≤ EEI < 85 |
| D (eficienţă minimă) | 85≤ EEI |

- Clase de eficienţă a condensării

Clasa de eficienţă a condensării a unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare se determină în funcţie de indicele ponderat de condensare (Ct) al acestuia indicat în tabelul 2.

Eficienţa ponderată a condensării (Ct) a unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acţiune de condensare se determină în conformitate cu pct. 2, anexa VII.

Tabelul 2

Clase de eficienţă a condensării

| Clasa de eficienţă a condensării | Eficienţa ponderată a condensării |
| --- | --- |
| A (eficienţă maximă) | Ct > 90 |
| B | 80 < Ct ≤ 90 |
| C | 70 < Ct ≤ 80 |
| D | 60 < Ct ≤ 70 |
| E | 50 < Ct ≤ 60 |
| F | 40 < Ct ≤ 50 |
| G (eficienţă minimă) | Ct ≤ 40 |

Anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire la

cerințele de etichetare energetică

a uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur

Metoda de calculare a indicelui de eficiență energetică și a eficienței ponderate a condensării

- Calcularea indicelui de eficiență energetic

Pentru calcularea indicelui de eficiență energetică (EEI) al unui model de uscător de rufe de uz casnic cu tambur, se raportează consumul anual ponderat de energie al unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială, la consumul anual standard de energie al acestuia.

|  | Indicele de eficiență energetică (EEI) se calculează cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la prima zecimală: unde: AEC = consumul anual ponderat de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur; SAEC = consumul anual standard de energie al uscătorului de rufe de uz casnic cu tambur. |
| --- | --- |

|  | Consumul anual standard de energie (SAEC ) este calculat în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale: — pentru toate uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur fără ventilație: SAEC = 140 × c 0,8 — pentru uscătoarele de rufe de uz casnic cu tambur cu ventilație: unde: c este capacitatea nominală a uscătorului de rufe du tambur de uz casnic în cazul programului standard pentru bumbac; Tt este durata ponderată a programului în cazul programului standard pentru bumbac. |
| --- | --- |

|  | Consumul anual ponderat de energie (AEC ) se calculează în kWh/an cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale: (i) unde: Et - consumul ponderat de energie, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale; Po - puterea electrică în „modul oprit” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W și rotunjită la două zecimale; Pl - puterea electrică în „modul inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în W și rotunjită la două zecimale; Tt - durata ponderată a programului, exprimată în minute și rotunjită pînă la valoarea cea mai apropiată; 160 - numărul total de cicluri de uscare pe an. (ii) Atunci cînd uscătorul de rufe de uz casnic cu tambur este echipat cu un sistem de gestionare a energiei, trecând automat în „modul oprit” după încheierea programului, consumul anual ponderat de energie (AEC) se calculează ținând seama de durata reală a „modului inactiv”, în conformitate cu următoarea formulă: unde: Tl = T1 - durata „modului inactiv” în cazul programului standard pentru bumbac, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoaree întreagă. |
| --- | --- |

| d) | Durata ponderată a programului (Tt ) în cazul programului standard pentru bumbac se calculează în minute cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la cea mai apropiată valoare întreagă: Tt = (3 × Tdry + 4 × Tdry½ )/7 unde: Tdry - durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă; Tdry½ - durata programului în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în minute și rotunjită la cea mai apropiată valoare întreagă. |
| --- | --- |

| e) | Consumul ponderat de energie (Et ) se calculează în kWh cu ajutorul formulei următoare și se rotunjește la două zecimale: Et = (3 × Edry + 4 × Edry½ )/7 unde: Edry - consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimată în kWh și rotunjit la două zecimale. Edry½ consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimată în kWh și rotunjit la două zecimale; |
| --- | --- |

| f) | În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială se calculează în kWh și se rotunjește la două zecimale, după cum urmează: unde: Egdry - consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale; Edry½ - consumul de gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale; Edry,a - consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale; Edry½ - consumul de energie electrică auxiliară în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură parțială, exprimat în kWh și rotunjit la două zecimale; fg - 2,5. |
| --- | --- |

- Calcul destinat informațiilor privind produsul descrise în „anexa 2 fișa produsului”, „anexa 3 documentația tehnică” și „anexa 4 informații care trebuie furnizate în cazul în care utilizatorii finali nu au posibilitatea să vadă produsele expuse”

În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie provenită din gaz în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială destinat informațiilor din anexele 2, 3 și 4 se calculează în kWhGaz și se rotunjește la două zecimale, după cum urmează:

AE C(Gas) = 160 × (3 × Egdry  + 4 × Egdry1/2 )/7

În cazul uscătoarelor de rufe de uz casnic cu tambur alimentate cu gaz, consumul de energie provenită din electricitate în cazul programului standard pentru bumbac cu încărcătură completă și parțială destinat informațiilor din anexele II, III și IV se calculează în kWh și se rotunjește la două zecimale, după cum urmează:

AEC(Gas)el  = 160 × (3 × Egdry,a  + 4 × Egdry1/2,a )/7 + ((Pl  × Tl  × 160) + Po  × [525 600 – (Tt  × 160) – (Tl  × 160)])/60 × 1 000

- Calcularea eficienței ponderate a condensării

Eficiența condensării în cazul unui program este raportul dintre masa de umezeală condensată și colectată în recipientul unui uscător de rufe de uz casnic cu tambur cu acțiune de condensare și masa de umezeală eliminată din încărcătură de program, aceasta din urmă constînd în diferența dintre masa încărcăturii umede de test înainte de uscare și masa încărcăturii de test după uscare. Pentru calculul eficienței ponderate a condensării, se utilizează eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac atît cu încărcătură completă, cît și cu încărcătură parțială.

Eficiența ponderată a condensării unui program (Ct ) se calculează în procente și se rotunjește la cea mai apropiată valoare întreagă, după cum urmează:

Ct  = (3 × Cdry  + 4 × Cdry½ )/7

unde:

| Cdry | - | eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură completă; |
| --- | --- | --- |
| Cdry½ |  | -eficiența medie a condensării în cazul programului standard pentru bumbac, cu încărcătură parțială; |

Eficiența medie a condensării C se calculează pe baza eficienței de condensare a ciclurilor de testare și se exprimă sub formă de procent:

unde:

| n | reprezintă numărul de cicluri de testare, care trebuie să includă cel puțin patru cicluri de test valide pentru programul selectat; |
| --- | --- |
| j | este numărul ciclului de testare; |
| Wwj | este masa de apă colectată în rezervorul condensatorului în cursul ciclului de testare j; |
| Wi | este masa încărcăturii umede de test înainte de uscare; |
| Wf | este masa încărcăturii de testare după uscare. |