Aprobat

prin Hotărîrea Guvernului

nr.______din_________2014

REGULAMENT  SANITAR

privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor

asociate funcţionării  staţiilor  de alimentare cu carburanţi

I. Dispoziţii generale

1. Regulamentul sanitar privind protecţia sănătăţii populaţiei şi angajaţilor împotriva riscurilor asociate funcţionării  staţiilor de alimentare cu carburanţi (în continuare – Regulament) stabileşte cerinţe pentru diminuarea acţiunilor negative asupra sănătăţii şi capacităţii de muncă a angajaţilor şi populaţiei, prevenirii  riscurilor care provin sau pot proveni din efectele nocive a agenţilor chimici ori ca rezultat al activităţii profesionale la staţiile de alimentare cu carburanţi.

2. În înţelesul prezentului Regulament termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

Zona de protecţie sanitară (zonă) – este un teritoriu special, cu un regim strict de folosire, care se stabileşte în perimetrul obiectivelor şi întreprinderilor de producere,  ce reprezentă surse de poluare a mediului ambiant şi riscuri pentru sănătatea populaţiei.

Staţia de alimentare cu carburanţi (staţie) - reprezintă complexul de clădiri, instalaţii şi utilaj al căror sistem tehnologic este destinat pentru alimentarea mijloacelor de transport cu două sau cu trei tipuri de combustibil: lichid (benzină, motorină), hidrocarburi gazoase lichefiate, gaz natural comprimat.

3. Amplasarea, construcţia sau reconstrucţia staţiilor se efectuează în baza planului general de dezvoltare a localităţii şi a documentaţiei de proiect, elaborate în conformitate cu actele normative în vigoare cu respectarea strictă a zonei, prevăzute în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

4. Se permite amplasarea şi exploatarea staţiilor în componenţa obiectivelor complexe de prestări a serviciilor: staţii de deservire şi testare tehnică, spălătorii auto, parcări de transport auto, cu respectarea distanţelor de siguranţă dintre rezervoarele, coloanele de distribuire pentru combustibil şi obiectivele nominalizate.

5. În clădirile staţiilor se permite amplasarea unităţilor de comerţ cu amănuntul şi a „automatelor pentru vînzări”.

6.  În unităţile de comerţ din incinta staţiilor pot fi comercializate numai produsele alimentare ambalate. În sala de comerţ trebuie să existe secţii (spaţii) separate pentru comercializarea produselor alimentare şi a celor nealimentare. Suprafeţele comerciale pentru mărfuri alimentare vor constitui pîna la 15% din suprafaţa comercială totală.

7. Depozitarea produselor alimentare şi a mărfurilor nealimentare se va efectua în încăperi sau spaţii separate. Nu se permite reambalarea produselor alimentare în unităţile de comerţ a staţiilor.

8. La etapa de proiectare a staţiilor , dimensiunile  zonelor de protecţie sanitară se confirmă prin calcule, ţinînd cont de poluarea de fond a mediului şi intensităţii traficului auto. Zona poate fi extinsă, fiind argumentată prin calcule corespunzătoare. Micşorarea zonei nu se admite. Teritoriul zonei sau un sector al zonei nu poate fi folosit în calitate de teritoriu pentru extinderea obiectivului.

9. Se interzice amplasarea staţiilor în zona de protecţie a bazinelor acvatice; a surselor de alimentare cu apă potabilă; a staţiunilor balneare şi sanatoriilor; în zonele verzi urbane; pe teritoriul rezervaţiilor naturale şi în zonele de protecţie a lor, în zonele de protecţie a monumentelor istorice şi culturale.

10. Procedura de recepţie în exploatare a staţiilor, noi construite sau reconstruite, se efectuează conform legislaţiei în vigoare în baza rezultatelor investigaţiilor de laborator a aerului atmosferic la hotarul zonei de protecţie sanitară deasemenea a apei potabile, microclimatului şi iluminatului la locurile de muncă.

11. Pe teritoriul  staţiei trebuie să fie amenajate zone de parcare  temporară a autovehicolelor.

II. Cerinţe pentru asigurarea protecţiei sănătăţii populaţiei.

12. Terenul  staţiei trebuie să fie pavat sau asfaltat, încadramat cu piatră de bordură, amenajat şi înverzit cu arbori şi arbuşti din specia foioaselor.

13. Pe teritoriul staţiei trebuie să fie plantaţi arbori şi arbuşti, în special în adiacenţa caselor de locuit.

14. Terenul staţiei trebuie să fie înclinat pentru a asigura scurgerea fără obstacole a apelor de pe teritoriu în reţeaua de canalizare pluvială.

15. Pe teritoriul staţiei trebuie să fie prevăzute sectoare (platforme) cu tomberoane, pentru colectarea separată a deşeurilor menajere şi tehnice.

16. Evacuarea deşeurilor de pe teritoriul staţiei se efectuează în baza contractelor încheiate cu întreprinderile specializate.

17. Teritoriul şi încăperile staţiei trebuie să se menţine în curăţenie. Nu se admite poluarea lui staţiilor cu reziduri de combustibil sau cu uleiuri.

18. Pe teritoriul staţiei trebuie să fie locuri speciale amenajate pentru depozitarea nisipului, rumeguşului, căuşelor speciale, căldărilor cu capace, soluţiilor de detoxicare.

19. În caz de impurificare a solului, pardoselilor, utilajelor, ambalajului şi altor obiecte cu produse petroliere este necesar de a întreprinde măsuri urgente pentru neutralizarea lor.

20. Solul şi suprafeţele staţiilor impurificate cu produse petroliere, este necesar să fie  neutralizate cu soluţie hidrică de 3% cloramină sau clorură de var în proporţia 1:3 cu apă. Suprafeţele metalice trebuie să fie prelucrate cu solvenţi (gaz lampant, soluţii bazice, soluţie de cloramină etc.).

21. Lavetele, nisipul, rumeguşul şi alte materiale impurificate cu produse petroliere este necesar de păstrat în recipiente închise ermetic şi de depozitat pe teritoriul staţiilor într-un loc separat.

22. Igienizarea teritoriului se efectuează în fiecare zi, conform graficului aprobat de către administraţia staţiilor. Pe timp de vară igienizarea teritoriului se efectuează prin metoda umedă.

23. Sedimentul din rezervorul de gaz lichefiat (cu conţinut de etilmercaptan), va fi evacuat la o întreprindere specializată, în baza unui contract încheiat cu această întreprindere.

24. Pe teritoriul staţiilor trebuie să fie prevăzute sisteme de canalizare cu racordare la sistemele centralizate de canalizare a localităţilor sau cu staţii proprii de epurare pentru apele  menajere şi cele pluviale.

25. Se permite exploatarea sistemelor de canalizare menajeră a obiectivelor amplasate în extravilanul localităţilor, cu un volum acumulat de ape menajere de pînă la 1,0 m3/zi, utilizînd haznalele impermeabile, avizate în modul stabilit de către Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

26. Se interzice evacuarea prin sistemul de canalizare a apelor uzate şi a nămolului, provenite din spălarea rezervoarelor de păstrare a produsele petroliere. Acestea trebuie să fie colectate, transportate şi prelucrate la bazele petroliere care dispun de staţii specializate de epurare a apelor uzate poluate cu produse petroliere.

27. Se interzice deversarea apelor reziduale de la staţii pe străzi, pe teritoriul adiacent şi teritoriul altor întreprinderi.

III. Cerinţe pentru asigurarea protecţiei sănătăţii angajaţilor.

28. Toate încăperile (administrative şi auxiliare) trebuie să fie asigurate cu sisteme de încălzire şi ventilare în conformitate cu documentele normative în vigoare.

29. Parametrii microclimatului, în încăperile de serviciu trebuie să asigure menţinerea echilibrului termic al organismului uman şi să corespundă normelor prezentate în anexa 2 la prezentul Regulament.

30. În încăperile auxiliare parametrii microclimatului, în perioada rece a anului, trebuie să corespundă normelor prezentate în anexa 3 la prezentul Regulament.

31. Locurile destinate pentru alimentarea autovehiculelor trebuie să fie echipate cu copertine pentru protecţia lucrătorilor de factorii meteorologici (ploaie, zăpadă, razele solare).

32. Încăperile de serviciu a staţiei vor fi asigurate cu iluminare naturală.

33. Locurile de muncă ale angajaţilor staţiilor trebuie să fie echipate cu dispozitive, care asigură un iluminat artificial adecvat pentru protecţia sănătăţii, conform normelor prevăzute în anexa 4 la prezentul Regulament.

34. Sursele de iluminat din încăperile staţiilor trebuie să fie instalate astfel încît să nu existe riscul de accidentare a angajaţilor. În caz de întrerupere a iluminatului artificial pe teritoriul staţiilor, va fi prevăzut un sistem de iluminat pentru evacuare.

35. Staţiile trebuie săfie asigurate cu sisteme de apeduct şi canalizare conform cerinţelor normative în vigoare.

36. Apa potabilă va corespunde cerinţelor Normelor sanitare privind calitatea apei potabile, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 934 din 15 august 2007.

37. Vestiarele trebuie să fie înzestrate cu sisteme de ventilare mecanică flux-reflux şi cu scaune sau bănci.

38. Angajaţii staţiilor trebuie să fie asiguraţi cu dulapuri individuale pentru păstrarea separată a îmbrăcămintei speciale şi a hainelor de schimb.

39. Este necesar de prevăzut un număr suficient de duşuri şi lavoare destinate igienei personale, reieşind din numărul total al angajaţilor într-un schimb:

a) un duş pentru 7 persoane;

b) un lavoar pentru 10 persoane.

40. Duşurile şi lavoarele vor fi asigurate cu sistem de canalizare şi apă caldă curgătoare. Lavoarele vor avea săpun, uscătoare electrice sau şerveţele de unica folosinţă.

41. În staţii se vor crea condiţii pentru servirea meselor:

a) o încăpere pentru consumul de produse alimentare, cu o suprafaţă nu mai  puţin de 12 m²  (pentru 9 persoane şi mai mult);

b) un loc special în vestiar destinat pentru consumul de produse alimentare cu o suprafaţă nu mai mică de  6 m² (pentru 8 persoane şi mai puţin).

42. Nu se admite consumul de produse alimentare de către personalul staţiilor la locurile de muncă.

43. Staţiile trebuie să dispună de blocuri sanitare dotate cu apă, canalizare, electricitate, ventilaţie în conformitate cu cerinţele normative în vigoare.

44. Veceurile staţiilor în localităţile necanalizate şi pe traseele auto locale pot fi amplasate în incinta clădirilor sau într-un bloc sanitar aparte, cu destinaţie separată pentru angajaţi şi vizitatori.

45. Veceurile staţiilor amplasate pe traseele naţionale şi în localităţile canalizate trebuie să fie amenajate separat pentru angajaţi şi vizitatori (bărbaţi/ femei), de asemenea cu loc pentru cărucioarele persoanelor cu dezabilităţi.

46. Indiferent de locul amplasării veceurilor (în incinta clădirilor sau într-un bloc separat), ele trebuie să fie dotate cu scaun de veceu, lavoar, săpun, uscător electric sau şerveţele de unica folosinţă.

47. Angajaţii trebuie să fie asiguraţi cu îmbrăcăminte specială (cel puţin 2 seturi de îmbrăcăminte pentru diferite anotimpuri) şi mijloace de protecţie individuală (mănuşi de cauciuc, respiratoare,  etc).

48. Schimbarea îmbrăcămintei speciale se va efectua o dată la 10 zile. Spălarea şi detoxicarea echipamentului de protecţie se efectuează în mod centralizat (în baza contractelor încheiate cu spălătorii specializate).

IV.  Obligaţiile angajatorilor

49. Angajatorii sunt obligaţi să asigure:

1) evaluarea riscurilor profesionale în mediul ocupaţional şi investigarea aerului atmosferic la hotarul zonei de protecţie sanitară prin metodă de laborator (nu mai rar de o dată în 5 ani);

2) efectuarea examenului medical la angajare şi a celui periodic pentru angajaţi în termenii stabiliţi de actele normative în vigoare;

3) regimul cu apă potabilă pentru angajaţi prin intermediul dispensarelor pentru apă caldă şi rece sau apă îmbuteliată, inclusiv:

a) în perioada caldă (temperatura aerului la locurile de muncă constituie >30°C) cu apă carbogazoasă salină (1g NaCl/1000ml) sau minerală în cantitate de 2000-4000 ml/persoană/schimb, distribuită la temperatura de 16-180C;

b) în perioada rece (temperatura aerului la locurile de muncă constituie <5°C) cu ceai fierbinte în cantitate  de 500-1000ml/persoana/schimb;

4) accesul liber la blocurile sanitare pentru vizitatori;

5) curăţenia încăperilor şi a teritoriului staţiilor, conform graficului de igienizare aprobat.

50. Nu vor fi admişi la lucru angajaţii care nu au trecut examenele medicale la angajare şi cele periodice sau angajaţii cu contraindicaţii, depistate în rezultatul examenelor medicale.

51. Nu vor fi admişi la lucrările cu carburanţi şi la lucrările de curăţare a rezervoarelor (cisternelor) adolescenţii cu vîrstă de pînă la 18 ani, femeile gravide şi mamele care alăptează.

52. Pentru nerespectarea prezentului Regulament angajatorii poartă răspundere conform legislaţiei în vigoare.

Anexa 1

la Regulamentul sanitar

privind protecţia sănătăţii

populaţiei şi angajaţilor

împotriva riscurilor asociate

funcţionării staţiilor de

alimentare cu carburanţi

Normarea zonei de protecţie

| Nr. crt. | Clădiri | Distanţa, m |
| --- | --- | --- |
|  |  | Staţia de alimentare cu hidrocarburi gazoase lichefiate / gaz natural comprimat | Staţia de alimentare cu carburanţi lichizi |
|  |  | rezervoare | rezervoare |
|  |  | subterane | supraterane | subterane |
| 1. | Clădiri şi instalaţii sociale cu aflare permanentă a până la 50 de persoane. Case de locuit cu un etaj. | 25/35 | 40 | 25 |
| 2. | Clădiri şi instalaţii sociale cu aflare permanentă a până la 500 de persoane. Case de locuit cu înălţimea de sub 28m. | 30/40 | 60 | 25 |
| 3. | Clădiri şi instalaţii sociale cu aflare permanentă a 500 şi mai multe persoane. Case de locuit cu înălţimea peste 28m. | 60/100 | 120 | 25 |
| 4. | Clădiri administrative, socio-sanitare şi de producţie a întreprinderilor industriale. | 15/25 | 25 | 15 |
| 5. | Instituţii sociale (teritoriul şcolilor, grădiniţelor, instituţiile medico-sanitare publice şi private, teren de joacă pentru copii şi pentru sport). | 60/100 | 120 | 40 |

Notă : Zona se stabileşte de la sursele de poluare (coloana de distribuire, rezervor de păstrare, staţia de epurare) şi de la sursele de zgomot (coloana de distribuţie).

Anexa 2

la Regulamentul sanitar

privind protecţia sănătăţii

populaţiei şi angajaţilor

împotriva riscurilor asociate

funcţionării staţiilor de

alimentare cu carburanţi

Normarea

parametrilor microclimatului la locurile de muncă

| Denumirea încăperii | Perioada anului | Temperatura aerului, С0 | Umiditatea relativă, % | Viteza de mişcare a aerului, m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Încăperea operatorului | Perioada caldă (aprilie-octombrie) | 21-28 | 60 | 0,1 - 0,3 |
|  | Perioada rece (octombrie-martie) | 20-24 | 60 | 0,1 - 0,2 |

Anexa 3

la Regulamentul sanitar

privind protecţia sănătăţii

populaţiei şi angajaţilor

împotriva riscurilor asociate

funcţionării staţiilor de

alimentare cu carburanţi

Normarea temperaturii în încăperile social-sanitare

| Nr. ord. | Denumirea încăperilor social-sanitare | Temperatura aerului pentru perioada rece,°C |
| --- | --- | --- |
| 1 | Vestiare pentru păstrarea îmbrăcămintei | 18 |
| 2 | Încăperea duşurilor | 25 |
| 3 | Încăperea lavoarelor | 23 |
| 4 | WC-uri | 16 |
| 6 | Zone sau încăperi pentru odihnă și servirea mesei | 22 |

Anexa 4

la Regulamentul sanitar

privind protecţia sănătăţii

populaţiei şi angajaţilor

împotriva riscurilor asociate

funcţionării staţiilor de

alimentare cu carburanţi

Normarea nivelurilor de iluminare

| Nr. ord. | Denumirea locului de muncă | Valorile iluminatului, lx |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zona de muncă a operatorului (la coloana de alimentare cu carburanţi) | 30lx |
| 2. | Masa de lucru a operatorului în încăpere | 200lx |
| 3. | Locul de scurgere a combustibilului în cisterne (cap de turnare) | 20lx |
| 4. | Depozite, cămări, zone deschise (pe podea, rafturi) | 50lx |
| 5. | Vestiare, duşuri, | 50lx |
| 6. | Lavoare, WC | 75lx |
| 7. | Sonde din zona tehnologică (iluminatul minim pe acoperişul sondei) | 10lx |
| 8. | Teritoriul SAC şi carosabil | 5lx |