Anexa

la Hotărîrea Guvernului

nr. _____ din _______________2015

REGULAMENTUL

cu privire la protecţia reţelelor termice

1. Regulamentul cu privire la protecţia reţelelor termice (în continuare - Regulament) este elaborat în conformitate cu cerinţele articolului 31, alin (1) al Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării nr. 92 din 29 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 178-184, art. 415) în scopul asigurării integrităţii reţelelor termice, creării condiţiilor normale de exploatare a acestora şi prevenirii accidentelor.

2. Prezentul Regulament se aplică în cadrul proiectării, construcţiei şi exploatării reţelelor termice, precum şi la efectuarea lucrărilor în zonele de protecţie a reţelelor termice.

3. În sensul prezentului Regulament, următoarele noţiuni principale semnifică:

autorizaţie - act tehnic si juridic, emis de autoritatea competenta prin care se acorda o permisiune unei persoane juridice, indiferent de forma de proprietate, pentru a construi, a pune si mentine in functiune sau a modifica o instalatie de producere și distributie a energiei termice.

mecanisme – tipuri de utilaje, echipamente tehnice utilizate pentru executarea lucrărilor aferente reparaţiei/exploatării reţelelor termice, cum ar fi macarale de toate tipurile, dispozitive hidraulice de ridicare, turnuri telescopice, excavatoare, tractoare, autoîncărcătoare, etc.;

permis de acces – dispoziţie, întocmită pe un formular special, privind executarea în siguranţă a lucrărilor, care determină conţinutul, locul, timpul începerii şi finalizării lucrărilor, măsurile necesare de securitate, componenţa echipei şi persoanele responsabile de îndeplinirea acestora;

proprietarii de pămînt – agenţi economici şi persoane fizice, în folosinţa cărora se află pămînturile din zona de protecţie a reţelelor termice;

reţea termică - ansamblu de conducte, instalaţii de pompare şi de alte instalaţii auxiliare, cu ajutorul cărora se distribuie continuu şi in regim controlat energia termică de la producători la consumatori;

zonă de protecţie - zonă adiacentă construcţiilor şi instalaţiilor obiectelor energetice extinsă, dupa caz, şi în spaţiu, în care se introduc restricţii sau interdicţii privind regimul construcţiilor şi de exploatare a fondului funciar pentru asigurarea protecţiei şi a functionării normale a obiectului energetic;

zonă de siguranţă - zonă adiacentă construcţiilor şi instalaţiilor obiectelor energetice extinsă, dupa caz, şi în spaţiu, în care se instituie restricţii şi interdicţii în scopul evitării punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi a mediului.

4. În scopul asigurării integrităţii, crearea condiţiilor normale de exploatare a reţelelor termice şi prevenirea accidentelor, se repartizează terenuri speciale, se stabilesc zonele de protecţie, distanţele minime acceptabile de la reţelele termice pînă la clădiri, construcţii, etc. în corespundere cu exigenţile NCM G.04.07:2014 “Reţele Termice”.

5. Zona de protecţie a reţelelor termice se stabileşte de-a lungul traseelor de pozare a reţelelor termice sub forma unor segmente de teren cu lăţimea, determinată de unghiul natural al taluzului solului, dar nu mai puţin de 3 (trei) metri în fiecare parte de la marginea elementelor constructive ale reţelelor termice sau de la suprafaţa exterioară a izolaţiei termice în cazul pozării fără canal.

6. Protecţia reţelelor termice este monitorizată de către unitatea termoenergetică, în gestiunea căreia se află reţelele termice, indiferent de forma de proprietate.

7. În timpul construcţiei şi exploatării reţelelor termice terenurile se repartizează în modul stabilit de legislaţie.

8. Terenurile, aflate în zonele de protecţie a reţelelor termice, nu sînt luate de la proprietarii de pămînt, dar se folosesc de aceştia în corespundere cu destinaţia lor cu respectarea strictă a prezentului Regulament.

9. Proprietarii terenurilor, pe teritoriul cărora sînt trasate reţelele termice, sînt obligaţi să întreprindă măsurile necesare privind asigurarea integrităţii acestor reţele.

10. Personalul tehnic, mijloacele de transport şi mecanismele unităţilor termoenergetice sau a antreprenorilor contractaţi în modul stabilit de legislaţie, au acces liber la reţelele termice pentru executarea lucrărilor de reparaţie şi exploatare. În cazul amplasării reţelele termice în teritoriile zonelor cu acces interzis şi ale obiectelor speciale, agenţii economici eliberează echipelor de intervenţie a reţelelor, permise de acces pentru executarea lucrărilor în orice timp al zilei.

11. În teritoriile oricăror obiecte se prevăd căile de acces permanent la reţelele termice.

12. Întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile, care execută lucrări ce necesită reabilitarea reţelelor termice sau lucrări de întreţinere, sînt obligate să îndeplinească aceste lucrări din contul mijloacelor proprii, de comun acord cu unitatea termoenergetică.

13. În documentaţia de proiect şi deviz pentru construcţia, reparaţia capitală, reconstrucţia clădirilor şi construcţiilor, în apropierea cărora sînt amplasate reţelele termice, se prevăd măsuri, coordonate cu unitatea termoenergetică, de asigurare a integrităţii reţelelor termice.

14. Pe traseurile auto de categoriile I-IV, pe care circulă autovehicule şi mecanisme, cu sau fără încărcătură, ce au o înălţime de peste 4,5 m de la suprafaţa drumului, în locurile de intersecţie a drumurilor cu reţelele termice supraterane, din ambele părţi ale ei trebuie să fie instalate indicatoare care arată înălţimea admisibilă pentru mijloace de transport aflate în mişcare. Indicatoarele se instalează de organizaţia responsabilă pentru sectorul respectiv al drumului, de comun acord cu unitatea termoenergetică.

15. Organele administraţiei publice locale sau alte persoane juridice, beneficiari ai construcţiilor, pînă la eliberarea autorizaţiei de construcţie a caselor de locuit, clădirilor şi construcţiilor, coordonează în prealabil cu unitatea termoenergetică locurile posibile de amplasare a acestor obiecte.

16. Materialele privind amplasarea efectivă a reţelelor termice, întocmite în modul stabilit, se păstrează la unitatea termoenergetică, care sînt obligate să prezinte organelor administraţiei publice locale şi proprietarilor de pămînt, interesaţi, informaţii despre amplasarea efectivă pe teren a reţelelor termice.

17. Amplasarea efectivă a reţelelor termice se trasează pe hărţile proprietarilor de pămînt, pe care le păstrează inginerul cadastral de la organele administraţiei publice locale sau de la organizaţiile de cadastru funciar. În cazul în care hotarele de folosire a pămîntului se modifică, organele administraţiei publice locale informează despre aceasta unitatea termoenergetică.

18. De-a lungul reţelelor termice ce traversează masivele păduroase şi zonele verzi se trasează fîşii curăţate de arbori. Defrişarea fîşiilor se coordonează cu agenţii economici, la balanţa cărora se află aceste plantaţii, în modul stabilit de lege.

19. În scopul protecţiei reţelelor termice, persoanelor fizice şi juridice li se interzice:

a) efectuarea lucrărilor de construcţii de orice fel în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice. În cazul în care, în mod excepţional, pe terenul pe care este amplasată o reţea termică este necesar să se execute o construcţie, beneficiarul şi/sau proprietarul acesteia suportă toate cheltuielile de modificare a traseului reţelei termice, cu condiţia obţinerii acordului proprietarilor sau al deţinătorilor legali ai terenului de pe traseul pe care urmează să fie amplasată noua reţea termică, precum şi după obţinerea avizului autorităţilor competente şi a autorizaţiei de construire în conformitate cu Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie;

b) executarea săpăturilor de orice fel ori să cultive plantaţii perene în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;

c) depozitarea materialelor pe culoarele de trecere şi în zonele de protecţie a reţelelor termice fără acordul prealabil al unităţii termoenergetice;

d) intervenţia, în orice mod, asupra reţelelor termice;

e) deteriorarea construcţiilor, îngrădirilor sau inscripţiilor de identificare şi de avertizare aferente reţelelor termice;

f) plantarea zonelor verzi cu plantaţii perene;

g) aflarea persoanelor străine pe teritoriul sau în încăperile construcţiilor de reţele termice, deschiderea uşilor şi ferestrelor de la clădirile instalaţiilor reţelelor termice, racordarea neautorizată la reţelelele termice;

i) limitarea ori îngrădirea prin împrejmuiri, prin construcţii ori în orice alt mod accesul la reţeaua termică a unităţii termoenergetice.

20. Toate tipurile de lucrări în zonele de protecţie se execută numai cu acordul unităţilor termoenergetice, şi anume:

a) la utilizarea mecanismelor pentru îndeplinirea lucrărilor în zonele de protecţie a reţelelor termice agenţii economici şi persoanele fizice coordonează cu unitatea termoenergetică, cel puţin cu 10 zile lucrătoare pînă la începerea lucrărilor, data, condiţiile şi modul de realizare a acestor lucrări, care asigură integritatea reţelelor termice;

b) în cazul necesitaţii executării lucrărilor de terasament în zona de protecţie a reţeleor termice, agenţii economici şi persoanele fizice coordonează cu unităţile termoenergetice în scris, în decurs de 3 zile lucrătoare, posibilitatea executării în siguranţă a acestor lucrări şi a integrităţii reţelelor termice;

c) la executarea lucrărilor de construcţie şi altor lucrări din apropierea zonelor de protecţie a reţelelor termice, lucrări ce pot provoca deteriorarea acestora, agenţii economici şi persoanele fizice executante sînt obligate, cu 10 zile lucrătoare înainte de executarea acestor lucrări, să coordoneze cu unitatea termoeneregetică condiţiile şi modul de executare, asigurînd integritatea reţelelor termice.

21. Lucrările planificate de reparaţie şi reconstrucţie a reţelelor termice, care cauzează distrugerea suprafeţei drumurilor, pot fi efectuate numai după coordonarea anticipată a executării lor cu secţiile respective ale poliţiei rutiere şi cu agenţii economici, în gestiunea cărora se află drumurile auto, iar în limitele oraşelor şi altor localităţi - şi cu organele administraţiei publice locale. Condiţiile de executare a lucrărilor sînt puse de acord cu 3 zile lucrătoare înainte de începerea lucrărilor.

22. În cazuri excepţionale, se permite îndeplinirea lucrărilor de reparaţie a reţelelor termice, care provoacă deteriorarea suprafeţei drumurilor, fără coordonarea preliminară, dar numai după avizarea secţiilor respective ale poliţiei rutiere şi agenţilor economici, în competenţa cărora se află drumurile indicate, iar în limitele oraşelor şi altor localităţi - după avizarea organelor administraţiei publice locale. Organizaţiile care execută lucrările menţionate amenajează căi de ocolire a locurilor de lucru cu instalarea indicatorilor de prevenire pentru transport şi pietoni şi, după terminarea lucrărilor, să niveleze terenul şi să restabilească învelişul drumurilor.

23. În cazul deteriorării reţelelor termice, în urma calamităţilor naturale, şi în scopul prevenirii deteriorării lor, organele administraţiei publice locale, în limitele competenţelor lor, pot să mobilizeze, în funcţie de necesitate, întreprinderile, organizaţiile, instituţiile, cetăţenii şi mijloacele de transport, mecanismele, utilajele speciale şi materialele acestora la efectuarea lucrărilor de prevenire a deteriorărilor reţelelor termice. Achitarea lucrărilor executate la reţelele termice şi compensarea costului resurselor materiale consumate le efectuează unitatea termoenergetică.

24. Agenţii economici şi persoanele fizice în zonele de protecţie a reţelelor termice şi din apropierea acestora, execută cerinţele lucrătorilor unităţilor termoenergetice, orientate spre asigurarea integrităţii reţelelor termice şi prevenirea accidentelor.

25. În zonele de protecţie a reţelelor termice, unitatea termoenergetică are dreptul să sisteze lucrările executate de alte întreprinderi, organizaţii, instituţii sau de cetăţeni, dacă sînt încălcate prevederile prezentului Regulament.

26. Unitatea termoenergetică coordonează cu întreprinderile şi organizaţiile respective modul de întreţinere tehnică şi reparaţie a reţelelor termice din teritoriile întreprinderilor industriale şi ale altor întreprinderi, în locurile de intersecţie cu căile ferate şi drumurile auto, în zonele din apropierea aeroporturilor.

27. Unităţile termoenergetice pot dobîndi dreptul de folosinţă asupra terenurilor sau asupra altor bunuri ale terţilor prin constituirea servituţii, prin încheierea unui contract de arendă/locaţiune sau în alt mod ce nu contravine legii, pe baza acordului prealabil al proprietarului terenului sau al bunului. La realizarea servituţii sau a dreptului de folosinţă, unităţile termoenergetice trebuie să respecte interesele proprietarului terenului sau al altui bun. La realizarea servituţii sau a dreptului de folosinţă, unităţile termoenergetice pot fi obligate să plătească o recompensă (despăgubire) proprietarului bunului aservit sau dat în folosinţă.

28. Unitatea termoenergetică repară prejudiciile cauzate proprietarului bunului sau titularului dreptului de folosinţă/gestiune asupra acestuia ca urmare a folosirii bunului şi readuce terenurile şi/sau alte bunuri folosite la starea lor iniţială într-un termen stabilit prin acordul părţilor.

29. Unităţile termoenergetice pot solicita constituirea servituţii sau a dreptului de folosinţă asupra bunurilor altor proprietari, cu acordul prealabil al proprietarului terenului sau al bunului, în următoarele cazuri:

a) pentru efectuarea de lucrări pregătitoare pentru construcţia obiectelor proprii;

b) pentru pozarea reţelelor termice aeriene şi subterane;

c) pentru construirea, reabilitarea, retehnologizarea, întreţinerea şi exploatarea obiectelor proprii;

d) în alte cazuri prevăzute de lege.

30. În situaţii de avarie sau de prevenire a unei avarii la reţelele termice, precum şi de lichidare a consecinţelor unei avarii, proprietarul de teren sau al unui alt bun ori titularul dreptului de folosinţă/gestiune este înştiinţat în termenul cel mai scurt posibil, fiind obligat să permită accesul reprezentanţilor unităţii termoenergetice la locul şi la bunul respectiv pentru efectuarea lucrărilor necesare de prevenire a avariei şi/sau de lichidare a consecinţelor acesteia.

31. Instituirea servituţii şi/sau dobîndirea dreptului de folosinţă asupra bunurilor altei persoane se realizează prin încheierea unui contract autentificat notarial privind constituirea servituţii sau a unui contract privind dobîndirea dreptului de folosinţă asupra bunului cu proprietarul/gestionarul acestuia. În cazul în care nu se realizează în termen de un an de la data autentificării notariale sau de la data intrării în vigoare, contractul se va rezilia cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege.

32. În zonele în care se execută lucrări de construcţie, de reabilitare, de retehnologizare, de întreţinere sau de exploatare a reţelelor termice, unităţile termoenergetice au dreptul de a obţine limitarea sau suspendarea, pe durata lucrărilor, a activităţilor desfăşurate de către terţi în vecinătate pentru a evita punerea în pericol a persoanelor, bunurilor sau a activităţilor desfăşurate de unităţile termoenergetice exercitînd cu bună-credinţă dreptul de acces în zonele de executare a lucrărilor.

33. Terţii afectaţi sînt înştiinţaţi în scris cu 10 zile lucrătoare înainte de data începerii şi, respectiv, a finalizării lucrărilor stipulate la punctul 32.

34. În cazul în care unitatea termoenergetică nu reuşeşte să dobîndească dreptul de folosinţă asupra terenurilor sau asupra altor bunuri ce aparţin cu titlu de proprietate unui terţ, acestea pot fi expropriate pentru cauză de utilitate publică, cu respectarea procedurii prevăzute de Legea exproprierii pentru cauză de utilitate publică nr.488-XIV din 8 iulie 1999, după o dreaptă şi prealabilă despăgubire a proprietarului acestora.

35. După trecerea în proprietatea publică a statului sau în cea a unităţilor administrativ-teritoriale, terenul sau bunurile expropriate sînt date în folosinţă, cu titlu gratuit, unităţilor termoenergetice pentru efectuarea lucrărilor necesare de construcţie sau exploatare a obiectelor sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică.

36. În cazul deteriorării reţelelor termice de către agenţii economici şi persoanele fizice, culpabilii sînt obligaţi să compenseze daunele pricinuite unităţilor termoenergetice.

37. Actele cu privire la daunele cauzate sînt întocmite de persoanele responsabile ale unităţilor termoenergetice, în termen de 3 zile lucrătoare, cu participarea reprezentanţilor organelor administraţiei publice locale şi înaintate părţii culpabile pentru compensarea daunei cauzate în curs de 15 zile lucrătoare. Dacă persoana culpabilă refuză să achite suma prejudiciului, materialele sînt înaintate în instanţa de judecată.

38. În cazurile de delapidare a materialelor, aparatelor, utilajelor şi altor elemente din reţelele termice, unitatea termoenergetică, în conformitate cu legislaţia în vigoare, efectuează, în termen de 5 zile lucrătoare, cercetări din oficiu, întocmeşte actele necesare pentru a le înainta organelor de drept.