Ministerul Economiei

Direcţia Supraveghere Tehnică şi securitate industrială

Norme şi Reguli de Securitate

METODE ŞI PROCEDURI DE EXPERTIZĂ ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII INDUSTRIALE

###### NRS 35-01-...:2012

Ediţie oficială

Chişinău 2012

##### DATE INFORMATIVE

1 ELABORAT: 		Direcţia Supraveghere Tehnică şi Securitate Industrială

2 APROBAT: 		Prin Ordinul Ministerului Economiei

nr.”______” din ___________2012

3 EDIŢIA: 			Anul 2012

Ministerul Economiei, Direcţia Supraveghere Tehnică şi Securitate Industrială

str. Piaţa Marii Adunări Naţionale, 1,  MD-2004, Chişinău, Republica Moldova, tel. (22) 233-617, fax. (22) 234-064

1. OBIECT ŞI DOMENIU DE APLICARE

1.1 Prezentul document normativ-tehnic stabileşte metodele şi procedurile de expertizare în domeniul securităţii industriale.

2. REFERINŢE

Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase;

NRS PB 10-382:2003 „Reguli de construire şi exploatare  inofensivă a macaralelor”;

RG 29-01-124:2001 “Sistemul Naţional de  Certificare. Subsistemul de certificare a obiectelor  industriale periculoase privind securitatea  în procesul de exploatare. Reguli de efectuare a certificării”;

NRS 35-01-18:2000+A1 “Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale”;

RG 35-01-33:2001 “Reguli privind organizarea şi exercitarea controlului în producţie referitor la respectarea cerinţelor securităţii industriale la obiectele industriale periculoase”;

RG 35-01-35:2001 “Criterii generale pentru identificarea obiectelor industriale periculoase”;

RG 35-03-64:2004 „Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase la care se utilizează cazane de abur şi de încălzit apă, recipiente care funcţionează sub presiune, conducte de abur şi apă fierbinte”;

RG 35-03-65:2004 „Modul de efectuare a expertizei securităţii industriale a obiectelor industriale periculoase la care se utilizează instalaţii de ridicat”;

PG RD 10-98-2003 „Indicaţii metodice de efectuare a verificării tehnice a ascensoarelor pentru pasageri, spitale şi încărcături”;

GOST 12.1.007-76 “Substanţe nocive. Clasificare şi cerinţe generale de securitate”

GOST 14202-69 „Conductele întreprinderilor industriale. Vopsea de identificare, semne de avertizare şi panouri de marcare”.

2. TERMINOLOGIE

#### Pentru interpretarea corectă a prezentului document se aplică următoarele noţiuni:

avarie – distrugere a construcţiilor şi/sau a instalaţiilor tehnice utilizate la obiectul industrial periculos.

#### aviz de expertiză - document, care conţine concluzii argumentate privind corespunderea sau necorespunderea obiectului supus expertizei cu cerinţele securităţii industriale.

catastrofă cu caracter tehnogen – explozii spontane şi/sau emanaţii de substanţe periculoase, precum şi intoxicări, contaminări cu aceste substanţe.

documentaţie tehnică – documente şi instrucţiuni elaborate în conformitate cu prevederile actelor normative şi ale documentelor normativ-tehnice de profil, aplicate în domeniul securităţii industriale, de către producător pentru construirea, montarea, instalarea, reglarea şi punerea în funcţiune, realizarea reviziilor, reparaţiilor şi/sau pentru deservirea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor, sistemului tehnologic, precum şi documente elaborate de către persoanele fizice sau juridice autorizate pentru efectuarea acestor activităţi, în vederea realizării sarcinilor specifice ce le revin. Documentaţia tehnică include, după caz, descrierea generală a instalaţiei/echipamentului, a sistemului tehnologic, proiectele de execuţie, procesul de fabricaţie, schemele şi circuitele pentru componentele instalaţiilor/echipamentelor, descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea acestor desene şi scheme, rezultatele calculelor de proiectare, rapoartele încercărilor şi examinărilor şi alte aspecte asemănătoare.

domeniile expertizei - documentaţia de proiect, instalaţiile tehnice, edificiile şi construcţiile la obiectul industrial periculos, declaraţia securităţii industriale şi alte documente, referitoare la  exploatarea obiectului industrial periculos.

expertiza securităţii industriale (în continuare – expertiza) - proces prin care se evaluează respectarea cerinţelor specifice pentru o instalaţie tehnică, proces tehnologic, activitate desfăşurată în domeniul securităţii industriale conform actelor legislative şi altor acte normative din domeniu.

metode aplicate la expertizare – modul de executare a expertizării, cu aplicarea ansamblului de mijloace proprii, în vederea determinării corespunderii cerinţelor de securitate.

procedură de expertizare – o serie de formalităţi, care trebuie executate pe parcursul expertizării.

## 3. DispozIŢii generale

3.1 Securitatea industrială este un domeniu reglementat care include toate activităţile desfăşurate la obiectele industriale periculoase: pregătirea personalului, expertiza, verificarea tehnică, diagnosticarea tehnică, controlul nedistructiv, controlul şi supravegherea tehnică de stat, proiectarea, construcţia-montarea, exploatarea, deservirea tehnică, reglarea şi punerea în funcţiune, fabricarea, utilizarea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea sau lichidarea unui obiect industrial periculos.

3.1 Sînt supuse expertizei în domeniul securităţii industriale:

a) agenţii economici, în vederea determinării pregătirii organizatorice şi tehnice pentru desfăşurarea activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale.

b) documentaţia de proiect pentru construcţia, fabricarea, extinderea, reconstrucţia, reutilarea tehnică, conservarea şi lichidarea obiectului industrial periculos;

c) clădirile şi construcţiile obiectului industrial periculos.

3.2 Sînt supuse verificărilor tehnice instalaţiile tehnice şi sistemele tehnologice utilizate la obiectul industrial periculos.

3.3 Avizul de expertiză se eliberează în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, în dependenţă de complexitatea obiectului expertizat.

3.4 Expertiza tehnică a documentaţiei de proiect se efectuează de către organismul de expertiză în domeniul securităţii industriale pînă la începutul lucrărilor de construcţie-montare a obiectului industrial periculos.

3.5 Obiectele industriale periculoase, cu termenul normativ de exploatare depăşit, sînt supuse evaluării privind siguranţa în procesul de exploatare de către organismul de expertiză acreditat în domeniul securităţii industriale, cu eliberarea raportului sau a certificatului de expertiză.

3.5 Certificatul de expertiză pentru instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice se perfectează în baza raportului de control, emis de laboratorul de control distructiv sau nedistructiv, care deţine avizul pozitiv de expertiză, în cazurile stabilite în documentele normative, în cel mult 15 zile.

4. EXPERTIZAREA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII INDUSTRIALE

4.1 Scopul expertizei constituie determinarea posibilităţilor organizatorice şi tehnice ale întreprinderii, care desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale şi verificarea respectării de către această întreprindere a cerinţelor de securitate, precum şi realizarea măsurilor privind prevenirea avariilor şi accidentelor, elaborate în baza analizei securităţii industriale la exploatarea instalaţiilor tehnice ale obiectului industrial periculos.

4.2 Executarea expertizei constă în determinarea plenitudinii, autenticităţii şi corectidudinii informaţiilor prezentate, corespunderii acestora standardelor, normelor şi regulilor în domeniul securităţii industriale, precum şi confirmării corespunderii obiectului de expertiză cerinţelor de securitate, ca rezultat a încercărilor şi examinărilor efectuate.

4.3 Lucrările de expertiză se îndeplinesc numai de experţi atestaţi în modul stabilit.

4.4 În cazul cînd este prevăzută executarea expertizei complexe, în componenţa grupului de expertiză este necesar să fie incluşi experţi atestaţi în domeniile corespunzătoare obiectelor şi/sau activităţilor declarate.

4.5 Pentru asigurarea imparţialităţii şi obiectivităţii rezultatelor de expertiză, conform cererii concrete, sunt implicaţi numai experţi atestaţi, la care a fost constatată neparticiparea în activitatea întreprinderii solicitante în trecut sau în prezent, şi anume că expertul nu este fostul angajat al acestei întreprideri sau nu a prestat servicii de consultanţă acestei întreprinderi în ultimii trei ani.

4.6 Pentru efectuarea expertizării sînt stabilite următoarele etape:

- Etapa preliminară;

- Depunerea şi examinarea cererii;

- Executarea expertizei;

- Analiza documentaţiei  prezentate;

- Executarea expertizei la obiectul industrial periculos, în cazul cînd exte prevăzut;

- Generalizarea rezultatelor expertizei;

- Întocmirea, aprobarea  şi eliberarea rezultatelor solicitanţilor;

- Controlul periodic, în cazul cînd este prevăzut de rezultatele expertizei.

4.7 La executarea expertizei se verifică şi se evaluează:

- totalitatea şi starea documentaţiei tehnice;

- nivelul de asigurare a intreprinderii cu personal calificat;

- corespunderea cerinţelor de securitate actelor normative şi documentelor normativ-tehnice de profil în vigoare.

4.8 Toate documentele examinate în cadrul expertizării necesită să fie:

- accesibile şi disponibile, să fie prezentate de către solicitant în volumul deplin, dar la întreprindere să fie disponibile în punctele de aplicare şi să fie menţinute în stare de lucru;

- supuse analizei privind corespunderea şi plenitudinea informaţiilor prezentate şi corectitudinii întocmirii;

- evaluate privind corespunderea conformităţii datelor prezentate cerinţelor securităţii industriale  stabilite în documentele normativ-tehnice de profil în vigoare.

4.9 La determinarea totalităţii şi stării documentaţiei tehnice, expertul trebuie să examineze:

- documentaţia de proiect, documentaţia de construcţie-montare, documentaţia tehnică privind tehnologiile utilizate, conform Listei documentaţiei de proiect, construcţie, tehnologiile aplicate, aprobate de către conducătorul întreprinderii);

- documentaţia normativă obligatorie, conform Listei documentelor normative, aplicabile la întreprindere, aprobate de către conducătorul întreprinderii;

- fişele de post obligatorii, conform Listei fişelor de post pentru personalul tehnic-ingineresc şi muncitori, care au obţinut acces la executarea lucrărilor în domeniul securităţii industriale, aprobată de către conducătorul întreprinderii.

4.10 La determinarea nivelului de asigurare a întreprinderii cu personal calificat  expertul trebuie să verifice:

- dacă la întreprindere sînt stabilite responsabilităţile pentru organizarea supravegherii obiectului industrial periculos, stipulate în Ordinul “Cu privire la organizarea supravegherii”;

- asigurarea întreprinderii cu numărul deplin a personalului calificat, care a obţinut accesul pentru executarea lucrărilor în domeniul securităţii industriale, conform notei informative privint resursele umane atestate şi disponibile, unde este indicat numele de familie, prenumele, calificarea profesională a lucrătorului, denumirea instituţiei de instruire, data absolvirii, numărul permisului de exercitare;

- dacă la întreprindere este organizat un sistem de instruire, atestare, recalificare a personalului tehnic-ingineresc şi muncitoresc;

- dacă la întreprindere se respectă termenii stabiliţi şi modul de efectuare a instruirilor;

- dacă se respectă la întreprindere modul accesului de lucru autonom a personalului tehnic-ingineresc şi muncitorilor, conform Registrului ordinelor de acces la executarea lucrărilor în domeniul securităţii industriale.

4.11 La determinarea corespunderii cerinţelor de securitate actelor normative şi documentelor normativ-tehnice de profil în vigoare, expertul trebuie să verifice:

- spaţiile  de producţie, utilajul, accesoriile, echipamentele de măsurare, control şi protecţie, disponibile la întreprindere;

- conformitatea procesului tehnologic cerinţelor securităţii industriale stabilite;

- starea sistemului de control tehnologic şi încercări;

- starea tehnică a obiectelor şi utilajului folosit;

- nivelul de pregătire a întreprinderii către situaţii de avarie şi catastrofe cu caracter tehnogen.

4.12 La determinarea conformităţii procesului tehnologic cerinţelor stabilite în domeniul securităţii industriale, expertul trebuie să verifice următoarele aspecte:

- dacă se respectă cerinţele documentaţiei tehnice, inclusiv documentaţiei de proiect şi documentelor normativ-tehnice privind desfăşurarea procesului tehnologic;

- dacă utilajul tehnologic, accesoriile, echipamentul de măsurare şi control, instrumentariul corespund anume acestui  proces tehnologic;

- dacă sistemul de mentenanţă şi reparaţie este menţinut în stare de lucru (sînt existente Planurile de mentenanţă şi în ce volum sunt îndeplinite, sînt înregistrate cauzele-break ale utilajului tehnologic sau situaţiile de avarie şi/sau incidente produse, în ce mod au fost înlăturate).

4.13 La determinarea stării sistemului de control tehnologic şi încercări,  expertul trebuie să verifice:

- disponibilitatea laboratorului de încercări, inclusiv şi prin metode nedistructive (în cazurile cînd întreprinderea nu dispune de un laborator atestat propriu, prezenţa contractului cu un laborator extern care este atestat);

- corespunderea utilării tehnologice a procesului/obiectului cu mijloace necesare pentru control, reglare şi de securitate;

- respectarea planurilor verificării metrologice de stat a echipamentelor de măsurare, verificărilor capacităţii de funcţionare a sistemelor de blocare şi semnalizare;

- existenţa şi respectarea modului de executare a controlului tehnologic (de intrare, operaţional, de recepţie);

- disponibilitatea paşapoartelor de calitate, certificatelor de conformitate, fişelor de securitate pentru materialele utilizate;

- înregistrările privind rezultatele controlului tehnologic, încercările efectuate, expertizele tehnice/diagnosticările.

4.14 Dacă la efectuarea expertizării este necesar de efectuat expertiza instalaţiilor tehnice, al producţiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la obiectul industrial periculos, cu eliberarea ulterioară a raportului sau certificatului de expertiză, atunci se perfectează o expertiză complexă pentru tipul concret de instalaţii tehnice, producţii, utilaj, tehnologii utilizate la obiectul industrial periculos.

4.15 Dacă expertiza securităţii industriale a instalaţiilor tehnice, producţiilor, utilajelor, tehnologiilor utilizate la întreprindere a fost efectuată anterior, expertul la determinarea stării tehnice a obiectelor şi utilajelor utilizate trebuie să verifice:

- existenţa rapoartelor sau certificatelor de expertiză în vigoare pentru instalaţiile tehnice şi utilajele folosite la obiectul industrial periculos;

- dacă regimurile de lucru a instalaţiilor tehnice, utilizate la obiectele industriale periculose exploatate se respectă în conformitate cu datele tehnice din paşaport, recomandările producătorului şi regulile de securitate industrială;

- echipamentul de siguranţă şi protecţie automată, care trebuie să se menţină în stare de funcţionare;

-  înregistrările privind exploatarea în condiţii de securitate şi fiabilitate a instalaţiilor tehnice, care trebuie să se menţină în stare de lucru.

4.16 Dacă la momentul expertizării apar îndoieli referitor la starea de funcţionare a elementelor de construcţie (uzură mecanică, coroziune pronunţată, oboseală, etc) în caracterul optim a regimurilor tehnologice alese, expertul poate cere de la solicitant efectuarea suplimentară a diagnosticării tehnice şi/sau  a încercărilor de laborator.

Astfel, concluziile privind rezultatele expertizei vor fi obţinute după ce expertul va analiza rezultatele cercetărilor suplimentare.

4.17 La determinarea nivelului de pregătire către situaţiile de avarie şi catastrofe cu caracter tehnogen, expertul trebuie să verifice următoarele:

- dacă la întreprindere a fost efectuată evaluarea factorilor de risc;

- dacă sunt stabilite responsabilităţile respective în cazul apariţiei situaţiilor de avarie (sunt numite prin ordine Grupurile de interveţie în situaţiile de avarie);

- dacă au avut loc simulările şi instruirile necesare (procesele-verbale ale instruirilor şi simulărilor;

- dacă sînt elaborate planurile / programele de reacţionare  la apariţia situaţiilor de avarie şi catastrofe cu caracter tehnogen şi de lichidare a consecinţelor acestor situaţii.

- dacă este gestionat Registrul privind incidentele provocate.

5. AVIZUL DE EXPERTIZĂ

5.1 Rezultatele lucrărilor efectuate de experţi se perfectează în formă de  raport, care serveşte drept temei pentru adoptarea deciziei privind eliberarea avizului de expertiză pozitiv sau negativ.

5. 2 În cazul avizului de expertiză pozitiv se enumeră obiectele asupra cărora se extinde acţiunea avizului de expertiză şi/sau activităţile desfăşurate în domeniul securităţii industriale, cu respectarea unor condiţii sau fără acestea.

5.3 În cazul adoptării deciziei de eliberare a avizului de expertiză negativ, solicitantului trebuie să i se prezinte concluzii motivate:

- privind necesitatea de a desăvîrşi materialele prezentate conform obiecţiilor şi  propunerilor expuse în raportul expertului;

- privind inadmisibilitatea exploatării obiectului supus expertizei din considerentele neasigurării respectării cerinţelor de securitate industrială.

5.4 În cazul cînd avizul pentru obiectul expertizei este negativ, este necesar de informat  Organul de control şi supraveghere tehnică de stat.

5.5 În cazul cînd avizul pentru obiectul expertizei care se află în exploatare este negativ, este necesar de informat  Organul de control şi supraveghere tehnică de stat, pentru întreprinderea măsurilor operative privind sistarea  exploatării obiectului  industrial periculos.

5.6. Avizul expertizei se perfectează în conformitate cu NRS 35-01-18.