Anexa nr. 8

la Hotărîrea

Consiliului Concurenţei

nr. ___din ________ 2013

Regulamentul privind ajutorul de stat pentru protecţia mediului

Prezentul regulament transpune Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața comună în aplicarea articolelor 87 și 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), în partea ce ține de ajutoarele pentru protecția mediului; Fișele de informații suplimentare pentru ajutoarele pentru protecția mediului din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE şi Orientărilecomunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului (2008/C 82/01).

### Secţiunea 1.  Scopul şi domeniul de aplicare

- În conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la  ajutorul de stat, ajutoarele pentru protecţia mediului pot fi considerate compatibile cu mediul concurenţial normal.

- Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică cu respectarea principiului "poluatorul plăteşte", potrivit căruia poluatorul trebuie să suporte costurile măsurilor de prevenire a poluării sau să plătească pentru pagubele provocate de poluarea sa.

- Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică cu respectarea principiului “internalizării costurilor”, potrivit căruia costurile legate de protecţia mediului trebuie să fie incluse în costurile de producţie ale agentului economic.

- Respectarea principiului „poluatorul plăteşte” constituie regula principală, iar ajutorul de stat reprezintă a doua opţiune.

- Acordarea de ajutoare pentru protecţia mediului poate fi justificată în cazul în care prin măsurile de ajutor se obţine un nivel mai ridicat al protecţiei mediului decît cel care s-ar obţine în absenţa ajutorului în cauză, iar efectele pozitive ale ajutorului cîntăresc mai greu decît efectele sale negative în ceea ce priveşte denaturarea comerţului şi a concurenţei, luînd în considerare principiul "poluatorul plăteşte".

- Prezentul Regulament se aplică ajutorului pentru protecţia mediului în toate sectoarele economice, inclusiv în sectoare cum sunt prelucrarea oţelului, construcţiile navale, autovehiculele, fibrele sintetice, transportul, cărbunele.

- Prevederile Regulamentului se aplică măsurilor de ajutor de stat pentru protecţia mediului în sectoarele agricultură şi pescuit doar pentru întreprinderile care au ca activitate prelucrarea şi comercializarea produselor agricole şi piscicole.

- Prezentul Regulament nu se aplică finanţării măsurilor de protecţie a mediului referitoare la infrastructurile de transport aerian, rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare şi maritim.Prevederile Regulamentului nu se aplică ajutorului de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare în domeniul mediului. Acest ajutor este reglementat de Regulamentul privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare. Cu toate acestea, stadiul de răspîndire pe piaţă a eco-inovării (achiziţionarea unui produs de eco-inovare) este reglementat de prezentul Regulament.

Secţiunea 2. Definiţii

- În sensul prezentului Regulament, noţiunile şi termenii utilizaţi semnifică următoarele:

protecţia mediului reprezintă orice acţiune destinată să remedieze sau să prevină prejudiciile aduse mediului fizic sau resurselor naturale, să reducă riscul unor asemenea prejudicii sau să conducă la o utilizare mai eficientă a resurselor naturale, inclusiv măsurile de economisire a energiei şi utilizare a surselor de energie regenerabile;

ajutor pentru protecţia mediului înseamnă orice măsură de sprijin acordată de stat sau din resurse de stat, în scopul îmbunătăţirii protecţiei mediului, în sensul art. 3 din Legea privind ajutorul de stat.

intensitatea ajutorului – valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a costurilor eligibile, stabilite conform regulamentelor adoptate prin acte normative adoptate de către Consiliul Concurenţei.

investiţia de referinţă este investiţia comparabilă din punct de vedere tehnic, avînd aceeaşi capacitate de producţie, care oferă un grad mai scăzut de protecţie a mediului (corespunzător cu standardul obligatoriu, dacă acesta există) şi care ar fi fost realizată fără ajutor de stat. Investiţia de referinţă trebuie să fie o alternativă credibilă la investiţia care face obiectul evaluării. În cazul surselor regenerabile de energie se consideră, în general, că investiţia de referinţă este o centrală care funcţionează cu combustibil gazos, cu aceeaşi capacitate de producţie, iar în cazul producţiei combinate de energie, se foloseşte, de obicei, o centrală cu o producţie separată de electricitate şi căldură.

măsuri privind economisirea energiei reprezintă orice acţiune care permite întreprinderilor să reducă cantitatea de energie utilizată în ciclul lor de producţie;

standard înseamnă:

i) normă sau ansamblu de norme oficiale obligatorii care stabilesc nivelurile care trebuie atinse în materie de mediu de către întreprinderile individuale, sau

ii) obligaţia de a utiliza cele mai bune tehnici disponibile;

cele mai bune tehnici disponibile reprezintă stadiul cel mai eficient şi mai avansat în dezvoltarea activităţilor şi a metodelor de exploatare care indică adecvarea din punct de vedere practic a anumitor tehnici, pentru a constitui o referinţă în stabilirea valorilor limită de emisie;

eco-inovare înseamnă toate formele activităţilor de inovare care au ca rezultat ameliorarea semnificativă a protecţiei mediului. Eco-inovarea include noile procese de producţie, noile produse sau servicii, precum şi noile metode de gestionare şi de derulare a activităţilor economice, a căror utilizare şi punere în aplicare este de natură să prevină sau să reducă substanţial riscurile pentru mediu şi poluarea. Nu se consideră inovaţii următoarele:

a) schimbările sau îmbunătăţirile nesemnificative,

b) creşterea producţiei sau a  capacităţii serviciilor prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice foarte asemănătoare cu cele utilizate deja,

c) schimbarea practicilor comerciale, organizarea locului de muncă sau de relaţii externe bazate pe metode organizaţionale folosite deja în întreprindere,

d) modificarea strategiei de gestionare,

e) concentrările şi achiziţiile,

f) încetarea utilizării unui proces,

g) simpla înlocuire sau mărire a capitalului,

h) schimbările rezultate preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, schimbările sezoniere normale şi alte schimbări ciclice,

i) comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ.

surse regenerabile de energie înseamnă următoarele surse de energie regenerabile non-fosile: eoliană, solară, geotermală, a valurilor, a mareelor, hidraulica, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, gazele provenite de la instalaţiile de tratare a apelor uzate şi biogazul;

biocombustibil înseamnă combustibilul lichid sau gazos pentru transport, produs din biomasă;

biocombustibili durabili înseamnă biocombustibilii care îndeplinesc criteriile de durabilitate ecologică, respectiv nicio pădure nu a trebuit să fie tăiată sau o mlaştină secată pentru producţia acestora.

energie din surse de energie regenerabile înseamnă energia generată de instalaţii care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, precum şi cota, din punct de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile de energie în instalaţii hibride care utilizează şi surse de energie convenţionale;

cogenerare cu randament ridicat înseamnă producţia în sistem de cogenerare care asigură economii de energie primară de cel puţin 10 %, comparativ cu valorile de referinţă pentru producerea separată de energie electrică şi termică;

încălzire urbană înseamnă furnizarea de energie termică, sub formă de aburi sau apă fierbinte, de la o sursă centrală de producţie printr-un sistem de transport şi distribuţie la mai multe clădiri, în scopul încălzirii;

încălzire urbană eficientă din punct de vedere energetic înseamnă încălzire urbană care, în ceea ce priveşte componenta generare, fie îndeplineşte criteriile de cogenerare cu randament ridicat, fie, în cazul cazanelor care produc numai căldură, îndeplineşte cel putin valorile de referinţă pentru producerea de energie termică stabilite în legislaţia natională în domeniu.

taxă de mediu înseamnă taxa a cărei bază de impozitare specifică are un efect negativ clar asupra mediului sau care urmăreşte să taxeze anumite activităţi, bunuri sau servicii, astfel încît costurile de mediu să poată fi incluse în preţul lor şi/sau astfel încît producătorii şi consumatorii să fie orientaţi către activităţi care respectă mai mult mediul;

beneficii de funcţionare înseamnă, în scopul calculării costurilor eligibile, în special economiile de costuri şi producţia auxiliară suplimentară legată direct de investiţiile pentru protecţia mediului şi, dacă este cazul, beneficiile rezultate din alte măsuri adiacente, indiferent dacă acestea reprezintă ajutor de stat sau nu (ajutoare de funcţionare acordate pentru aceleaşi costuri eligibile,preţul plătit producătorilor pentru electricitate regenerabilă şi alte măsuri adiacente);

costuri de funcţionare înseamnă, în scopul calculării costurilor eligibile, în special costurile de producţie suplimentare rezultate din investiţiile suplimentare pentru protecţia mediului;

active materiale înseamnă, în scopul calculării costurilor eligibile, investiţiile în terenuri care sunt strict necesare pentru a îndeplini obiectivele de mediu, investiţiile în clădiri, instalaţii şi echipamente destinate să reducă sau să elimine poluarea şi alte consecinţe negative, precum şi investiţiile pentru adaptarea metodelor de producţie în vederea protejării mediului;

active nemateriale înseamnă, în scopul calculării costurilor eligibile, cheltuielile privind transferul de tehnologie prin achiziţii de licenţe de exploatare sau de cunoştinţe tehnice brevetate sau nebrevetate, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

i) activele necorporale în cauză trebuie considerate ca elemente amortizabile de activ,

ii) trebuie achiziţionate în condiţiile pieţei, de la o întreprindere în care achizitorul nu are nicio putere de control direct sau indirect,

iii) trebuie incluse în activele întreprinderii şi trebuie să rămînă în unitatea destinatarului ajutorului şi să fie utilizate acolo pe o perioadă de cel puţin cinci ani. Această condiţie nu se aplică în cazul în care activele necorporale sunt depăşite din punct de vedere tehnic. În cazul în care sunt vîndute în cursul celor cinci ani, profitul obţinut din vînzare trebuie scăzut din costurile eligibile şi valoarea ajutorului trebuie rambursată parţial sau total, după caz;

internalizarea costurilor înseamnă principiul conform căruia toate costurile asociate protecţiei mediului trebuie incluse în costurile de producţie ale întreprinderilor poluante;

principiul poluatorul plăteşte înseamnă principiul conform căruia poluatorul care cauzează poluarea trebuie să suporte costurile măsurilor care vizează poluarea, cu excepţia cazului în care persoana responsabilă de poluare nu poate fi identificată sau nu poate fi ţinută răspunzătoare în conformitate cu reglementările în vigoare, sau nu poate fi făcută să suporte costurile depoluării.

poluarea repezintă dauna cauzată de poluator mediului fizic înconjurător sau resurselornaturale, prin prejudicierea directă sau indirectă a mediului sau prin crearea unor condiţii care conduc la asemenea daune.

poluator înseamnă persoană care aduce direct sau indirect daune mediului sau care creează condiţii care conduc la asemenea daune;

sit contaminat înseamnă amplasamentul în care s-a confirmat prezenţa, cauzată de om, a unor substanţe periculoase la un asemenea nivel încît prezintă un risc semnificativ pentru sănătatea umană sau pentru mediu, avînd în vedere utilizarea actuală a terenului respectiv sau viitoarea utilizare autorizată a acestuia.

externalităţi negative înseamnă costul remedierii efectelor negative cauzate mediului care este transferat societăţii (deteriorarea calităţii aerului, solului, apelor, deteriorarea sănătăţii oamenilor din zona poluată etc.), de către întreprinderile care, acţionînd numai în propriul lor interes economic atunci cînd decid să utilizeze o anumită tehnologie de producţie, nu iau in considerare aceste efecte.

eşec al pieţei  înseamnă situaţia în care piaţa, fără nici o intervenţie din exterior, nu are rezultate economice eficiente. În aceste condiţii, intervenţia statului, în special sub forma ajutoarelor de stat, poate îmbunătăţi oferta pieţei la nivel de preţuri, producţie şi utilizarea resurselor.

tehnologie de vîrf (high-tech) înseamnă cea mai avansată tehnologie disponibilă în mod current. În contextul gestionării deşeurilor, termenul desemnează un proces în care utilizarea unui deşeu pentru fabricarea unui produs finit reprezintă o practică normală, profitabilă din punct de vedere economic.

Secţiunea 3. Evaluarea ajutorului de stat pentru protecţia mediului

- Autorizarea ajutorului de mediu se bazează pe două tipuri de evaluări:

- evaluarea standard, în cazul în care ajutorul de stat implică valori sub un anumit prag sau este acordat instalaţiilor cu o capacitate de producţie sub un anumit nivel. Acest ajutor poate fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal în cazul în care îndeplineşte criteriile prevăzute la Secţiunile 4-21 din prezentul Regulament;

- evaluarea detaliată (prevazută la Secţiunile 22 şi 23 din Regulament) pentru măsurile care implică valori de ajutor peste un anumit prag sau acordate instalaţiilor cu o capacitate de producţie peste un anumit nivel.

Sectiunea 4. Compatibilitatea ajutorului care face obiectul evaluării standard

- Dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică măsurilor de ajutor în cazul cărora se consideră a priori că vizează remedierea unui eşec al pieţei specific, care afectează negativ protecţia mediului. Aceste măsuri de ajutor sunt permise numai în condiţiile îndeplinirii unor criterii specifice de acordare, care asigură respectarea efectului stimulativ, proporţionalitatea ajutorului şi impactul negativ limitat asupra concurenţei şi schimburilor comerciale.

- Ajutorul de stat poate fi justificat, în anumite condiţii, pentru următoarele măsuri:

- Ajutorul pentru întreprinderile care depăşesc standardele, sau care sporesc nivelul de protecţie a mediului în lipsa standardelor;

- Ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport noi care depăşesc standardele, sau care măresc nivelul de protecţie a mediului în lipsa standardelor;

- Ajutor pentru adaptarea anticipată la viitoarele standarde;

- Ajutorul pentru studii de mediu;

- Ajutor pentru economisirea de energie;

- Ajutor pentru surse regenerabile de energie;

- Ajutor pentru cogenerare;

- Ajutor pentru o încălzire urbană eficientă din punct de vedere energetic;

- Ajutor pentru gestionarea deşeurilor;

- Ajutor pentru depoluarea siturilor contaminate;

- Ajutor pentru relocalizarea întreprinderilor;

- Ajutorul sub formă de reduceri sau scutiri de taxe de mediu.

- Valoarea ajutorului se determină pe baza costurilor suplimentare de investiţie necesare pentru realizarea unui grad de protecţie a mediului superior, comparativ cu o instalaţie care respectă standardul obligatoriu, sau cu o metodă de producţie care respectă într-o mai mică masură mediul, în absenţa standardelor obligatorii.

- O investiţie care asigură doar alinierea la standardele obligatorii în vigoare, nu este eligibilă pentru a primi ajutor de stat.

- Ajutorul poate acoperi, total sau parţial, numai costurile suplimentare generate de investiţia care asigură depăşirea nivelului de protecţie a mediului impus de standardele naţionale în vigoare.

Secţiunea 5. Stabilirea costurilor eligibile – investiţia de referinţă

- Prevederile prezentei secţiuni sunt aplicabile tuturor categoriilor de ajutoare de investiţii pentru protecţia mediului, în scopul stabilirii costurilor eligibile pentru ajutor.

- Costurile eligibile trebuie limitate strict la costurile de investiţii suplimentare necesare pentru atingerea unui nivel mai ridicat de protecţie a mediului decît cel cerut de standarde şi vor fi calculate în două etape:

  - costurile de investiţii direct legate de protecţia mediului vor fi stabilite în funcţie de situaţia contrafactuală, dacă este cazul;

  - beneficiile de funcţionare se vor deduce şi se vor adăuga costurile de funcţionare.

- În cazul în care ajutorul este acordat în cadrul unei proceduri de ofertare, pe baza unor criterii clare, transparente şi nediscriminatorii – care să garanteze în mod real că ajutorul este limitat la minimum necesar pentru obţinerea de avantaje pentru mediu, ajutorul poate să ajungă la 100% din costurile suplimentare.

- Procedura de cerere de oferte trebuie să fie nediscriminatorie şi să permită participarea unui număr suficient de întreprinderi, iar bugetul alocat trebuie să fie o constrîngere obligatorie, în sensul că nu toţi participanţii pot beneficia de ajutor.

- Ajutorul trebuie să se acorde pe baza ofertei iniţiale prezentate de ofertant, excluzîndu-se posibilitatea unor negocieri ulterioare.

Secţiunea 6. Identificarea părţii de investiţie legată direct de protecţia mediului

- În cazul în care costul investiţiilor pentru protecţia mediului poate fi uşor identificat în costurile totale de investiţii, acest cost strict legat de protecţia mediului reprezintă costul eligibil.

- În cazul în care costul investiţiilor pentru protecţia mediului nu poate fi clar identificat, costul investiţiei suplimentare trebuie stabilit prin compararea investiţiei cu situaţia contrafactuală, respectiv cu o investiţie care ar fi fost realizată fără ajutor de stat, comparabilă din punct de vedere tehnic, avînd aceeaşi capacitate de producţie, care oferă un grad mai scăzut de protecţie a mediului (corespunzator cu standardul obligatoriu, dacă acesta există) şi care ar fi realizată fara ajutor (investiţia de referinţă).

Secţiunea 7.  Identificarea beneficiilor/costurilor de funcţionare

- Costurile eligibile se calculează ca valoare netă din orice beneficii de funcţionare şi costuri de funcţionare legate de investiţiile suplimentare pentru protecţia mediului şi înregistrate în primii cinci ani de viaţă ai investiţiei în cauză. Beneficiile de funcţionare trebuie scăzute, iar costurile de funcţionare se adaugă la costurile de investiţii suplimentare.

- În cazul în care investiţiile vizează obţinerea unui nivel de protecţie a mediului mai ridicat decît standardele, costurile de investiţii suplimentare necesare pentru atingerea unui nivel de protecţie a mediului mai ridicat decît standardele reprezintă costurile eligibile. Costul investiţiilor necesare pentru atingerea nivelului de protecţie cerut de standarde nu este eligibil.

- În cazul în care nu există niciun standard, costurile de investiţii suplimentare necesare pentru atingerea unui nivel de protecţie a mediului mai ridicat decît cel pe care l-ar atinge întreprinderea în cauză în lipsa oricărui ajutor pentru mediu, reprezintă costurile eligibile.

- Investiţiile eligibile pot lua forma unor investiţii în active corporale şi/sau necorporale.

Secţiunea8. Ajutorul pentru întreprinderile care depăşesc standardele sau care măresc nivelul de protecţie a mediului în lipsa standardelor

- Investiţiile care beneficiază de ajutor trebuie să îndeplinească una din următoarele două condiţii:

  - investiţiile îi permit beneficiarului să sporească nivelul de protecţie a mediului care rezultă din activităţile sale, prin depăşirea standardelor aplicabile, sau

  - investiţiile îi permit beneficiarului să sporească nivelul de protecţie a mediului care rezultă din activităţile sale, în lipsa standardelor.

- Nu se poate acorda ajutor în cazul în care îmbunătăţirile asigură conformarea întreprinderii cu standardele deja adoptate, dar care nu sunt încă în vigoare.

- Intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 50 % din costul de investiţii eligibil, astfel cum este definit acesta la Secţiunea 5 -7.

- Valoarea intensităţii ajutorului poate ajunge la 100 % din costurile de investiţii eligibile în cazul în care ajutorul se acordă în cadrul unei reale proceduri concurenţiale de cerere de oferte, conform pct. 18.

- În cazul în care investiţiile privesc achiziţionarea unui activ de eco-inovare sau lansarea unui proiect de eco-inovare, intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale, în următoarele condiţii:

  - activul sau proiectul de eco-inovare să fie nou sau îmbunătăţit în mod substanţial în raport cu tehnologia de vîrf din sectorul industrial respectiv;

  - beneficiul preconizat pentru mediu trebuie să fie semnificativ mai mare decît îmbunătăţirea rezultată din evoluţia generală a nivelului tehnicii în activităţi comparabile. Atunci cînd se pot utiliza parametri cantitativi pentru compararea activităţii eco-inovatoare cu activităţi standard, “semnificativ mai mare” înseamnă că îmbunătăţirea marginală preconizată în urma activităţii eco-inovatoare, în termini de risc mediu redus sau de poluare redusă, sau de eficienţă ameliorată a energiei sau resurselor trebuie să fie de cel puţin de două ori mai ridicată decît îmbunătăţirea marginală preconizată în urma evoluţiei generale a activităţilor neinovatoare comparabile. Atunci cînd nu este posibilă o comparaţie cantitativă, trebuie scrisă detaliat metoda utilizată pentru evaluarea acestui criteriu, care să garanteze un standard comparabil cu cel al metodei propuse;

  - natura inovatoare a acestor active sau proiecte implică un grad de risc clar, în termeni tehnologici, de piaţă sau financiari, care este mai mare decît riscul asociat cu produse sau proiecte neinovatoare comparabile.

- În cazul în care ajutorul se acordă IMM-urilor, intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici, astfel cum se specifică în tabelul următor:

|  | Intensitatea ajutorului pentru întreprinderile care depăsesc standardele sau sporesc nivelul de protecţie a mediului în lipsa standardelor cu excepţia eco-inovării | Intensitatea ajutorului pentru întreprinderile care depăsesc standardele sau sporesc nivelul de protecţie a mediului în lipsa standardelor în domeniul eco-inovării |
| --- | --- | --- |
| Întreprinderi mici | 70% | 80% |
| Întreprinderi mijlocii | 60% | 70% |
| Întreprinderi mari | 50% | 60% |

Secţiunea 8. Ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport noi care depăşesc standardele sau măresc nivelul de protecţie a mediului în lipsa standardelor

- În sectorul transporturilor se poate acorda ajutor pentru întreprinderile care depăşesc standardele sau sporesc nivelul de protecţie a mediului în lipsa standardelor, în condiţiile prezentate în Secţiunea 8.

- Prin derogare de la pct. 33, ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule noi pentru transportul rutier, feroviar, pe căi navigabile interioare şi maritim, care se conformează unor standarde adoptate, se poate acorda dacă achiziţionarea are loc înaintea intrării în vigoare a standardelor şi dacă aceste standarde, de îndată ce devin obligatorii, nu se aplică retroactiv vehiculelor deja achiziţionate.

Secţiunea 9. Ajutor pentru adaptarea anticipată la standarde viitoare

- Ajutorul se acordă pentru respectarea unor standarde noi, care sporesc nivelul de protecţie a mediului, dacă acestea au fost adoptate dar nu sunt încă intrate în vigoare. Pentru a beneficia de ajutor trebuie indeplinită condiţia ca investiţiile să fie finalizate cu cel puţin un an înainte de data intrării în vigoare a standardului.

- Intensitatea maximă a ajutorului se prezinta astfel:

|  | Intensitatea ajutorului atunci cînd finalizarea investiţiilor are loc: |
| --- | --- |
|  | Cu cel puţin 3 ani înainte de intrarea în vigoare a standardului | Între unul si trei ani înainte de intrarea în vigoare a standardului |
| Întreprinderi mici | 25% | 20% |
| Întreprinderi mijlocii | 20% | 15% |
| Întreprinderi mari | 15% | 10% |

Secţiunea 10. Ajutorul pentru studii de mediu

- Ajutorul acordat întreprinderilor pentru studii legate direct de investiţii care au ca scop: depăşirea standardelor de mediu în condiţiile definite Secţiunea 8, realizarea de economii de energie în condiţiile definite la Secţiunile 11 -12,  producerea energie regenerabilă în condiţiile definite la Secţiunile 13-14, va fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal, în cazul în care sunt îndeplinite urmatoarele condiţii:

- intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 50 % din costurile aferente studiului;

- în cazul în care studiul este efectuat în numele unui IMM, intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici, astfel cum se specifică în tabelul următor:

|  | Ajutor pentru studii de mediu |
| --- | --- |
| Întreprinderi mici | 70% |
| Întreprinderi mijlocii | 60% |
| Întreprinderi mari | 50% |

- Condiţiile de mai sus sunt aplicabile, de asemenea, chiar dacă investiţia pentru care s-a efectuat studiul nu se mai realizează.

Secţiunea 11. Ajutor pentru economisirea de energie - Ajutorul pentru investiţii

- Ajutorul pentru investiţii care permite întreprinderilor să realizeze economii de energie va fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 60% din costurile de investiţii eligibile;

- în cazul în care ajutorul se acordă IMM-urilor, intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici, astfel cum se specifică în tabelul următor:

|  | Ajutor pentru investitii in economisirea de energie |
| --- | --- |
| Întreprinderi mici | 80% |
| Întreprinderi mijlocii | 70% |
| Întreprinderi mari | 60% |

- Valoarea intensităţii ajutorului se poate ridica la 100 % din costurile de investiţii eligibile, în cazurile în care ajutorul se acordă în cadrul unei reale proceduri concurenţiale de cerere de oferte, conform pct. 18.

- Costurile eligibile trebuie limitate la costurile de investiţii suplimentare necesare pentru realizarea economiilor de energie peste nivelul cerut de standardele în vigoare, dacă acestea există.

Secţiunea12. Ajutor pentru economisirea de energie - Ajutorul de funcţionare

- Ajutorul de funcţionare pentru economisirea de energie va fi acordat numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- ajutorul se limitează la compensaţia pentru costurile de producţie nete suplimentare rezultînd din investiţie, luîndu-se în considerare beneficiile care rezultă din economisirea de energie. Costurile de producţie se calculează excluzînd orice ajutor primit şi incluzînd un nivel normal al profitului. În stabilirea valorii ajutorului de funcţionare, orice ajutoare pentru investiţii acordate întreprinderii în cauză în legătură cu noua instalaţie trebuie să fie scăzute din costurile de producţie;

- ajutorul face obiectul unei perioade limitate, de cinci ani.

Secţiunea 13. Ajutor pentru surse regenerabile de energie - Ajutorul pentru investiţii

- Ajutorul pentru investitii şi ajutorul de funcţionare pentru promovarea producerii energiei din surse regenerabile vor fi considerate compatibile cu un mediu concurenţial normal în cazul în care nu există un standard obligatoriu pentru întreprinderile individuale privind segmentul de producere a energiei din surse regenerabile, iar ajutorul pentru investiţii şi/sau de funcţionare pentru producţia de biocombustibili va fi permis numai în cazul biocombustibililor durabili.

- Intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 60 % din costurile de investiţii eligibile.

- În cazul în care ajutorul pentru investiţii pentru surse de energie regenerabile este destinat IMM-urilor, intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici, astfel cum se specifică în tabelul următor:

|  | Ajutor pentru investitii - surse regenerabile de energie |
| --- | --- |
| Întreprinderi mici | 80% |
| Întreprinderi mijlocii | 70% |
| Întreprinderi mari | 60% |

- Valoarea intensităţii ajutorului se poate ridica la 100% din costurile de investiţii eligibile în cazurile în care ajutorul de investiţie se acordă în cadrul unei reale proceduri concurenţiale de cerere de oferte conform pct. 18.

- Pentru energia regenerabilă, costurile de investiţii eligibile trebuie limitate la costurile de investiţii suplimentare suportate de beneficiar în raport cu o centrală electrică convenţională sau cu un sistem de încălzire convenţional avînd aceeaşi capacitate în termeni de producere efectivă a energiei.

- Costurile eligibile trebuie calculate ca valoare netă din orice beneficii de funcţionare şi costuri de funcţionare legate de investiţiile suplimentare pentru surse regenerabile de energie şi înregistrate în cursul primilor cinci ani de viaţă ai investiţiei, astfel cum se prevede la Secţiunea 5-7.

Secţiunea 14. Ajutor pentru surse regenerabile de energie - Ajutorul de funcţionare

- Ajutorul de funcţionare pentru producerea de energie regenerabilă poate fi justificat pentru a acoperi diferenţa dintre costul producerii de energie din surse de energie regenerabile şi preţul de piaţă al tipului de energie în cauză, indiferent dacă energia este produsă în scopul vinderii ulterioare pe piaţă, sau în scopul consumării chiar în cadrul întreprinderii.

- Se poate acorda ajutor de funcţionare pentru compensarea diferenţei dintre costul de producţie a energiei din surse regenerabile, inclusiv amortizarea investiţiilor suplimentare pentru protecţia mediului, şi preţul pieţei pentru forma de energie în cauză.

- Ajutorul de funcţionare se poate acorda pînă la amortizarea completă a instalaţiei, în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate.

- Energia suplimentară produsă de instalaţie după amortizarea acesteia nu se califică pentru niciun ajutor.

- Ajutorul poate acoperi o rentabilitate normală a capitalului.

- Orice ajutoare pentru investiţii acordate întreprinderii în cauză în legătură cu noua instalaţie trebuie să fie scăzute din costurile de producţie cînd se stabileşte valoarea ajutorului de funcţionare.

Secţiunea 15. Ajutorul pentru cogenerare - Ajutorul pentru investiţii

- Ajutorul pentru cogenerare este considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

- ajutorul pentru investitii se acordă pentru:

- realizarea unei unităţi de cogenerare cu randament ridicat (cu economii de energie primară de minim 10% în raport cu producerea separată);

- îmbunătăţirea unei unităti existente, sau conversia unei unităţi de generare de energie într-o unitate de cogenerare, care va avea ca rezultat economisirea de energie primară în raport cu producerea separată.

- ajutorul de funcţionare se acordă unei unităţi de cogenerare existente care funcţionează cu randament ridicat şi realizează economisirea de energie primară în raport cu producerea separată.

- Intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 60 % din costurile de investiţii eligibile.

- În cazul în care ajutorul pentru cogenerare se acordă IMM-urilor, intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici, astfel cum se specifică în tabelul următor:

|  | Ajutor pentru investiţii în cogenerare |
| --- | --- |
| Întreprinderi mici | 80% |
| Întreprinderi mijlocii | 70% |
| Întreprinderi mari | 60% |

- Valoarea intensităţii ajutorului se poate ridica la 100 % din costurile de investiţii eligibile, în cazul în care ajutorul de investiţie se acordă în cadrul unei reale proceduri concurenţiale de cerere de oferte, conform pct. 18.

- Costurile eligibile trebuie limitate la costurile de investiţii suplimentare necesare pentru construirea unei instalaţii de cogenerare cu randament ridicat în raport cu investiţia de referinţă şi trebuie calculate ca valoare netă din orice beneficii de funcţionare şi costuri de funcţionare legate de investiţiile suplimentare şi înregistrate în cursul primilor cinci ani de viaţă ai investiţiei, astfel cum se prevede la Secţiunea 5-7.

Secţiunea 16. Ajutorul pentru cogenerare - Ajutorul de funcţionare

- Ajutorul de funcţionare pentru cogenerarea cu randament ridicat se poate acorda în conformitate cu normele privind ajutorul de funcţionare pentru energia regenerabilă stabilite la Secţiunea 14.

- Acest tip de ajutor poate fi acordat:

- întreprinderilor distribuitoare de energie electrică şi termică pentru populaţie, în cazul în care costurile de producţie ale energiei electrice sau termice depăşeşte preţul de piaţă al acesteia. Decizia privind necesitatea ajutorului va ţine seama de costurile şi veniturile rezultate în urma producţiei şi vînzării energiei electrice sau termice;

- pentru utilizarea industrială a producţiei combinate de energie electrică şi termică, în cazul în care se demonstrează că, prin folosirea tehnicii respective, costul de producţie al unei unităţi de energie care utilizează respectiva tehnică este superior preţului de piaţă al unei unităţi de energie convenţională. Costul de producţie poate include rentabilitatea normală a instalaţiei, dar eventualele cîştiguri obţinute de întreprindere din producţia de energie termică trebuie deduse din costurile de producţie.

Secţiunea 17. Ajutorul pentru o încălzire urbană eficientă din punct de vedere energetic

- Ajutorul pentru investiţii în instalaţii de încălzire urbană (cu excepţia infrastructurii de incălzire urbană, care nu face obiectul prezentului regulament) eficiente din punct de vedere energetic poate fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal, dacă se acordă pentru realizarea de instalaţii de încălzire eficiente energetic şi care conduc la economisirea de energie primară, sau vizează utilizarea şi distribuţia căldurii reziduale pentru încălzirea urbană.

- În cazul în care ajutorul este destinat exclusiv componentei de generare a unei instalaţii de încălzire urbană, instalaţiile de încalzire eficiente energetic care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerarea, vor fi reglementate de normele stabilite la Secţiunea 13, respectiv Secţiunea 15.

- Intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 50 % din costurile de investiţii eligibile.

- În cazul în care ajutorul pentru investiţii în vederea încălzirii urbane eficiente din punct de vedere energetic este destinat IMM-urilor, intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici, conform tabelului următor:

|  | Ajutor pentru investiţii în încălzire urbană eficientă |
| --- | --- |
| Întreprinderi mici | 70% |
| Întreprinderi mijlocii | 60% |
| Întreprinderi mari | 50% |

- Valoarea intensităţii ajutorului se poate ridica la 100 % din costurile de investiţii eligibile în cazurile în care ajutorul de investiţie se acordă în cadrul unei reale proceduri concurenţiale de cerere de oferte, conform pct. 18.

- Costurile eligibile trebuie limitate la costurile de investiţii suplimentare necesare pentru realizarea unei investiţii care să ducă la o încălzire urbană eficientă din punct de vedere energetic în raport cu investiţia de referinţă, calculate net din orice beneficii de funcţionare şi costuri de funcţionare legate de investiţiile suplimentare şi înregistrate în cursul primilor cinci ani de viaţă ai investiţiei, astfel cum se prevede la Secţiunea 5-7.

Secţiunea 18. Ajutor pentru gestionarea deşeurilor

- Ajutorul de investiţii de mediu pentru gestionarea deşeurilor altor întreprinderi, inclusiv activităţile de reutilizare, reciclare şi recuperare, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal cu condiţia ca o asemenea gestionare sa fie în conformitate cu principiul potrivit căruia tratarea deşeurilor trebuie să conţină cele trei componente: recuperare, reciclare, refolosire, iar deşeurile a căror producţie este inevitabilă să fie tratate şi eliminate în condiţii de siguranţă.

- Ajutorul de investiţii de mediu pentru gestionarea deşeurilor trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative:

  - investiţia are ca scop reducerea poluării generate de alte întreprinderi ("poluatori") şi nu se extinde la poluarea generată de beneficiarul ajutorului;

  - ajutorul nu scuteşte în mod indirect poluatorii de o sarcină pe care ar trebui să o suporte, sau de o sarcină care ar trebui considerată ca fiind un cost normal pentru poluatori;

  - investiţia depăşeşte „tehnologia de vîrf” sau utilizează tehnologiile convenţionale într-un mod inovator;

  - fără ajutor, materialele tratate ar fi utilizate sau tratate într-un mod mai puţin ecologic;

  - investiţia măreşte şi gradul de colectare a materialelor respective, nu doar cererea pentru materialele de reciclat.

- Intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 50 % din costurile de investiţii eligibile.

- În cazul în care ajutorul pentru gestionarea deşeurilor este destinat IMM-urilor, intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici, astfel cum se specifică în tabel.

|  | Ajutor pentru investiţii în gestionarea deşeurilor |
| --- | --- |
| Întreprinderi mici | 70% |
| Întreprinderi mijlocii | 60% |
| Întreprinderi mari | 50% |

- Costurile eligibile trebuie limitate la costurile de investiţii suplimentare necesare pentru realizarea unei investiţii care implică gestionarea deşeurilor în raport cu investiţia de referinţă, şi anume cu o producţie convenţională care nu implică gestionarea deşeurilor şi care are aceeaşi capacitate.

- Costul investiţiei de referinţă trebuie scăzut din costul eligibil.

- Costurile eligibile trebuie calculate net din orice beneficii de funcţionare şi costuri de funcţionare legate de investiţiile suplimentare pentru gestionarea deşeurilor şi înregistrate în cursul primilor cinci ani de viaţă ai investiţiei, astfel cum se prevede la Secţiunea 5-7. În cazul în care investițiile se referă exclusiv la protecția mediului fără alte beneficii economice, nu se mai aplică nicio reducere în determinarea costurilor eligibile

Secţiunea 19. Ajutor pentru depoluarea siturilor contaminate

- Ajutorul pentru investiţii acordat întreprinderilor care repară daunele aduse mediului prin depoluarea siturilor contaminate va fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal, cu condiţia ca acesta să conducă la o îmbunătăţire a protecţiei mediului.

- Daunele aduse mediului acoperă daunele aduse calităţii solului sau a apelor de suprafaţă ori subterane.

- În cazul în care poluatorul este clar identificat, respectiva persoană trebuie să finanţeze depoluarea în conformitate cu principiul „poluatorul plăteşte” şi nu se poate acorda niciun ajutor de stat.

- În cazul în care poluatorul nu este identificat sau nu poate suporta costurile, persoana responsabilă cu realizarea lucrărilor poate beneficia de un ajutor în acest sens.

- Intensitatea ajutorului pentru depoluarea siturilor contaminate se poate ridica pînă la 100 % din costurile eligibile.

- Valoarea totală a ajutorului nu poate depăşi cheltuielile reale suportate de întreprindere.

- Costurile eligibile sunt egale cu costul lucrărilor de depoluare din care se scade creşterea valorii terenului.

- Toate cheltuielile suportate de o întreprindere în procesul de depoluare a sitului său, indiferent dacă se poate demonstra sau nu că acestea reprezintă active fixe în bilanţ, reprezintă investiţii eligibile în cazul depoluării siturilor contaminate.

Secţiunea 20. Ajutor pentru relocalizarea întreprinderilor

- Ajutorul pentru investiţii în vederea relocalizării întreprinderilor în situri noi din motive de protecţie a mediului va fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, cu condiţia să se îndeplinească următoarele cerinţe:

- schimbarea locaţiei este dictată de motive de protecţie a mediului sau de prevenire şi trebuie să fi fost decisă prin hotărîre administrativă sau judecătorească, emisă de către o autoritate publică competentă, sau convenită de întreprindere cu autoritatea publică competentă;

- întreprinderea trebuie să respecte cele mai stricte standarde de mediu aplicabile în noua regiune în care este localizată.

- Beneficiarul poate fi:

- o întreprindere stabilită într-o zonă urbană sau într-o arie specială de conservare, care desfăşoară, în mod legal o activitate care produce o poluare semnificativă şi, din motive de amplasare, trebuie să se mute într-o zonă mai adecvată, sau;

- o unitate sau o instalaţie în cadrul căareia există substanţe periculoase în cantităţi mari care pot genera accidente majore.

- Intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 50 % din costurile de investiţii eligibile.

- Intensitatea ajutorului se poate majora cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici, astfel cum se specifică în tabelul următor:

|  | Ajutor pentru investiţii în gestionarea deşeurilor |
| --- | --- |
| Întreprinderi mici | 70% |
| Întreprinderi mijlocii | 60% |
| Întreprinderi mari | 50% |

- Pentru a determina valoarea costurilor eligibile în cazul ajutorului pentru relocalizare, se vor scadea toate beneficiile obţinute ca urmare a relocalizarii, cum sunt: rezultatul vînzării sau închirierii instalaţiei sau a terenului abandonat, compensaţia plătită în caz de expropriere, orice alte beneficii obţinute în urma transferului instalaţiei, în special beneficiile obţinute cu ocazia transferului, în urma unei îmbunătăţiri a tehnologiei utilizate, precum şi avantajele contabile obţinute din mai buna utilizare a instalaţiei, investiţiile legate de o eventuală creştere a capacităţii.

- La stabilirea costurilor eligibile vor fi luate în considerare următoarele costuri: costurile asociate achiziţionării unui teren sau construirii ori achiziţionării de noi instalaţii avînd aceeaşi capacitate cu cea a instalaţiei abandonate, orice penalităţi impuse întreprinderii pentru rezilierea contractului de închiriere a terenului sau a clădirilor, în cazul în care hotărîrea administrativă sau judecătorească care a dispus schimbarea amplasamentului duce la rezilierea anticipată a contractului respectiv.

Secţiunea 21. Ajutorul sub formă de reduceri sau scutiri de taxe de mediu

- Ajutorul sub formă de reduceri sau scutiri de taxe de mediu poate fi considerat compatibil cu un mediu concurenţial normal cu condiţia ca ajutorul să contribuie cel puţin indirect la o îmbunătăţire a nivelului de protecţie a mediului iar reducerile sau scutirile de taxe să nu submineze obiectivul general urmărit, respectiv protejarea mediului.

- Evaluarea sistemelor de taxe care includ elemente de ajutor de stat sub formă de reduceri sau scutiri de taxe de mediu va urmări, în principal, modul în care sunt respectate necesitatea şi proporţionalitatea ajutorului, precum şi efectele acestuia asupra sectoarelor economice în cauză.

- Atunci cînd notifică o masură de ajutor de stat, furnizorul ajutorului va efectua si va transmite autorităţii de concurenţă o evaluare în care va include, pe de o parte, analiza sectorului (sectoarelor) sau a categoriilor de beneficiari care fac obiectul scutirilor/reducerilor de taxe de mediu şi, pe de altă parte, situaţia beneficiarilor principali din fiecare sector în cauză, precum şi felul în care aplicarea taxei poate contribui la îmbunătăţirea protecţiei mediului.

- Sectoarele care beneficiază de scutiri sau reduceri de taxe de mediu  trebuie descrise corect şi trebuie furnizată o listă cu principalii beneficiari în care să figureze, în special, cifra de afaceri, cotele de piaţă şi valoarea bazei de impozitare.

- Se consideră că ajutorul este necesar în cazul în care furnizorul ajutorului demonstrează că sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

- alegerea beneficiarilor se bazează pe criterii obiective şi transparente şi ajutorul se acordă, în principiu, în acelaşi mod pentru toţi concurenţii din acelaşi sector/aceeaşi piaţă relevantă, dacă aceştia se află într-o situaţie de fapt similară;

- fără reducere, taxa de mediu ar conduce la o creştere substanţială a costurilor de producţie pentru fiecare sector sau categorie de beneficiari individuali;

- această creştere substanţială a costurilor de producţie nu poate fi transferată la consumatori fără a determina scăderi semnificative ale vînzărilor. În acest scop, furnizorul poate oferi estimări privind elasticitatea preţurilor produselor din sectorul respectiv pe piaţa geografică relevantă, precum şi estimări privind pierderile de vînzări şi/sau profiturile reduse pentru întreprinderile din sectorul/categoria în cauză.

- Se consideră că ajutorul este proporţional în cazul în care este îndeplinită una dintre urmîtoarele condiţii:

- sistemul fixează criterii care garantează că orice întreprindere care înregistrează performanţe de mediu inferioare va beneficia de o reducere mai mică a taxei, proportională cu performanţele sale de mediu;

- beneficiarii ajutorului plătesc minim 20% din taxa naţională.

Secţiunea 22.  Măsuri de ajutor care fac obiectul unei evaluări prin analiză comparativă

- Ajutoarele individuale sau în baza unor scheme autorizate, care implică valori substanţiale sau care au un potențial ridicat de denaturare a concurenţei fac obiectul unei analize comparative care permite autorităţii de concurenţă să decidă dacă un astfel de ajutor poate fi compatibil cu un mediu concurenţial normal.

- Următoarele măsuri de ajutor vor face obiectul unei evaluări prin analiză comparativă:

| Tipul măsurii | Evaluare detaliată |
| --- | --- |
| Ajutorul pentru toate investiţiile (indiferent de tip) | Echivalentul în lei molodoveneşti a 7,5 milioane MDL pe întreprindere |
| Ajutor de exploatare pentru economisirea de energie | Echivalentul în lei molodoveneşti a 5 milioane MDL pe întreprindere timp de 5 ani |
| Ajutor de exploatare pentru producţia de electricitate regenerabilă şi/sau producţia combinată de căldură regenerabilă | Capacitatea de generare a electricităţii regenerabile rezultată depăşeşte 125 MW |
| Ajutor de exploatare pentru producţia de biocombustibili | Capacitatea de producţie rezultată depăşeşte 150 000 t/an |
| Ajutor de exploatare pentru cogenerare | Capacitatea de cogenerare a electricităţii rezultată depăşeşte 200 MW |

Secţiunea 23. Criterii pentru evaluarea detaliată a cazurilor individuale

- În scopul efectuării unei evaluări prin analiză comparativă a măsurii de ajutor notificate, autoritatea de concurenţă va utiliza, în plus faţă de criteriile evaluării standard prevazute în Secțiunile 4-21, analiza comparativă prevăzută de Secțiunea 11 a Regulamentului privind forma de notificare, procedura de examinare şi adoptare a deciziilor cu privire la ajutorul de stat, care constă în analiza efectelor pozitive şi a celor negative ale acordării măsurii de ajutor, respectiv creşterea gradului de protecţie a mediului comparativ cu efectele de distorsionare a concurenţei.

- Furnizorul ajutorului va prezenta autorităţii de concurenţă toate informaţiile disponibile în vederea efetuării analizei. Acestea pot fi: studii de impact, analize privind utilizarea altor opţiuni politice decît ajutorul de stat, măsuri mai vechi de ajutor care au fost aplicate şi ale caror efecte au putut fi cuantificate şi care ar putea servi ca exemplu pentru cazul notificat, modul în care va fi respectat principiul „poluatorul plăteşte” etc.

- În evaluarea sa, autoritatea de concurenţă va avea în vedere elemente cum sunt: valoarea ajutorului acordat întreprinderii, frecvenţa ajutoarelor de care aceasta a beneficiat în trecut, durata ajutorului solicitat, riscul de subvenţionare încrucişată a activităţilor întreprinderii, situaţia financiară a întreprinderii, analiza sectorului căruia îi aparţine întreprinderea, capacitatea excedentară în sectorul vizat, comportamentul normal al întreprinderilor din sector care au atins acelaşi nivel de protecţie a mediului fără ajutor, puterea de piaţă a beneficiarului şi orice alte elemente care permit autorităţii de concurenţă să efectueze o analiză detaliată a oportunităţii măsurii de ajutor.

- Ajutorul pentru mediu nu trebuie să contribuie la menţinerea pe piaţă a firmelor ineficiente.

Secţiunea 24. Comparare şi decizie

- Pe baza elementelor menţionate anterior, autoritatea de concurenţă pune în balanţă atît efectele pozitive cît şi cele negative ale măsurii de ajutor şi hotărăşte dacă denaturările rezultate afectează în mod semnificativ concurenţa, astfel încît măsura să nu poată fi autorizată, sau dacă distorsionarea concurenţei nu este semnificativă, iar efectele privind protecţia mediului sunt de o asemenea amploare încît măsura de sprijin să poată fi autorizată.

Sectiunea 25. Cumulul ajutoarelor

- Plafoanele de ajutor stabilite în temeiul prezentului Regulament se aplică indiferent dacă sprijinul acordat este finanţat în întregime din resursele statului sau este parţial finanţat din fonduri europene.

- Ajutorul autorizat în temeiul prezentului Regulament poate fi cumulat cu alt ajutor de stat în sensul art. 5 din Legea cu privire la ajutorul de stat, sau cu alte forme de finanţare din fonduri europene, cu condiţia ca un asemenea cumul să nu conducă la o intensitate a ajutorului mai mare decît cea stabilită în prezentul Regulament.

- Atunci cînd costurile eligibile pentru ajutorul acordat protecţiei mediului sunt în totalitate sau parţial eligibile şi pentru ajutorul acordat în alte scopuri, părţii comune i se va aplica cel mai favorabil plafon stabilit în temeiul normelor naţionale aplicabile.

- Ajutorul pentru protecţia mediului poate fi cumulat cu un ajutor de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, cu condiţia ca un astfel de cumul să nu aibă ca rezultat o intensitate a ajutorului mai mare decît cea stabilită în prezentul Regulament.

Secţiunea 26. Dispoziţii finale si tranzitorii

- Prezentul Regulament se aplică ajutoarelor de stat pentru protecţia mediului notificate după intrarea sa în vigoare, precum şi ajutoarelor de stat care au fost notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar decizia autorităţii de concurenţă este ulterioară acestei date, sau autoritatea de concurenţă nu a emis încă o decizie.

- Evidenţa şi raportarea ajutoarelor de stat acordate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

- Dispoziţiile prezentului Regulament se aplică cu respectarea prevederilor Legii Concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012, Legii cu privire la ajutorul de stat nr.139 din 15 iunie 2012 şi în concordanţă cu actele normative adoptate de Plenul Consiliului Concurenţei.

- Prezentul Regulament intră în vigoare odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.139 din 15 iunie 2012 cu privire la ajutorul de stat.

ANEXĂ

Tabel care indică intensităţile ajutorului de stat pentru protecţia mediului

|  | Întreprinderi mici | Întreprinderi mijlocii | Întreprinderi mari |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajutor pentru întreprinderile care depăşesc standardele sau care sporesc nivelul protecţiei mediului în lipsa standardelor | 70% 80% în cazul eco-inovării 100% în cazul procedurii de cerere de oferte | 60% 70% în cazul eco-inovării 100% în cazul procedurii de cerere de oferte | 50% 60% în cazul eco-inovării 100% în cazul procedurii de cerere de oferte |
| Ajutor pentru studii de mediu | 70% | 60% | 50% |
| Ajutor pentru adaptarea anticipată la standarde viitoare minim 3 ani între 1 şi 3 ani | 25% 20% | 20% 15% | 15% 10% |
| Ajutor pentru gestionarea deşeurilor | 70% | 60% | 50% |
| Ajutor pentru energiile regenerabile | 80% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte | 70% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte | 60% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte |
| Ajutor pentru economisirea de energie Ajutor pentru instalaţiile de cogenerare | 80% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte | 70% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte | 60% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte |
| Ajutor pentru încălzirea urbană care utilizează energie convenţională | 70% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte | 60% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte | 50% 100% în cazul procedurii de cerere de oferte |
| Ajutor pentru depoluarea siturilor contaminate | 100% | 100% | 100% |
| Ajutor pentru relocalizarea întreprinderilor | 70% | 60% | 50% |