GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale

nr. _____ din _____________________ 2013

În temeiul art. 4 şi art. 11 din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al R. Moldova, 1996, nr. 13, art. 124) cu modificările şi completările ulterioare Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

- Se aprobă unităţile de măsură legale, conform anexei.

- Unităţile de măsură legale prevăzute în anexa la prezenta Hotărîre privesc măsurările efectuate, indicaţiile de cantitate exprimate în unităţi de măsură şi mijloacele de măsurare utilizate în domeniile de exercitare a controlului metrologic legal prevăzute la art. 11 din Legea metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare.

- Prevederile prezentei Hotărîri nu exclud utilizarea  altor unităţi de măsură decît cele prevăzute de prezenta Hotărîre, în domeniul transportului aerian, maritim şi feroviar, care au fost stabilite prin convenţii sau acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.

- Utilizarea altor unităţi de măsură decît cele prevăzute în prezenta Hotărîre este admisă pentru:

- Produse şi echipamente aflate pe piaţă şi/sau în uz la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri;

- Componente şi părţi ale produselor şi echipamentelor necesare să completeze sau să înlocuiască componente ori părţi ale produselor şi echipamentelor prevăzute la alin. 1).

- Indicaţiile de mărime exprimate în unităţi de măsură care nu sînt prevăzute în prezenta Hotărîre, denumite indicaţii suplimentare, se admit pentru a fi utilizate doar dacă acestea sunt însoţite de una sau mai multe indicaţii de mărime exprimată într-o unitate prevăzută în prezenta Hotărîre.

- Indicaţiile exprimate în unităţi de măsură altele decît cele prevăzute în prezenta Hotărîre se exprimă cu caractere care să nu fie mai mari decît acelea corespunzătoare indicaţiei în unităţile de măsură legale.

Anexă

la Hotărîrea Guvernului nr______   din ___

cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale

Hotărîrea cu privire la aprobarea unităţilor de măsură legale transpune prevederile Directivei 80/181/CEE a Consiliului privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitor la unităţile de măsură, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/3/CE, publicată în JOUE nr. L 114 din 07.05.2009.

1. UNITĂŢI DE MĂSURĂ LEGALE

Unităţile Sistemului Internaţional de Unităţi (SI) fundamentale în calitate de unităţi de măsură legale sunt următoarele:

  - Unităţi SI fundamentale

| Mărime | Unitate |
| --- | --- |
|  | Nume | Simbol |
| Lungime Masă Timp Curent electric Temperatură termodinamică Cantitate de substanţă Intensitate luminoasă | metru kilogram secundă amper kelvin mol candelă | m kg s A K mol cd |

Definiţii ale unităţilor fundamentale:

a) Unitatea de lungime:  Metrul - lungimea egală cu 1 650 763,73 lungimi de undă în vid ale radiaţiei care corespunde tranziţiei între nivelele de energie 2p10 şi 5d5 ale atomului de kripton 86. Noţiune aprobată prin Rezoluţia 6 la cea de a 11-a Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) din 1960.

b) Unitatea de masă: Kilogramul - egal cu masa prototipului internaţional al kilogramului. Noţiune aprobată la cea de a 3-a CGPM din 1901.

c)Unitatea de timp: Secunda - durata a 9 192 631 770 perioade ale radiaţiei corespunzătoare tranziţiei între cele două niveluri hiperfine ale stării fundamentale a atomului de cesiu 133. Noţiune aprobată prin Rezoluţia 1 la cea de a 13-a CGPM din 1967.

d) Unitatea de curent electric: Amperul - intensitatea unui curent constant care, menţinut în două conductoare paralele, rectilinii, de lungime infinită, de secţiune circulară neglijabilă şi aşezate în vid, la o distanţă de un metru unul de celălalt, ar produce între aceste conductoare o forţă de 2×10-7 dintr-un newton pe o lungime de un metru. Noţiune aprobată prin Rezoluţia 2 la cea de a 9-a CGPM din 1948.

e) Unitatea de temperatură termodinamică: Kelvinul - fracţiunea 1/273,16 din temperatura termodinamică a punctului triplu al apei. Definiţia se referă la apa care are compoziţie izotopică definită prin următoarele cantităţi de substanţă: 0,00015576 moli de 2H pe mol de 1H, 0,0003799 moli de 17O pe mol de 16O şi 0,0020052 moli de 18O pe mol de 16O. Noţiune aprobată prin Rezoluţia 4 la  cea de a13-a CGPM din 1967 şi Rezoluţia 10 la cea de a 23-a CGPM din 2007.

f) Unitatea de substanţă: Molul - canitatea de substanţă a unui sistem care conţine atîtea entităţi elementare, cîţi atomi există în 0,012 kilograme de carbón 12. Noţiune conformă cu cea stabilită prin Rezoluţia 3 la cea de a 14-a CGPM din 1971. De căte ori se întrebuinţează molul, entităţile elementare trebuie specificate, ele putînd fi atomi, molecule, ioni, electroni, alte particule sau grupuri specificate de asemenea particule.

g) Unitatea de intensitate luminoasă: Candela - intensitatea luminoasă într-o direcţie dată, a unei surse care emite o radaţie monocromatică cu frecvenţa de 540 × 1012 hertzi şi a cărei intensitate energetică în acea direcţie este 1/683 dintr-un watt pe steradian. Noţiune aprobată prin Rezoluţia 3 la cea de a 14-a CGPM din 1971.

1.1.1 Denumirea specială şi simbolul unităţii SI derivate de temperatură pentru exprimarea temperaturii Celsius

| Mărime | Unitate |
| --- | --- |
|  | Nume | Simbol |
| Temperatura Celsius | Grad Celsius | °C |

Temperatura Celsius t este definită prin diferenţa t=T-T0 între două temperaturi termodinamice T şi T0, unde T0= 273,15 kelvini. Un interval sau o diferenţă de temperatură pot fi exprimate atît în kelvini, cît şi în grade Celsius. Unitatea ”grad Celsius” este egală cu unitatea ”kelvin”.

  - Unităţile (SI) derivate

1.2.2 Unitățile derivate coerent în raport cu unitățile fundamentale SI sînt date ca expresii algebrice sub formă de produse ale puterilor unităților fundamentale SI cu un factor numeric egal cu 1.

1.2.3. Unităţile (SI) derivate cu denumiri şi simboluri speciale, în calitate de unităţi de măsură legale sunt următoarele:

| Mărime | Unitatea SI | Expresie |
| --- | --- | --- |
|  | Nume | Simbol | În funcţie de alte unități SI | În funcţie de unități SI fundamentale |
| Unghi plan | radian | rad |  | m·m-1 |
| Unghi solid | steradian | sr |  | m2·m-2 |
| Frecvenţă | hertz | Hz |  | s-1 |
| Forţă | newton | N |  | m·kg· s-2 |
| Presiune, tensiune mecanică | pascal | Pa | N· m-2 | m-1·kg· s-2 |
| Energie, lucru mecanic, cantitate de căldură | joule | J | N· m | m2·kg· s-2 |
| Putere (1), flux energetic | watt | W | J·s-1 | m2·kg· s-3 |
| Cantitate de electricitate, sarcină electrică | coulomb | C |  | s·A |
| Potenţial electric, tensiune electrică,tensiune electromotoare | volt | V | W·A-1 | m2·kg· s-3·A-1 |
| Rezistenţă electrică | ohm | Ω | V·A-1 | m2·kg· s-3·A-2 |
| Conductanţă electrică | siemens | S | A·V-1 | m-2·kg-1· s3·A2 |
| Capacitate electrică | farad | F | C·V-1 | m-2·kg-1· s4·A2 |
| Flux de inducţie magnetică | weber | Wb | V·s | m2·kg· s-2·A-1 |
| Inducţie magnetică | tesla | T | Wb·m-2 | kg· s-2·A-1 |
| Inductanţă | henry | H | Wb·A-1 | m2·kg· s-2·A-2 |
| Flux luminos | lumen | lm | cd·sr | cd |
| Iluminare | lux | lx | lm·m-2 | m-2·cd |
| Activitate (a unui radionuclid) | becquerel | Bq |  | s-1 |
| Doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indícele dozei absorbite | gray | Gy | J·kg-1 | m2· s-2 |
| Echivalent al dozei absorbite | sievert | Sv | J·kg-1 | m2· s-2 |
| Activitate catalitică | katal | kat |  | mol· s-1 |

(1) Nume speciale pentru unitatea de putere: numele volt-amper (simbol ”VA”), cînd este utilizat pentru exprimarea puterii aparente a curentului electric alternativ, şi var (simbol ”var”), cînd este utilizat pentru exprimarea puterii electrice reactive. Unitatea de măsură ”VAR” un este inclusă în rezoluţiile CGPM.

Unităţile derivate din unităţile SI fundamentale pot fi exprimate în funcţie de unităţile de măsură enumerate în prezenta anexă.

În particular, unităţile SI derivate pot fi exprimate prin nume şi simboluri speciale prezentate în tabelul de mai sus; de exemplu, unitatea SI a viscozităţii dinamice poate fi exprimată ca m-1·kg·s-1 sau N·s·m-2 sau Pa·s.

1.3. Prefixele şi simbolurile lor utilizate pentru a desemna anumiţi multipli şi submultipli zecimali:

| Factor | Prefix | Simbol | Factor | Prefix | Simbol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 | exa peta tera giga mega kilo hecto deca | E P T G M k h da | 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 | deci centi mili micro nano pico femto atto | d c m µ n p f a |

Numele şi simbolurile multiplelor şi submultiplilor zecimali ale unităţii de masă sînt formate prin ataşarea prefixelor la cuvîntul ”gram” şi a simbolurilor lor la simbolul ”g”.

În cazul în care o unitate derivată este exprimată ca o fracţie, multiplii şi submultiplii ei zecimali pot fi desemnaţi prin ataşarea unui prefix la unităţi la numărător sau la numitor, sau la ambele părţi.

Prefixele compuse, adică prefixele formate prin juxtapunerea a cîtorva din prefixele de mai sus, nu sînt admise.

1.4. Nume şi simboluri ale multiplilor şi ale submultiplilor zecimali ai unităţilor SI, special autorizate:

| Mărime | Unitate |
| --- | --- |
|  | Nume | Simbol | Valoare |
| Volum Masă Presiune, tensiune mecanică | litru tona bar | l sau L (1) t bar (2) | 1l=1dm3=10-3 m3 1t=1Mg=103 kg 1bar=105 Pa |

(1) Ambele simboluri ”l” şi ”L” pot fi utilizate pentru unitatea litru conform Rezoluţiei 6 a celei de a 16-a CGMG din 1979.

(2) Unitate enumerată printre unităţile permise temporar în broşura Biroului Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (BIPM)

Notă: Prefixele şi simbolurile lor enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu unităţile şi simbolurile din tabelul de la punctul 1.4 din prezenta anexă.

2   UNITĂŢI CARE SÎNT DEFINITE PE BAZA UNITĂŢILOR SI, DAR NU SÎNT MULTIPLI SAU SUBMULTIPLI ZECIMALI AI ACESTORA

| Mărime | Unitate |
| --- | --- |
|  | Nume | Simbol | Valoare |
| Unghi plan timp | Rotaţie(1)(a) grad* sau gon* grad minut de unghi secundă de unghi minut oră zi | gon* ° ´ ̋ min h d | 1 rotaţie=2π rad 1gon= 1°== 1´== 1̋== 1min= 60s 1h=3600s 1d=86 400s |

(1)Caracterul „*” după un nume sau simbol de unitate indică faptul că acestea nu apar în lista stabilită de CGPM, CIMP sau BIPM.

(a)Nu există simbol internaţional.

Notă: Prefixele enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate numai în conexiune cu numele ”grad” sau ”gon” şi simbolul ”gon”.

3. UNITĂŢI DEFINITE INDEPENDENT DE CELE ŞAPTE UNITĂŢI FUNDAMENTALE (valoarea căror unităţi exprimate în unităţi si nu este cunoscută exact)

| Mărime | Unitate |
| --- | --- |
|  | Nume | Simbol | Valoare |
| Masă Energie | Unitate de masă atomică unificată Electron-volt | U eV | 1u=1,660 565 5×10-27 kg 1eV=1,602 189 1×10-19J |

Unitatea de masă atomică unificată este fracţiunea 1/12 din masa unui atom al nuclidului 12C.

Electron-voltul este energia cinetică dobîndită de un electron care traversează o diferenţă de potenţial de 1 volt în vid.

Notă:  Prefixele şi simbolurile lor enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu aceste două unităţi şi cu simbolurile lor.

4 UNITĂŢI ŞI DENUMIRI DE UNITĂŢI PERMISE NUMAI ÎN DOMENIUL SPECIALIZAT

| Mărime | Unitate |
| --- | --- |
|  | Nume | Simbol | Valoare |
| Vergenţa sistemelor optice Masa petrelor preţioase Suprafaţa terenurilor agricole Masa liniară a firelor şi a fibrelor textile | dioptrie* carat metric ar tex* | a | 1dioptrie=1m-1 1carat metric= 2×10-4 kg 1a=102 m2 1tex=10-6 kg·m-1 |

Notă:  Prefixele enumerate la punctul 1.3 pot fi utilizate în conexiune cu unităţile de mai sus. Multiplul 102-a se numeşte ”hectar”.

5 UNITĂŢI COMPUSE

Combinaţia unităţilor enumerate în prezenta anexă formează unităţi compuse.

# Text boxes

proiect