GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E   D E  G U V E R N

cu privire la aprobarea regulamentului general de metrologie legală de stabilire

a cerinţelor către sticle utilizate ca recipiente de măsurare

nr. _____ din _____________________ 2013

În temeiul art. 14 din Legea metrologiei nr. 647-XVI din 17 noiembrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 13, art. 124), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerinţelor către sticle utilizate ca recipiente de măsurare (se anexează).

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 24 de luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

| PRIM-MINISTRU | Iurie LEANCĂ |
| --- | --- |
| Contrasemnează : |  |
| Viceprim-ministru, Ministrul economiei | Valeriu LAZĂR |

Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului

nr.______din _________

Regulamentul general de metrologie legală

de stabilire a cerinţelor către sticle utilizate ca recipiente de măsurare

Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerinţelor către sticle utilizate ca recipiente de măsurare (în continuare – regulament) transpune Directiva 75/107/CEE a Consiliului din 19 decembrie 1974 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene din 15 februarie 1975.

I. Dispoziţii generale

1.	 Prezentul regulament se aplică sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare, denumite în continuare sticle, fabricate din sticlă sau din alt material rigid ce conferă caracteristici metrologice similare, şi care:

a) sunt capsulate (închise) sau sunt proiectate pentru a fi capsulate (închise) şi sunt destinate depozitării, transportului şi livrării de lichide;

b) au o capacitate nominală cuprinsă între 0,05 l şi 5 l inclusiv;

c) au asemenea caracteristici metrologice (caracteristici de proiectare şi fabricaţie) încât pot fi utilizate ca recipiente de măsurare, în sensul că atunci cînd sînt umplute pînă la un nivel specificat sau la un procentaj specificat din capacitatea maximă de umplere, conţinutul lor poate fi măsurat cu exactitate.

2. Numai sticlele utilizate ca recipiente de măsurare, care satisfac cerinţele prezentului regulament, pot fi marcate cu semnul prevăzut la pct. 10 din capitolul II.

Sticlele utilizate ca recipiente de măsurare se supun controlului metrologic legal în condiţiile specificate în capitolele II şi III.

3. Nu poate fi interzisă sau restricţionată introducerea pe piaţă şi utilizarea sticlelor care corespund cerinţelor şi verificărilor prevăzute de prezentul regulament din motive privind volumul, determinarea volumului acestora sau metodele prin care au fost verificate.

4. Pentru a interpreta corect prezentul regulament se aplică termenii conform Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995 cu următoarele completări :

Golul sticlei sau volumul de expansiune (în continuare gol) – este distanţa dintre nivelul teoretic de umplere pentru capacitatea nominală şi nivelul maxim de umplere, precum şi diferenţa dintre capacitatea maximă de umplere şi capacitatea nominală, care trebuie să fie în mod perceptibil constante pentru toate sticlele de același tip, adică pentru toate sticlele făcute în același scop.

Eroare, eroare de măsurare – diferenţă între valoarea măsurată a unei mărimi şi valoarea unei referinţe.

5. Настоящий регламент предназначается для изготовителя или его уполномоченного представителя, или для импортера.

II. Cerinţe tehnice către sticlele utilizate ca recipiente de măsurare

6. Sticlele utilizate ca recipiente de măsurare sînt caracterizate prin următoarele capacităţi specificate întotdeauna la temperatura de 20°C:

a) capacitatea nominală Vn este volumul marcat pe sticlă şi reprezintă volumul de lichid pe care se presupune că îl conţine sticla atunci cînd este umplută în condiţiile de utilizare pentru care este destinată;

b) capacitatea maximă reprezintă volumul de lichid pe care îl conţine sticla cînd este umplută pînă la plin ras (marginea superioară);

c) capacitatea reală reprezintă volumul de lichid pe care sticla îl conţine atunci cînd este umplută pînă la nivelul teoretic corespunzător capacităţii nominale.

7. Metodele de umplere a sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare sunt următoarele:

a) umplere la nivel constant;

b) umplere la gol constant.

8. Pentru a fi posibil ca măsurarea volumului conținutului sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare, ținînd seama de incertitudinile curente de umplere, să se facă cu suficientă exactitate și mai ales cu exactitatea cerută de regulamentele sau actele normative naţionale referitoare la produse preambalate, erorile maxime acceptabile (pozitive sau negative) ale capacității unei sticle utilizate ca recipient de măsurare, adică cele mai mari diferențe permise (pozitive sau negative), la o temperatură de 20 °C și în condițiile de control stabilite în capitolul III, între capacitatea reală și capacitatea nominală Vn sunt în conformitate cu tabelul 1:

Tabelul nr. 1

| Capacitatea nominală Vn mililitri | Erori maxime tolerate |
| --- | --- |
|  | % din Vn | în mililitri |
| de la 50 la 100 | - | 3 |
| de la 100 la 200 | 3 | - |
| de la 200 la 300 | - | 6 |
| de la 300 la 500 | 2 | - |
| de la 500 la 1 000 | - | 10 |
| de la 1 000 la 5 000 | 1 | - |

Eroarea maximă tolerată la capacitatea maximă de umplere trebuie să fie aceeaşi cu eroarea maximă admisă  la capacitatea nominală  corespunzătoare.

Exploatarea sistematică a abaterilor este interzisă.

9. În practică, verificarea capacității reale a sticlei utilizate ca recipient de măsurare se face prin determinarea cantității de apă la temperatura de 20 °C pe care o conține în realitate sticla când este umplută până la nivelul teoretic corespunzător cu capacitatea nominală. Verificarea capacității reale a sticlei utilizate ca recipient de măsurare poate fi verificată și indirect, printr-o metodă cu exactitate echivalentă.

10. Producătorii de sticle utilizate ca recipiente de măsurare, sunt înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali şi Legea nr. 38-XVI  din  29.02.2008 privind protecţia mărcilor.

Producătorul, pe propria răspundere, va aplica pe sticlă semnul ”ɜ” (epsilon inversat), conform prevederilor anexei nr. 1, care atestă că sticla îndeplineşte cerinţele prezentului regulament. Înălţimea semnului epsilon inversat trebuie să fie de cel puţin 3 mm.

11. Agenţia pentru Protecţia Consumatorului verifică respectarea de către producător a corespunderii sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare prevederilor prezentului regulament, prelevând eșantioane la locul de fabricație (producător sau reprezentantul autorizat) sau, dacă acest lucru nu este posibil, la importator.

Această verificare statistică prin eșantionare se execută în conformitate cu metodele menţionate în capitolul III, la producător (reprezentantul autorizat), importator sau în alte laboratoare de metrologie.

12. Prezentul regulament nu exclude orice alte verificări ce ar putea fi efectuate de autoritățile de supraveghere a pieţei.

13. O sticlă utilizată ca recipient de măsurare trebuie să poarte indicații indelebile, ușor lizibile și vizibile:

1) pe partea laterală, pe marginea fundului sau pe fund:

a) o indicație cu privire la capacitatea sa nominală în litri, centilitri sau mililitri, în cifre cu o înălțime de cel puțin 6 mm, în cazul în care capacitatea nominală este de peste 100 cl, o înălțime de 4 mm dacă aceasta este sub 100 cl, dar fără a include 20 cl și o înălțime de 3 mm dacă nu este mai mare de 20 cl, urmată de simbolul unității de măsură utilizate sau, acolo unde este cazul;

b) marca de identificare a producătorului prevăzută la pct. 10;

c) semnul ”ɜ” (epsilon inversat) conform anexei;

2) pe fund sau pe marginea fundului, în așa fel încât să se evite confuzia cu indicațiile precedente, cu cifre de aceeași înălțime minimă ca și cele care exprimă capacitatea nominală corespunzătoare, în conformitate cu metoda sau metodele de umplere pentru care este destinată sticla:

a) o indicație a capacității maxime de umplere, exprimată în centilitri și fără a fi urmată de simbolul cl;

b) și/sau o indicație a distanței în milimetri de la nivelul maxim de umplere până la nivelul de umplere corespunzător capacității nominale, urmat de simbolul “mm”.

Pe sticlă pot apărea și alte indicații, cu condiția ca acestea să nu dea naștere la confuzii cu indicațiile obligatorii.

III. Proceduri de verificare statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare

14. Metoda de eşantionare:

a) Se ia un eșantion de sticle utilizate ca recipiente de măsurare, de același model și de aceeași fabricație, dintr-un lot corespunzând, în principiu, producției dintr-o oră.

b) Dacă rezultatul verificării unui lot corespunzător producției pe timp de o oră nu este satisfăcător, se poate efectua o a doua încercare, fie pe baza unui alt eșantion dintr-un lot corespunzând unei perioade de producție mai lungi, fie pe baza rezultatelor înregistrate pe fișele de verificare ale producătorului.

c) Numărul de sticle utilizate ca recipiente de măsurare care constituie eșantionul va fi de 35 sau 40, în funcție de metode de aplicare a rezultatelor, detaliate la punctul 16 de mai jos.

15. Măsurarea capacităţii sticlelor utilizate ca recipiente de măsurare, care constituie eşantionul:

Sticlele,  se cîntăresc goale.

Sticlele se umplă cu apă la temperatura de 20°C, cu densitate cunoscută, până la nivelul de umplere corespunzător.

După umplere sticlele se cîntăresc pline.

Verificarea se efectuează cu mijloace de măsurare etalonate, adecvate efectuării operaţiunilor necesare.

Erorile în măsurarea capacității nu trebuie să fie mai mari de o cincime din eroarea maximă admisă corespunzătoare capacității nominale a sticlei utilizate ca recipient de măsurare.

16. Aplicarea rezultatelor :

1) Metoda abaterii standard

Numărul de sticle utilizate ca recipiente de măsurare din eșantion este de 35.

(1) Se calculează conform  punctului 16, subpunctul 1), alin. (4)):

a) valoarea medie a capacităţilor reale xi ale sticlelor din eşantion;

b) abaterea standard estimată s a capacităţilor reale xi ale sticlelor din lot.

(2) Se calculează, după cum urmează:

a) limita superioară Ts: suma capacității indicate (a se vedea capitolul II, punctul 13) și a erorii maxime admise corespunzătoare acestei capacități;

b) limita inferioară Ti: diferența dintre capacitatea indicată (a se vedea capitolul II, punctul 13) și eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei capacități.

(3) Criterii de acceptare:

Lotul va fi declarat conform cu regulamentul dacă valorile și s simultan satisfac următoarele trei inecuații:

+ k·s ≤Ts

- k·s ≥ Ti

s ≤ F (Ts - Ti), unde: k = 1,57 şi F = 0,266.

(4) Calculul valorii medii şi a abaterii standard estimate s a lotului.

Se calculează după cum urmează:

- suma celor 35 de măsurători reale ale capacităţii : x=∑xi

- valoarea medie a celor 35 de măsurători :

- suma pătratelor celor 35 de măsurători : ∑xi2

- pătratul sumei celor 35 de măsurători : :    (∑ xi 2), apoi  (∑ xi 2) / 35

- suma corectată:     SC = ∑xi2- (∑xi)2

- dispersia estimată  v =

De unde abaterea standard estimată : s = √v

2 ) Metoda amplitudinii medii

Numărul de sticle utilizate ca recipiente de măsurare din eșantion este de 40.

(1) Se calculează după cum urmează (conform punctului 16, subpunctul 2), alin. (4)):

- valoarea medie a capacităţilor reale xi ale sticlelor din eşantion;

- amplitudinea medie  a capacităţilor reale xi ale sticlelor din eşantion.

(2) Se calculează după cum urmează :

a) limita superioară Ts: suma capacității indicate și eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei capacități;

b) limita inferioară Ti: diferența dintre capacitatea indicată și eroarea maximă admisă corespunzătoare acestei capacități.

(3) Criteriul de acceptare :

Lotul este considerat conform cu regulamentul dacă valorile  şi satisfac simultan următoarele trei inecuaţii:

, unde: k’ = 0,668 şi  F’ = 0,628

(4) Calculul valorii medii și a amplitudinii medii pentru cele 40 de sticle utilizate ca recipiente de măsurare din eșantion.

Pentru a obține pe , se calculează după cum urmează:

a) suma celor 40 de măsurători reale ale capacității xi: Σ xi

b) valoarea medie a acestor 40 de măsurători :

(5) Pentru a obţine pe :

Se împarte eșantionul, în ordinea cronologică a selectării în opt subeșantioane a câte cinci sticle utilizate ca recipiente de măsurare.

Se calculează după cum urmează:

a) amplitudinea fiecărui subeşantion, adică diferenţa dintre capacitatea reală a celei mai mari şi a celei mai mici dintre cele cinci sticle din subeşantion; în acest mod se obţin opt valori: R1, R2, ......, R8;

b) Suma amplitudinilor celor opt subeşantioane: 	∑Ri = R1+R2+…+R8

Amplitudinea medie a eşantionului este:

Anexa

la regulamentul general de metrologie legală

de stabilire a cerinţelor către sticle utilizate ca

recipiente de măsurare

Знак

Semnul

# Text boxes

proiect