GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţilor de control în domeniul securităţii industriale în baza analizei criteriilor de risc

nr. _____ din _____________________ 2014

În temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) din Legea nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 181-184, art. 595), cu modificările ulterioare şi pct.2 al Hotărîrii Guvernului nr.694 din 05 septembrie 2013 „Cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr.198-204, art.796), Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Metodologia de planificare a activităţilor de control în domeniul securităţii industriale în baza analizei criteriilor de risc, conform anexei.

2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Economiei.

PRIM-MINISTRU                                                                  Iurie  LEANCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,
        ministrul economiei                                                    Valeriu Lazăr

Anexa

la Hotărîrea Guvernului nr.__ din _____

Metodologiei de planificare a activităţilor de control în domeniul securităţii industriale în baza analizei criteriilor de risc

I. Dispoziţii generale

1. Metodologia de planificare a activităţilor de control în domeniul securităţii industriale în baza analizei criteriilor de risc (în continuare Metodologie) stabileşte cadrul organizatoric şi metodologic privind planificarea activităţilor de control asupra activităţilor şi / sau lucrărilor desfăşurate în domeniul securităţii industriale, în dependenţă de riscul ce îl prezintă pentru viaţa şi sănătatea persoanelor cît şi asupra mediului înconjurător.

2. Esenţa metodologică a analizei în baza criteriilor de risc rezidă în distribuirea după cele mai importante criterii de risc, relevante domeniului de control al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase (în continuare Inspectoratul), şi acordarea punctajului corespunzător după o scară prestabilită, acesta fiind raportat la ponderea fiecărui criteriu în funcţie de relevanţa lui pentru nivelul general de risc.

3. Aplicarea punctajelor aferente fiecărui criteriu este efectuată pentru fiecare agent economic supus controlului şi e urmată de elaborarea clasamentului acestora în funcţie de punctajul obţinut, în corespundere cu nivelul individual de risc estimat.

4. Nivelul de risc estimat pentru fiecare agent economic determină nivelul frecvenţei şi intensităţii necesare acţiunilor de control ce privesc agentul economic în cauză.

II. Stabilirea criteriilor de risc

5. Criteriul de risc sumează un set de circumstanţe sau de însuşiri ale subiectului şi/sau obiectului pasibil controlului, şi/sau raporturilor anterioare ale agentului economic controlat cu Inspectoratul, existenţa şi intensitatea cărora pot indica probabilitatea cauzării de daune vieţii şi sănătăţii oamenilor, mediului înconjurător, în urma activităţii agentului economic şi gradul acestor daune.

6. Criteriile de risc pot fi grupate în funcţie de subiectul controlului, obiectul controlului şi raporturile anterioare cu Inspectoratul.

7. Fiecărui domeniu de control de stat îi sînt stabilite criteriile de risc conform competenţelor Inspectoratului, tipului raporturilor şi valorilor sociale pe care le apără, respectiv şi prejudiciilor ce urmează a fi evitate.

8. Pentru fiecare domeniu de control se stabilesc cel puţin cinci criterii de risc.

9. Criteriile de risc alese respectă următoarele principii:

a) sînt relevante scopului activităţii Inspectoratului;

b) acoperă toate întreprinderile pasibile controlului efectuat de Inspectorat ce le aplică şi, în mod special, criteriile alese sînt relevante activităţii agentului economic, şi/sau bunurilor utilizate/produse de acestea;

c) sînt bazate pe informaţie certă, veridică şi accesibilă;

d) sînt raportate la caracterul multidimensional al izvoarelor de risc.

10. Criteriile de risc utilizate în mod obligatoriu vor fi următoarele:

a) perioada în care agentul economic controlat desfăşoară activitatea supusă controlului;

b) data efectuării ultimului control;

c) încălcările anterioare.

11. Criteriile de risc specifice planificării controlului asupra activităţilor şi/sau lucrărilor desfăşurate în domeniul securităţii industriale vor fi următoarele:

a) gradul de uzură al utilajului;

b) categoria de pericol al obiectului industrial periculos;

c) numărul obiectelor industriale periculoase deţinute de agentul economic.

III. Gradarea intensităţii riscului

12. Fiecare criteriu de risc se repartizează pe grade/nivele de intensitate, punctate  conform valorii gradului de risc. Scara valorică este cuprinsă între 1 şi 5, unde 1 reprezintă gradul minim şi 5 gradul maxim de risc.

13. La acordarea cifrelor valorice se ţine cont de ponderea fiecărui nivel în cadrul criteriului de risc şi de uniformitatea trecerii de la un nivel de risc la altul, astfel încît de la nivelul minim la nivelul maxim de risc să fie reflectat un registru complet şi relevant al nivelelor de risc posibile.

14. Pentru criteriile de risc obligatorii, punctajele sînt acordate în felul următor:

1) perioada în care agentul economic desfăşoară activităţi supuse controlului

Raţionamentul general: cu cît mai mult timp un agent economic activează pe piaţă, cu atît mai bine cunoaşte regulile, cu atît mai atentă este faţă de reputaţia sa şi, de cele mai dese ori, îşi implementează sisteme interne de control al calităţii prin asigurarea permanentă cu personal calificat la executarea lucrărilor la obiectul industrial periculos, respectarea normelor de securitate.

| Perioada de activitate a agentului economic | Gradul de risc (R1) |
| --- | --- |
| mai mult de 20 de ani | 1 |
| 15-20 de ani | 2 |
| 10-15 ani | 3 |
| 5-10 ani | 4 |
| pînă la 3 ani | 5 |

2) data efectuării ultimului control

Raţionamentul general: cu cît mai lungă este perioada în care agentul economic pasibil controlului nu este inspectat, cu atît mai mare este incertitudinea legată de conformarea acestuia cu prevederile normative, atribuind riscul minim entităţilor controlate recent şi riscul maxim entităţilor care nu au fost supuse recent controlului de stat.

| Durata de la data efectuării ultimului control | Gradul de risc (R2) |
| --- | --- |
| Un an | 1 |
| 1-2 ani | 2 |
| 2-3 ani | 3 |
| Peste 3 ani | 4 |
| nu a fost supus controlului | 5 |

3) încălcările anterioare

Raţionamentul general: lipsa încălcărilor identificate la ultima dată de efectuare a controlului indică predispunerea agentului conomic la respectarea legii şi, respectiv, riscul scăzut de încălcare a acesteia. Astfel, acest fapt poate exonera agentul economic de următorul control. Pe cînd existenţa încălcărilor la ultima dată de efectuare a controlului, atribuie agentului economic un grad înalt de risc.

| Încălcările depistate la ultimul control | Gradul de risc (R3) |
| --- | --- |
| Au fost depistate încălcări minore, dar care nu constituie componenţă de contravenţie sau infracţiune (a fost înaintată prescripţie) | 1 |
| Au fost depistate încălcări minore care constituie componenţă de contravenţie, fără cauzarea de daune persoanelor terţe (a fost aplicată sancţiune) | 2 |
| Au fost depistate încălcări care constituie componenţă de contravenţie şi s-au cauzat prejudicii persoanelor terţe (aplicată sancţiune, achitare de daune) | 3 |
| Au fost depistate încălcări care constituie componenţă de infracţiune şi s-au cauzat prejudicii minore persoanelor terţe (aplicată sancţiune, achitare de daune) | 4 |
| Au fost depistate încălcări care constituie componenţă de infracţiune şi s-au cauzat prejudicii majore persoanelor terţe (aplicată sancţiune, achitare de daune) | 5 |

4) Gradul de uzură al utilajului : instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice

Raţionamentul general: obiectele industriale periculoase care nu dispun de utilaj tehnic, sau cele al căror  instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice sînt exploatate în termenul stabilit în actele constatatoare ale acestora prezintă minimul de risc, contrar celor al căror termen de exploatare este prelungit. Cu cît mai multe termene de exploatare sau prelungit după expirarea termenului normativ de exploatare a utilajului, cu atît mai mult creşte probabilitatea riscului producerii unor avarii sau catastrofe cu caracter tehnogen

| Gradul de uzură al utilajului | Gradul de risc (R4) |
| --- | --- |
| instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice exploatate în termenul stabilit prin documentaţia tehnică; sau obiectul industrial periculos nu dispune de uilaj tehnic | 1 |
| instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice cu termenul de exploatare prelungit o dată | 2 |
| instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice cu termenul de exploatare prelungit 2 ori | 3 |
| instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice cu termenul de exploatare prelungit 3 ori | 4 |
| instalaţii tehnice şi sisteme tehnologice cu termenul de exploatare prelungit mai mult de 3 ori | 5 |

5) categoria de pericol al obiectului industrial periculos

Raţionamentul general:  în dependenţă de importanţa pericolului ce îl prezintă pentru viaţa şi sănătatea persoanelor şi a mediului înconjurător, obiectul industrial periculos inclus în categoria I de pericol prezintă un risc înalt faţă de cele incluse în categoria IV de pericol, ori agentul economic nu dispune de obiect industrial periculos însă desfăşoară activităţi în domeniul securităţii industriale şi prezintă cel mai mic risc de pericol.

| Categorica de pericol al obiectului industrial periculos | Gradul de risc (R5) |
| --- | --- |
| Activităţi şi/sau lucrări în domeniul securităţii industriale ce nu au obiecte industriale periculoase | 1 |
| Obiecte industriale periculoase şi producţii, instalaţii, utilaje, tehnologii utilizate la obiectul industrial periculos incluse în categoria IV de peicol | 2 |
| Obiecte industriale periculoase şi producţii, instalaţii, utilaje, tehnologii utilizate la obiectul industrial periculos incluse în categoria III de peicol | 3 |
| Obiecte industriale periculoase şi producţii, instalaţii, utilaje, tehnologii utilizate la obiectul industrial periculos incluse în categoria II de peicol | 4 |
| Obiecte industriale periculoase şi producţii. instalaţii. utilaje, tehnologii utilizate la obiectul industrial periculos incluse în categoria I de peicol | 5 |

6) numărul obiectelor industriale periculoase deţinute de agentul economic

Raţionamentul general: numărul de obiecte industriale periculoase deţinute de un agent economic ar putea evidenţia mulţimea pasibilă a neconformităţilor admise de agentul economic în desfăşurarea activităţilor şi/sau lucrărilor în domeniul securităţii industriale. Or, respectivul criteriu de risc va contribui la argumentarea frecvenţei controlului la acelaşi agent economic, fapt determinat de deţinerea multiplelor obiecte industriale periculoase. Astfel, cu cît mai multe obiecte industriale periculoase deţine un agent economic, cu atît gradul de risc al acestuia creşte.

| Numărul obiectelor industriale periculoase | Gradul de risc (R6) |
| --- | --- |
| Agenţi economici care deţin 0 – 3 obiecte industriale periculoase | 1 |
| Agenţi economici care deţin 3 - 5 obiecte industriale periculoase | 2 |
| Agenţi economici care deţin 5 - 10 obiecte industriale periculoase | 3 |
| Agenţi economici care deţin 10 - 20 obiecte industriale periculoase | 4 |
| Agenţi economici care deţin mai multe de 20 obiecte industriale periculoase | 5 |

IV. Ponderarea criteriilor

15. Fiecărui criteriu îi va fi stabilită ponderea în raport cu toate criteriile selectate, ţinînd cont de importanţa criteriului dat pentru domeniul specific de control.

16. Ponderea este determinată pentru fiecare criteriu de risc, în subunităţi, astfel încît ponderea sumată a tuturor criteriilor constituie o unitate.

| Criterii | Ponderea (W) |
| --- | --- |
| Perioada în care agentul economic desfăşoară activităţi supuse controlului | 0,1 |
| Data efectuării ultimului control | 0,1 |
| Încălcările depistate la ultimul control | 0,3 |
| Gradul de uzură al utilajului | 0,2 |
| Categoria de pericol al obiectului industrial periculos | 0,2 |
| Numărul obiectelor industriale periculoase deţinute de agentul economic | 0,1 |

17. Periodic, ponderile atribuite fiecărui criteriu de risc sunt revizuite în funcţie de rezultatele controalelor anterioare şi de actualizarea informaţiei colectate. În cazul în care un criteriu îşi pierde în timp din relevanţă, se recomandă scăderea consecutivă a ponderii acestuia în raport cu restul criteriilor utilizate.

V. Aplicarea criteriilor în raport cu agenţii economici

18. Se stabileşte media ponderată a gradelor specifice de risc în baza următoarei formule:

Rg = (W1R1+ W2R2+ W3R3+ W4R4+ W5R5 +W6R6) * 200

unde:

Rg – gradul de risc global asociat cu subiectul potenţial al controlului;

1, 2, 3, 4, 5, 6 – criteriile de risc;

w – ponderea fiecărui criteriu de risc, unde suma ponderilor individuale va fi egală cu unitatea;

R – gradul de risc pentru fiecare criteriu.

19. În urma aplicării formulei, riscul global va lua valori între 200 şi 1000 de unităţi, unde persoanele care obţin 200 de unităţi sînt asociate cu cel mai mic risc.

20. În funcţie de punctajul obţinut în urma aplicării formulei, sînt listaţi agenţii economici, în vîrful clasamentului fiind plasaţi agenţii economici care au obţinut punctajul maxim (1000 unităţi). Agenţii economici din vîrful clasamentului sînt asociaţi cu un risc mai înalt şi urmează a fi supuşi controlului în mod prioritar.

21. În baza clasamentului, Inspectoratul întocmeşte proiectul graficului controalelor trimestriale planificate, pe care îl expediază spre înregistrare Cancelariei de Stat, în modul şi termenul stabilit de Guvern.

22. Clasamentul poate fi utilizat de Inspectorat pentru stabilirea frecvenţei de control recomandate pentru fiecare agent economic. Frecvenţa recomandată poate fi utilizată pentru prioritizarea controlului inopinat în cazul în care în acelaşi timp mai multe întreprinderi cad sub incidenţa temeiurilor şi condiţiilor stabilite la articolul 19 al Legii nr.131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător.

23. La sfîrşitul perioadei pentru care s-a făcut planificarea, Inspectoratul elaborează un raport prin care se va determina ponderea agenţilor economici supuşi controlului din numărul total, va modifica, după caz, punctajele acordate anterior în baza informaţiei acumulate în urma controlului, a schimbării situaţiei în raport cu data ultimului control efectuat, a actualizării profilului fiecărui agent economic.

VI. Crearea şi menţinerea sistemului de date necesar aplicării

criteriilor de risc

24. Pentru elaborarea şi menţinerea clasamentului agenţilor economici conform riscului prezentat, Inspectoratul menţine baza de date care va reflecta cel puţin:

a) lista tuturor agenţilor economici pasibili de a fi supuşi controlului, cu datele individuale de identificare;

b) istoria activităţii de control;

c) profilul fiecărui agent economic, cu informaţia relevantă pentru criteriile de risc utilizate pentru clasificarea agentului în cauză etc.

25. Inspectoratul reexaminează şi actualizează informaţia necesară pentru aplicarea criteriilor de risc cel puţin o dată pe an.

# Text boxes

proiect