GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

privind aprobarea Reglementării tehnice "Benzină pentru automobile.

Cerinţe de calitate şi securitate"

În temeiul art.8 alin (21) Legii nr.420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică  „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), cu modificările şi completările ulterioare”, şi în scopul stabilirii condiţiilor generale pentru plasarea pe piaţa internă a benzinei pentru automobile,  Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Benzină pentru automobile. Cerinţe de calitate şi securitate” (se anexează).

2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru 							Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

Ministrul Economiei						Valeriu  LAZĂR

Ministrul Mediului						Valentina ŢAPIŞ

Ministrul Sănătăţii						Andrei USATÎI

Aprobată prin Hotărîrea

Guvernului  Republicii Moldova

nr. ___ din ___________ 2014

REGLEMENTARE TEHNICĂ

Benzină pentru automobile. Cerinţe de calitate şi securitate

Prezenta Reglementare tehnică „Benzină pentru automobile. Cerinţe e calitate şi securitate” transpune parţial în legislaţia tehnică naţională prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a Directivei 93/12/CEE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L350 din 28 decembrie 1998, cu modificările ulterioare.

„Capitolul I Domeniul de aplicare”

1. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte condiţiile de plasare pe piaţă a benzinei destinate automobilelor echipate cu motor cu aprindere prin scînteie, ţinând cont de cerinţele tehnice ale acestor motoare, cu obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi care pot fi  identificate conform tabelului de mai jos:

| Poziţia tarifară conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova | Denumirea produsului |
| --- | --- |
| Din 2710 11 410 | Benzină pentru motoare cu cifra octanica sub 95 |
| Din 2710 11 450 | Benzină pentru motoare cu cifra octanica de minimum 95, dar sub 98 |
| Din 27 10 11 490 | Benzină pentru motoare cu cifra octanica de minimum 98 |

„Capitolul II Dispoziţii generale”

2. În sensul prezentei reglementări tehnice se definesc următoarele noţiuni principale:

benzina – pentru automobile  – produs petrolier mineral volatil, destinat funcţionării motoarelor cu ardere internă şi cu aprindere prin scînteie, care se utilizează pentru propulsarea vehiculelor;

lot – orice cantitate de benzină pentru automobile produsă în cadrul unui proces tehnologic neîntrerupt, omogenă după compoziţie şi proprietăţi, unificată printr-un singur document de calitate;

tip – denumirea, indicele numeric şi/sau alfabetic al grupei benzinei pentru automobile cu aceeaşi cifră octanică determinată după metoda „ Research ”.

„Capitolul III Cerinţe generale de calitate şi securitate”

3. Benzina pentru automobile (în continuare – benzină) plasată pe piaţă trebuie să corespundă specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta reglementare tehnică.

4. Cu scopul de a reduce impactul poluării aerului asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, în rezultatul arderii benzinei, se permite plasarea pe piaţă doar a benzinei care îndeplineşte parametrii tehnici stabiliţi în Anexa la prezenta Reglementare tehnică.

5. Pentru benzină, în dependenţă de cifra octanică minimă, determinată după metoda „ Research ”, se stabilesc următoarele tipuri:

1)„COR-92” - cu o cifră octanică minimă de 92,0 determinată după metoda „ Research ” (82,5 prin metoda „Motor”), şi cu caracteristici fizico-chimici şi de exploatare stabiliţi în Tabelul din Anexa la prezenta reglementare tehnică.

2)„COR-95” - cu o cifră octanică minimă de 95,0 determinată după metoda „ Research ” (85,0 prin metoda „Motor”), şi cu caracteristici fizico-chimici şi de exploatare stabiliţi în Tabelul din Anexa la prezenta reglementare tehnică.

3)„COR-98” - cu o cifra octanică minimă de 98,0 după metoda „ Research ” (88,0 prin metoda „Motor”). Precum şi cu caracteristici fizico-chimici şi de exploatare stabiliţi în Tabelul din Anexa la prezenta reglementare tehnică.

6. Se permite plasarea pe piaţă a benzinei cu coloranţi şi marcatori în scopul asigurării transparenţei circuitului lor pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiţia că aceştia nu deteriorează starea mijloacelor de transport, sistemelor de distribuire a combustibilului, mediului înconjurător şi cu condiţia că procedura de adăugare a coloranţilor şi marcatorilor să fie efectuată doar la uzina producătoare.

7. Se permite plasarea pe piaţă a benzinei la fabricarea căreia sunt utilizaţi compuşi oxigenaţi, alte adaosuri cu cifra octanică înaltă, precum şi aditivi cu efect antioxidant şi detergent, care îmbunătăţesc parametrii ecologici ai benzinei şi nu provoacă efecte secundare periculoase, în cantităţi, ce nu influenţează indicii de calitate ai combustibilului, nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea populaţiei şi mediului înconjurător, iar procedura de adăugare a adaosurilor să fie efectuată doar la uzina producătoare.

8. Aditivii din benzină nu trebuie să conţină  compuşi ai metalelor şi ai fosforului.

9. Modul de transportare a benzinei importate se efectuează conform Hotărîrii Guvernului  nr.476  din  17.04.2002 „Privind modul de transportare a produselor petroliere importate” şi Hotărîrii Guvernului  nr. 672  din  28.05.2002 “Cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova”, precum şi cadrului normativ legal în domeniu.

„Capitolul IV Evaluarea conformităţii”

10. Pînă a fi plasată pe piaţă benzina se supune certificării conformităţii, pentru a demonstra conformitatea benzinei cu specificaţiile tehnice prezentate în SM SR EN 228 şi Anexa la prezenta reglementare tehnică.

11. Documentul care confirmă corespunderea benzinei cu cerinţele prezentei reglementări tehnice, este certificatul de conformitate.

12. Certificarea conformităţii benzinei se efectuează de către organismele de certificare acreditate, în conformitate cu punctele 13, 14, 15, 16 din prezenta reglementare tehnică.

13. Încercările în scopul certificării conformităţii benzinei se efectuează în conformitate cu metodele de încercări stabilite în standardul naţional SM SR EN 228, de către laboratoarele de încercări acreditate.

Rezultatele încercărilor efectuate în scopul certificării conformităţii benzinei trebuie să demonstreze respectarea cerinţelor din prezenta reglementare tehnică.

14. Certificarea conformităţii cu cerinţele din prezenta reglementare tehnică se efectuează prin aplicarea unei proceduri concrete, propusă de solicitantul certificării şi determinată de Organismul de certificare.

15. Certificarea conformităţii lotului include: identificarea produsului, prelevarea probelor, efectuarea încercărilor de laborator a probelor prelevate, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării.

16. Certificarea conformităţii benzinei livrată conform contractului include: identificarea produsului, prelevarea probelor produsului la importator, efectuarea încercărilor de laborator a probelor prelevate, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării, efectuarea evaluării periodice a produsului certificat prin efectuarea încercărilor de laborator a probelor prelevate de la importator.

17. Certificarea conformităţii benzinei fabricată în serie include: evaluarea procesului de producţie, identificarea produsului, prelevarea probelor produsului, efectuarea încercărilor de laborator a probelor prelevate de la producător, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării, evaluarea periodică a procesului de producţie şi efectuarea încercărilor de laborator periodice a probelor prelevate de la producător.

„Capitolul V Informaţia pentru consumatori”

18. Panourile informative destinate, plasate la intrarea pe teritoriul staţiei de alimentare şi lîngă operator, trebuie să conţină următoarele:

1) notarea – „benzină” sau „benzină fără plumb”;

2) tipul benzinei;

3) prezenţa (denumirea, conţinutul şi proprietăţile) aditivilor în benzina auto, sau informaţii despre lipsa acestora.

19. În cadrul informaţiei pentru consumator, se poate specifica denumirea benzinei în conformitate cu specificaţiile tehnice a producătorului.

Anexa la Reglementarea tehnică „Benzină pentru automobile. Cerinţe de calitate şi securitate"

Caracteristicile fizico-chimice şi de exploatare a benzinei auto

| Caracteristica (1) | Unitate de măsură | Limite(2) |
| --- | --- | --- |
|  |  | COR-92 | COR-95 | COR-98 |
| 1 Cifra octanică „metoda Research” (5), COR, min. | - | 92,0 | 95,0 | 98,0 |
| 2 Cifra octanică „metoda Motor” (6), COM, min. | - | 82,5 | 85,0 | 88,0 |
| 3 Conţinut de plumb, max. | mg/l | 5 | 5 | 5 |
| 4 Conţinut de sulf, max. | mg/kg | 10 50(3) | 10 50(3) | 10 |
| 5 Conţinut de hidrocarburi: |  |  |  |  |
| - aromatice, max. - olefinice, max. | % (V/V) | 42,0 | 35,0 | 35,0 |
|  | % (V/V) | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| 6 Conţinut de benzen, max. | % (V/V) | 5,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7 Conţinut de oxigen, max. | % (m/m) | 2,7 / 3,7(4) |
| 8 Conţinut de compuşi oxigenaţi: |  |  |
| - metanol, max. | % (V/V) | 3,0 |
| - etanol, max | % (V/V) | 5,0/ 10,0 (4) |
| - alcool izo-propilic, max | % (V/V) | 10,0/ 12,0 (4) |
| - alcool izo-butilic, max | % (V/V) | 10,0/ 15,0 (4) |
| - alcool terţ butilic, max | % (V/V) | 7,0/ 15,0 (4) |
| - eteri (≥5 atomi de carbon), max | % (V/V) | 15,0/ 22,0 (4) |
| - alţi compuşi oxigenaţi, max. | % (V/V) | 10,0/ 15,0 (4) |
| 9 Presiunea de vapori (PV): | kPa |  |
| - vara(7) |  | 45-60 |
| - iarna |  | 60-90 |
| 10 Distilare: |  |  |
| - temperatura punctului iniţial de fierbere a benzinei, minim | oC | 35 |
| - 10% din benzină se distilează la temperatura, max | oC | 75 |
| - 50% din benzină se distilează la temperatura, max | oC | 120 |
| - 90% din benzină se distilează la temperatura, max | oC | 190 |
| - temperatura finală de distilare a benzinei, max | oC | 210 |
| - rezidiu în balon, max | % | 2 |
| - rezidiu şi pierderi, max | % | 4 |
| sau Evaporat la 70 0C (E 70) |  |  |
| -vara(7) | %(V/V) | 20-48 |
| -iarna | %(V/V) | 22-50 |
| Evaporat la 100 0C (E 100) |  | 46-71 |
| Evaporat la 150 0C (E 150), min | %(V/V) | 75 |
| Rezidiu de distilare, max | %(V/V) | 2 |
| 11 Indice de volatilitate (VLI), VLI = 10 VP +7 E 70 |  |  |
| -vara, max |  | 1000 |
| -iarna, max |  | 1250 |
| 12 Coroziune pe lama de cupru (3h la 50 C) |  | Clasa 1 |
| 13 Aspect |  | Limpede şi transparent |
| 14 Densitate la 15°C | kg/m3 | 720 – 775 |

(1) Metodele de încercare şi de prelevare a probelor conform standardului naţional SM SR EN 228

(2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori adevărate”. Rezultatele măsurărilor individuale vor fi interpretate în baza criteriilor descrise în standardul naţional SM SR EN ISO 4259.

(3) Se permite plasarea pe piaţă a benzinei cu conţinut de sulf ce depăşeşte cantitatea de 50mg/kg  pînă la 6 luni din data intrării în vigoare a Hotărîrii de Guvern.

(4) Se permite plasarea pe piaţă -  pînă la 6 luni din data intrării în vigoare a Hotărîrii de Guvern.

(5) Se permite determinarea cifrei octanice, metoda „Research” conform  GOST 8226 – pînă la 36 luni din data intrării în vigoare a Hotărîrii de Guvern.

(6) Se permite determinarea cifrei octanice, metoda „Motor” conform GOST 511 – pînă la 36 luni din data intrării în vigoare a Hotărîrii de Guvern.

(7) „vara”:  perioada 1 aprilie – 30 octombrie; „iarna”:  perioada 1 noiembrie – 31 martie.