GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA

HOTĂRÎRE

privind aprobarea Reglementării tehnice "Carburant pentru motoare Diesel (motorină). Cerinţe de calitate şi securitate”

În temeiul art.8 alin (21) al Legii nr. 420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică „(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 36-38, art. 141), cu modificările şi completările ulterioare”,  şi în scopul stabilirii condiţiilor generale pentru plasarea pe piaţa internă a carburantului pentru motoare Diesel (motorina),  Guvernul

HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Reglementarea tehnică „Carburant pentru motoare Diesel (motorină). Cerinţe de calitate şi securitate” (se anexează).

2. Prezenta Hotărîre intră în vigoare la 6 luni din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Prim-ministru 							Iurie LEANCĂ

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, 						Valeriu  LAZĂR

Ministrul Economiei

Ministrul Mediului						Valentina ŢAPIŞ

Ministrul Sănătăţii						Andrei  USATÎI

Aprobată prin Hotărîrea

Guvernului  Republicii Moldova

nr. ___ din ___________ 2014

REGLEMENTARE   TEHNICĂ

Carburant pentru motoare Diesel (motorină).

Cerinţe de calitate şi securitate

Prezenta Reglementare tehnică „Carburant pentru motoare Diesel (motorină). Cerinţe de calitate şi securitate” transpune parţial în legislaţia tehnică naţională prevederile Directivei 98/70/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 13 octombrie 1998 privind calitatea benzinei şi a motorinei şi de modificare a directivei 93/12/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L350 din 28 decembrie 1998, cu modificările ulterioare.

„Capitolul I Domeniul de aplicare”

- Prezenta Reglementare tehnică stabileşte condiţiile plasării pe piaţa a carburantului pentru motoare cu aprindere prin comprimare, ţinând cont de cerinţele tehnice ale acestor motoare, cu obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră şi care pot fi  identificate conform tabelului de mai jos.

| Poziţia tarifară conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova | Denumirea produsului |
| --- | --- |
| Din 2710 19 410 | Combustibil pentru motoare Diesel (motorină) cu un conţinut de sulf maxim 0,05% din greutate |

„Capitolul II Dispoziţii generale”

2. În sensul prezentei Reglementări tehnice, se definesc următoarele noţiuni principale:

motorină  – produs petrolier lichid, obţinut prin diferite procese de prelucrare, caracterizat prin cifră cetanică sau indice cetanic şi folosit drept carburant pentru motoarele cu aprindere prin comprimare;

lot – orice cantitate de motorină, produsă în cadrul unui proces tehnologic neîntrerupt, omogenă după compoziţie şi proprietăţi, unificată printr-un singur document de calitate;

„Capitolul III Cerinţe generale de calitate şi securitate”

3. Motorina furnizată pe piaţă trebuie sa corespundă specificaţiilor tehnice prevăzute în prezenta reglementare tehnică.

4. Cu scopul de a reduce impactul poluării aerului asupra sănătăţii umane şi a mediului înconjurător, în rezultatul arderii motorinei, se permite plasarea pe piaţă doar a motorinei care îndeplineşte parametrii tehnici stabiliţi în standardul naţional  SM SR EN 590 din prezenta reglementare tehnică şi Anexa la prezenta reglementare.

5. Se permite plasarea pe piaţă a motorinei care conţine coloranţi şi marcatori, în scopul asigurării transparenţei circuitului lor pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiţia că aceştia nu deteriorează starea mijloacelor de transport, sistemelor de distribuire a carburantului şi mediului înconjurător şi cu condiţia că procedura de adăugare a coloranţilor şi marcatorilor să fie efectuată doar la uzina producătoare.

6. Se permite plasarea pe piaţă a motorinei la fabricarea căreia sunt utilizaţi compuşi oxigenaţi, adaosuri, precum şi aditivi cu efect antioxidant şi detergent, care îmbunătăţesc parametrii ecologici ai motorinei şi nu provoacă efecte secundare periculoase, în cantităţi, ce nu influenţează indicii de calitate ai carburantului,  nu prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea populaţiei şi mediului înconjurător, iar procedura de adăugare a adaosurilor să fie efectuată doar la uzina producătoare.

7. Aditivii din motorină nu trebuie să conţină  compuşi ai metalelor şi fosforului.

„Capitolul IV Evaluarea conformităţii”

8. Pînă a fi furnizată pe piaţă motorina se supune certificării conformităţii, pentru a demonstra conformitatea motorinei cu specificaţiile tehnice prezentate în SM SR EN 590 din prezenta reglementare tehnică.

9. Documentul care demonstrează corespunderea motorinei cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice, este certificatul de conformitate.

10. Certificarea conformităţii motorinei se efectuează de către organismele de certificare acreditate în conformitate cu punctele  11, 12, 13, 14, din prezenta reglementare tehnică.

11. Încercările în scopul certificării conformităţii motorinei se efectuează în conformitate cu metodele de încercări stabilite în standardul naţional  SM SR EN 590 de către laboratoarele de încercări acreditate.

Rezultatele încercărilor efectuate în scopul certificării conformităţii motorinei auto trebuie să demonstreze respectarea cerinţelor din prezenta reglementare tehnică.

12. Certificarea conformităţii cu cerinţele din prezenta reglementare tehnică se efectuează prin aplicarea unei proceduri concrete, propusă de solicitantul certificării şi determinată de Organismul de certificare.

13. Certificarea conformităţii lotului include: identificarea produsului, prelevarea probelor, efectuarea încercărilor de laborator a probelor prelevate, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării.

14. Certificarea conformităţii motorinei livrată conform contractului include: identificarea produsului, prelevarea probelor produsului la importator, efectuarea încercărilor  de laborator a probelor prelevate, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării, efectuarea identificării a fiecărui lot de produs importat şi evaluării periodice a produsului certificat prin efectuarea încercărilor de laborator a probelor prelevate de la importator.

15. Certificarea conformităţii motorinei fabricată în serie include: evaluarea procesului de producţie, identificarea produsului, prelevarea probelor produsului, efectuarea încercărilor de laborator a probelor prelevate de la producător, examinarea şi generalizarea rezultatelor obţinute, luarea deciziei privind rezultatele certificării, evaluarea periodică a procesului de producţie şi efectuarea încercărilor de laborator periodice a probelor prelevate de la producător.

16. Modul de transportare a motorinei importate se efectuează conform prevederilor Hotărîrii Guvernului  nr.476  din  17.04.2002 „Privind modul de transportare a produselor petroliere importate” şi Hotărîrii Guvernului  nr. 672  din  28.05.2002 “Cu privire la efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova”, precum şi cadrului normativ legal în domeniu.

„Capitolul V Informaţia pentru consumatori”

17. Panourile informative destinate consumatorilor, plasate la intrarea pe teritoriul staţiei de alimentare şi lîngă operator, trebuie să conţină următoarele:

1) numele sau marca furnizorului sau vînzătorului motorinei;

2) notarea – „ Diesel” sau „Motorină”;

3) notarea „de iarnă” pentru motorină corespunzătoare.

18. În cadrul informaţiei destinate consumatorului, poate fi specificată denumirea motorinei în conformitate cu specificaţiile tehnice a producătorului.

19. În condiţiile climatului temperat din Republica Moldova, se consideră:

1) „vara”:  perioada 1 aprilie – 30 octombrie, nu există limită maximă impusă a valorii TLF a motorinei (Anexa la prezenta reglementare);

2) „iarna”:  perioada 1 noiembrie – 31 martie, limită maximă impusă a valorii temperaturii limită de filtrabilitate a motorinei să fie determinată conform Clasei E, F, 0, 1(Anexa la prezenta reglementare).

Anexa la Reglementarea tehnică „Carburant

pentru motoare Diesel (motorina).

Cerinţe de calitate şi securitate "

SPECIFICAŢII TEHNICE

Aplicabile carburanţilor pentru motoare Diesel (motorină), în vederea reducerii emisiilor poluante ale automobilelor

| Nr/or | Caracteristici(1) | Unitatea | Limite (2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cifra cetanică, min. | - | 51,0 |
|  | Indice cetanic | - | 46 |
|  | Densitate la 15°C, max. | kg/m3 | 845,0 |
|  | Viscozitate la 40°C | mm2/s | 2,00-4,50 |
|  | Distilare: %(v/v) se distilează la 250°C, max. %(v/v) se distilează la 350°C, min. 95% se distilează la temperatura, max. | % (v/v) | 65 85 360 |
|  | Hidrocarburi aromatice policiclice, max. | % m/m | 8,0 |
|  | Conţinut de sulf, max. | mg/kg | 10 50(3) |
|  | Punct de inflamabilitate, min. | °C | 55 |
|  | Temperatura limită de filtrabilitate (TLF), max. Clasa A Clasa B Clasa C Clasa D Clasa E Clasa F Clasa 0 Clasa 1 | °C | +5 0 -5 -10 -15 -20 -20 -26 |
|  | Punct de tulburare Clasa 0 Clasa 1 |  | -10 -16 |
|  | Rezidiu de carbon (în 10% rezidiu de distilare), max | %(m/m) | 0,30 |
|  | Conţinut de cenuşă, max | %(m/m) | 0,01 |
|  | Conţinut de apă, max | mg/kg | 200 |
|  | Contaminare totală, max. | mg/kg | 24 |
|  | Coroziune pe lama de Cu (3h la 500 ) | cotare | Clasa 1 |
|  | Stabilitatea la oxidare, max | g/m3 | 25 |
|  | Capacitate de lubrifiere, diametrul corectat al petei de uzură (wsd 1,4) la 600 C, max. | µm | 460 |
|  | Conţinutul de esteri metalici ai acizilor graşi (EMAG) (4) | % V/V | 7,0 |

(1)În caz de litigiu metodele de încercare specificate în SM SR EN 590 se aplică ca  metode de arbitraj;

(2) Valorile menţionate în specificaţie sunt „valori adevărate”. Rezultatele măsurilor individuale vor fi interpretate în baza criteriilor descrise în standardul naţional SM SR EN ISO 4259;

(3) ) Se permite plasarea pe piaţă a motorinei cu conţinut de sulf ce depăşeşte 50mg/kg pînă la 6 luni din data intrării în vigoare a Hotărîrii de Guvern.

(4) EMAG trebuie să satisfacă cerinţele SM SR EN 14214. Conţinutul EMAG - în conformitate cu standardul naţional SM SR EN 14078.