Anexa nr. 2

la Hotărîrea Guvernului

cu privire la aprobarea Regulamentelor privind

cerințele de etichetare energetică a produselor cu impact energetic

Regulament cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor de climatizare

- Dispoziţii generale și domeniul de aplicare

1. Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor de climatizare (în continuare - regulament) este elaborat în conformitate  Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea produselor cu impact energetic (Monitorul Oficial nr. 99-102 din 25.04.2014).

2. Regulamentul cu privire la cerințele de etichetare energetică a aparatelor de climatizare transpune Regulamentul delegat (UE) nr. 626/2011 al Comisiei din 4.05.2011 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește etichetarea energetică a aparatelor de climatizare.

3. Scopul regulamentului constitue stabilirea cerințelor privind etichetarea și furnizarea de informații suplimentare despre produs pentru aparatele de climatizare alimentate de la rețeaua electrică și cu o capacitate nominală de ≤12 kW pentru răcire sau pentru încălzire dacă produsul nu are funcție de răcire.

4.   Prezentul regulament nu se aplică:

| a) | aparatelor care folosesc alte surse decît cele electrice; |
| --- | --- |

| b) | aparatelor de climatizare la care condensatorul, evaporatorul sau ambele nu folosesc aerul ca agent de transfer al căldurii. |
| --- | --- |

# Noţiuni şi definiţii

5. În sensul prezentului regulament, următoarele noțiuni se definesc astfel:

|  | aparat de climatizare - dispozitiv care poate să răcească, să încălzească sau și să răcească și să încălzească aerul din interiorul clădirilor utilizînd un ciclu cu compresie de vapori acționat de un compresor electric, inclusiv aparatele de climatizare care îndeplinesc și alte funcții de dezumidificare, de purificare, de ventilare sau de încălzire suplimentară a aerului cu ajutorul unei rezistențe electrice, precum și dispozitivele care pot utiliza apa condensată care se formează în compartimentul evaporatorului sau apa adăugată din exterior pentru evaporare pe condensator, cu condiția ca dispozitivul să poată funcționa și fără a folosi o sursă externă de apă, numai cu aer; |
| --- | --- |

|  | aparat de climatizare cu conductă dublă - aparat de climatizare în care, în timpul răcirii sau al încălzirii, aerul de admisie din condensator sau din evaporator este introdus în unitate din mediul exterior printr-o conductă și este expulzat în mediul exterior printr-o altă conductă și care este plasat în întregime în interiorul spațiului pe care îl deservește, lîngă un zid; |
| --- | --- |

|  | aparat de climatizare cu o singură conduct - aparat de climatizare în care, în timpul răcirii sau al încălzirii, aerul de admisie din condensator sau din evaporator este introdus din spațiul în care se află unitatea și este expulzat în afara acestuia; |
| --- | --- |

|  | capacitate nominală (Prated ) - capacitatea de răcire sau de încălzire a ciclului cu compresie de vapori al unității în condițiile nominale de funcționare; |
| --- | --- |

|  | punct de vînzare - loc unde aparatele de climatizare sunt expuse sau oferite spre vînzare, închiriere sau închiriere cu opțiune de cumpărare. |
| --- | --- |

În anexa I sunt prevăzute definiții suplimentare în sensul anexelor II-VII.

- Responsabilitățile furnizorilor

6.   Furnizorii:

| a) | furnizează o etichetă tipărită pentru fiecare aparat de climatizare care respectă clasele de eficiență energetică stabilite în anexa II. Eticheta trebuie să respecte formatul și conținutul informativ stabilite în anexa III. Pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, trebuie să se furnizeze o etichetă tipărită, cel puțin pe ambalajul unității exterioare, pentru cel puțin o combinație dintre o unitate interioară și una exterioară la rata capacității egală cu 1. Pentru alte combinații, informațiile pot fi furnizate în mod alternativ pe o pagină site web cu acces liber; |
| --- | --- |

| b) | pun la dispoziție o fișă a produsului conform cerințelor prevăzute în anexa IV. Pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, furnizează o fișă a produsului, cel puțin pe ambalajul unității exterioare, pentru cel puțin o combinație dintre o unitate interioară și una exterioară la rata capacității egală cu 1. Pentru alte combinații, informațiile pot fi furnizate în mod alternativ pe o pagina web cu acces liber; |
| --- | --- |

| c) | pun, la cerere, la dispoziția Agenției pentru Protecția Consumatorilor și a autorităților publice centrale corespunzătoare, în format electronic, documentația tehnică prevăzută în anexa V; |
| --- | --- |

| d) | includ în toate reclamele pentru un model specific de aparat de climatizare, clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț. În cazul în care sunt posibile mai multe clase de eficiență, furnizorul sau producătorul, după caz, declară clasa de eficiență pentru încălzire cel puțin în sezonul de încălzire „mediu”. Informațiile care trebuie furnizate în cazurile în care se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsul expus sunt cele stabilite în anexa VI; |
| --- | --- |

| e) | includ în toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific de aparat de climatizare și care descriu parametrii tehnici specifici ai acestuia, clasa de eficiență energetică a modelului respectiv în conformitate cu anexa II; |
| --- | --- |

| f) pun la dispoziție instrucțiunile de utilizare; |  |
| --- | --- |

|  | g) aplică denumirea „aparate de climatizare locale” pe ambalaj, în documentația produsului și în toate materialele publicitare, pe suport de hîrtie sau în format electronic pentru toate aparatele de climatizare cu o singură conductă. |
| --- | --- |

7.   Clasa de eficiență energetică se determină în conformitate cu anexa VII.

8.   Formatul etichetei pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă este prevăzut în anexa III.

9.   Formatul etichetei stabilit în anexa III se aplică aparatelor de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, după cum urmează:

| a) | în privința aparatelor de climatizare plasate pe piață de la 1 ianuarie 2015, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, etichetele cu clasele de eficiență energetică A, B, C, D, E, F, G sunt conforme cu anexa III punctul 1.1, pentru aparatele de climatizare reversibile, pct. 2.1, anexa III, pentru aparatele de climatizare avînd numai funcție de răcire, și cu pct. 3.1, anexa III, pentru aparatele de climatizare având numai funcție de încălzire; |
| --- | --- |

| b) | în privința aparatelor de climatizare introduse pe piață de la 1 ianuarie 2016, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, etichetele cu clasele de eficiență energetică A+, A, B, C, D, E, F sunt conforme cu pct. 1.2., anexa III, pentru aparatele de climatizare reversibile, cu pct. 2.2., anexa III, pentru aparatele de climatizare având numai funcție de răcire, și cu pct. 3.2, anexa III, pentru aparatele de climatizare avînd numai funcție de încălzire; |
| --- | --- |

| c) | în privința aparatelor de climatizare introduse pe piață de la 1 ianuarie 2017, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, etichetele cu clasele de eficiență energetică A++, A+, A, B, C, D, E sunt conforme cu pct. 1.3, anexa III, pentru aparatele de climatizare reversibile, cu pct. 2.3, anexa III, pentru aparatele de climatizare avînd numai funcție de răcire, și cu pct. 3.3, anexa III, pentru aparatele de climatizare avînd numai funcție de încălzire; |
| --- | --- |

| d) | în privința aparatelor de climatizare introduse pe piață de la 1 ianuarie 2019, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, etichetele cu clasele de eficiență energetică A+++, A++, A+, A, B, C, D sînt conforme cu pct. 1.4, pentru aparatele de climatizare reversibile, cu pct. 2.4, anexa III, pentru aparatele de climatizare avînd numai funcție de răcire, și cu pct. 3.4, anexa III, pentru aparatele de climatizare având numai funcție de încălzire. |
| --- | --- |

10.   Pentru aparatele de climatizare cu conductă dublă introduse pe piață de la 1 ianuarie 2015 cu clasele de eficiență energetică A+++, A++, A+, A, B, C, D, formatul etichetei este conform cu pct. 4.1., anexa III, pentru aparatele de climatizare cu conductă dublă reversibile, cu pct. 4.3, anexa III, pentru aparatele de climatizare cu conductă dublă avînd numai funcție de răcire, și cu pct. 4.5, anexa III, pentru aparatele de climatizare cu conductă dublă avînd numai funcție de încălzire.

11.  Pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă introduse pe piață de la 1 ianuarie 2015 cu clasele de eficiență energetică A+++, A++, A+, A, B, C, D, formatul etichetei este conform cu pct. 5.1, anexa III, pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă reversibile, cu pct. 5.3, anexa III, pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă avînd numai funcție de răcire, și cu pct. 5.5, anexa III, pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă avînd numai funcție de încălzire.

- Responsabilitățile distribuitorilor

12. Distribuitorii se asigură că:

| a) | la punctul de vînzare, fiecare aparat de climatizare este prevăzut cu eticheta pusă la dispoziție de furnizori în conformitate cu pct. 6, pe partea exterioară frontală sau superioară a aparatului, de așa manieră încît să fie clar vizibilă; |
| --- | --- |

| b) | aparatele de climatizare oferite spre vânzare, închiriere sau închiriere cu opțiune de cumpărare, în cazurile în care se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsul expus, sunt comercializate împreună cu informațiile puse la dispoziție de furnizori în conformitate cu anexele V și VI; |
| --- | --- |

| c) | toate reclamele pentru un model specific de aparat de climatizare conțin o referință la clasa de eficiență energetică, dacă reclamele prezintă informații legate de consumul de energie sau de preț. În cazul în care sînt posibile mai multe clase de eficiență, furnizorul/producătorul trebuie să declare clasa de eficiență cel puțin în zona corespunzătoare sezonului „mediu”; |
| --- | --- |

| d) | toate materialele promoționale tehnice referitoare la un model specific care descriu parametrii tehnici ai unui aparat de climatizare includ o referință la clasa de eficiență energetică a modelului și instrucțiunile de utilizare puse la dispoziție de furnizor. În cazul în care sînt posibile mai multe clase de eficiență, furnizorul/producătorul trebuie să declare clasa de eficiență cel puțin în zona corespunzătoare sezonului „mediu”; |
| --- | --- |

| e) | aparatele de climatizare cu o singură conductă sunt denumite „aparate de climatizare locale” pe ambalaj, în documentația produsului și în toate materialele promoționale sau publicitare, pe suport de hîrtie sau în format electronic. |
| --- | --- |

- Metode de măsurare

13. Informațiile care trebuie furnizate în temeiul pct. 6 se obțin prin proceduri de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de măsurare de ultimă generație general recunoscute, în conformitate cu anexa VII.

- Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

14. Autoritățile publice centrale corespunzătoare aplică procedura stabilită în anexa VIII atunci cînd evaluează conformitatea clasei de eficiență energetică declarate, a consumului anual sau orar de energie, după caz, și a emisiilor de zgomot.

- Dispoziție tranzitorie

16. Cerințele prezentului regulament nu se aplică aparatelor de climatizare plasate pe piață sau oferite spre vînzare, închiriere sau cumpărare cu plata în rate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Anexa nr. 1 la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică a

aparatelor de climatizare

Definiții aplicabile în sensul anexelor II - VII

În sensul anexelor II - VII, terminii utilizaţi au următoarele semnificaţii:

aparat de climatizare reversibil - un aparat de climatizare are poate atît să răcească, cît și să încălzească;

condiții nominale de funcționare - combinația dintre temperatura interioară (Tin) și cea exterioară (Tj), care descrie condițiile de funcționare, determinînd în același timp nivelul de putere acustică, capacitatea nominală, debitul nominal de aer, rata nominală de eficiență energetică (EERrated) și/sau coeficientul nominal de performanță (COPrated), stabilite în anexa VII, tabelul 2;

temperatura interioară (Tin) - temperatura termometrului uscat [°C] a aerului interior (cu umiditatea relativă indicată  prin  temperatura corespunzătoare a termometrului umed);

temperatura exterioară (Tj) - temperatura termometrului uscat [°C] a aerului exterior (cu umiditatea relativă indicată  prin temperatura corespunzătoare a  termometrului umed);

rata nominală de eficiență energetică (EERrated) - capacitatea declarată pentru răcire [kW] împărțită la puterea nominală de intrare pentru răcire [kW] a unei unități atunci cînd îndeplinește funcția de răcire în condiții nominale de funcționare;

coeficientul nominal de performanță (COPrated) - capacitatea declarată pentru încălzire [kW] împărțită la puterea nominală de intrare pentru încălzire [kW] a unei unități atunci cînd îndeplinește funcția de încălzire în condiții nominale de  funcționare;

potențial de încălzire globală” (GWP) - măsura în care se estimează că 1 kg de agent frigorific introdus în ciclul cu compresie de vapori contribuie la încălzirea globală, exprimat în kg de echivalent CO2 pe o perioadă de 100 de ani. Valorile GWP se stabilesc în cadrul normativ corespunzător;

modul oprit - o stare în care aparatul de climatizare este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică și nu îndeplinește nicio funcție; sînt asimilate modului oprit și stările care dau doar o indicație a modului oprit, precum și stările care asigură numai funcții menite să garanteze compatibilitatea electromagnetică în cadrului normativ corespunzător;

modul standby - starea în care echipamentul este conectat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, depinde de alimentarea cu energie de la rețeaua de alimentare cu energie electrică pentru a funcționa în mod corespunzător și asigură exclusiv următoarele funcții, care pot continua pentru o perioadă de timp nedefinită: funcția de reactivare sau funcția de reactivare și simpla indicație a faptului că funcția de reactivare este activată și/sau afișarea unor informații sau a stării;

funcția de reactivare - o funcție care permite activarea altor moduri, inclusiv modul activ, printr-un între­ rupător la distanță, inclusiv o telecomandă, un senzor intern, un  temporizator pentru intrarea într-o stare care asigură funcții suplimentare, inclusiv funcția principală;

afișarea unor informații  sau  a  stării  -  o funcție permanentă care oferă informații sau indică  starea echipa­ mentului  pe  un  ecran,  inclusiv ceasurile;

nivelul de putere acustică - nivelul de putere acustică ponderat A [dB(A)] în interior și/sau în exterior măsurat în condiții nominale de funcționare pentru răcire (sau încălzire, dacă produsul nu are funcție de răcire);

condiții de proiectare de referință - combinația cerințelor privind temperatura de proiectare de referință, tempe­ ratura bivalentă maximă și temperatura limită maximă de funcționare, stabilite în anexa VII, tabelul 3;

temperatura de proiectare de referință - temperatura exterioară [°C] pentru răcire (Tdesignc) sau încălzire (Tdesignh) descrisă în anexa VII, tabelul 3 pentru care raportul sarcinii parțiale este egal cu 1  și care variază în funcție de sezonul  de  răcire  sau  de  încălzire  desemnat;

raportul sarcinii parțiale [pl(Tj)] - temperatura exterioară minus 16°C împărțită la temperatura de proiectare de referință  minus  16°C, pentru răcire sau încălzire;

sezon -  unul dintre cele  patru seturi de  condiții de funcționare (disponibile pentru patru sezoane: un  sezon de  răcire, trei sezoane de încălzire: mediu/mai rece/mai cald) care descrie per interval combinația dintre temperaturile exterioare și numărul de ore în care sînt prezente pe sezon aceste temperaturi pentru care  unitatea  este declarată corespunzătoare;

interval (cu indexul j) - o combinație dintre o temperatură exterioară (Tj) și orele per interval (hj), stabilit în anexa VII, tabelul 1;

ore per interval - numărul de ore  pe sezon (hj)  în  care este prezentă temperatura exterioară pentru fiecare interval,  stabilite  în  anexa VII, tabelul 1;

rata de eficiență energetică sezonieră (SEER) - rata generală de eficiență energetică a unității, reprezentativă pentru întregul sezon de răcire, calculată ca cererea anuală de referință pentru răcire împărțită la consumul anual de energie electrică pentru răcire;

cererea anuală de referință pentru răcire (QC) - cererea de referință pentru răcire [kWh/a] care urmează a fi utilizată ca bază de calcul pentru SEER și calculată ca produsul dintre sarcina nominală de răcire (Pdesignc) și orele echivalente în modul activ pentru răcire (HCE);

orele  echivalente  în  modul  activ  pentru  răcire (HCE)  -  numărul  anual  estimat  de  ore  [h/a]  în care unitatea trebuie să producă sarcina nominală de răcire (Pdesignc) pentru a satisface cererea anuală de referință pentru răcire, stabilite în  anexa VII, tabelul 4;

consumul anual de energie electrică pentru răcire (QCE) - consumul de energie electrică [kWh/a] necesar pentru a satisface cererea anuală de referință pentru răcire și este calculat prin împărțirea cererii anuale de referință pentru răcire la rata de  eficiență  energetică  sezonieră  a  modului  activ  (SEERon)  și  la  consumul  de  energie  electrică  al  unității  în  modurile „oprit prin termostat”, „standby”, „oprit” și în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter pe durata sezonului de răcire;

rata de eficiență energetică sezonieră a modului activ (SEERon) - rata medie de eficiență energetică a unității în modul activ pentru funcția de răcire, compusă din sarcina parțială și din ratele de eficiență energetică corespunzătoare unui interval dat [EERbin(Tj)] și ponderate cu orele per interval pe durata cărora intervin condițiile definite pentru intervalul respectiv;

sarcina parțială - sarcina de răcire [Pc(Tj)] sau de încălzire [Ph(Tj)] [kW] la o anumită temperatură exterioară Tj, calculată prin înmulțirea sarcinii nominale cu raportul sarcinii parțiale;

rata de eficiență energetică corespunzătoare unui interval dat [EERbin(Tj)] - rata de eficiență energetică specifică fiecărui interval j cu temperatura exterioară Tj dintr-un sezon, obținută din sarcina parțială, din capacitatea declarată și din rata de eficiență energetică declarată  [EERd(Tj)] pentru intervalele specificate (j) și calculată pentru alte intervale prin interpolare/extrapolare, corectată,  atunci  cînd  este  necesar,  prin  coeficientul  de  degradare;

coeficientul de performanță sezonier  (SCOP)  -  coeficientul general de  performanță  a  unității, reprezentativ pentru întregul sezon de încălzire desemnat (valoarea  SCOP  se  referă  la  un  sezon de încălzire desemnat), calculat prin împărțirea cererii anuale de referință pentru încălzire la consumul anual de energie electrică pentru încălzire;

cererea anuală de referință pentru încălzire (QH) - cererea de referință pentru încălzire [kWh/a] care se referă la un sezon de încălzire desemnat, utilizată ca bază de calcul pentru SCOP și calculată ca produsul dintre sarcina nominală de încălzire (Pdesignh) și orele echivalente în modul activ pentru încălzire sezoniere (HHE);

orele echivalente în modul activ pentru încălzire” (HHE) înseamnă numărul anual estimat de ore [h/a] în care unitatea trebuie să producă sarcina nominală de încălzire (Pdesignh) pentru a satisface cererea anuală de referință pentru încălzire, stabilite  în  anexa VII, tabelul  4;

consumul  anual de  energie electrică pentru  încălzire  (QHE)  -  consumul de  energie electrică  [kWh/a] necesar pentru satisfacerea cererii anuale de referință pentru încălzire indicate, care se referă la un sezon de încălzire desemnat și se calculează prin împărțirea cererii anuale de referință pentru încălzire la coeficientul de performanță sezonier al modului activ (SCOPon) și la consumul de energie electrică al unității în modurile „oprit prin termostat”, „standby”, „oprit” și în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter pe durata sezonului de încălzire;

coeficientul de performanță sezonier al modului active (SCOPon) - coeficientul mediu de performanță al unității în modul activ pentru sezonul de încălzire desemnat, obținut din sarcina parțială, din capacitatea electrică de încălzire de rezervă (acolo unde este necesar) și din coeficienții de performanță corespunzători unui interval dat [COPbin(Tj)] și ponderat cu orele  per  interval pe durata cărora intervin condițiile definite pentru intervalul respectiv;

capacitatea încălzitorului electric de rezervă [elbu(Tj)] - capacitatea de încălzire [kW] a unui încălzitor electric de rezervă real sau presupus, cu valoarea COP egală cu 1, care suplimentează capacitatea de încălzire declarată [Pdh(Tj)] pentru a atinge sarcina parțială de încălzire [Ph(Tj)]  în  cazul  în  care  Pdh(Tj)  este  mai  mică  decît  Ph(Tj),  pentru temperatura exterioară (Tj);

coeficientul de performanță corespunzător unui interval dat [COPbin(Tj)] -  coeficientul de performanță specific pentru fiecare interval j cu temperatura exterioară Tj într-un sezon, obținut din sarcina parțială, din capacitatea declarată și din  coeficientul de performanță declarat [COPd(Tj)] pentru intervale (j) specificate și calculat pentru alte intervale prin interpolare/extrapolare, corectat, atunci  cînd  este  necesar,  prin  coeficientul  de  degradare;

capacitatea declarată [kW] - capacitatea ciclului cu compresie de vapori a unității pentru răcire [Pdc(Tj)] sau pentru încălzire [Pdh(Tj)], pentru o temperatură exterioară Tj și pentru o temperatură interioară (Tin), declarată de fabricant;

funcție - indicarea capacității unității de a răci, de a încălzi sau de a răci și încălzi aerul interior;

sarcina nominală - sarcina de răcire declarată (Pdesignc) și/sau sarcina de încălzire declarată (Pdesignh) [kW] la temperatura de proiectare de referință, unde:

- pentru modul de răcire, Pdesignc este egală cu capacitatea declarată pentru răcire la Tj egală cu Tdesignc;

- pentru modul de încălzire, Pdesignh este egală cu sarcina nominală la Tj egală cu Tdesignh;

rata  de  eficiență  energetică  declarată  [EERd(Tj)]  -  rata  de  eficiență  energetică  pentru  un  număr limitat de intervale (j)  specificate cu temperatura exterioară (Tj), declarată de  fabricant;

coeficientul de performanță declarat [COPd(Tj)] - coeficientul de performanță pentru un număr limitat de interval (j) specificate cu temperatura exterioară (Tj), declarat de fabricant;

temperatură bivalentă (Tbiv) - temperatura exterioară (Tj) [oC] declarată de fabricant pentru încălzire la care capacitatea declarată este egală cu sarcina parțială și sub care capacitatea declarată trebuie suplimentată cu capacitatea încălzitorului electric de rezervă pentru a atinge sarcina parțială de încălzire;

temperatura limită de funcționare (Tol) - temperatura exterioară [oC] declarată de fabricant pentru încălzire, sub care aparatul de climatizare nu va putea avea capacitate de încălzire; sub această temperatură, capacitatea declarată este egală cu  zero;

modul activ - modul care corespunde orelor cu o sarcină de răcire sau încălzire a clădirii și în care funcția de  răcire sau de încălzire a unității este activată; această condiție poate necesita activarea ciclului pornit/oprit al unității  pentru a atinge sau a menține temperatura necesară a aerului interior;

modul oprit prin termostat - un mod care corespunde orelor fără sarcină de răcire sau încălzire, în care funcția de răcire sau de încălzire a unității este activată, însă unitatea nu funcționează deoarece nu există sarcină de răcire sau de încălzire; această funcție este prin urmare legată de temperaturile exterioare și nu de sarcinile interioare; ciclul ponit/oprit în modul activ nu este considerat mod oprit prin termostat;

modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter - o stare în care unitatea a activat un dispozitiv de încălzire pentru a împiedica agentul frigorific să migreze în compresor în vederea limitării concentrării agentului frigorific în ulei la pornirea compresorului;

orele de funcționare în modul oprit prin termostat (HTO) - numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată  a  fi  în  modul  oprit  prin  termostat,  a  căror  valoare depinde  de  sezonul  și  de  funcția  desemnate;

orele de funcționare în modul standby (HSB) - numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul standby, a căror valoare depinde de sezonul și de funcția desemnate;

orele în modul oprit (HOFF) - numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul oprit,  a căror valoare depinde de sezonul și de funcția desemnate;

orele de funcționare în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter (HCK) - numărul anual de ore [h/a] în care unitatea este considerată a fi în modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter, a căror valoare depinde de sezonul și de funcția desemnate;

consumul de energie electrică pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă (QSD respectiv QDD) - consumul de energie electrică al aparatelor de  climatizare  cu  o  singură  conductă  sau al celor cu conductă dublă pentru modul de răcire și/sau de  încălzire  (în  funcție  de  situație)  [cu  o singură conductă în kWh/h, cu  conductă  dublă  în  kWh/a];

rata capacității - raportul dintre capacitatea totală de răcire sau de încălzire declarată a tuturor unităților interioare funcționale și capacitatea de răcire sau de încălzire declarată a unității exterioare în condiții nominale de funcționare.

Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică a

aparatelor de climatizare

Clase de eficiență energetic

| 1. | Eficiența energetică a aparatelor de climatizare se determină pe baza măsurătorilor și calculelor stabilite în anexa VII. Atît SEER, cît și SCOP iau în calcul condițiile de proiectare de referință și orele operaționale pe modul de funcționare relevant, iar SCOP se referă la sezonul de încălzire „mediu”, în conformitate cu anexa VII. Rata nominală de eficiență energetică (EERrated) și coeficientul nominal de performanță (COPrated) se referă la condițiile nominale de funcționare, în conformitate cu anexa VII. Tabelul 1 Clasele de eficiență energetică pentru aparatele de climatizare, cu excepția aparatelor cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă Clasa de eficiență energetică SEER SCOP A+++ SEER ≥ 8,50 SCOP ≥ 5,10 A++ 6,10 ≤ SEER < 8,50 4,60 ≤ SCOP < 5,10 A+ 5,60 ≤ SEER < 6,10 4,00 ≤ SCOP < 4,60 A 5,10 ≤ SEER < 5,60 3,40 ≤ SCOP < 4,00 B 4,60 ≤ SEER < 5,10 3,10 ≤ SCOP < 3,40 C 4,10 ≤ SEER < 4,60 2,80 ≤ SCOP < 3,10 D 3,60 ≤ SEER < 4,10 2,50 ≤ SCOP < 2,80 E 3,10 ≤ SEER < 3,60 2,20 ≤ SCOP < 2,50 F 2,60 ≤ SEER < 3,10 1,90 ≤ SCOP < 2,20 G SEER < 2,60 SCOP < 1,90 Tabelul 2 Clasele de eficiență energetică pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă Clasa de eficiență energetică Aparate de climatizare cu conductă dublă Aparate de climatizare cu o singură conductă EERrated COPrated EERrated COPrated A+++ ≥ 4,10 ≥ 4,60 ≥ 4,10 ≥ 3,60 A++ 3,60 ≤ EER < 4,10 4,10 ≤ COP < 4,60 3,60 ≤ EER < 4,10 3,10 ≤ COP < 3,60 A+ 3,10 ≤ EER < 3,60 3,60 ≤ COP < 4,10 3,10 ≤ EER < 3,60 2,60 ≤ COP < 3,10 A 2,60 ≤ EER < 3,10 3,10 ≤ COP < 3,60 2,60 ≤ EER < 3,10 2,30 ≤ COP < 2,60 B 2,40 ≤ EER < 2,60 2,60 ≤ COP < 3,10 2,40 ≤ EER < 2,60 2,00 ≤ COP < 2,30 C 2,10 ≤ EER < 2,40 2,40 ≤ COP < 2,60 2,10 ≤ EER < 2,40 1,80 ≤ COP < 2,00 D 1,80 ≤ EER < 2,10 2,00 ≤ COP < 2,40 1,80 ≤ EER < 2,10 1,60 ≤ COP < 1,80 E 1,60 ≤ EER < 1,80 1,80 ≤ COP < 2,00 1,60 ≤ EER < 1,80 1,40 ≤ COP < 1,60 F 1,40 ≤ EER < 1,60 1,60 ≤ COP < 1,80 1,40 ≤ EER < 1,60 1,20 ≤ COP < 1,40 G < 1,40 < 1,60 < 1,40 < 1,20 |
| --- | --- |

Anexa nr. 3 la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică a

aparatelor de climatizare

Eticheta

- Eticheta aparatelor de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o  singură conductă și a celor cu conductă dublă

  - Aparate de climatizare reversibile clasificate în clasele de eficiență energetică A - G

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „SEER” sau „SCOP” pentru răcire și respectiv încălzire, cu un ventilator albastru și indicația curentului de aer pentru SEER și cu un ventilator roșu și indicația curentului de aer pentru SCOP;

      - eficiența energetică; vîrful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică a aparatului este  plasat la aceeași înălțime cu vârful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare; eficiența energetică trebuie să fie indicată atît pentru răcire, cît și pentru încălzire; pentru încălzire, este obligatorie eficiența energetică pentru sezonul mediu de încălzire; indicarea eficienței pentru sezonul mai cald și pentru sezonul mai rece este opțională;

      - pentru modul de răcire: sarcina nominală exprimată în kW, rotunjită la o zecimală;

      - pentru modul de încălzire: sarcina nominală exprimată în kW, pentru pînă la 3 sezoane de încălzire, rotunjită la o zecimală. Valorile corespunzătoare sezoanelor de încălzire pentru care nu se furnizează sarcina nominală se vor indica cu „X”;

      - pentru  modul  de  răcire:  rata  de  eficiență  energetică  sezonieră  (valoarea  SEER),  rotunjită  la  o  zecimală;

      - pentru modul de încălzire: coeficientul de eficiență energetică sezonier (valoarea SCOP), pentru pînă la 3 sezoane de încălzire, rotunjită la o zecimală; valorile corespunzătoare sezoanelor de încălzire pentru care nu se furnizează SCOP se vor indica cu „X”;

      - consumul anual de energie, în kWh pe an, pentru răcire și încălzire, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; valorile corespunzînd profilurilor de climat pentru care nu se furnizează consumul anual de energie se vor indica cu „X”;

      - nivelurile de putere acustică ale unităților interioare și exterioare, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

      - harta europeană care indică trei sezoane de încălzire indicative și pătrățelele colorate corespunzătoare.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este conform pct. 1.5.  Prin  derogare,  în cazul în care unui  model  i s-a acordat „eticheta ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare al Republicii Moldova, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Aparate de climatizare reversibile clasificate în clasele de eficiență

energetică A+ - F

  - Aparate de climatizare reversibile clasificate în clasele de eficiență energetică A++ - E

    - Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la pct. 1.1.

    - Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu pct. 1.5.

  - Aparate de climatizare reversibile clasificate în clasele de eficiență energetică A+++  - D

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta are o lățime de cel puțin 120 mm și o înălțime de cel puțin 210 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare decît cel prevăzut, conținutul acesteia rămîne proporțional specificațiilor de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt codate după modelul CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 102 mm, înălțime: 20 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 103,6 mm.

Indicația SEER și SCOP:

Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Text: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru.

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1 mm – culori:

  - clasa superioară: X-00-X-00;

  - a doua clasă: 70-00-X-00;

  - a treia clasă: 30-00-X-00;

  - a patra clasă: 00-00-X-00;

  - a cincea clasă: 00-30-X-00;

  - a șasea clasă: 00-70-X-00;

  - ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 16 pt, majuscule, alb.

Clasa (clasele) de eficiență energetică:

  - Săgeată: lățime: 11 mm, înălțime: 10 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb.

Energia

  - Text: Calibri normal 9 pt, majuscule, 100% negru.

Capacitatea nominală de răcire și de încălzire în kW:

  - Textul „kW”: Calibri normal 10 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 11 pt, 100% negru.

Valorile SCOP și SEER, rotunjite la o zecimală:

  - Textul „SEER”/„ SCOP”: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru.

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 11 pt, 100% negru.

Consumul anual de energie în kWh/annum:

  - Textul „kWh/annum”: Calibri normal 10 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 11 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 15 pt, 100% negru; Calibri normal 12 pt, 100% negru.

Harta și pătrățelele colorate:

  - Culori:

Portocaliu: 00-46-46-00.

Verde: 59-00-47-00.

Albastru: 54-08-00-00.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al  furnizorului  trebuie  să  se încadreze  într-un  spațiu  de  102×13 mm.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

- Eticheta aparatelor de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură coductă și a celor cu conduct dublă

  - Aparate  de  climatizare  avînd  numai  funcție  de  răcire,  clasificate  în  clasele  de  eficiență  energetică  A  -  G

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „SEER” cu un ventilator albastru și indicația curentului de aer;

      - eficiența energetică; vîrful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică  a  aparatului este plasat la aceeași înălțime cu vîrful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

      - sarcina nominală pentru răcire exprimată în kW, rotunjită la o zecimală;

      - rata de eficiență energetică sezonieră (valoarea SEER), rotunjită la o zecimală;

      - consumul anual de energie exprimat în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

      - nivelurile de putere acustică ale unităților interioare și exterioare, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este în conformitate cu punctul 2.5. Prin derogare, în cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Aparate  de  climatizare avînd  numai  funcție  de  răcire,  clasificate în  clasele  de  eficiență  energetică  A+  -  F

  - Aparate de climatizare având numai funcție de răcire, clasificate în clasele de eficiență energetică A++ - E

    - Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la pct. 2.1.

    - Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu pct. 2.5.

  - Aparate de climatizare având numai funcție de răcire, clasificate în clasele de eficiență energetică A+++ - D

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta are o lățime de cel puțin 100 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul acesteia rămîne proporțional specificațiilir de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt codate după modelul CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică:

Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 93 mm, înălțime:  18 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 93,7 mm.

Indicația SEER:

Text: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru.

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1,3 mm – culori:

  - clasa superioară: X-00-X-00;

  - a doua clasă: 70-00-X-00;

  - a treia clasă: 30-00-X-00;

  - a patra clasă: 00-00-X-00;

  - a cincea clasă: 00-30-X-00;

  - a șasea clasă: 00-70-X-00;

  - ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb.

Clasa de eficiență energetică:

  - Săgeată: lățime: 23 mm, înălțime: 15 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 29 pt, majuscule, alb.

Energia:

  - Text: Calibri normal 8 pt, majuscule, 100% negru.

Capacitatea nominală în kW:

Textul „kW”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Valoarea SEER rotunjită la o zecimală:

  - Chenar: 3 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Textul „SEER”: Calibri normal 14 pt, majuscule, 100% negru

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Consumul anual de energie în kWh/annum:

  - Textul „kWh/annum”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

  - Text: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 90×15 mm.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

- Eticheta aparatelor de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conduct și a celor cu conduct dublă

  - Aparate de climatizare avînd numai funcție de încălzire, clasificate în clasele de eficiență energetică A - G

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „SCOP” cu un ventilator roșu și indicația curentului de aer;

      - eficiența energetică; vîrful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică a aparatului este  plasat la aceeași înălțime cu vîrful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare; este obligatorie eficiența energetică pentru sezonul mediu de încălzire; indicarea eficienței pentru sezonul mai cald și sezonul mai rece este opțională;

      - sarcina nominală pentru încălzire exprimată în kW, pentru pînă la 3 sezoane de încălzire, rotunjită la o zecimală; valorile corespunzătoare sezoanelor de încălzire pentru care nu se furnizează sarcina nominală se vor indica cu „X”;

      - coeficientul de performanță sezonier (SCOP) pentru pînă la 3 sezoane de încălzire, rotunjit la o zecimală; valorile corespunzătoare sezoanelor de încălzire pentru care nu se furnizează SCOP se vor indica cu „X”;

      - consumul anual de energie exprimat în kWh pe an, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg; valorile corespunzătoare sezoanelor de încălzire pentru care nu se furnizează  consumul  anual  de  energie  se  vor indica cu „X”;

      - nivelurile de putere acustică ale unităților interioare și exterioare, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

      - harta care indică trei sezoane de încălzire indicative și pătrățelele colorate corespunzătoare.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este în conformitate cu pct. 3.5. Prin derogare, în cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare în Republica Moldova, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Aparate de climatizare avînd numai funcție de încălzire, clasificate în clasele de eficiență energetică A+ - F

  - Aparate de climatizare avînd numai funcție de încălzire, clasificate în clasele de eficiență energetică A++ - E

    - Eticheta trebuie să conțină informațiile enumerate la pct. 3.1.

    - Caracteristicile de design ale etichetei trebuie să fie conforme cu pct. 3.5.

  - Aparate  de  climatizare  avînd  numai  funcție  de  încălzire,  clasificate  în  clasele  de  eficiență  energetică A+++ - D

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta are o lățime de cel puțin 100 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul acesteia rămîne proporțional specificațiilor de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: Culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 93 mm, înălțime: 18 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 93,7 mm.

Indicația SCOP:

Text: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru.

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1,3 mm – culori:

Clasa superioară: X-00-X-00, a doua clasă: 70-00-X-00, a treia clasă: 30-00-X-00, a patra clasă: 00-00-X-00, a cincea clasă: 00-30-X-00, a șasea clasă: 00-70-X-00,

ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb.

Clasa (clasele) de eficiență energetică:

  - Săgeată: lățime: 11 mm, înălțime: 10 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb.

Capacitate nominală în kW:

  - Textul „kW”: Calibri normal 10 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 11 pt, 100% negru.

Valorile SCOP, rotunjite la o zecimală:

  - Textul „SCOP”: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru.

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 11 pt, 100 % negru.

Consumul anual de energie în kWh/annum:

  - Textul „kWh/annum”: Calibri normal 10 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 11 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 15 pt, 100% negru.

  - Text: Calibri normal 12 pt, 100% negru.

Harta și pătrățelele colorate: Culori:

Portocaliu: 00-46-46-00.

Verde: 59-00-47-00.

Albastru: 54-08-00-00.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului  trebuie  să  se încadreze într-un  spațiu  de 90×15 mm.

Energia:

  - Text: Calibri normal 8 pt, majuscule, 100% negru.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

- Eticheta pentru aparatele de climatizare cu conductă dublă

  - Aparate de climatizare cu conductă dublă reversibile, clasificate în clasele de eficiență energetică A+++ - D

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „EER” sau „COP” pentru răcire și respectiv încălzire, cu un ventilator albastru și indicația curentului de aer pentru EER și cu un ventilator roșu și indicația curentului de aer pentru COP;

      - eficiența energetică; vîrful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică a aparatului este  plasat la aceeași înălțime cu vîrful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare; eficiența energetică trebuie să fie indicată atît pentru răcire, cît și pentru încălzire;

      - capacitatea nominală pentru modul de răcire și cel de încălzire, exprimată în kW și rotunjită la o zecimală;

      - EERrated  și COPrated, rotunjite la o zecimală;

      - consumul orar de energie exprimat în kWh în 60 de minute, pentru modul de răcire și de încălzire, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

      - nivelul de putere acustică al unității interioare, exprimat în dB(A) re1 pW și rotunjit la cel mai apropiat număr  întreg.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este în conformitate cu punctul 4.2. Prin derogare, în cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului legal în vigoare în Republica Moldova, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 100 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul acesteia rămîne proporțional specificațiilor de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt CMYK — cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 82 mm, înălțime: 16 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 92,5 mm.

Indicațiile EER și COP:

Text: Calibri normal 10 pt, 100% negru

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1,3 mm – culori:

  - clasa superioară: X-00-X-00;

  - a doua clasă: 70-00-X-00;

  - a treia clasă: 30-00-X-00;

  - a patra clasă: 00-00-X-00;

  - a cincea clasă: 00-30-X-00;

  - a șasea clasă: 00-70-X-00;

  - ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 7 pt, alb.

Clasele de eficiență energetică:

  - Săgeată: lățime: 11 mm, înălțime: 10 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 7 pt, alb.

Energia:

  - Text: Calibri normal 8 pt, majuscule, 100% negru.

Minute (traducere):

  - Text: Calibri normal 7 pt, 100% negru.

Capacitatea nominală pentru modul de răcire și de încălzire în kW:

  - Textul „kW”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 22 pt, 100 % negru.

Valorile COP și EER, rotunjite la o zecimală:

  - Textul „EER”/„ COP”: Calibri normal 14 pt, majuscule, 100% negru.

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Consumul orar de energie în kWh/60min:

  - Textul „kWh/60min*”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

  - Text: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de  model  al  furnizorului:

Denumirea sau  marca  de  comerț  a  furnizorului  și  identificatorul de  model  trebuie  să  se  încadreze  într-un spațiu  de  82×10,5 mm.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

  - Aparate de climatizare cu conductă  dublă  avînd numai funcție de răcire, clasificate în clasele de eficiență energetică A+++ - D

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „EER” cu un ventilator albastru și indicația curentului de aer;

      - eficiența energetică; vîrful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică a aparatului este plasat la aceeași înălțime cu vîrful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

      - capacitatea nominală pentru răcire, exprimată în kW și rotunjită la o zecimală;

      - EERrated, rotunjit la o zecimală;

      - consumul orar de energie în kWh în 60 de minute, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

      - nivelul de putere acustică al unității interioare, exprimat în dB(A) re1 pW și rotunjit la cel mai apropiat număr  întreg.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este în conformitate cu pct. 4.4. Prin derogare, în cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare în Republica Moldova, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 100 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul acesteia va rămîne proporțional specificațiilor de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt codate după modelul CMYK — cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 82 mm, înălțime: 16 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 92,5 mm.

Indicația EER:

Text: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1,3 mm – culori:

  - clasa superioară: X-00-X-00;

  - a doua clasă: 70-00-X-00;

  - a treia clasă: 30-00-X-00;

  - a patra clasă: 00-00-X-00;

  - a cincea clasă: 00-30-X-00;

  - a șasea clasă: 00-70-X-00;

  - ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 7 pt, alb.

Clasa de eficiență energetică:

  - Săgeată: lățime: 20 mm, înălțime: 15 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 30 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 14 pt, alb.

Energia

  - Text: Calibri normal 8 pt, majuscule, 100% negru.

Minute (traducere):

  - Text: Calibri normal 7 pt, 100% negru.

Capacitatea nominală în kW:

  - Textul „kW”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Valoarea EER, rotunjită la o zecimală:

  - Textul „EER”: Calibri normal 14 pt, majuscule, 100% negru.

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Consumul orar de energie în kWh/60min:

  - Textul „kW/60min*”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

  - Text: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de  model  al  furnizorului:

Denumirea sau marca de  comerț  a  furnizorului și  identificatorul de  model  trebuie să se  încadreze într-un spațiu  de  82×10,5 mm.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

  - Aparate de climatizare cu conductă dublă avînd numai funcție de încălzire, clasificate în clasele de eficiență energetică A+++ - D

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „COP” cu un ventilator roșu și indicația curentului de aer;

      - eficiența energetică; vîrful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică a aparatului este plasat la aceeași înălțime cu vîrful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

      - capacitatea nominală pentru încălzire, exprimată în kW și rotunjită la o zecimală;

      - COPrated, rotunjit la o zecimală;

      - consumul orar de energie în kWh în 60 de minute, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg;

      - nivelul de putere acustică al unității interioare, exprimat în dB(A) re1 pW și rotunjit la cel mai apropiat număr  întreg.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este în conformitate cu pct. 4.6. Prin derogare, în cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 100 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul acesteia rămîne proporțional specificațiilor de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt codate după modelul CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 82 mm, înălțime: 16 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 92,5 mm.

Indicația COP:

Text: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1,3 mm – culori:

  - clasa superioară: X-00-X-00;

  - a doua clasă: 70-00-X-00;

  - a treia clasă: 30-00-X-00;

  - a patra clasă: 00-00-X-00;

  - a cincea clasă: 00-30-X-00;

  - a șasea clasă: 00-70-X-00;

  - ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 7 pt, alb.

Clasa de eficiență energetică:

  - Săgeată: lățime: 20 mm, înălțime: 15 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 30 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 14 pt, alb.

Energia:

  - Text: Calibri normal 8 pt, majuscule, 100% negru.

Minute (traducere):

  - Text: Calibri normal 7 pt, 100% negru.

Capacitatea nominală în kW:

  - Textul „kW”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Valoarea COP, rotunjită la o zecimală:

  - Textul „COP”: Calibri normal 14 pt, majuscule, 100% negru.

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 22 pt, 100 negru.

Consumul orar de energie în kWh/60min:

  - Textul „kW/60min*”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

  - Text: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model trebuie să se încadreze într-un spațiu  de  82×10,5 mm.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

- Eticheta pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă

  - Aparate  de  climatizare  cu  o  singură  conductă  reversibile,  clasificate  în  clasele  de  eficiență  energetică A+++ - D

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „EER” sau „COP” pentru răcire și respectiv încălzire, cu un ventilator albastru și indicația curentului de aer pentru EER și cu un ventilator roșu și indicația curentului de aer pentru COP;

      - eficiența energetică; vîrful săgeții care reprezintă clasa de eficiență energetică a aparatului este  plasat la aceeași înălțime cu vîrful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare; eficiența energetică trebuie să fie indicată atît pentru răcire, cît și pentru încălzire;

      - capacitatea nominală pentru modul de răcire și de încălzire, exprimată în kW și  rotunjită la o  zecimală;

      - EERrated  și COPrated, rotunjite la o zecimală;

      - consumul  orar  de  energie  în  kWh  în  60  de  minute,  pentru  răcire  și  încălzire,  rotunjit  la  o  zecimală;

      - nivelul de putere acustică al unității interioare, exprimat în dB(A) re1 pW și rotunjit la cel mai apropiat număr  întreg.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este în conformitate cu pct. 5.2. Prin derogare, în cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare în Republica Modova, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 100 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul acesteai rămîne proporțional specificațiilor de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt codate după modelul CMYK — cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește toate următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 82 mm, înălțime: 16 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 92,5 mm.

Indicațiile EER și COP:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Text: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru.

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1,3 mm – culori:

  - clasa superioară: X-00-X-00;

  - a doua clasă: 70-00-X-00;

  - a treia clasă: 30-00-X-00;

  - a patra clasă: 00-00-X-00;

  - a cincea clasă: 00-30-X-00;

  - a șasea clasă: 00-70-X-00;

  - ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 7 pt, alb.

Clasele de eficiență energetică:

  - Săgeată: lățime: 11 mm, înălțime: 10 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb.

Energia:

  - Text: Calibri normal 8 pt, majuscule, 100% negru.

Minute (traducere):

  - Text: Calibri normal 7 pt, 100% negru.

Capacitatea nominală pentru răcire și pentru încălzire în kW:

  - Textul „kW”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Valorile EER și COP rotunjite la o zecimală:

  - Text: Calibri normal 14 pt, majuscule, 100% negru.

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Consumul orar de energie în kWh/60min:

  - Textul „kWh/60min*”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

  - Text: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau  marca  de  comerț  a  furnizorului  și  identificatorul de  model  trebuie  să  se  încadreze  într-un spațiu  de  82×10,5 mm.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

  - Aparate de climatizare cu o singură conductă avînd numai funcție de răcire, clasificate în clasele de eficiență energetică A+++ - D

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „EER” cu un ventilator albastru și indicația curentului de aer;

      - eficiența  energetică;  vîrful săgeții care reprezintă  clasa de  eficiență  energetică  a  aparatului este plasat la aceeași înălțime cu vîrful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

      - capacitatea nominală pentru răcire, exprimată în kW și rotunjită la o zecimală;

      - EERrated, rotunjit la o zecimală;

      - consumul orar de energie exprimat în kWh în 60 de minute și rotunjit la o zecimală;

      - nivelul de putere acustică al unității interioare, exprimat în dB(A) re1 pW și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este în conformitate cu pct. 5.4. Prin derogare, în cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare în Republica Moldova, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 100 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul acesteia rămîne proporțional specificațiilor de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt CMYK — cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 82 mm, înălțime: 16 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 92,5 mm.

Indicația EER:

Text: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru.

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1,3 mm – culori: clasa superioară: X-00-X-00,

a doua clasă: 70-00-X-00, 	a treia clasă: 30-00-X-00, a patra clasă: 00-00-X-00, a cincea clasă: 00-30-X-00, a șasea clasă: 00-70-X-00, ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 7 pt, alb.

Clasa de eficiență energetică:

  - Săgeată: Lățime: 20 mm, înălțime: 15 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 30 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb.

Energia:

  - Text: Calibri normal 8 pt, majuscule, 100% negru.

Minute (traducere):

  - Text: Calibri normal 7 pt, 100% negru.

Capacitatea nominală în kW:

  - Textul „kW”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 22 pt, 100 % negru.

Valoarea EER, rotunjită la o zecimală:

  - Textul „EER”: Calibri normal 14 pt, majuscule, 100% negru.

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Consumul orar de energie în kWh/60min:

  - Textul „kWh/60min*”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

  - Text: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau  marca  de  comerț  a  furnizorului  și  identificatorul de  model  trebuie  să  se  încadreze  într-un spațiu  de  82×10,5 mm.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

  - Aparate  de  climatizare  cu  o  singură  conductă  avînd  numai  funcție  de  încălzire,  clasificate  în  clasele  de eficiență energetică A+++  - D

    - Eticheta trebuie să conțină următoarele informații:

      - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

      - identificatorul de model al furnizorului;

      - textul „COP” cu un ventilator roșu și indicația curentului de aer;

      - eficiența  energetică;  vîrful săgeții care reprezintă  clasa de  eficiență  energetică  a  aparatului este plasat la aceeași înălțime cu vîrful săgeții pe care figurează clasa de eficiență energetică corespunzătoare;

      - capacitatea nominală pentru încălzire, exprimată în kW și rotunjită la o zecimală;

      - COPrated, rotunjit la o zecimală;

      - consumul  orar  de  energie  exprimat în  kWh  în  60  de  minute,  rotunjit la  cel  mai  apropiat număr  întreg;

      - nivelul de putere acustică al unității interioare, exprimat în dB(A) re1 pW și rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.

Toate valorile necesare se determină în conformitate cu anexa VII.

    - Designul etichetei este în conformitate cu pct. 5.6. Prin derogare, în cazul în care unui model i s-a acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare în Republica Moldova, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice.

  - Designul etichetei

unde:

- Eticheta trebuie să aibă o lățime de cel puțin 100 mm și o înălțime de cel puțin 200 mm. În cazul în care eticheta este tipărită în format mai mare, conținutul acesteia rămîne proporțional specificațiilor de mai sus.

- Fondul este alb.

- Culorile sunt CMYK - cian, magenta, galben și negru, după exemplul următor: 00-70-X-00: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negru.

- Eticheta îndeplinește următoarele cerințe:

Conturul etichetei: 5 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

Logoul: culori: X-80-00-00 și 00-00-X-00.

Eticheta energetică: Culoare: X-00-00-00.

Pictograma reprezentată: logoul + eticheta energetică: lățime: 82 mm, înălțime: 16 mm.

Linia de sub logouri: 1 pt – culoare: cian 100% – lungime: 92,5 mm.

Indicația COP:

Text: Calibri normal 10 pt, majuscule, 100% negru

Scara A-G:

  - Săgeată: înălțime: 7 mm, spațiu liber: 1,3 mm – culori:

  - clasa superioară: X-00-X-00;

  - a doua clasă: 70-00-X-00;

  - a treia clasă: 30-00-X-00;

  - a patra clasă: 00-00-X-00;

  - a cincea clasă: 00-30-X-00;

  - a șasea clasă: 00-70-X-00;

  - ultima clasă (ultimele clase): 00-X-X-00.

  - Text: Calibri aldine 18 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 7 pt, alb.

Clasa de eficiență energetică:

  - Săgeată: lățime: 20 mm, înălțime: 15 mm, 100% negru;

  - Text: Calibri aldine 30 pt, majuscule, alb; Calibri aldine 14 pt, majuscule, alb.

Energia:

  - Text: Calibri normal 8 pt, majuscule, 100% negru.

Minute (traducere):

  - Text: Calibri normal 7 pt, 100% negru.

Capacitatea nominală în kW:

  - Textul „kW”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY,Z”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Valoarea COP, rotunjită la o zecimală:

  - Textul „COP”: Calibri normal 14 pt, majuscule, 100% negru.

  - Valoarea „X,Y”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Consumul orar de energie în kWh/60min:

  - Textul „kWh/60min*”: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

  - Valoarea „XY”: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

Emisiile de zgomot:

  - Chenar: 2 pt – culoare: cian 100% – colțuri rotunjite: 3,5 mm.

  - Valoare: Calibri aldine 22 pt, 100% negru.

  - Text: Calibri normal 14 pt, 100% negru.

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului.

Identificatorul de model al furnizorului:

Denumirea sau marca de comerț a furnizorului și identificatorul de model al furnizorului trebuie să se încadreze într-un spațiu de 82×10,5 mm.

Perioada de referință:

  - Text: Calibri aldine 10 pt.

Anexa nr. 4 la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică a

aparatelor de climatizare

Fișa produsului

- Informațiile din fișa produsului trebuie furnizate în ordinea specificată mai jos:

  - denumirea sau marca de comerț a furnizorului;

  - identificatorul de model al aparatului de climatizare interior sau al elementelor interioare și exterioare ale aparatului de  climatizare;

  - fără  a  aduce  atingere  cerințelor  de  etichetare  ecologică,  dacă  unui model i s-a  acordat o „etichetă ecologică” în temeiul cadrului normativ în vigoare, poate fi adăugată o copie a etichetei ecologice;

  - nivelul de putere acustică interior și exterior în condiții nominale de funcționare, pentru modul de răcire și/sau încălzire;

  - denumirea și GWP al agentului frigorific utilizat și următorul text standard: „Scurgerea de agent frigorific contribuie la schimbările climatice. Dacă s-ar scurge în atmosferă, agenții frigorifici cu un potențial de încălzire globală (GWP) mai redus ar contribui într-un mod mai puțin semnificativ la încălzirea globală decît un agent frigorific cu un GWP mai ridicat. Acest aparat conține un fluid refrigerant cu un GWP egal cu [xxx]. Aceasta înseamnă că, dacă 1 kg din acest fluid refrigerant s-ar scurge în atmosferă,  impactul  asupra încălzirii globale ar fi de [xxx] ori mai mare decât 1 kg de CO2  pe o perioadă de 100 de ani. Nu interveniți în circuitul agentului frigorific sau să demontați singur produsul, apelați la un specialist.”

- În plus, pentru aparatele de climatizare se includ în fișa produsului următoarele informații privind modul de răcire, atunci cînd eficiența este declarată pe baza ratei de eficiență energetică sezonieră (SEER):

  - SEER și clasa de eficiență energetică a modelului (model compus dintr-o unitate sau dintr-o combinație de unități) determinate în conformitate cu definițiile și procedurile de testare din anexele I și VII pentru modul de răcire, precum și cu limitele claselor definite în anexa II;

  - consumul anual indicativ de energie electrică QCE în kWh/a pe durata sezonului de răcire, determinat în confor­ mitate cu definițiile și procedurile de testare din anexa I și respectiv VII. Consumul este descris după cum urmează: „Consum de energie de «XYZ» kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de locul unde este amplasat.”;

  - sarcina nominală  Pdesignc în  kW a  aparatului în  modul de răcire, determinată  în  conformitate cu  definițiile și procedurile de testare din anexa I și respectiv VII.

- Următoarele note definesc informațiile care trebuie incluse în fișa produsului pentru modul de încălzire, atunci cînd eficiența este declarată pe baza coeficientului de performanță sezonier (SCOP):

  - SCOP și clasa de eficiență energetică a modelului sau ambele, pentru modul de încălzire, determinate în conformitate cu definițiile și procedurile de testare din anexa I și respectiv VII, precum și cu limitele claselor definite în anexa II;

  - consumul anual indicativ de energie electrică pentru un sezon mediu de încălzire QHE în kWh/a, determinat în conformitate cu definițiile și procedurile de testare din anexa I și respectiv VII; consumul este descris după cum urmează: „Consum de energie de «XYZ» kWh pe an, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul de energie real depinde de condițiile de utilizare a aparatului și de locul unde este amplasat.”;

  - celelalte sezoane de încălzire pentru care unitatea este declarată corespunzătoare, cu sezoanele „mai cald” (opțional)și „mai rece” (opțional) definite în anexa I;

  - sarcina nominală Pdesignh, în kW a aparatului în modul de încălzire, determinată în conformitate cu definițiile și procedurile de testare din anexa I și respectiv VII;

  - capacitatea declarată și o indicație a capacității de încălzire de rezervă presupuse pentru calculul SCOP în condițiile de  proiectare de referință.

- Următoarele note definesc informațiile care trebuie incluse în  fișa aparatelor de climatizare, atunci când eficiența este declarată pe baza ratei nominale de eficiență energetică (EERrated) sau a coeficientului  nominal  de performanță (COPrated):

  - clasa de eficiență energetică a modelului, determinată în conformitate cu definițiile și procedurile de testare din anexa I și respectiv VII, precum și cu limitele claselor definite în anexa II;

  - pentru aparatele de climatizare cu conductă dublă, consumul orar indicativ de energie electrică QDD în kWh/60 de minute, determinat în conformitate cu definițiile și procedurile de testare din anexa I și respectiv VII; consumul este descris după cum urmează: „Consum de energie de «X,Y» kWh pe 60 de minute, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de amplasamentul acestuia.”;

  - pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă, consumul orar indicativ de energie electrică QSD în kWh/60 de  minute, determinat în conformitate cu definițiile și procedurile de testare din anexele I și VII; consumul este descris  după cum urmează: „Consum de energie de «X,Y» kWh pe 60 de minute, pe baza rezultatelor testelor standard. Consumul real de energie va depinde de modul de utilizare a aparatului și de amplasamentul acestuia.”;

  - capacitatea nominală pentru răcire a aparatului Prated, în kW, determinată în conformitate cu definițiile și proce­ durile de testare din anexele I și VII;

  - capacitatea nominală pentru încălzire a aparatului Prated, în kW, determinată în  conformitate  cu  definițiile  și procedurile de testare din anexele I și VII.

- O fișă poate avea ca obiect mai multe modele de aparate furnizate de același furnizor.

- Informațiile cuprinse în fișă pot fi prezentate sub forma unei copii a etichetei, fie color, fie alb-negru. În acest caz, se includ și informațiile enumerate la punctele 1-4 care nu apar deja pe etichetă.

Anexa nr. 5 la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică a

aparatelor de climatizare

Documentația tehnică

Documentația tehnică menționată în pct. 6, lit. c) cuprinde cel puțin următoarele elemente:

- denumirea și adresa furnizorului;

- o  descriere  generală  a  modelului  aparatului,  care  să  permită  identificarea  cu  ușurință  și  fără  echivoc  a  acestuia; aparatele de climatizare cu o singură conductă sînt denumite „aparate de climatizare locale”;

- după caz, trimiterile la standardele conexe aplicate;

- după caz, celelalte metode de calcul, standarde și specificații de măsurare utilizate;

- identificarea și semnătura persoanei autorizate să angajeze furnizorul;

- după caz, parametrii tehnici pentru măsurători, stabiliți în conformitate cu anexa VII:

  - dimensiunile de gabarit,

  - indicarea tipului de aparat de climatizare;

  - precizarea dacă aparatul este conceput numai pentru răcire, numai pentru încălzire sau pentru ambele;

  - clasa de eficiență energetică a modelului, conform definiției din anexa II;

  - rata de eficiență energetică (EERrated) și coeficientul de performanță (COPrated) pentru aparatele de climatizare cu o  singură conductă și pentru cele cu conductă dublă  sau  rata  de  eficiență  energetică  sezonieră  (SEER)  și coeficientul de performanță sezonier (SCOP) pentru alte aparate de climatizare;

  - sezonul de încălzire pentru care aparatul este declarat corespunzător;

  - nivelurile de putere acustică, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

  - denumirea și GWP-ul fluidului refrigerant utilizat.

- rezultatele calculelor efectuate în conformitate cu anexa VII.

Furnizorii pot include informații suplimentare la sfîrșitul listei de mai sus.

În cazul în care informațiile incluse în fișa de documentație tehnică pentru un anumit model de aparat de climatizare au fost obținute prin calcule pe baza proiectului și/sau prin extrapolare pornind de la alte aparate de climatizare echivalente, documentația include detaliile acestor calcule și/sau extrapolări și detaliile testelor efectuate de furnizori pentru a verifica precizia calculelor realizate. Informațiile includ și o listă a tuturor celorlalte modele de aparate de climatizare echivalente pentru care aceste informații au fost obținute pe aceeași bază.

Anexa nr. 6 la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică a

aparatelor de climatizare

Informațiile care trebuie furnizate în cazurile în care se consideră că utilizatorii finali nu pot vedea produsul expus

- Informațiile menționate la pct. 12, lit. b) trebuie furnizate în următoarea ordine:

  - clasa de eficiență energetică a modelului, definită în anexa II;

  - pentru aparatele de  climatizare altele  decît  aparatele de  climatizare cu  o  singură  conductă  și  cele  cu  conductă dublă:

    - rata de eficiență energetică sezonieră (SEER) și/sau coeficientul de performanță sezonier (SCOP);

    - sarcina nominală (kW);

    - consumul anual de energie electrică;

    - sezonul de răcire și/sau fiecare sezon de încălzire („mediu” „mai rece” „mai cald”) pentru care aparatul este declarat  corespunzător;

  - pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă și cele cu conductă dublă:

    - rata de eficiență energetică (EER) și/sau coeficientul de performanță (COP);

    - capacitatea nominală (kW);

    - pentru  aparatele  de  climatizare  cu  conductă  dublă,  consumul  orar  de  energie  electrică  pentru  răcire  și/sau încălzire;

    - pentru aparatele de climatizare cu o singură conductă, consumul orar de energie electrică pentru răcire și/sau încălzire;

  - nivelurile de putere acustică, exprimate în dB(A) re1 pW și rotunjite la cel mai apropiat număr întreg;

  - denumirea și GWP-ul fluidului refrigerant utilizat.

- În cazul în care se furnizează și alte informații cuprinse în fișa produsului, acestea respectă forma și ordinea indicate în anexa IV.

- Dimensiunea  și  caracterele folosite  pentru  tipărirea  sau  pentru  afișarea  tuturor  informațiilor  menționate  în  prezenta anexă trebuie să asigure lizibilitatea acestor informații.

Anexa nr. 7 la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică a

aparatelor de climatizare

Măsurători și calcule

- În scopul conformității și al verificării conformității cu cerințele prezentului regulament, măsurătorile și calculele se fac cu ajutorul standardelor conexe ale căror numere de referință se public în Monitorul Oficial al Republicii Moldova sau utilizând o altă metodă fiabilă, precisă și reproductibilă care ia în considerare metodele de ultimă generație general recunoscute și ale cărei rezultate sînt considerate a prezenta un grad scăzut de incertitudine.

- Determinarea consumului de energie și a ratei de eficiență energetică sezonieră (SEER), precum și a coeficientului de performanță sezonier (SCOP) ține seama de:

  - condițiile sezoniere europene, definite în tabelul 1 din prezenta anexă;

  - condițiile de proiectare de referință, definite în tabelul 3 din prezenta anexă;

  - consumul de energie electrică în toate modurile de funcționare relevante, utilizînd perioadele definite în tabelul 4 din  prezenta anexă;

  - efectele  degradării  eficienței  energetice  cauzate  de  ciclul  pornit/oprit (dacă  este  cazul)  în  funcție  de  modul  de control al capacității pentru răcire și/sau încălzire;

  - corecțiile coeficienților sezonieri de performanță în condițiile în care sarcina de încălzire nu poate fi atinsă prin capacitatea de încălzire;

  - contribuția, dup caz, a unui încălzitor de rezervă la calcularea eficienței sezoniere a unei unități în funcția de încălzire.

- În cazul în care informațiile privind un anumit model, reprezentînd o combinație de unități interioare și exterioare, au fost obținute prin calcul pe baza caracteristicilor de proiectare  și/sau prin  extrapolare de  la  alte  combinații,  documentația trebuie să includă detalii ale acestor calcule și/sau extrapolări, precum  și  ale  testelor  efectuate  pentru verificarea preciziei calculelor, inclusiv detalii ale modelului matematic de calculare  a  performanței  combinațiilor respective și ale măsurătorilor efectuate pentru a verifica acest model.

- Rata de eficiență energetică (EERrated) și, după caz, coeficientul de performanță (COPrated) pentru aparatele de climatizare cu o singură  conductă  și cele  cu  conductă  dublă  se  stabilesc în condițiile  nominale  de  funcționare definite în tabelul 2 din prezenta anexă.

- Calculul consumului de energie electrică pentru răcire și/sau pentru încălzire ia în considerare consumul de energie electrică în toate modurile de funcționare relevante, atunci când este cazul, utilizând perioadele de funcționare definite în tabelul 4 din prezenta anexă.

Tabelul 1

Numărul intervalului (j), temperatura exterioară (Tj) în °C și orele per interval (hj) pentru sezonul de răcire și pentru sezoanele de încălzire „mediu”, „mai cald” și „mai rece”. „db” = temperatura termometrului uscat

| SEZONUL DE RĂCIRE |  | SEZONUL DE ÎNCĂLZIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Mediu | Mai cald | Mai rece |
| j # | Tj °C | hj h |  | j # | Tj °C | hjA h | hj W h | hjC h |
|  | db |  |  |  | Db |  |  |  |
| 1 | 17 | 205 |  | 1 - 8 | – 30 - – 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 18 | 227 |  | 9 | –22 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 19 | 225 |  | 10 | –21 | 0 | 0 | 6 |
| 4 | 20 | 225 |  | 11 | –20 | 0 | 0 | 13 |
| 5 | 21 | 216 |  | 12 | –19 | 0 | 0 | 17 |
| 6 | 22 | 215 |  | 13 | –18 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | 23 | 218 |  | 14 | –17 | 0 | 0 | 26 |
| 8 | 24 | 197 |  | 15 | –16 | 0 | 0 | 39 |
| 9 | 25 | 178 |  | 16 | –15 | 0 | 0 | 41 |
| 10 | 26 | 158 |  | 17 | –14 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | 27 | 137 |  | 18 | –13 | 0 | 0 | 52 |
| 12 | 28 | 109 |  | 19 | –12 | 0 | 0 | 37 |
| 13 | 29 | 88 |  | 20 | –11 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | 30 | 63 |  | 21 | –10 | 1 | 0 | 43 |
| 15 | 31 | 39 |  | 22 | –9 | 25 | 0 | 54 |
| 16 | 32 | 31 |  | 23 | –8 | 23 | 0 | 90 |
| 17 | 33 | 24 |  | 24 | –7 | 24 | 0 | 125 |
| 18 | 34 | 17 |  | 25 | –6 | 27 | 0 | 169 |
| 19 | 35 | 13 |  | 26 | –5 | 68 | 0 | 195 |
| 20 | 36 | 9 |  | 27 | –4 | 91 | 0 | 278 |
| 21 | 37 | 4 |  | 28 | –3 | 89 | 0 | 306 |
| 22 | 38 | 3 |  | 29 | –2 | 165 | 0 | 454 |
| 23 | 39 | 1 |  | 30 | –1 | 173 | 0 | 385 |
| 24 | 40 | 0 |  | 31 | 0 | 240 | 0 | 490 |
|  |  |  |  | 32 | 1 | 280 | 0 | 533 |
|  |  |  |  | 33 | 2 | 320 | 3 | 380 |
|  |  |  |  | 34 | 3 | 357 | 22 | 228 |
|  |  |  |  | 35 | 4 | 356 | 63 | 261 |
|  |  |  |  | 36 | 5 | 303 | 63 | 279 |
|  |  |  |  | 37 | 6 | 330 | 175 | 229 |
|  |  |  |  | 38 | 7 | 326 | 162 | 269 |
|  |  |  |  | 39 | 8 | 348 | 259 | 233 |
|  |  |  |  | 40 | 9 | 335 | 360 | 230 |
|  |  |  |  | 41 | 10 | 315 | 428 | 243 |
|  |  |  |  | 42 | 11 | 215 | 430 | 191 |
|  |  |  |  | 43 | 12 | 169 | 503 | 146 |
|  |  |  |  | 44 | 13 | 151 | 444 | 150 |
|  |  |  |  | 45 | 14 | 105 | 384 | 97 |
|  |  |  |  | 46 | 15 | 74 | 294 | 61 |
| Total |  | 2 602 |  |  |  | 4 910 | 3 590 | 6 446 |

Tabelul 2

Condiții nominale de funcționare, temperaturile termometrului uscat (temperaturile termometrului umed sunt indicate între paranteze)

| Aparat | Funcție | Temperatura aerului interior (°C) | Temperatura aerului exterior (°C) |
| --- | --- | --- | --- |
| aparate de climatizare, cu excepția celor cu o singură conduct | răcire | 27 (19) | 35 (24) |
|  | încălzire | 20 (max. 15) | 7 (6) |
| aparate de climatizare cu o singură conductă | răcire | 35 (24) | 35 (24) (1) |
|  | încălzire | 20 (12) | 20 (12) (1) |

Tabelul 3

Condiții de proiectare de referință, temperaturile termometrului uscat (temperaturile termometrului umed sunt indicate între paranteze)

| Funcția/sezonul | Temperatura aerului interior (°C) | Temperatura aerului exterior (°C) | Temperatura bivalentă (°C) | Temperatura limită de funcționare (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tin | Tdesignc/Tdesignh | Tbiv | Tol |
| răcire | 27 (19) | Tdesignc = 35 (24) | n.a. | n.a. |
| încălzire/mediu | 20 (15) | Tdesignh = – 10 (– 11) | max. 2 | max. – 7 |
| încălzire / mai cald |  | Tdesignh = 2 (1) | max. 7 | max. 2 |
| încălzire / mai rece |  | Tdesignh = – 22 (– 23) | max. – 7 | max. – 15 |

Tabelul 4

Ore de funcționare pe tip de aparat și pe mod de funcționare, folosite la calcularea consumului de energie electric

| Tip de aparat / funcții (dacă este cazul) | Unitate | Sezon de încălzire | Modul pornit | Modul „oprit prin termostat” | Modul standby | Modul oprit | Modul de funcționare a încălzitorului uleiului din carter |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | răcire: HCE încălzire: HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Aparate de climatizare, cu excepția celor cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă |
| Modul de răcire, dacă aparatul asigură numai răcirea | h/annum |  | 350 | 221 | 2 142 | 5 088 | 7 760 |
| Modurile de răcire și de încălzire, dacă aparatul asigură ambele funcții | Modul de răcire | h/annum |  | 350 | 221 | 2 142 | 0 | 2 672 |
|  | Modul de încălzire | h/annum | Mediu | 1 400 | 179 | 0 | 0 | 179 |
|  |  |  | mai cald | 1 400 | 755 | 0 | 0 | 755 |
|  |  |  | mai rece | 2 100 | 131 | 0 | 0 | 131 |
| Modul de încălzire, dacă aparatul asigură numai încălzirea | h/annum | Mediu | 1 400 | 179 | 0 | 3 672 | 3 851 |
|  |  | mai cald | 1 400 | 755 | 0 | 4 345 | 4 476 |
|  |  | mai rece | 2 100 | 131 | 0 | 2 189 | 2 944 |
| Aparate de climatizare cu conductă dublă |  |  | răcire: HCE încălzire: HHE | HTO | HSB | HOFF | HCK |
| Modul de răcire, dacă aparatul asigură numai răcirea | h/60 min |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Modurile de răcire și de încălzire, dacă aparatul asigură ambele funcții | Modul de răcire | h/60 min |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
|  | Modul de încălzire | h/60 min |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| modul de încălzire, dacă aparatul asigură numai încălzirea | h/60 min |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Aparate de climatizare cu o singură conductă |  |  | răcire: HCE încălzire: HHE |  |  |  |  |
| Modul de răcire | h/60 min |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Modul de încălzire | h/60 min |  | 1 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |

(1)  În cazul aparatelor de climatizare cu o singură conductă, condensatorul (evaporatorul), atunci cînd răcește (încălzește), nu este alimentat cu aer din exterior, ci cu aer din interior.

Anexa nr. 8 la Regulamentul cu privire

la cerințele de etichetare energetică a

aparatelor de climatizare

Procedura de verificare în scopul supravegherii pieței

În cazul în care verificările se efecuează în scopul supravegherii pieței în temeiul cadrului normativ privind proiectarea ecologică, autoritățile corespunzătoare aplică următoarea procedură de verificare pentru cerințele prevăzute în anexa II.

- Autoritățile corespunzătoare efectuează testare pentru o singură unitate.

- Se consideră că modelul de aparat de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, respectă cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz, dacă rata de eficiență energetică sezonieră a acestuia (SEER) sau coeficientul de performanță sezonier (SCOP), dacă este cazul, nu sunt mai reduse decît valoarea declarată minus 8%. Valorile SEER și SCOP se stabilesc în conformitate cu anexa II.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare cu o singură conductă și cel cu conductă dublă respectă cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz, dacă media rezultatelor pentru condițiile de funcționare în modurile oprit și standby nu depășește valorile limită cu mai mult de 10%, și dacă rata de eficiență energetică (EERrated) sau coeficientul de performanță (COPrated), dacă este cazul, nu sînt mai reduse decît valoarea declarată minus 10%. Valorile EER și COP se stabilesc în conformitate cu anexa II.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare respectă cerințele stabilite de prezentul regulament, după caz, dacă nivelul de putere acustică maxim nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).

- În cazul în care nu se obține rezultatul menționat la pct. 2, autoritatea de supraveghere a pieței alege în mod aleatoriu pentru testare încă trei unități din același model.

- Se consideră că modelul de aparat de climatizare, cu excepția aparatelor de climatizare cu o singură conductă și a celor cu conductă dublă, respectă cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz, dacă media celor trei unități pentru rata de eficiență energetică sezonieră (SEER) sau coeficientul de performanță sezonier (SCOP), dacă este cazul, nu sunt mai reduse decât valoarea declarată minus 8%. Valorile SEER și SCOP se stabilesc în conformitate cu anexa II.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare cu o singură conductă și cel cu conductă dublă respectă cerințele stabilite în anexa I la prezentul regulament, după caz, dacă media rezultatelor celor trei unități pentru condițiile de funcționare în modurile oprit și standby nu depășește valorile limită cu mai mult de 10% și dacă media ratei de eficiență energetică (EERrated) sau coeficientul de performanță (COPrated) nu sînt mai reduse decît valoarea declarată minus 10%. Valorile EER și COP se stabilesc în conformitate cu anexa II.

Se consideră că modelul de aparat de climatizare respectă cerințele stabilite de prezentul regulament, după caz, dacă media rezultatelor celor trei unități pentru nivelul de putere acustică nu depășește valoarea declarată cu mai mult de 2 dB(A).

- În cazul în care nu se obțin rezultatele menționate la pct. 4, se consideră că modelul nu respectă dispozițiile prezentului regulament.

În scopul verificării conformității cu cerințele prezentului regulament,  statele  membre  aplică  procedura  menționată  în anexa II și standardele conexe ale căror numere de referință au fost publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova ori alte metode de calcul și de măsurare fiabile, exacte și reproductibile, care iau în considerare metodele de ultimă generație general  recunoscute.