Anexa nr. 1

la Hotărîrea Guvernului nr.___

din ___________ 20__

REGLEMENTARE TEHNICĂ

„CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE ALE EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL ŞI CONDIŢIILE PENTRU INTRODUCEREA LOR PE PIAŢĂ”

I.  DISPOZIŢII GENERALE

1. Reglementarea tehnică „Cerinţe esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă” (în continuare − Reglementarea tehnică) transpune Directiva Comunităţii Europene 2014/28UE din 26 februarie 2014 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la introducerea pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JO nr. L96 din 29.03.2014).

2. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte condiţiile care reglementează plasarea pe piaţă, libera circulaţie, precum şi cerinţele esenţiale de securitate pe care explozivii de uz civil (în continuare – explozivi) trebuie să le respecte în vederea asigurării protecţiei sănătăţii şi securităţii utilizatorilor.

II. DOMENIU DE APLICARE ŞI NOŢIUNI

3. Prezenta Reglementare tehnică se aplică explozivilor aşa cum sînt definite în 6 subpct. (1).

4. Prezenta Reglementare tehnică nu se aplică:

1) explozivilor, inclusiv muniţiilor, destinaţi utilizării de către forţele armate si poliţie;

2) articolelor pirotehnice care se află sub incidenţa Directivei 2013/29/UE;

3) muniţiilor de uz civil, cu excepţia prevederilor menţionate în punctele 47 şi 55-58.

Anexa 1 conţine o listă neexhaustivă de articole pirotehnice şi muniţie menţionată la litera (2) de la prezentul alineat, respectiv în punctul 6 subpct. (3), identificate pe baza recomandărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite privind transportul mărfurilor periculoase.

5. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează noţiunile definite în Legea nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii şi în Legea nr. 422-XVI din 22 decembrie 2006 privind securitatea generală a produselor.

6. În sensul prezentei Reglementări tehnice se utilizează următorii termeni:

1) explozivi - materii şi articole considerate ca fiind explozive în recomandările Naţiunilor Unite privind transportul produselor periculoase şi care se încadrează  în  clasa 1 a acestor recomandări, anexa nr.1;

2) recomandările Naţiunilor Unite - recomandările stabilite de Comitetul de experţi ai Naţiunilor Unite privind transportul produselor periculoase, aşa cum au fost publicate de aceasta organizaţie (Cartea Portocalie) şi modificate pană la data adoptării prezentei hotărîri;

3) muniţie - înseamnă proiectile cu sau fără încărcături de propulsie, precum şi muniţie oarbă, utilizate pentru armele uşoare, armele de artilerie şi alte arme de foc;

4) transport - înseamnă orice deplasare fizică a explozivilor, cu excepţia deplasărilor în cadrul aceluiaşi amplasament.

III. CONDIŢII DE PLASARE PE PIAŢĂ ŞI LIBERĂ CIRCULAŢIE

8. Nu poate fi interzisa, restricţionată sau împiedicată introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil care fac obiectul prezentei Reglementări tehnice şi care sînt conformi cu prevederile acesteia.

9. Explozivii trebuie sa respecte cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa nr. 2, care le sunt aplicabile.

Ministerul Afacerilor Interne întreprinde toate masurile necesare pentru a se asigura că explozivii de uz civil:

1) sunt introduşi pe piaţă numai daca respecta toate prevederile prezentei reglementări tehnice;

2) poarta marcajul european de conformitate CE, denumit in continuare marcaj CE, prevăzut în pct. 73-76;

3) au fost supuşi unei evaluări de conformitate potrivit procedurilor prevăzute în anexa nr. 3.

10. În cazul în care explozivilor le sînt aplicabile şi alte reglementări care se referă la alte aspecte şi care prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj semnifică şi conformitatea cu prevederile acelor reglementări aplicabile acestora.

Se consideră ca fiind în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate prevazute la pct. 10 explozivii care fac obiectul prezentei Reglementări tehnice şi care satisfac standardele Republicii Moldova şi/sau standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene care adoptă standarde europene armonizate ale caror numere de referinţă au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

IV. OBLIGAŢIILE AGENŢILOR ECONOMICI

Secțiunea 1

Obligaţiile producătorilor

11. În momentul introducerii explozivilor de uz civil pe piaţă, producătorii trebuie să se asigure că acestea au fost proiectate şi fabricate în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct. 9 şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.

12. Producătorii întocmesc documentaţia tehnică şi efectuează procedura de evaluare a conformităţii, menţionate în anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică, sau dispun efectuarea acestei proceduri.

13. În cazul în care s-a demonstrat conformitatea explozivilor de uz civil cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct. 9 şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică, prin procedura de evaluare a conformităţii menţionată la pct. 12, producătorii întocmesc o declaraţie de conformitate şi aplică marcajul CE.

14. Producătorii păstrează documentaţia tehnică, menţionată în anexa nr. 3, la prezenta Reglementare tehnică şi declaraţia de conformitate, menţionată în anexa nr. 4, timp de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil.

15. Producătorii se asigură, că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producţiei de/în serie cu prezenta Reglementare tehnică. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile explozivului şi modificările standardelor naţionale, standardelor armonizate sau internaţionale menţionate în cap. VI, în raport cu care se declară conformitatea unui exploziv, se iau în considerare în mod corespunzător de către producători.

16. Producătorii se asigură, că explozivii pe care i-au introdus pe piaţă poartă identificarea unică în conformitate cu sistemul de identificare şi de trasabilitate a explozivilor stabilit în pct. 59-62. Pentru explozivii excluşi din respectivul sistem, producătorii:

1) asigură faptul că explozivii pe care i-au introdus pe piaţă are înscrieri ca: numărul tipulului, numărul lotului sau numărul de serie sau alt element de identificare sau, dacă dimensiunea mică, forma sau caracteristicile din proiectare ale explozivului nu permite acest lucru, că informaţia solicitată este prevăzută pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte explozivul;

2) indică pe exploziv sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte explozivul denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată, şi adresa poştală la care pot fi contactaţi. Adresa indică un singur punct de contact pentru producător. Datele de contact sunt comunicate în limba de stat.

17. Producătorii sînt obligaţi să efectueze încercările în corespundere cu cerinţele stabilite în pct. 68, să supună încercării prin eşantionare explozivii puşi la dispoziţie pe piaţă ori de cîte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de explozivii de uz civil pentru a proteja sănătatea şi securitatea consumatorilor, să monitorizeze explozivii puşi la dispoziţie pe piaţă şi să ţină un registru de reclamaţii pentru explozivii de uz civil neconforme şi rechemări ale unor eplozivi, precum şi să informeze distribuitorii cu privire la orice astfel de activităţi de monitorizare.

18. Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea Ministerului Afacerilor Interne, furnizează acestuia toate informaţiile despre produs în limba de stat şi documentaţia tehnică necesară pentru a demonstra conformitatea explozivilor de uz civil cu prezenta Reglementare, pe suport de hîrtie sau în format electronic.

Producătorii trebuie să coopereze cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozivii de uz civil pe care aceştia le-au introdus pe piaţă.

Secțiunea a 2-a

Reprezentanţii autorizaţi

19. Reprezentantul autorizat este numit de către producător printr-un mandat scris.

20. Obligaţiile stabilite la pct. 11 şi obligaţia de a întocmi documentaţia tehnică menţionată la pct. 12 şi 13 nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

21. Reprezentantul autorizat îndeplineşte sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puţin următoarele:

1) să menţină declaraţia de conformitate şi documentaţia tehnică pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi să le pună la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne, la solicitarea acestuia;

2) la cererea motivată a Ministerului Afacerilor Interne, să furnizeze acestei autorităţi toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea unui exploziv;

3) să coopereze cu Ministerul Afacerilor Interne, la cererea acestuia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor reprezentate de explozivii care fac obiectul mandatului reprezentantului autorizat.

Secțiunea a 3-a

Obligaţiile importatorilor

22. Importatorii introduc pe piaţă numai explozivi conformi.

23. Înainte de introducerea pe piaţă a unui exploziv, importatorii garantează, că procedura corespunzătoare de evaluare a conformităţii a fost îndeplinită de către producător. Aceştia garantează că producătorul a întocmit documentaţia tehnică, că explozivul poartă marcajul CE şi este însoţit de documentele necesare şi că producătorul a respectat cerinţele prevăzute la pct. 16 (1) şi (2).

24. Dacă un importator consideră sau are motive să creadă că un exploziv nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în pct. 9 şi în anexa 2, acesta nu introduce explozivul pe piaţă înainte ca el să fie adus în conformitate. În plus, în cazul în care explozivul prezintă un risc, importatorul informează producătorul şi Ministerul Afacerilor Interne în acest sens.

25. Importatorii indică pe exploziv denumirea lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată şi adresa la care pot fi contactaţi sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoţeşte explozivul. Datele de contact sînt indicate în limba de stat.

26. Importatorii se asigură, că explozivul respectiv este însoţit de instrucţiuni şi informaţii în limba de stat privind modul de utilizare, securitatea consumatorilor şi altor utilizatori finali.

27. Importatorii se asigură, că atît timp cît un exploziv se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa 2.

28. Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un exploziv pe care l-au introdus pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul exploziv în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care explozivul prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens Ministerul Afacerilor Interne indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.

29. Importatorii păstrează o copie a declaraţiei de conformitate pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivilor şi asigură că documentaţia tehnică va fi pusă la dispoziţia Ministerului Afacerolor Interne, la solicitarea acestuia.

30. Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea Ministerului Afacerilor Interne, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea explozivului, în limba de stat. Aceştia cooperează cu Ministerul Afacerilor Interne, la cererea acestuia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozivii pe care aceştia i-au introdus pe piaţă.

Secțiunea a 4-a

Obligaţiile distribuitorilor

31. În cazul în care pun la dispoziţie un exploziv pe piaţă, distribuitorii acţionează cu grija cuvenită privind cerinţele prezentei Reglementări tehnice.

32. Înainte de a pune la dispoziţie un exploziv pe piaţă, distribuitorii verifică dacă explozivul poartă marcajul CE, dacă acesta este însoţit de documentele necesare şi de instrucţiuni şi informaţii privind securitatea, în limba de stat şi dacă producătorul şi importatorul au respectat cerinţele prevăzute la pct. 16 (1), (2) şi respectiv la pct. 25.

33. Dacă un distribuitor consideră sau are motive să creadă, că un exploziv nu este conform cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa 2, acesta nu pune la dispoziţie pe piaţă explozivul înainte ca el să fie adus în conformitate. Mai mult, atunci cînd explozivul prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum şi Ministerul Afacerilor Interne.

34. Distribuitorii se asigură, că atît timp cît un exploziv se află în responsabilitatea lor, condiţiile de depozitare sau transport al acestuia nu periclitează conformitatea sa cu cerinţele esenţiale de securitate prevăzute în anexa 2.

35. Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă, că un exploziv pe care l-au pus la dispoziţie pe piaţă nu este conform cu prezenta Reglementare tehnică iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce respectivul exploziv în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. De asemenea, în cazul în care explozivul prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens Ministerul Afacerilor Interne, indicînd detaliile, în special cu privire la neconformitate şi la orice măsuri corective luate.

36. Distribuitorii, la cererea motivată a Ministerului Afacerilor Interne, furnizează acestuia toate informaţiile şi documentaţia necesară, pe suport de hîrtie sau în format electronic, pentru a demonstra conformitatea explozivului. Aceştia cooperează cu Ministerul Afacerilor Interne, la cererea acestuia, cu privire la orice măsură luată pentru eliminarea riscurilor prezentate de explozivii pe care aceştia i-au făcut disponibili pe piaţă.

Secțiunea a 5-a

Situaţiile în care obligaţiile producătorilor se aplică

importatorilor şi distribuitorilor

37. Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei Reglementări tehnice şi este supus obligaţiilor ce revin producătorului în temeiul pct. 11-18 atunci cînd introduce pe piaţă un exploziv sub denumirea sau marca sa sau modifică un exploziv deja introdus pe piaţă într-o manieră care poate afecta conformitatea cu cerinţele prezentei Reglementare tehnică.

Secțiunea a 6-a

Identificarea agenţilor economici

38. În cazul explozivilor care nu sunt incluşi în sistemul menţionat în pct. 59-62, agenţii economici transmit, la cerere, către Ministerul Afacerilor Interne datele de identificare ale:

1) oricărui operator economic care le-a furnizat un exploziv;

2) oricărui operator economic căruia i-au furnizat un exploziv.

39. Agenţii economici trebuie să poată prezenta informaţiile prevăzute la pct. 38 pentru o perioadă de 10 ani după ce le-au fost furnizate explozivul de uz civil şi pentru o perioadă de 10 ani după ce au furnizat explozivul.

V. PREVEDERI ÎN MATERIE DE SIGURANŢĂ

Secțiunea 1

Transportul explozivilor

40. Explozivii pot fi transportaţi numai conform procedurilor specificate în pct. 41-46.

41. Pentru a putea realiza transportul explozivilor, destinatarul trebuie să obţină o licenţă de transport de la Camera de Licenţiere a Ministerului Economiei. Camera de Licenţiere a Ministerului Economiei verifică dacă destinatarul este autorizat legal să achiziţioneze explozivi şi dacă deţine licenţele sau autorizaţiile necesare. Agentul economic responsabil pentru transport trebuie să înştiinţeze autorităţile competente din statele de tranzitare cu privire la orice tranzit al explozivilor prin statul respectiv şi trebuie să obţină aprobarea prealabilă a statului de tranzit în cauză.

42. Dacă Ministerul Economiei prin Camera de Licenţiere autorizează transportul, aceasta eliberează destinatarului un document care include toate informaţiile menţionate la pct. 43. Explozivii trebuie să fie însoţiţi de un astfel de document pînă la destinaţia prevăzută. Documentul trebuie prezentat ori de cîte ori este solicitat de către Ministerul Afacerilor Interne şi alte autorităţi competente. Destinatarul păstrează o copie a documentului, pe care o prezintă pentru examinare, la cerere, Ministerului Afacerilor Interne şi alte autorităţi competente.

43. Dacă transportul explozivilor necesită controale specifice prin care să se poată determina dacă aceste transporturi răspund cerinţelor speciale de siguranţă pe teritoriul statului, înainte de transportare destinatarul trebuie să furnizeze Ministerului Economiei următoarele informaţii:

1) denumirea şi adresa agenţilor economici implicaţi;

2) numărul şi cantitatea explozivilor transportaţi;

3) o descriere completă a explozivilor în cauză, precum şi modul de identificare, inclusiv numărul de identificare al Organizaţiei Naţiunilor Unite;

4) dacă explozivii urmează a fi introduşi pe piaţă, informaţii privind respectarea condiţiilor impuse pentru introducerea pe piaţă;

5) modul în care se efectuează transportul şi itinerarul;

6) datele prevăzute de plecare şi de sosire;

7) dacă este necesar, punctele exacte de trecere la intrarea şi ieşirea din statele vecine.

Informaţiile menţionate la subpct. (1) trebuie să fie îndeajuns de detaliate pentru a permite Ministerului Economiei, Camerei de Licenţiere să contacteze agenţii economici şi să obţină confirmarea că agenţii economici în cauză sunt abilitaţi oficial să recepţioneze transportul.

44. Dacă Ministerul Economiei consideră că nu sunt necesare cerinţele speciale de siguranţă menţionate la pct. 42-43, explozivii pot fi transportaţi pe teritoriul statului fără furnizarea în prealabil a informaţiilor stipulate la pct. 43. Ministerul Economiei prin Camera de Licenţiere eliberează atunci o autorizaţie pe durată determinată, care poate fi suspendată sau retrasă în orice moment, pe baza unei decizii motivate. Documentul menţionat la pct. 42, care trebuie să însoţească explozivii pînă la destinaţie, se referă atunci numai la autorizaţia respectivă.

45. Fără a aduce atingere controalelor obişnuite, destinatarii şi agenţii economici în cauză înaintează autorităţilor competente din statul membru de plecare, precum şi celor din statul membru de tranzit, la cererea acestora, orice informaţie utilă de care dispun în legătură cu transportul de explozivi.

46. Nici un agent economic nu poate efectua transportul de explozivi dacă destinatarul nu a obţinut autorizaţiile necesare pentru transport, conform pct. 41, 42, 43 şi 44.

Secțiunea a 2-a

Transportul de muniţie

47. Muniţia nu poate fi transportată în interiorul statului decît cu respectarea procedurii prevăzute în pct.48-54. Punctele respective se aplică şi în cazul transportului muniţiei care a făcut obiectul unei vînzări prin corespondenţă.

48. În ceea ce priveşte transporturile de muniţie către un alt stat, persoana interesată comunică Ministerului Afacerilor Interne în care se află muniţia, înainte de orice expediţie:

1) numele şi adresele persoanei care vinde sau transportă muniţia, ale persoanei care cumpără sau dobîndeşte muniţia, şi, cînd este cazul, ale proprietarului;

2) adresa la care va fi trimisă sau transportată muniţia;

3) cantitatea de muniţie trimisă sau transportată;

4) datele care permit identificarea muniţiei, precum şi indicarea faptului că muniţia a făcut obiectul unui control conform dispoziţiilor Convenţiei din 1 iulie 1969 privind recunoaşterea reciprocă a marcării armelor de foc mici;

5) mijlocul de transport;

6) mijlocul de transport.

49. Informaţiile menţionate la pct. 48 subpct. (5) şi (6) nu trebuie furnizate în cazul transportului între furnizori. Ministerul Afacerilor Interne examinează condiţiile în care are loc transportul, în special în ceea ce priveşte siguranţa. În cazul în care Ministerul Afacerilor Interne autorizează un astfel de transport, el eliberează un permis care cuprinde toate informaţiile menţionate la pct. 48. Acest permis însoţeşte muniţia pînă la destinaţie. El trebuie prezentat ori de cîte ori Ministerul Afacerilor Interne solicită acest lucru.

50. Ministerul Afacerilor Interne poate acorda furnizorilor dreptul de a efectua transporturi de muniţie de pe teritoriul statului către un alt furnizor, fără obţinerea în prealabil a autorizaţiei menţionate la pct. 48. În acest sens, Ministerul Afacerilor Interne eliberează o autorizaţie valabilă timp de trei ani, care poate fi suspendată sau anulată în orice moment printr-o decizie motivată. Un document care face referire la această autorizaţie însoţeşte muniţia pînă la destinaţie.

51. Înainte de efectuarea transportului, furnizorul comunică Ministerul Afacerilor Interne toate informaţiile enumerate în pct. 48 subpct. (1).

52. Ministerul Afacerilor Interne comunică organelor abilitate lista cu tipurile de muniţie pentru care transportul poate fi autorizat fără consimţămînt prealabil.

53. Ministerul Afacerilor Interne transmite orice informaţie utilă de care dispune în legătură cu transporturi definitive de muniţie statelor membre ale Uniunii Europene pe teritoriul căruia sunt efectuate aceste transporturi.

54. Toate informaţiile pe care Ministerul Afacerilor Interne le primeşte în conformitate cu pct. 48 şi 50 vor fi comunicate, cel tîrziu în momentul transporturilor relevante, statelor membre ale Uniunii Europene de destinaţie şi, dacă este cazul, cel tîrziu în momentul transportului, statelor membre ale Uniunii Europene de tranzit.

Secțiunea a 3-a

Derogări din motive de siguranţă

55.  Prin derogare de la pct.41, 43 şi 44 şi de la pct. 47, în cazul unor ameninţări grave sau al unor atentate la siguranţa publică ca urmare a deţinerii sau utilizării ilicite a explozivilor sau muniţiei, Ministerul Afacerilor Interne poate lua toate măsurile necesare referitoare la transportul explozivilor sau muniţiei pentru a preveni astfel de situaţii de deţinere sau utilizare ilicită.

Măsurile menţionate în pct. 55 respectă principiul proporţionalităţii. Acestea nu trebuie să reprezinte nici mijloc de discriminare arbitrară şi nici restricţie mascată în comerţul dintre statele membre ale Uniunii Europene.

56. Ministerul Afacerilor Interne după adoptarea a astfel de măsuri înştiinţează imediat Comisia. Comisia informează celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la aceasta.

Secțiunea a 4-a

Schimbul de informaţii

57. Ministerul Afacerilor Interne stabileşte reţele de schimb de informaţii pentru aplicarea pct. 40 şi 47. Ministerul Afacerilor Interne înştiinţează celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia cu privire la autorităţile naţionale responsabile pentru trimiterea şi primirea informaţiilor şi pentru aplicarea procedurilor prevăzute la articolele respective.

Ministerul Afacerilor Interne păstrează informaţii actualizate referitoare la agenţii economici care posedă o licenţă sau o autorizaţie menţionate în pct. 63-64 şi le pune la dispoziţia celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi a Comisiei.

58. În scopul aplicării prezentei Reglementări tehnice, Regulamentul (CE) nr. 515/97, în special cerinţele acestuia referitoare la confidenţialitate, se aplică mutatis mutandis.

Secțiunea a 5-a

Identificarea şi trasabilitatea explozivilor

59. Agenţii economici vor adera la un sistem uniform pentru identificarea şi trasabilitatea explozivilor, care ţine seama de dimensiunea, forma sau caracteristicile din proiectare ale acestora, cu excepţia situaţiei în care nu este necesar să se aplice o identificare unică explozivului din cauza gradului său redus de periculozitate, pe baza caracteristicilor sale şi a unor factori precum efectul său scăzut de detonare, utilizările sale şi gradul redus de siguranţă pe care îl prezintă ca urmare a efectelor potenţiale reduse ale utilizării incorecte.

Sistemul nu se aplică explozivilor transportaţi şi livraţi fără ambalaj sau în camioane cu pompă pentru descărcarea lor directă în gaura pentru explozivi sau explozivilor fabricaţi la locul de producere a exploziei şi care sunt încărcaţi imediat după fabricare (aşa-numita producţie „in site”).

60. Acest sistem prevede colectarea şi păstrarea datelor, inclusiv, dacă este cazul, prin mijloace electronice, pentru a permite identificarea unică şi trasabilitatea explozivului, precum şi aplicarea unei identificări unice pe exploziv şi/sau ambalajul acestuia care să permită accesul la date. Datele respective se referă la identificarea unică a explozivului, inclusiv locul în care se află acesta cît timp este în posesia agenţilor economici şi identitatea agenţilor economici în cauză.

61. Datele menţionate în pct 60 sunt verificate la intervale regulate şi protejate împotriva deteriorării sau distrugerii accidentale sau rău intenţionate. Datele sunt păstrate o perioadă de 10 ani după ce a avut loc tranzacţia sau, în cazul în care explozivii au fost utilizaţi sau eliminaţi, 10 ani după ce au fost utilizaţi sau eliminaţi, chiar dacă agentul economic şi-a încetat activitatea. Acestea trebuie să fie disponibile imediat la cererea Ministerului Afacerilor Interne.

62. Ministerului Afacerilor Interne poate adopta acte de punere în aplicare:

1) pentru a stabili aspectele practice ale funcţionării sistemului de identificare unică şi trasabilitate menţionat în pct. 59, ţinînd seama de dimensiunea, forma sau caracteristicile din proiectare ale explozivilor, în special de formatul şi structura identificării unice, astfel cum se prevede în pct. 60;

2) pentru a identifica situaţiile menţionate în pct. 59 în care, din cauza riscului redus asociat cu un exploziv, nu este necesar ca agenţii economici să adere la sistemul de identificare unică şi trasabilitate în sensul acelui alineat.

Secțiunea a 6-a

Licenţe sau autorizaţii

63. Licenţele sau autorizaţiile agenţilor economici le conferă dreptul de a fabrica, a depozita, a utiliza, a importa, a exporta, a transfera sau a comercializa explozivi.

64. Pct. 63 nu se aplică angajaţilor unui agent economic care posedă o licenţă sau o autorizaţie.

Secțiunea a 7-a

Licenţa acordată activităţilor de fabricare

65. La eliberarea licenţei sau autorizaţiei pentru fabricarea explozivilor menţionaţi la pct. 63, Ministerul Economiei verifică dacă agenţii economici sînt în măsură să asigure respectarea angajamentelor tehnice asumate.

Secțiunea a 8-a

Confiscări

66. Ministerul Afacerilor Interne în strictă conformitate cu legislaţia naţională adoptă măsurile necesare pentru a permite confiscarea oricărui exploziv, dacă există suficiente probe care să ateste că explozivul respectiv va face obiectul unei achiziţionări, utilizări sau trafic ilicite.

VI. CONFORMITATEA EXPLOZIVILOR DE UZ CIVIL

Secțiunea 1

Prezumţia de conformitate

67. Eplozivii care sînt conforme cu standardele armonizate sau cu părţi ale acestora, ale căror referinţe sînt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi care sînt adoptate ca standarde naţionale, se consideră a fi în conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate menţionate la pct. 9 şi prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta Reglementare tehnică.

Secțiunea a 2-a

Proceduri pentru evaluarea conformităţii

68. Evaluarea conformităţii explozivilor se face după una dintre următoarele proceduri, specificate în anexa nr.3:

1) examinarea EC de tip (modulul B), prevăzută in anexa nr. 3 pct. 1, la care se adaugă, la alegerea producătorului, una dintre următoarele:

- conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii (modulul C2), prevăzută in anexa nr. 3 pct. 2;

- conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie (modulul D), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 3;

- conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului (modulul E), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 4

- conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului (modulul F), prevăzută în anexa nr. 3 pct. 5

2) verificarea unităţii de produs (modulul G), prevăzută in anexa nr. 3 pct. 6.

Secțiunea a 3-a

Declaraţia de conformitate

69. Declaraţia de conformitate atestă faptul, că îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate menţionate la pct. 9 şi prevăzute în anexa nr. 2 a fost demonstrată.

70. Declaraţia de conformitate se structurează după modelul prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta Reglementare tehnică, conţine elementele specificate în modulul B din anexa nr. 3 la prezenta Reglementare tehnică şi se actualizează constant. Declaraţia de conformitate pentru explozivi se prezintă în limba de stat.

71. În cazul în care un exploziv intră sub incidenţa mai multor Reglementări tehnice prin care se solicită o declaraţie de conformitate, se întocmeşte o singură declaraţie de conformitate în temeiul tuturor acestor reglementări tehnice. Declaraţia respectivă trebuie să conţină identificarea reglementărilor tehnice în cauză, inclusiv referinţele de publicare ale acestora.

72. Prin întocmirea declaraţiei de conformitate producătorul îşi asumă responsabilitatea pentru conformitatea explozivivului cu cerinţele stabilite în prezenta Reglementare tehnică.

Secțiunea a 4-a

Aplicarea marcajului de conformitate CE

73. Marcajul CE se aplică doar de producător sau de reprezentantul său autorizat.

74. Marcajul de conformitate CE se aplică direct pe explozivi, astfel încat să fie vizibil, uşor de citit şi să nu poată fi şters, în conformitate cu prevederile Legii nr. 235 din 1 decembrie 2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ţinînd de natura explozivului, marcajul se aplică pe ambalaj şi pe documentele de însoţire.

75. Marcajul CE se aplică înainte ca explozivii să fie introduşi pe piaţă.

76. Aplicarea pe explozivi a marcajelor care pot induce în eroare terţii în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE este interzisă.

VII. SUPRAVEGHEREA PIEŢEI

Secțiunea 1

Procedura aplicabilă explozivilor care prezintă un risc

77. În cazul în care Inspecoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industrial Periculoase (în continuare Inspecorat), în calitate de organ al supravegherii pieţei, stabileşte că marcajul de conformitate CE a fost aplicat necorespunzător, producătorul, reprezentantul său autorizat ori persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă a explozivului în cauză, fară a aduce atingere prevederilor pct. 79, este obligată să aducă produsul în stare de conformitate cu prevederile privind aplicarea marcajului şi să înceteze încălcarea prevederilor prezentei Reglementări tehnice.

78. În cazul în care Inspecoratul constată, că neconformitatea prevăzuta la pct. 77 persistă, acesta dispune toate măsurile necesare de restricţionare sau de interzicere a introducerii pe piaţă a produsului respectiv ori asigură retragerea acestuia de pe piaţă, in conformitate cu prevederile pct. 79.

79. În cazul în care Inspecoratul constată, că explozivii care poartă marcajul CE şi sînt utilizaţi în scopul pentru care au fost proiectaţi pot pune în pericol securitatea, acesta dispune măsuri pentru a-i retrage de pe piaţă, pentru a interzice introducerea lor pe piaţă sau libera circulaţie.

80. Inspecoratul informează în scris Ministerul Economiei asupra măsurilor luate, precizînd motivele care au stat la baza deciziei şi în special dacă aceasta se datoreaza:

1) explozivul nu îndeplineşte cerinţele cu privire la sănătatea sau securitatea persoanelor sau cu privire la protecţia bunurilor sau a mediului; sau

2) există deficienţe ale standardelor armonizate menţionate la capitolul VI care conferă prezumţia de conformitate.

81. În cazul în care un exploziv care nu este conform poartă marcajul CE, Inspecoratul dispune măsurile corespunzătoare împotriva persoanei/persoanelor care a/au aplicat marcajul şi informează în scris Ministerul Economiei şi Ministerul Afacerilor Interne asupra deciziilor sale.

82. Agentul economic se asigură, că sînt luate toate măsurile corective adecvate pentru toţi explozivii în cauză pe care acesta i-a pus la dispoziţie pe piaţă.

83. Ministerul Afacerilor Interne va informa Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la măsurile luate potrivit prevederilor pct. 80 şi 81. Informaţiile includ toate detaliile disponibile, în special datele necesare pentru a identifica explozivul respectiv, originea şi lanţul de furnizare aferent explozivului, natura riscului implicat, natura şi durata măsurilor naţionale luate.

Secțiunea a 2-a

Procedura de salvgardare

84. În cazul în care, ca urmare a consultării cu părţile implicate, Ministerul Economiei informează Inspecoratul că masurile luate, specificate la pct. 77-79, sînt justificate, Inspecoratul întreprinde masurile necesare împotriva agentului economic.

85. În cazul în care se constată că măsurile luate nu sînt justificate, se informează în acest sens, prin intermediul Ministerului Economiei, Inspecoratul, precum şi producătorul respectiv sau reprezentantul autorizat al acestuia, iar Inspecoratul abrogă imediat măsurile de retragere, interzicere, rechemare sau suspendare.

Secțiunea a 3-a

Neconformitatea formală

86. Fără a aduce atingere pct. 77-83, Ministerul Economiei solicită agentului economic vizat să înlăture neconformităţii respective în cazul în care constată una dintre situaţiile următoare:

1) marcajul CE a fost aplicat prin încălcarea prevederilor pct. 74 şi 75;

2) marcajul CE nu a fost aplicat;

3) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită;

4) declaraţia de conformitate nu a fost întocmită corect;

5) documentaţia tehnică nu este disponibilă sau este incompletă;

6) informaţiile menţionate la pct. 16 sau 25 lipsesc, sînt false ori incomplete;

7) nu sînt îndeplinite orice alte cerinţe administrative prevăzute la pct. 11-18 sau la pct. 22-30.

87.  În cazul în care neconformitatea menţionată în pct. 86 se menţine, Ministerul Economiei ia toate măsurile corespunzătoare pentru a restricţiona sau a interzice punerea la dispoziţie pe piaţă a explozivului sau pentru a se asigura că acesta este rechemat sau retras de pe piaţă.

Anexa 1

la Reglementarea tehnică „Cerinţe esenţiale

de securitate ale explozivilor de uz civil

şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă”

ARTICOLE CONSIDERATE CA PIROTEHNICE SAU MUNIŢIE, CONFORM RECOMANDĂRILOR CORESPUNZĂTOARE ALE ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE

| Nr. ONU | DENUMIRE şi DESCRIERE | CLASĂ/DIVIZIUNE | GLOSAR (exclusiv informativ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa G |
| 0009 | Muniţie incendiară cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.2 G | Muniţie Termen generic ce se aplică mai ales articolelor utilizate în scopuri militare, incluzînd toate tipurile de bombe, grenade, rachete, mine, proiectile şi alte dispozitive similare. Muniţie incendiară Muniţie conţinînd o compoziţie incendiară. În afară de cazul în care compoziţia însăşi este constituită dintr-un explozibil, muniţia incendiară conţine unul sau mai multe din următoarele elemente: încărcătură propulsivă cu amorsă şi încărcătură de aprindere, focos cu explozor sau încărcătură de expulsie. |
| 0010 | Muniţie incendiară cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 009 |
| 0015 | Muniţie fumigenă cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.2 G | Muniţie fumigenă Muniţie conţinînd o compoziţie fumigenă. În afară de cazul în care compoziţia însăşi este constituită dintr-un explozibil, muniţia fumigenă conţine unul sau mai multe din următoarele elemente: încărcătură propulsivă cu amorsă şi încărcătură de aprindere, focos cu explozor sau încărcătură de expulsie. |
| 0016 | Muniţie fumigenă cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0015 |
| 0018 | Muniţie lacrimogenă cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.2 G | Muniţie lacrimogenă cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie Muniţie conţinînd o substanţă lacrimogenă. Conţine şi unul sau mai multe din următoarele elemente: substanţă pirotehnică, încărcătură propulsivă cu amorsă şi încărcătură de aprindere, focos cu explozor sau încărcătură de expulsie. |
| 0019 | Muniţie lacrimogenă cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0018 |
| 0039 | Bombe foto-flash | 1.2 G | Bombe Articole explozive lansate dintr-o aeronavă. Pot conţine un lichid inflamabil cu încărcătură de iniţiere, o compoziţie foto-flash şi o încărcătură de iniţiere. Sub această denumire se înţeleg: bombe foto-flash. |
| 0049 | Cartuşe-flash | 1.1 G | Cartuşe-flash Pot conţine un lichid inflamabil cu încărcătură de iniţiere, o compoziţie foto-flash şi o încărcătură de iniţiere. Această denumire include bombele foto-flash. |
| 0050 | Cartuşe-flash | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0049 |
| 0054 | Cartuşe de semnalizare | 1.3 G | Cartuşe de semnalizare Articole concepute pentru a lansa semnale luminoase colorate sau alte semnale, cu ajutorul unor pistoale de semnalizare etc. |
| 0066 | Fitil cu ardere rapidă | 1.4 G | Fitil cu ardere rapidă Fitil cu ardere rapidă articol constituit din fire textile acoperite de pulbere neagră sau altă compoziţie pirotehnică cu combustie rapidă şi de un strat învelitor suplu sau constituit dintr-un miez de pulbere neagră înconjurat de material textil flexibil. Arde cu o flacără exterioară care progresează de-a lungul fitilului şi serveşte să transmită aprinderea de la un dispozitiv la o încărcătură. |
| 0092 | Dispozitive de iluminare de suprafaţă | 1.3 G | Dispozitive de iluminare Articole constituite din materii pirotehnice, construite cu scopul de a ilumina identifica, semnala sau avertiza. |
| 0093 | Dispozitiv de iluminare aeriană | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0092 |
| 0101 | Fitil nedetonant | 1.3 G | Fitiluri/Focoase În limba engleză, doi termeni foarte asemănători desemnează respectiv fitilul (fuse) şi focos (fuze). Deşi aceste două cuvinte au o etimologie comună (fusée, fusil în limba franceză), şi uneori sunt considerate acelaşi cuvînt în două ortografii diferite, este util să păstrăm distincţia potrivit căreia fuse se referă la un dispozitiv de aprindere de tip fitil, în timp ce fuze se referă la un dispozitiv utilizat pentru muniţie, care integrează componenţi mecanici, electrici, chimici sau hidrostatici pentru a declanşa aprinderea prin deflagraţie sau detonare. Fitil instantaneu nedetonant. Articol constituit dintr-un fir de bumbac îmbibat cu pulbere neagră fină (cale de foc). Arde cu o flacără exterioară şi se utilizează în căile de aprindere ale artificiilor de divertisment etc. |
| 0103 | Dispozitiv de aprindere, îmbrăcăminte metalică | 1.4 G | Dispozitiv de aprindere, cu îmbrăcăminte metalică. Articol constituit dintr-un tub metalic conţinînd miezul de explozibil deflagrant. |
| 0171 | Muniţie de iluminare, cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.2 G | Muniţie de iluminare, cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau propulsie. Muniţie concepută pentru a produce o sursă unică de lumină intensă cu scopul de a ilumina un spaţiu. Sub această denumire sunt cuprinse cartuşele de iluminare, grenadele de iluminare, proiectilele de iluminare, bombele de iluminare şi bombele de identificare a ţintelor. |
| 0191 | Artificii de semnalizare, acţionare din mînă | 1.4 G | Articole concepute pentru a produce semnale |
| 0192 | Petarde feroviare | 1.1 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0194 |
| 0194 | Semnale navale de pericol | 1.1 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0194 |
| 0195 | Semnale navale de pericol | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0191 |
| 0196 | Semnale fumigene | 1.1 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0191 |
| 0197 | Semnale fumigene | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0191 |
| 0212 | Trasoare pentru muniţie | 1.3 G | Trasoare pentru muniţie Articole închise conţinînd substanţe pirotehnice şi concepute pentru a arăta traiectoria unui proiectil. |
| 0254 | Muniţie de iluminare, cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau propulsie. | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0171 |
| 0297 | Muniţie de iluminare, cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau propulsie. | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0254 |
| 0299 | Bombe foto-flash | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0039 |
| 0300 | Muniţie incendiară cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 009 |
| 0301 | Muniţie lacrimogenă cu explozor, încărcătură de expulsie sau propulsie | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0018 |
| 0303 | Muniţie fumigenă cu sau fără explozor, încărcătură de expulsie sau de propulsie | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0015 |
| 0306 | Trasoare pentru muniţie | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0212 |
| 0312 | Cartuşe de semnalizare | 1.4 G | Cartuşe de semnalizare Articole concepute pentru a lansa semnale luminoase colorate sau alte semnale, cu ajutorul unor pistoale de semnalizare etc. |
| 0313 | Semnale fumigene | 1.2 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0195 |
| 0318 | Grenade de exerciţiu, de mînă sau pentru arme de foc | 1.3 G | Grenade de mînă sau lansate cu o armă de foc Articole concepute pentru a fi lansate cu mîna sau cu o armă de foc. Sub această denumire se înţeleg: grenadele de exerciţiu lansate cu mîna sau cu o armă de foc. |
| 0319 | Amorse tubulare | 1.3 G | Amorse tubulare Articole constituite dintr-o amorsă care provoacă aprinderea şi o încărcătură auxiliară deflagrantă, cum ar fi pulberea neagră, utilizate pentru aprinderea unei sarcini explozive într-un tub cartuş, ca cele de tun. |
| 0320 | Amorse tubulare | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0319 |
| 0333 | Artificii de divertisment | 1.1 G | Artificii de divertisment Articole pirotehnice concepute în scopuri de divertisment. |
| 0334 | Artificii de divertisment | 1.2 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0333 |
| 0335 | Artificii de divertisment | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0333 |
| 0336 | Artificii de divertisment: | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0333 |
| 0362 | Muniţie de exerciţii | 1.4 G | Muniţie de exerciţii Muniţie lipsită de încărcătura explozivă principală, dar constînd dintr-un explozor sau o încărcătură de expulsie. În general, conţine şi un focos şi încărcătură de propulsie. |
| 0363 | Muniţie de încercare | 1.4 G | Muniţie de încercare Muniţie de încercare muniţie conţinînd o materie pirotehnică, utilizată pentru a teste eficacitatea sau puterea noilor muniţii sau noilor elemente sau ansambluri de arme. |
| 0372 | Grenade de exerciţiu, de mînă sau de aruncător (puşcă) | 1.2 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0318 |
| 0373 | Artificii de semnalizare, de mînă | 1.4 S | A se vedea rubrica ONU nr. 0191 |
| 0403 | Dispozitiv de iluminare aeriană | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0092 |
| 0418 | Dispozitive de iluminare de suprafaţă | 1.2 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0092 |
| 0419 | Dispozitive de iluminare de suprafaţă | 1.1 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0092 |
| 0420 | Dispozitiv de iluminare aeriană | 1.1 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0092 |
| 0421 | Dispozitiv de iluminare aeriană | 1.2 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0092 |
| 0424 | Proiectile inerte cu trasor | 1.3 G | Proiectile Articole cum ar fi obuze sau proiectile trase din tun sau alte piese de artilerie, sau puşti de calibru mic. Pot fi inerte, cu sau fără trasor, sau pot conţine un explozor, o încărcătură de expulsie sau o încărcătură explozivă. Sub această denumire se înţeleg: proiectile inerte cu trasor, proiectile cu explozor sau încărcătură de expulsie proiectile cu încărcătură explozivă. |
| 0425 | Proiectile inerte cu trasor | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0424 |
| 0428 | Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice | 1.1 G | Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice Articole care conţin substanţe pirotehnice şi are sunt destinate unor scopuri tehnice, cum ar fi producerea căldurii, producerea de gaze, efecte scenice etc. Nu sunt cuprinse sub această denumire următoarele articole, care figurează separat în listă: toate tipurile de muniţie, cartuşele de semnalizare, dispozitive de tăiere pirotehnice explozive, artificiile de divertisment, dispozitivele de iluminare aeriană, dispozitivele de iluminare de suprafaţă, dispozitive de decuplare pirotehnice explozive, nituri explozive, artificii de semnalizare de mînă, semnale de pericol, petarde feroviare, semnalele fumigene. |
| 0429 | Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice | 1.2 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0428 |
| 0430 | Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0428 |
| 0431 | Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0428 |
| 0434 | Proiectile cu explozor sau încărcătură de expulsie | 1.2 G | Proiectile Articole cum ar fi obuze sau proiectile trase din tun sau alte piese de artilerie, sau puşti de calibru mic. Pot fi inerte, cu sau fără trasor, sau pot conţine un explozor, o încărcătură de expulsie sau o încărcătură explozivă. Sub această denumire se înţeleg: proiectile inerte cu trasor, proiectile cu explozor sau încărcătură de expulsie proiectile cu încărcătură explozivă. |
| 0435 | Proiectile cu explozor sau încărcătură de expulsie | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0434 |
| 0452 | Grenade de exerciţiu de mînă sau de aruncător (puşcă) | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0372 |
| 0487 | Semnale fumigene | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0194 |
| 0488 | Muniţie de exerciţii | 1.3 G | Muniţie de exerciţii Muniţie lipsită de încărcătura explozivă principală, dar constînd dintr-un explozor sau o încărcătură de expulsie. În general, conţine şi un focos şi încărcătură de propulsie. Nu sunt cuprinse în această denumire articolele următoare, care figurează separat în listă: grenade de exerciţiu. Grenades, practice. |
| 0492 | Petarde feroviare | 1.3 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0194 |
| 0493 | Petarde feroviare | 1.4 G | A se vedea rubrica ONU nr. 0194 |
| 0503 | Dispozitive pirotehnice de umplere a sacilor gonflabili, sau module pirotehnice de saci gonflabili, sau pretensionatori ai centurilor de siguranţă pirotehnice | 1.4 G |  |
| Group S |
| 0110 | Grenade de exerciţiu, de mînă sau de armă de foc | 1.4 S | A se vedea rubrica ONU nr. 0318 |
| 0193 | Petarde feroviare | 1.4 S | A se vedea rubrica ONU nr. 0194 |
| 0337 | Artificii de divertisment: | 1.4 S | A se vedea rubrica ONU nr. 0334 |
| 0345 | Proiectile inerte cu trasor | 1.4 S | Proiectile Articole cum ar fi obuze sau proiectile trase din tun sau alte piese de artilerie, sau puşti de calibru mic. Pot fi inerte, cu sau fără trasor, sau pot conţine un explozor, o încărcătură de expulsie sau o încărcătură explozivă. |
| 0376 | Amorse tubulare | 1.4 S | A se vedea rubrica ONU nr. 0319 |
| 0404 | Dispozitiv de iluminare aeriană | 1.4 S | A se vedea rubrica ONU nr. 0092 |
| 0405 | Cartuşe de semnalizare | 1.4 S | Cartuşe de semnalizare Articole concepute pentru a lansa semnale luminoase colorate sau alte semnale, cu ajutorul unor pistoale de semnalizare etc. |
| 0432 | Articole pirotehnice pentru scopuri tehnice | 1.4 S |  |

Anexa 2

la Reglementarea tehnică „Cerinţe esenţiale

de securitate ale explozivilor de uz civil

şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă”

CERINŢE ESENŢIALE DE SECURITATE

I.   Cerinţe generale

- Orice exploziv trebuie proiectat, fabricat şi furnizat astfel încît să prezinte un risc minim pentru viaţă şi sănătatea oamenilor, integritatea bunurilor şi a mediului, în condiţii normale şi previzibile, în special cu privire la normele de securitate şi la practicile standard, inclusiv cele referitoare la perioada dinaintea utilizării.

- Orice exploziv trebuie să atingă performanţele specifice declarate de producător, pentru a asigura cel mai mare grad de securitate şi de fiabilitate posibil.

- Orice exploziv trebuie proiectat şi produs astfel încît să poată fi eliminat, atunci cînd se utilizează tehnici corespunzătoare, cu efecte negative minime asupra mediului.

II.   Cerinţe speciale

1.   Cel puţin următoarele informaţii, după caz, trebuie să fie luate în considerare sau testate:

a) date despre proiectare şi bunurile caracteristice, inclusiv compoziţia chimică, gradul de omogenitate şi, dacă este cazul, dimensiunile şi granulometria;

b) stabilitatea fizică şi chimică a explozivului în toate condiţiile de mediu la care poate fi expus;

c) sensibilitatea la şocuri şi la frecare;

d) compatibilitatea tuturor componentelor din punct de vedere al stabilităţii lor fizice şi chimice;

e) puritatea chimică a explozivului;

f) rezistenţa explozivului la influenţa apei, atunci cînd acesta este destinat utilizării într-un mediu umed sau în prezenţa apei şi cînd acţiunea apei riscă să influenţeze nefavorabil securitatea sau fiabilitatea sa;

g) rezistenţa la temperaturi joase şi înalte, atunci cînd explozivul este destinat depozitării sau utilizării la astfel de temperaturi şi cînd răcirea sau încălzirea unuia dintre componenţi sau a explozivului în întregime riscă să influenţeze în mod nefavorabil securitatea sau fiabilitatea acestuia;

h) oportunitatea utilizării explozivului în zone periculoase, dacă explozivul este destinat utilizării în astfel de condiţii;

i) caracteristicile de securitate destinate să evite declanşarea sau aprinderea inoportună sau accidentală;

j) încărcarea şi funcţionarea corectă a explozivului atunci cînd acesta este utilizat în scopul pentru care a fost creat;

k) instrucţiuni corespunzătoare şi, dacă este cazul, marcaje referitoare la securitatea manipulării, a depozitării, a utilizării şi a eliminării;

l) capacitatea explozivului, a ambalajului sau a altor componente de a rezista la deteriorările ce pot surveni în timpul depozitării pînă la data limită de utilizare specificată de producător;

m) indicarea tuturor dispozitivelor şi a accesoriilor necesare pentru funcţionarea fiabilă şi sigură a explozivilor.

2.   Fiecare exploziv trebuie testat într-un laborator în condiţii realiste, dacă acest lucru nu este posibil, testele trebuie efectuate în condiţiile în care urmează să fie utilizat explozivul.

III.   Cerinţele pentru grupele de explozivi

1. Explozivii minieri respectă, de asemenea, următoarele cerinţe:

a) 	metoda de iniţiere a explozivilor minieri trebuie să fie sigură şi fiabilă, conform modului de aprindere prevăzut, şi să conducă la detonarea sau deflagraţia completă a explozivului minier. În cazul particular al pulberii negre, trebuie verificată capacitatea de deflagraţie a acesteia;

b) explozivii minieri sub formă de cartuşe trebuie să transmită detonarea de la un capăt la celălalt al lanţului de cartuşe în condiţii de securitate şi fiabilitate;

c) emanaţiile produse de detonarea explozivilor minieri destinaţi utilizării în subteran nu trebuie să conţină monoxid de carbon, gaze nitroase, alte gaze, vapori sau reziduuri solide în suspensie, în cantităţi care, în condiţii obişnuite de exploatare, sunt dăunătoare pentru sănătate.

2. Fitilele detonante, fitilele de siguranţă, alte fitile şi tuburi de şoc respectă, de asemenea, următoarele cerinţe:

a) învelişurile fitilelor detonante, fitilelor de siguranţă, alte fitile şi tuburi de şoc trebuie să aibă o rezistenţă mecanică adecvată, care să permită protejarea umpluturii de exploziv în timpul expunerii la solicitări mecanice obişnuite;

b) parametrii care determină timpii de ardere a fitilelor de siguranţă trebuie indicaţi şi respectaţi în condiţii de fiabilitate;

c) fitilele detonante trebuie să poată fi iniţiate în condiţii fiabile, să aibă o capacitate de iniţiere suficientă şi să respecte cerinţele referitoare la depozitare în condiţii climatice speciale.

3. Detonatoarele (inclusiv detonatoarele cu întîrziere) şi releele respectă, de asemenea, următoarele cerinţe:

a) detonatoarele trebuie să iniţieze fiabil detonarea explozivilor minieri cu care aceştia se utilizează, în toate condiţiile de utilizare previzibile;

b) conectoarele cu întîrziere pentru fitilele detonante trebuie să poată fi iniţiate fiabil;

c) capacitatea de iniţiere nu trebuie să fie influenţată negativ de umiditate;

d) timpii de amînare a detonatoarelor cu întîrziere trebuie să fie suficient de uniformi pentru ca riscurile de suprapunere a timpilor de amînare din etape de timp adiacente să fie nesemnificative;

e) caracteristicile electrice ale detonatoarelor electrice trebuie să fie indicate pe ambalaj (de exemplu, curent minim de funcţionare, rezistenţă);

f) firele detonatoarelor electrice trebuie să fie suficient izolate şi să aibă o rezistenţă mecanică îndeajuns de mare, inclusiv soliditatea legăturii cu detonatorul, ţinînd seama de destinaţia acestora.

4. Propulsorii şi carburanţii pentru rachete respectă, de asemenea, următoarele cerinţe:

a) aceste materiale nu trebuie să detoneze cînd sunt utilizate în scopul pentru care au fost destinate;

b) dacă este necesar, propulsorii trebuie să fie stabilizaţi împotriva descompunerii (de exemplu, cei bazaţi pe nitroceluloză);

c) carburanţii solizi pentru rachete, cînd se află în formă comprimată sau turnată, nu trebuie să conţină fisuri sau bule de gaz accidentale care afectează în mod periculos funcţionarea lor.

Anexa 3

la Reglementarea tehnică „Cerinţe esenţiale

de securitate ale explozivilor de uz civil

şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă”

PROCEDURI DE EVALUARE A CONFORMITĂŢII

1. MODULUL B

Examinarea CE de tip

- Examinarea CE de tip este acea parte a procedurii de evaluare a conformităţii prin care un organism notificat examinează proiectul tehnic al unui exploziv şi verifică şi atestă dacă proiectul tehnic al explozivului este în conformitate cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

- Examinarea CE de tip este efectuată prin evaluarea caracterului adecvat al proiectului tehnic al explozivului prin examinarea documentaţiei tehnice şi a documentelor justificative prevăzute la punctul 3, precum şi prin examinarea unui model de produs complet, reprezentativ pentru producţia luată în considerare (combinaţie între tipul de producţie şi tipul de proiect).

- Producătorul înaintează o cerere pentru examinarea CE de tip către un singur organism notificat ales de către acesta.

Cererea conţine:

- denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;

- o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat;

- documentaţia tehnică. Documentaţia tehnică face posibilă evaluarea conformităţii explozivului cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi include o analiză şi o evaluare adecvată ale riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi vizează, în măsura necesară evaluării, proiectarea, fabricarea şi funcţionarea explozivului. Documentaţia tehnică conţine, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:

  - o descriere generală a explozivului;

  - desene de concepţie şi execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;

  - lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europen, adoptate în calitate de standarde moldovenești şi aplicate în totalitate sau parţial, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;

  - rezultatele calculelor de proiectare, ale examinărilor efectuate etc.;

  - rapoartele de testare;

- modelele, reprezentative pentru producţia preconizată. Organismul notificat poate solicita modele suplimentare, în cazul în care acest lucru este necesar pentru realizarea programului de testare;

- documente justificative privind caracterul adecvat al soluţiei proiectului tehnic. Aceste documente justificative menţionează orice document care a fost utilizat, în special atunci cînd standardele relevante armonizate nu au fost aplicate în întregime. Documentele justificative includ, în cazul în care este necesar, rezultatele testelor efectuate, în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante, de laboratorul corespunzător al producătorului, sau de un alt laborator de testare în numele producătorului şi pe răspunderea acestuia.

4. Organismul notificat

Pentru explozivi:

a) examinează documentaţia tehnică şi documentele justificative, pentru a evalua caracterul adecvat al proiectării tehnice a explozivului.

Pentru model(e):

b) verifică dacă modelul/modelele a/au fost fabricat/e în conformitate cu documentaţia tehnică şi identifică elementele proiectate conform dispoziţiilor aplicabile ale standardelor armonizate, precum şi elementele proiectate în conformitate cu alte specificaţii tehnice relevante;

c) efectuează sau dispune efectuarea examinărilor şi testelor adecvate pentru a verifica dacă, în cazul în care producătorul a decis să aplice soluţiile indicate în standardele armonizate, acestea au fost corect aplicate;

d) efectuează sau dispune efectuarea examinărilor şi testelor adecvate pentru a verifica dacă, în cazul în care soluţiile indicate în standardele armonizate nu au fost aplicate, soluţiile adoptate de producător care a aplicat alte specificaţii tehnice relevante îndeplinesc cerinţele esenţiale de securitate corespunzătoare din prezenta Reglementare tehnică;

e) convine cu producătorul în privinţa unui loc unde se vor efectua controalele şi testele.

5. Organismul notificat întocmeşte un raport de evaluare care evidenţiază activităţile întreprinse, conform punctului 4, precum şi rezultatele acestora. Fără a aduce atingere obligaţiilor sale faţă de Ministerul Afacerilor Interne, organismul notificat nu divulgă conţinutul acestui raport, în întregime sau parţial, decît cu acordul producătorului.

6. Cînd tipul îndeplineşte cerinţele prezentei Reglementări tehnice, care se aplică explozivului în cauză, organismul notificat eliberează producătorului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul respectiv cuprinde denumirea şi adresa producătorului, concluziile examinării, condiţiile (în cazul în care există) pentru valabilitatea sa şi datele necesare pentru identificarea tipului certificat. Certificatul de examinare CE de tip poate avea ataşată una sau mai multe anexe.

Certificatul de examinare CE de tip şi anexele sale conţin toate informaţiile relevante care permit evaluarea conformităţii cu tipul examinat a explozivilor fabricaţi şi care permit controlul în utilizare.

În cazul în care tipul nu respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice, organismul notificat refuză emiterea unui certificat de examinare CE de tip şi informează solicitantul în consecinţă, motivînd refuzul său în mod amănunţit.

7. Organismul notificat se va informa permanent în legătură cu orice modificări ale stadiului actual al tehnologiei general recunoscut care indică faptul că tipul aprobat poate să nu mai fie conform cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi stabileşte dacă aceste modificări necesită investigaţii aprofundate. În acest caz, organismul notificat informează în consecinţă producătorul.

Producătorul informează organismul notificat care deţine documentaţia tehnică referitoare la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările aduse tipului certificat care pot influenţa conformitatea explozivului cu cerinţele esenţiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică sau condiţiile de valabilitate ale certificatului respectiv. Astfel de modificări necesită aprobare suplimentară sub forma unei completări la certificatul iniţial de examinare CE de tip.

8. Fiecare organism notificat informează Ministerul Afacerilor Interne cu privire la certificatele de examinare CE de tip şi/sau orice completări aduse acestora pe care le-a emis sau retras şi pune la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne lista acestor certificate şi/sau a oricăror suplimente la acestea refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

Fiecare organism notificat informează celelalte organisme notificate în legătură cu certificatele de examinare CE de tip şi/sau orice suplimente la acestea pe care le-a refuzat, retras, suspendat sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu astfel de certificate şi/sau suplimentele la acestea pe care le-a emis.

Inspectoratul poate obţine, la cerere, o copie a certificatelor de examinare CE de tip şi/sau a suplimentelor la acestea. Pe baza unei cereri, Inspectoratul poate obţine o copie a documentaţiei tehnice şi a rezultatelor examinărilor efectuate de organismul notificat. Organismul notificat păstrează o copie a certificatului de examinare CE de tip, al anexelor şi suplimentelor acestuia, precum şi dosarul tehnic incluzînd documentaţia depusă de producător, pînă la expirarea valabilităţii certificatului respectiv.

9. Producătorul păstrează la dispoziţia Inspectoratul o copie a certificatului de examinare CE de tip, a anexelor şi a suplimentelor acestuia, împreună cu documentaţia tehnică, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.

10. Reprezentantul autorizat al producătorului poate depune cererea menţionată la punctul 3 şi poate îndeplini obligaţiile prevăzute la punctele 7 şi 9, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.

2. MODULUL C 2

Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii

1. Conformitatea cu tipul bazată pe controlul intern al producţiei plus verificări supravegheate ale produsului la intervale aleatorii este acea parte dintr-o procedură de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2, 3 şi 4 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că explozivii în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2. Fabricaţia

Producătorul ia toate măsurile necesare astfel încît procesul de fabricaţie şi monitorizarea sa să asigure conformitatea explozivilor fabricaţi cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

3. Controlul produselor.

Un organism notificat, ales de producător, realizează controlul produselor sau dispune efectuarea controlului la intervale aleatorii determinate organismul respectiv, pentru verificarea calităţii controlului intern al explozivului, ţinînd seama, inter alia, de complexitatea tehnologică a explozivilor şi de volumul producţiei. Se examinează un eşantion adecvat al produselor finite, prelevat la faţa locului de către organismul notificat înainte de introducerea pe piaţă, şi se efectuează testele corespunzătoare, astfel cum sunt identificate de părţile relevante ale standardelor armonizate şi/sau teste echivalente, prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante, avînd ca scop verificarea conformităţii explozivului cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele relevante ale prezentei Reglementări tehnice. Atunci cînd eşantionul nu este conform cu nivelul de calitate acceptabil, organismul notificat ia măsurile adecvate.

Procedura de eşantionare care va fi aplicată este menită să stabilească dacă procesul de fabricaţie a explozivului se încadrează în limitele acceptabile, în vederea garantării conformităţii explozivului.

Producătorul, în cursul procesului de fabricaţie şi pe răspunderea organismului notificat, aplică numărul de identificare al organismului notificat.

- Marcajul CE şi declaraţia CE de conformitate.

- Producătorul aplică marcajul CE pe fiecare exploziv în parte care este în conformitate cu tipul de exploziv descris în certificatul de examinare CE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

- Producătorul întocmeşte o declaraţie de conformitate CE scrisă pentru fiecare tip de exploziv şi o păstrează la dispoziţia Ministerul Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia CE de conformitate identifică tipul de exploziv pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei CE de conformitate este pusă la dispoziţia Inspectoratului, la cerere.

5. Reprezentantul autorizat.

Obligaţiile producătorului prevăzute la punctul 4 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.

3. MODULUL D

Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie

1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii procesului de producţie este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2 şi 5 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă că explozivii în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2. Fabricaţia

Producătorul aplică un sistem de calitate certificat pentru producţie, inspecţia produselor finite şi testarea explozivilor în cauză astfel cum se prevede la punctul 3, şi este supus supravegherii prevăzute la punctul 4.

3. Sistemul de calitate

1) Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru explozivii în cauză.

Cererea cuprinde:

    - denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;

    - o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat;

    - toate informaţiile relevante pentru categoria de explozivi prevăzută;

    - documentaţia referitoare la sistemul de calitate;

    - documentaţia tehnică a tipului omologat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.

2) Sistemul de calitate asigură faptul, că explozivii sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi că respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor de asigurare a calităţii.

Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:

- a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea explozivilor;

- a tehnicilor de producţie, de control al calităţii şi de asigurare a calităţii corespunzătoare, a proceselor şi acţiunilor sistematice care vor fi utilizate;

- a examinărilor şi a testelor care vor fi efectuate înaintea, în timpul şi după producţie, precum şi a frecvenţei efectuării acestora;

- a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.;

- a mijloacelor de supraveghere a atingerii nivelului corespunzător de calitate a produsului şi a funcţionării eficiente a sistemului de calitate.

3) Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctul 2.

Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Pe lîngă experienţa în sisteme de management al calităţii, comisia de control deţine cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. Comisia de control include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Comisia de control analizează documentaţia tehnică menţionată la punctul 1 litera (e), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei Reglementări tehnice şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea explozivului cu aceste cerinţe.

Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de control şi decizia justificată a evaluării.

4) Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de calitate certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.

5) Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.

Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la punctul 2 sau este necesară o nouă evaluare.

Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conţine concluziile controlului şi decizia justificată a evaluării.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

1) Supravegherea are rolul de a asigura faptul, că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.

2) Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul Inspectoratului la locurile de fabricare, control, testare şi depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informaţiile necesare, în special:

a) documentaţia privind sistemul de calitate;

b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.

3) Organismul notificat efectuează controale periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de control.

4) De asemenea, Inspectoratul poate efectua vizite inopinate producătorului, cum stabileşte legislaţia Republicii Moldova la capitolul controalelor. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, Inspectoratul poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind produsele, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind controlul şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Marcajul şi declaraţia de conformitate

1) Producătorul aplică marcajul UE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3. 1), numărul de identificare al acestuia pe fiecare exploziv în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2) Producătorul întocmeşte o declaraţie CE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de exploziv şi o păstrează la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia CE de conformitate identifică tipul de exploziv pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei CE de conformitate este pusă la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne, la cerere.

6. Producătorul păstrează la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a explozivului următoarele:

a) documentaţia menţionată la punctul 3. 1);

b) informaţiile referitoare la modificarea menţionată la punctul 3. 5), în forma în care a fost aprobată;

c) deciziile şi rapoartele organismului notificat menţionate la punctele 3. 5), 4. 3) şi 4. 4).

7. Ministerul Economiei pune la dispoziţia Inspecoratului lista aprobărilor sistemului calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

Ministerul Economiei informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a refuzat, suspendat, retras sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.

8. Reprezentantul autorizat.

Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3. 1), 3. 5), 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.

4. MODULUL E

Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului

1. Conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calităţii produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2 şi 5 şi se asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă, că explozivii în cauză sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2. Fabricaţia

Producătorul aplică un sistem de calitate certificat pentru inspecţia produsului finit şi testarea explozivilor în cauză, astfel cum se prevede la punctul 3 şi este supus supravegherii prevăzute la punctul 4.

3. Sistemul de calitate

1) Producătorul depune la organismul notificat ales de el o cerere de evaluare a sistemului său de calitate pentru explozivii în cauză.

Cererea cuprinde:

- denumirea şi adresa producătorului şi, în cazul în care cererea este depusă de către reprezentantul autorizat, se precizează, de asemenea, numele şi adresa acestuia;

b)  o declaraţie scrisă care atestă că această cerere nu a mai fost înaintată către nici un alt organism notificat;

c)  toate informaţiile relevante pentru categoria de explozivi prevăzută;

- documentaţia referitoare la sistemul de calitate;

- documentaţia tehnică a tipului omologat şi o copie a certificatului de examinare CE de tip.

2) Sistemul de calitate asigură faptul, că explozivii sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi că respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

Toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate de producător sunt documentate sistematic şi ordonat, sub forma unor ansambluri de măsuri, proceduri şi instrucţiuni scrise. Documentaţia privind sistemul de calitate permite o interpretare uniformă a programelor, a planurilor, a manualelor şi a documentelor de asigurare a calităţii.

Documentaţia cuprinde, în special, o descriere adecvată:

- a obiectivelor privind calitatea şi a structurii organizatorice, a responsabilităţilor şi a atribuţiilor conducerii cu privire la calitatea explozivilor;

- a controalelor şi a testelor care vor fi efectuate după producţie;

- a documentelor privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.;

- a mijloacelor de supraveghere a funcţionării eficiente a sistemului de calitate.

3) Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta îndeplineşte cerinţele prevăzute la punctul 3. 2).

Acesta prezumă conformitatea cu aceste cerinţe în ceea ce priveşte elementele sistemului de calitate care respectă specificaţiile corespunzătoare ale standardului armonizat relevant.

Pe lîngă experienţa în sisteme de management al calităţii, comisia de control deţine cel puţin un membru cu experienţă de evaluare în domeniul produsului relevant şi al tehnologiei produsului în cauză şi cunoştinţe ale cerinţelor aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. Comisia de control include o vizită de evaluare la sediul producătorului. Comisia de control analizează documentaţia tehnică menţionată la punctul 3. 1) litera (e), pentru verificarea capacităţii producătorului de a identifica cerinţele relevante ale prezentei Reglementări tehnice şi de a realiza examinările necesare cu scopul de a asigura conformitatea explozivului cu aceste cerinţe.

Decizia este comunicată producătorului. Notificarea conţine concluziile procesului de control şi decizia justificată a evaluării.

4) Producătorul se angajează să îndeplinească obligaţiile impuse de sistemul de calitate certificat şi să îl menţină adecvat şi eficient.

5) Producătorul informează organismul notificat care a certificat sistemul său de calitate cu privire la orice modificare preconizată a sistemului de calitate.

Organismul notificat evaluează orice modificări propuse şi decide dacă sistemul de calitate astfel modificat continuă să îndeplinească cerinţele prevăzute la punctul 2 sau este necesară o nouă evaluare.

Decizia acestuia se notifică producătorului. Notificarea conţine concluziile controlului şi decizia justificată a evaluării.

4. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

1) Supravegherea are rolul de a asigura faptul, că producătorul îndeplineşte întocmai obligaţiile care rezultă din sistemul de calitate certificat.

2) Producătorul permite, în scopul evaluării, accesul Inspectoratului la locurile de fabricare, control, testare şi depozitare, furnizîndu-i acestuia toate informaţiile necesare, în special:

a) documentaţia privind sistemul de calitate;

b) documentele privind calitatea, cum ar fi rapoartele de inspecţie şi datele privind testarea, datele privind etalonarea, rapoartele privind calificarea referitoare la personalul implicat etc.

3) Organismul notificat efectuează controale periodice pentru a se asigura că producătorul menţine şi aplică sistemul de calitate şi furnizează producătorului un raport de control.

4) De asemenea, Inspectoratul poate efectua vizite inopinate producătorului, cum stabileşte legislaţia Republicii Moldova la capitolul controalelor. În timpul unor astfel de vizite, dacă este necesar, Inspectoratul poate efectua sau poate dispune efectuarea unor teste privind produsele, pentru a verifica buna funcţionare a sistemului de calitate. Organismul notificat furnizează producătorului un raport privind controlul şi, în cazul efectuării unor teste, un raport de testare.

5. Marcajul şi declaraţia de conformitate

1) Producătorul aplică marcajul UE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3. 1), numărul de identificare al acestuia pe fiecare exploziv în parte, care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2) Producătorul întocmeşte o declaraţie CE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de exploziv şi o păstrează la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia CE de conformitate identifică tipul de exploziv pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei CE de conformitate este pusă la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne, la cerere.

6. Producătorul păstrează la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani de la introducerea pe piaţă a explozivului următoarele:

a) documentaţia menţionată la punctul 3. 1);

b) informaţiile referitoare la modificarea menţionată la punctul 3. 5), în forma în care a fost aprobată;

c) deciziile şi rapoartele organismului notificat menţionate la punctele 3. 5), 4. 3) şi 4. 4).

7. Ministerul Economiei pune la dispoziţia Inspecoratului lista aprobărilor sistemului calităţii refuzate, suspendate sau restricţionate în alt mod.

Ministerul Afacerilor Interne informează celelalte organisme notificate în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a refuzat, suspendat, retras sau restricţionat în alt mod şi, la cerere, în legătură cu aprobările sistemului calităţii pe care le-a emis.

8. Reprezentantul autorizat.

Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 3. 1), 3. 5), 5 şi 6 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat.

5. MODULUL F

Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului

1. Conformitatea cu tipul bazată pe verificarea produsului este acea parte din procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2, 5. 1) şi 6 şi garantează şi declară pe răspunderea sa exclusivă că explozivii în cauză, care fac obiectul dispoziţiilor de la punctul 3, sunt în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2. Fabricarea

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure conformitatea explozivilor fabricate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

3. Verificarea

Un organism notificat ales de producător efectuează examinările şi testele corespunzătoare pentru a verifica dacă explozivii corespund tipului aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip şi cerinţelor adecvate ale prezentei Reglementări tehnice.

Examinările şi testele de verificare a conformităţii explozivilor cu cerinţele corespunzătoare se efectuează, la alegerea producătorului, fie examinînd şi efectuînd teste ale fiecărui produs aşa cum se arată la punctul 4, fie prin examinarea şi testarea explozivilor pe bază statistică, astfel cum se specifică la punctul 5.

4. Verificarea conformităţii prin examinarea şi testarea fiecărui produs

1) Toţi explozivii se examinează individual şi se efectuează testele corespunzătoare definite în standardul sau standardele moldovene şi/sau se efectuează teste echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante pentru a verifica dacă acestea sînt în conformitate cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele adecvate ale prezentei Reglamentări tehnice. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.

2) Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi testele efectuate şi aplică numărul propriu de identificare fiecărui exploziv aprobat sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne, în scopul inspecţiei de către acestea, pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.

5. Verificarea statistică a conformităţii

1) Producătorul ia toate măsurile pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea acestuia să asigure omogenitatea fiecărui lot produs şi prezintă explozivii pentru verificare sub formă de loturi omogene.

2) Din fiecare lot se extrage aleatoriu un eşantion. Toţi explozivii se examinează individual şi se efectuează testele corespunzătoare definite în standardul sau standardele moldovenești şi/sau se efectuează teste echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante pentru a verifica conformitatea lor cu tipul aprobat descris în certificatul de examinare CE de tip şi cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice şi pentru a stabili dacă lotul este acceptat sau respins. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.

3) În cazul în care un lot este acceptat, toţi explozivii din lot sunt consideraţi ca fiind aprobaţi, cu excepţia acelor explozivi din eşantion despre care s-a constatat că nu satisfac testele.

Organismul notificat emite un certificat de conformitate referitor la examinările şi testele efectuate şi aplică numărul său de identificare pe fiecare exploziv aprobat sau dispune aplicarea acestui număr sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.

4) Dacă un lot este respins, organismul notificat sau Ministerul Afacerilor Interne trebuie să ia măsurile adecvate pentru a împiedica introducerea lotului respectiv pe piaţă. În cazul unor respingeri frecvente ale loturilor, organismul notificat poate suspenda verificarea statistică şi ia măsurile adecvate.

6. Marcajul şi declaraţia de conformitate

1) Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 3, numărul de identificare al acestuia pe fiecare exploziv în parte care este în conformitate cu tipul descris în certificatul de examinare CE de tip şi care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2) Producătorul întocmeşte o declaraţie CE de conformitate scrisă pentru fiecare tip de exploziv şi o păstrează la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia CE de conformitate identifică tipul de exploziv pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei CE de conformitate este pusă la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne, la cerere.

În cazul în care organismul notificat menţionat la punctul 3 este de acord, producătorul poate aplica pe explozivi şi numărul de identificare al organismului notificat, sub responsabilitatea organismului notificat.

În cazul în care organismul notificat este de acord, producătorul poate aplica pe explozivi numărul de identificare al organismului notificat în timpul procesului de fabricaţie, sub responsabilitatea organismului notificat.

7. Reprezentantul autorizat.

Obligaţiile producătorului pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat. Reprezentantul autorizat nu poate să îndeplinească obligaţiile producătorului, prevăzute la punctele 2 şi 5. 1).

6. MODULUL G

Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs

1. Conformitatea bazată pe verificarea unităţii de produs este procedura de evaluare a conformităţii prin care producătorul îndeplineşte obligaţiile prevăzute la punctele 2, 3 şi 5 şi asigură şi declară pe răspunderea sa exclusivă, că explozivul în cauză, care face obiectul dispoziţiilor de la punctul 4, este în conformitate cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2. Documentaţia tehnică

1) Producătorul întocmeşte documentaţia tehnică şi o pune la dispoziţia organismului notificat menţionat la punctul 4. Documentaţia permite evaluarea conformităţii explozivului cu cerinţele relevante şi include o analiză şi o evaluare adecvate ale riscului (riscurilor). Documentaţia tehnică specifică cerinţele aplicabile şi acoperă, în măsura în care este acest lucru relevant pentru evaluare, proiectarea, fabricarea şi modul de funcţionare a explozivului. Documentaţia tehnică cuprinde, unde este cazul, cel puţin următoarele elemente:

a) o descriere generală a explozivului;

b) desene de concepţie şi execuţie şi scheme ale componentelor, ale subansamblurilor, ale circuitelor etc.;

c) descrierile şi explicaţiile necesare pentru înţelegerea desenelor şi schemelor respective şi a sistemului de funcţionare al explozivului;

d) lista standardelor armonizate aplicate integral sau parţial ale căror referinţe au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europen, adoptate în calitate de standarde moldovene şi aplicate în totalitate sau parţial, iar în cazurile în care aceste standarde armonizate nu au fost aplicate, o descriere a soluţiilor adoptate pentru îndeplinirea cerinţelor esenţiale de securitate din prezenta Reglementare tehnică, inclusiv o listă a altor specificaţii tehnice relevante aplicate. În cazul unor standarde armonizate aplicate parţial, documentaţia tehnică menţionează acele părţi care au fost aplicate;

e) rezultatele calculelor de proiectare efectuate, rezultatele verificărilor efectuate etc.; şi

f) rapoartele de testare.

2) Producătorul păstrează documentaţia tehnică la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.

3. Fabricarea

Producătorul ia toate măsurile necesare pentru ca procesul de fabricaţie şi monitorizarea lui să asigure respectarea de către explozivul fabricat a cerinţelor aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

4. Verificarea

Un organism notificat ales de către producător efectuează examinările şi testele corespunzătoare, sau dispune efectuarea acestora, astfel cum se prevede în standardele moldave şi/sau teste echivalente prevăzute în alte specificaţii tehnice relevante pentru a asigura conformitatea explozivului cu cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice. În absenţa unui astfel de standard armonizat, organismul notificat în cauză decide cu privire la testele corespunzătoare ce vor fi efectuate.

Organismul notificat emite un certificat de conformitate în legătură cu examinările şi testele efectuate şi aplică numărul propriu de identificare explozivului aprobat sau dispune aplicarea acestuia sub responsabilitatea sa.

Producătorul păstrează certificatele de conformitate la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului.

5. Marcajul şi declaraţia de conformitate

1) Producătorul aplică marcajul CE şi, sub responsabilitatea organismului notificat menţionat la punctul 4, numărul de identificare al acestuia pe fiecare exploziv în parte care respectă cerinţele aplicabile ale prezentei Reglementări tehnice.

2) Producătorul întocmeşte o declaraţie CE de conformitate scrisă şi o păstrează la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne pe o perioadă de 10 ani după introducerea pe piaţă a explozivului. Declaraţia CE de conformitate identifică explozivul pentru care a fost întocmită.

O copie a declaraţiei UE de conformitate este pusă la dispoziţia Ministerului Afacerilor Interne, la cerere.

6. Reprezentantul autorizat

Obligaţiile producătorului prevăzute la punctele 2. 2) şi 5 pot fi îndeplinite de către reprezentantul său autorizat, în numele său şi pe răspunderea sa, cu condiţia ca acestea să fie menţionate în mandat

Anexa 4

la Reglementarea tehnică „Cerinţe esenţiale

de securitate ale explozivilor de uz civil

şi condiţiile pentru introducerea lor pe piaţă”

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE (Nr. XXXX)

- Nr. ... (numărul produsului, tipului, lotului sau numărul de serie):

- Denumirea şi adresa producătorului şi, unde e cazul, a reprezentantului său autorizat:

- Prezenta declaraţie de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului.

- Obiectul declaraţiei (identificarea produsului permiţînd trasabilitatea):

- Obiectul declaraţiei descris mai sus este în conformitate cu Reglementarea tehnică “Cerinţe esenţiale de securitate ale explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă”:

- Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la celelalte specificaţii tehnice în legătură cu care se declară conformitatea:

- Ministerul Economiei … (denumire, număr) a efectuat … (descrierea intervenţiei) şi a emis certificatul:

- Informaţii suplimentare:

Semnat pentru şi în numele:

(locul şi data emiterii):

(numele, funcţia) (semnătura):