Anexă

la  Hotărîrea Guvernului

nr ____ din __________2017

REGULAMENT SANITAR

privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice

emise de obiectivele radiotehnice

- Dispoziţii generale

1. Regulamentul sanitar privind protecţia populaţiei de acţiunea cîmpurilor electromagnetice emise de obiectivele radiotehnice (în continuare Regulament) stabileşte nivelurile maxime admise ale cîmpurilor electromagnetice (în continuare CEM) pentru populaţie şi cerințele sanitare către condiţiile de amplasare, construcţie și instalare a obiectivelor radiotehnice de emisie (în continuare - ORTE).

2. Prevederile prezentului Regulament cu referire la condiţiile de amplasare a ORTE nu se extind asupra antenelor existente la data intrării în vigoare a acestuia, cu condiţia respectării nivelurilor maxime admise a CEM stabilite pentru populaţie.

4. Toate modificările efectuate în condițiile de amplasare și reconstrucție a ORTE existente, trebuie să corespundă exigențelor prezentului Regulament.

5. În sensul prezentului Regulament termenii și expresiile de mai jos au următoarele definiții:

radiocomunicaţii – comunicaţii electronice prin intermediul undelor radio, care reprezintă unde electromagnetice ce se propagă în spaţiu fără ghidare artificială.

obiectiv radiotehnic de emisie – unul sau cîteva radioemiţătoare, care funcţionează la una sau cîteva antene instalate pe suprafaţa edificiilor sau la sol.

radioemiţător – dispozitiv, care produce energie de radiofrecvenţă pentru radiocomunicaţii.

antenă – dispozitiv destinat pentru emisia sau recepţia undelor electromagnetice, care conform destinaţiei pot fi de emisie, recepţie, recepţie-emisie.

intensitatea cîmpului electric – o mărime vectorială care corespunde forţei exercitate asupra unei particule încărcate, independent de deplasarea ei în spaţiu.

densitatea fluxului de energie a cîmpului electromagnetic reprezintă puterea iradierii direcţionate perpendicular pe o suprafaţă, împărţită la aria acestei suprafeţe.

- Parametrii şi unităţile de măsură, normarea cîmpului electromagnetic

7. Evaluarea acţiunii CEM de radiofrecvenţă asupra populaţiei se efectuează:

1) în diapazonul de frecvenţe 10 kHz - 300 MHz – prin valorile intensităţii cîmpului electric şi se exprimă în volţi pe metru - V/m;

2) în diapazonul de frecvenţe 300 MHz-300GHz – prin valorile densităţii fluxului de energie a CEM şi se exprimă în waţi pe metru patrat - W/m2 (1W/m2 = 0,1 mW/cm2 = 100µW/cm2).

8. În cazuri de acţiune simultană de la cîteva surse de CEM, se calculează nivelul sumar al CEM, după formulele indicate în anexa nr.1 la prezentul Regulament.

9. Nivelurile maxime admise (în continuare –  NMA) a intensităţii şi densităţii fluxului de energie a CEM, stabilite pentru populaţie, sînt indicate în anexa nr.2 la prezentul Regulament.

- Exigenţe privind amplasarea, construcţia, instalarea și exploatarea obiectivelor radiotehnice de emisie.

10. La amplasarea, construcţia/instalarea și exploatarea ORTE proprietarii acestora sînt obligaţi să respecte prevederile prezentului Regulament.

11. În cazul cînd se planifică amplasarea ORTE în cartierele locative, proprietarul acestora asigură consultarea prealabilă a populaţiei privind locul şi condiţiile amplasării, prin una din următoarele metode: afișarea schițelor de proiect în timp de 15 zile pînă la demărarea lucrărilor de construcție, anchete publice directe, interviuri standarde prin chestionare, anchete publice în presă.

12. Proprietarul ORTE prezintă rezultatele consultărilor prealabile a populaţiei Autorităţii Publice Locale (în continuare - APL), care adoptă decizia privind posibilitatea amplasării ORTE în locul solicitat.

13. Decizia indicată la punctul 12 din prezentul Regulament se anexează la proiectul calculelor preliminare a densităţii fluxului de energie a CEM, care ulterior este expediat Organului de Supraveghere a Sănătăţii Publice (în continuare - OSSP) pentru efectuarea expertizei şi eliberarea avizului sanitar.

14. Amplasarea,  construcţia/instalarea şi recepţia finală a ORTE se  efectuează în baza actelor permisive, eliberate de către APL și OSSP, conform prevederilor Legii privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie nr. 163 din 09 iulie 2010 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 155-158, art. 549) cu modificările ulterioare şi a Legii indicate la punctul 1 al prezentului Regulament.

15. Avizul sanitar la proiectul calculelor preliminare a densităţii fluxului de energie a CEM serveşte ca bază pentru obţinerea Certificatului de Urbanism pentru proiectare şi a Autorizării de Construire, dar nu pentru demărarea lucrărilor de construcţie/instalare a ORTE.

16. Amplasarea antenelor de recepție a undelor electromagnetice nu necesită coordonarea cu OSSP.

17. Antenele de emisie, ca regulă se instalează pe acoperişurile celor mai înalte blocuri ale localităţilor în raport cu  cele localizate aferent sau proiectate.

18. Se admite amplasarea antenelor de emisie pe acoperișurile etajelor tehnice ale blocurilor locative, acoperișurile blocurilor sociale și de producere în baza contractelor de locațiune, încheiate cu proprietarii blocurilor respective, cu condiția respectării NMA a CEM în incinta edificiilor și pe teritoriul zonei locative de către proprietarii ORTE.

19. La amplasarea ORTE pe acoperişurile clădirilor cu configuraţia complicată (de tipul Ш, Т, Г, П, Е) nu se admite direcţionarea lobului principal al diagramei de directivitate a antenei de emisie spre oricare parte a clădirii.

20. Eliberarea terenurilor de pămînt pentru construcţia ORTE cu pilon se efectuează de către APL, luînd în considerare perspectiva de dezvoltare a localităţilor şi ORTE.

21. Nu se admite construcţia ORTE cu pilon propriu pe teritoriul localităţilor rurale şi pe teritoriul zonelor locative ale localităților urbane, cu excepția teritoriilor zonelor industriale, iar în acest caz distanţa pînă la casele/blocurile locative, sociale, teritoriile instituţiilor preşcolare, şcolare, preuniversitare, medico-sanitare şi terenurile de joacă pentru copii nu va fi mai mică de 150 metri.

22. Nu se admite amplasarea antenelor de emisie pe:

1) balcoanele şi parapetele blocurilor locative, de asemenea  acoperişurile blocurilor locative, fără etaj tehnic;

2) teritoriile, clădirile, construcţiile (pilon electric, turn de apă, coş de fum) ale instituţiilor preşcolare, şcolare, preuniversitare şi medico-sanitare;

3) zonele de protecţie ale surselor de alimentare cu apă potabilă;

23. Nu se admite amplasarea antenelor de emisie, cu excepţia a celor de tipul MicroCell cu puterea sumară aparent radiată nu mai mare de 10W pe: 
      1) clădirile anexate la blocurile locative  și sociale, peretele cărora din partea anexei nu are ferestre;

2) clădirile cu înălţimea mai mică decît edificiile locative  și sociale, situate în cartierele locative (baruri, cafenele, restaurante, magazine, cluburi sportive, punctele de distribuire a energiei termice şi electrice, oficii).

24. Nu se admite direcţionarea lobului principal al diagramei de directivitate a antenei de emisie spre ferestrele clădirilor aferente de orice destinaţie, terenurile de joacă pentru copii şi de odihnă a populaţiei.

25. În scopul protecției sănătății populaţiei de acţiunea CEM emise de ORTE, se stabileşte  zona de protecţie sanitară şi zona de restricţie a construcţiilor.

26. Zona de protecţie sanitară se determină pe teritoriul adiacent, la înălţimea de 2 m de la suprafaţa  solului, după nivelurile maxim admise a CEM, stabilite pentru populaţie.

27. Zona de restricţie a construcţiilor  se stabileşte pe teritoriul, unde la înălţimea mai mare de 2 m de la suprafaţa solului, intensitatea CEM depăşeşte NMA, stabilite pentru populaţie.

28. Hotarul exterior al zonei de restricţie a construcţiilor se determină după

înălţimea maximă a clădirilor, la nivelul ultimului etaj  al cărora, intensitatea CEM nu depăşeşte NMA.

29. Zona de protecţie sanitară şi zona de restricţie a construcţiilor se determină prin investigaţii instrumentale a CEM la darea în exploatare a ORTE.

30. Proprietarii ORTE sînt obligați să asigure efectuarea calculelor preliminare şi a investigaţiilor instrumentale a CEM la darea în exploatare şi în procesul funcţionării acestora, conform prevederilor stabilite la punctul 43 al prezentului Regulament.

31.  În cazul cînd în locul de amplasare (acoperişul clădirii, pilon, coş de fum) deja sînt instalate ORTE a altor operatori, calculele nivelului sumar al CEM se efectuează și se prezintă OSSP pentru efectuarea expertizei sanitare de către ultimul operator, care proiectează amplasarea ORTE.

32. Pentru ORTE cu antene care au diagrama fixă direcţionată sau care au diagrama adaptivă (automat ajustabilă într-un sector) de direcţionare, zonele de protecţie sanitară şi de restricţie a construcţiilor se stabilesc în direcţia emisiei maxime a energiei electromagnetice, luînd în considerare lăţimea lobului principal al diagramei de directivitate a antenei, de asemenea petalele laterale şi  posterioare.

33. Zonele de protecţie sanitară şi de restricţie a construcţiilor se stabilesc pe circumferinţă, pentru ORTE care au antene cu diagrame nedirecţionate.

34. Pentru ORTE, antenele cărora emană energie electromagnetică sub un unghi anumit faţă de orizont şi intensitatea CEM se schimbă în dependenţă de înălţime, zona de restricţie a construcţiilor se stabileşte după verticală în limitele înălţimii zonei locative.

35. În teritoriul zonei de protecţie sanitară şi zonei de restricţie a construcţiilor se interzice construcţia blocurilor de orice destinaţie funcţională, de asemenea amplasarea asociaţiilor pomicole şi a terenurilor particulare, adiacente caselor de locuit.

36. Protecţia populaţiei de acţiunea  secundară a CEM, indusă in elementele comunicaţiilor (reţelele electrice, de apeduct, canalizare şi încălzire)  ale blocurilor de orice destinaţie se efectuează de către proprietarul ORTE prin diminuarea CEM pînă la nivelurile maxime admise pentru populație.

37. Orice ORTE trebuie să deţină paşaportul tehnico-sanitar, care va include:

1) date privind proprietarul ORTE, subordonarea departamentală, adresa juridică;

2) denumirea ORTE şi locul amplasării (adresa, denumirea proprietarului  locului amplasării);

3) date despre reconstrucţia ORTE (cronologia concretă pe ani);

4) planul de situaţie a amplasării ORTE cu indicarea denumirii, destinației, distanțelor și înălțimilor clădirilor adiacente;

5) puterea fiecărui emiţător şi numărul lor, frecvenţele de lucru (diapazoanele frecvenţelor) la fiecare emiţător, tipul modulaţiei,  pentru obiectivele care funcţionează în regim de impuls - puterea de impuls, durata şi frecvenţa (perioada) impulsurilor;

6) date privind fiecare antenă: tipul, coeficientul de acţiune direcţionată (sau de amplificare), unghiul (diapazonul unghiurilor) de emisie maximală în plan orizontal şi vertical, diagramele de directivitate în plan orizontal şi vertical.

7) programul de funcţionare a ORTE în regim de emisie;

8) materialele calculului intensităţii CEM pe teritoriul aferent al ORTE, inclusiv celui sumar generat de stațiile tuturor proprietarilor, dacă sînt prezenți;

9) procesele verbale cu rezultatele investigaţiilor instrumentale a nivelurilor CEM.

38. Paşaportul tehnico-sanitar se elaborează de către proprietarul ORTE, se păstrează la oficiul proprietarului și se prezintă la solicitare reprezentantului OSSP.

39. Nu se admite întroducerea unor modificări în condiţiile şi regimul de funcţionare a ORTE fără coordonarea prealabilă cu OSSP, cu excepţia celor care reduc intensitatea CEM (reducerea puterii, demontarea, retragerea din funţiune a emiţătoarelor şi antenelor de emisie), iar în acest caz proprietarul notifică în scris OSSP.

Modificările coordonate cu OSSP se introduc în paşaportul tehnico-sanitar a ORTE.

40. Funcționarea ORTE în lipsa proceselor verbale de măsurare a CEM și a pașaportului tehnico-sanitar nu se admite.

41.  În cazul majorării puterii emiţătoarelor sau ridicării construcţiilor pe teritoriul adiacent, proprietarul ORTE este obligat să prezinte repetat spre coordonare calculele preliminare ale CEM și să organizeze efectuarea investigațiilor instrumentale suplimentare.

- Exigenţe privind efectuarea investigațiilor instrumentale a intensităţii şi densităţii fluxului de energie a CEM

42. Investigaţiile instrumentale a CEM se efectuează cu ajutorul mijloacelor de măsurare, care trebuie să deţină certificate de verificare metrologică valabile.

43. Investigaţiile instrumentale a CEM se efectuează o data în an pentru ORTE amplasate în zonele intravilane şi o data în 3 ani pentru ORTE amplasate în extravilanul localităţilor, în cazul în care caracteristicele tehnice şi condiţiile situaţionale (construcţia clădirilor noi) nu se schimbă.

44. Proprietarul ORTE este obligat să organizeze efectuarea investigatiilor instrumentale ale CEM și în urmatoarele  cazuri:

1) la punerea în funcţiune a utilajului şi antenelor ORTE noi;  
       2) la modificări ale caracteristicilor şi regimelor de funcţionare (majorarea puterii, schimbul elementelor generatoare şi tipului antenelor de emisie, modificarea procesului tehnologic, ecranelor şi a mijloacelor de protecţie);
       3) după efectuarea lucrărilor de reparaţie a elementelor generatoare şi de emisie;
       4) la schimbarea condiţiilor de amplasare a antenelor (schimbarea dislocării, înălţimilor de instalare, azimutului şi unghiurilor de emisie);

5) la demărarea construcției blocurilor de orice destinație funcțională pe teritoriul adiacent al ORTE;

6) pentru confirmarea veridicităţii calculelor preliminare a CEM generat de ORTE.

45. Investigaţiile instrumentale se efectuează la puterea aparent radiată maximă de lucru a antenelor de emisie, indicată în pașaportul tehnico-sanitar al ORTE.

46. La selectarea traseului pentru investigații instrumentale a CEM se  ţine cont de caracterul teritoriului adiacent (relieful, vegetaţia, construcţiile) în corespundere cu care acesta se împarte în sectoare, iar în fiecare sector se alege traseul radial faţă de ORTE.

47. La stabilirea zonei de protecţie sanitară şi zonei de restricţii a construcţiilor,  pe teritoriului zonei locative adiacente, se aleg cîteva trasee pentru efectuarea investigațiilor instrumentale a CEM.

48. Traseul ales pentru efectuarea măsurătorilor trebuie să fie deschis, iar toate punctele de măsurare trebuie să aibă o vizibilitate directă cu antena de emisie.

49. În apropierea traseului ales, nu trebuie să se afle construcţii metalice (pilonii antenelor învecinate, reţele electrice,  piloni industriali, alte construcţii metalice şi obiecte locale) care poate modifica nivelul CEM.

50.  La efectuarea investigaţiilor instrumentale a CEM, emise de ORTE, care au antene cu diagrama fixă direcţionată sau care au diagrama adoptivă (automat ajustabilă într-un sector) de direcţionare, se stabilesc traseele radiale de măsurare în direcţia emisiei maximale a CEM, luînd în considerare lăţimea lobului principal al diagramei de directivitate, de asemenea petalele laterale şi posterioare.

51. Investigaţiile instrumentale se efectuează la fiecare etaj al clădirilor existente, iar pentru edificiile proiectate - la înălţimile de 2 m, 3 m, 6 m, 9 m şi mai mare de la suprafaţa solului în dependență de înălțimea lor.

52.  Investigaţiile instrumentale a intensităţii CEM în încăperile blocurilor locative, de producere şi sociale (expuneri externe, inclusiv secundare) se efectuează la balcon, în centrul camerelor la înălţimea 0,5; 1,0; 1,7 m  de la pardoseală, lângă fereastră, comunicaţiile (rețelele electrice, de apeduct, canalizare, încălzire).

53. Investigaţiile instrumentale a CEM exterioare în lipsa condiţionării aerului se efectuează cu oberlihtul deschis al ferestrei.

Anexa nr.1

la Regulamentul sanitar privind

protecţia populaţiei de acţiunea

cîmpurilor electromagnetice emise

de obiectivele radiotehnice

Modul și formulele pentru calcularea nivelului sumar al cîmpului electromagnetic în cazul acțiunii simultane de la cîteva surse de CEM

- În caz de  acţiune simultană de la cîteva surse de CEM, pentru care sînt stabilite aceleași niveluri maxime admise (în continuare NMA), se calculează nivelul sumar al CEM, care nu trebuie să depăşească NMA, stabilit pentru diapazonul de frecvenţe normat:

Е12+Е22+….+Еn2 = Еsum ≤ ENMA

# DFE1+DFE2+….DFEn = DFEsum ≤ DFENMA

unde:

E1, E2, En - intensităţile cîmpului electric, măsurate de la fiecare sursă de CEM aparte;

DFE1, DFE2, DFEn - densităţile fluxului de energie, măsurate de la fiecare sursă de CEM aparte;

Еsum, DFEsum - intensitatea cîmpului electric şi densitatea fluxului de energie electromagnetică sumare;

ENMA, DFENMA - nivelurile maxime admise a intensităţii şi densităţii fluxului de energie a CEM, stabilite pentru diapazonul de frecvenţe normat.

- În caz de acţiune simultană de la cîteva surse de CEM, pentru care sînt stabilite diferite NMA, nivelul sumar al CEM se calculează după următoarea formulă şi nu trebuie să depăşească cifra 1 (unu)

(Е1/ЕNMA1)2+(Е2/ЕNMA2)2+…+(Еn/ЕNMAn)2+DFE1/DFENMA1+DFE2/DFENMA2+…+DFEn/DFENMAn ≤ 1

unde E1, E2, En - intensităţile cîmpului electric, măsurate de la fiecare sursă de CEM aparte;

DFE1, DFE2, DFEn - densităţile fluxului de energie electromagnetică, măsurate de la fiecare sursă de CEM aparte.

ЕNMA - nivelul maxim admis a intensităţii cîmpului electric, stabilit pentru diapazonul normat;

DFENMA - nivelul maxim admis a densităţii fluxului de energie electromagnetică, stabilit pentru diapazonul normat.

Anexa nr.2

la Regulamentul sanitar privind

protecţia populaţiei de acţiunea

cîmpurilor electromagnetice emise

de obiectivele radiotehnice

Nivelurile maxime admise ale intensităţii

şi densităţii fluxului de energie a cîmpului electromagnetic

| Nr.d/o | Destinaţia încăperilor sau teritoriilor | Diapazonul de frecvenţe |
| --- | --- | --- |
|  |  | 10 kHz - 3МHz | 3MHz - 30МHz | 30MHz - 300МHz | 300МHz - 300GHz |
|  |  | Niveluri maxime admise ale CEM |
|  |  | V/m | V/m | V/m | µW/cm2 |
|  | Teritoriul zonei locative şi locurile de odihnă a populației; Încăperile locative, sociale şi de producere (CEM externe şi secundare) | 28 | 18 | 9 | 10 100+ |

Notă: 1) + pentru cazuri de expunere a populaţiei de la antenele de radiolocaţie

care funcţionează în regim circular sau scanare

2) la indicarea diapazoanelor de frecvenţe, fiecare diapazon exclude limita

inferioară şi include limita superioară a diapazonului de frecvenţe

3) pentru frecvenţa industrială de 50Hz, nivelul maxim admis al cîmpului

electric constituie 1000 V/m pe teritoriul zonei locative şi 500 V/m - în

încăperile locative şi sociale