COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII CP C.01.16:2017

ICS 93.010

“Monumente de istorie şi cultură. Modalitatea şi principiile de proiectare a restaurării construcţiilor”

CZU Cuvinte cheie:

Preambul

1	ELABORAT de Institutul Naţional de Cercetări şi proiectări  "IURBANPROIECT": conducător tema – arh. Povar Iu.

2   ACCEPTAT de către Comitetul Tehnic pentru Normare Tehnică şi Standardizare în

construcţii CT-C C(01-04) „Clădiri şi funcţionalitatea lor ”

3	APROBAT ŞI PUS ÎN APLICARE prin ordinul Ministrului Economiei şi Infrastructurii nr. ___ din ___  ______________2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 20__, nr. __, art. __), cu aplicare din __ ______________ 20__.

4	ELABORAT PRIMA DATĂ

Cuprins

|  | Pag. |
| --- | --- |
| Preambul……………………………………………………………………………….. | II |
| Întroducere............................................................................................................. | IV |
| 1. | Domeniul de aplicare.................................................................................... | 1 |
| 2. | Referinţe normative...................................................................................... | 1 |
| 3 | Noţiuni şi definiţii ………………………………………………………………... | 2 |
| 4. | Principii generale …………………………….…………….……………........ | 5 |
| 5. | Ordinea elaborării documentaţiei de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural ………………… | 7 |
| 6. | Conţinutul documentaţiei de cercetare-proiectare ……….……………………………… | 9 |
| 7. | Avizarea şi aprobarea documentaţiei de cercetare-proiectare ………………….. | 13 |
| 8. | Gestionarea ştiinţifică, supravegherea tehnică şi de autor ………….………….. | 14 |
|  | Anexa 1 Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural (Model. Forma 1) ……………….…………………….. | 17 |
|  | Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural (Model. Forma 2) | 19 |
|  | Anexa 2 Componenţa documentaţiei de cercetare-proiectare ..………………………….. | 23 |
|  | Anexa 3 Registrul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorico-culturale. ……… | 29 |
|  | Bibliografie.................................................................................................. | 29 |
|  | Traducerea autentică a documentului normativ în limba rusă | 31 |

Introducere

Acest Cod Practic conţine prevederi generale privind compoziţia şi conţinutul, precum  şi procedura de elaborare, armonizare şi aprobare a documentaţiei ştiinţifice şi a documentaţiei de proiect pentru conservarea patrimoniului istoric şi cultural, indiferent de proprietate şi de proprietate. Recomandările pot fi utilizate în punerea în aplicare a lucrărilor de reparaţii şi restaurare a siturilor de patrimoniu cultural cu semnificaţie federală, regională şi locală (municipală).

Această specificaţie poate fi utilizată atunci când se lucrează la conservarea patrimoniului cultural, monument de renovare, restaurare a monumentului sau a ansamblului, cu adaptarea patrimoniului cultural pentru utilizarea modernă, în timpul salvării muncii de teren arheologice, precum şi pentru dezvoltarea planificării urbane şi a altor documente.

Настоящий Cod Practic  содержит общие положения о составе и содержании, а также о порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия независимо от их принадлежности и форм собственности. Рекомендации могут использоваться при осуществлении ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения.

Настоящий норматив можно использовать при проведении работ по консервации объекта культурного наследия, ремонте памятника, реставрации памятника или ансамбля, при приспособлении объекта культурного наследия для современного использования, при проведении спасательных полевых археологических работ, а также для разработки градостроительной и другой документации.

C O D P R A C T I C ÎN C O N S T R U C Ţ I I CP С.01.16:2017

“Monumente de istorie şi cultură. Modalitatea şi principiile de proiectare a restaurării construcţiilor” Памятники архитектуры. Типы и принципы пректирования реставрации объектов Architecture monuments. Types and principles of a prektirovaniye of restoration of objects

Data punerii în aplicare: 2018-01-01

1   Domeniul de aplicare

1.1. Codul practic prezent conţine prevederi generale privind componenţa, conţinutul, modul de elaborare, avizare şi aprobare a documentaţiei de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural, indiferent de apartenenţa sau forma de proprietate ale acestora. Recomandările se vor utiliza în procesul de efectuare a lucrărilor de reparare şi restaurare la obiectele patrimoniului istorico-cultural de importanţă naţională şi locală. Documentaţia de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural în contuare pe parcursul textului se va numi "documentaţia".

1.2. Prevederile prezentului cod practic se bazează pe norme, care reglementează elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare şi efectuarea lucrărilor specializate de restaurare în domeniul protejării obiectelor patrimoniului istorico-cultural (monumentelor de istorie şi cultură din Republica Moldova şi care nu au reflecţie în legislaţia privind activităţile de arhitectură şi urbanistism.

1.3. Prezentul cod practic este destinat pentru aplicare de către specialiştii subdiviziunilor structurale ale organului protecţiei de stat a obiectelor patrimoniului istorico-cultural, organelor locale ale acestuia, care utilizează obiectele patrimoniului istorico-cultural, istituţiilor şi organizaţiilor, subordonate organelor menţionate şi care exercită funcţiile de beneficiar ale obiectelor patrimoniului istorico-cultural, altor beneficiari, autorităţilor executive şi instituţiilor, abilitate cu verificarea documentaţiei de proiect, inspecţiei de stat în construcţii, precum şi de către persoanele fizice şi juridice, care execută lucrări de cercetări ştiinţifice, prospecţiuni, proiectare şi producere, orientate spre asigurarea protecţiei fizice a obiectelor patrimoniului istorico-cultural.

1.4. Prezentul cod practic poate fi utilizat în procesul de desfăşurare a lucrărilor de conservare a obiectului patrimoniului istorico-cultural, de reparare a monumentului sau ansamblului, de adaptare a obiectului patrimoniului istorico-cultural pentru folosinţă modernă, de efectuare a lucrărilor arheologice de salvgardare, precum şi de elaborare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului.

2   Referinţe normative

2.1 În prezentul document normativ sunt folosite referinţe la următoarele documente normative:

| NCM A.03.11.2017 |  | Prospecţiuni inginereşti pentru construcţii. Prevederi generale. (în elaborare) |
| --- | --- | --- |
| NCM A.07.03.2002) |  | Regulament cu privire la monitorizarea obiectelor în construcţie de către autorul proiectului |
| NCM A.07.05:2012/C2:2015 |  | Proiectarea construcţiilor. Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale. |
| NCM A.09.02-2005 |  | Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia clădirilor de locuit, comunale şi social-culturale |
| NCM B.01.05.2016 |  | Urbanism. Sistematizarea şi regimul de construire a localităţilor urbane şi rurale |
| NCM E.02.02.2016 |  | Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii de bază |
| СНиП 2.01.07-85 |  | Нагрузки и воздействия |
| СНиП 1.02.07-87 |  | Инженерные изыскания для строительства |

3.   Noţiuni şi definiţii

În prezentul cod practic se utilizează termene şi definiţii în conformitate cu documentele normative în vigoare, excepţie fac termenii şi definiţiile, care sunt specifice domeniului protecţiei monumentelor de istorie şi cultură, coservării, reconstruirii, restaurării şi revitalizării acestora.

3.1 Ansambluri: grupuri, localizate pe teritorii formate istoric, de monumente, clădiri şi construcţii, izolate sau unite cu destinaţie de fortificare, curte, reşedinţă, civilă, administrativă, comercială, industrială, ştiinţifică, educaţională, precum şi monumentele şi construcţiile cu funcţii religioase (complese ecleziastice, monastice), inclusiv fragmente ale sistematizărilor şi amenajărilor istorice, care pot fi referite la ansambluri urbanistice, opere ale arhitecturii landşaftologice şi horticole (grădini, parcuri, scuaruri, bulevarde), necropole.

3.2 Autenticitatea: factorul decisiv al valorii obiectului patrimoniului istorico-cultural. Perceperea importanţei autenticităţii joacă un rol fundamental în toate cercetările ştiinţifice privind problemele patrimoniului cultural şi se determină prin patru parametri principali: auteticitatea "materialului", autenticitatea "măiestriei" execuţiei, autenticitatea "ideei" iniţiale şi autenticitatea "adiacenţei".

3.3 Adaptarea obiectului patrimoniului istorico-cultural pentru utilizare actuală: lucrări de cercetări ştiinţifice, prospectare, proiectare şi producere, executate în scopul creării condiţiilor pentru folosirea contemporană a obiectului patrimoniului istorico-cultural fără modificarea specificului, care constituie obiectul protecţiei, inclusiv restaurarea elementelor obiectului patrimoniului istorico-cultural, care prezintă valoare istorico-culturală.

3.4 Autorizaţiile pentru lucrările de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural se emit de către organele protecţiei de stat a obiectelor patrimoniului istorico-cultural pentru lucrări de cercetări ştiinţifice (arheologice), de prevenire a accidentelor, de reparaţie, restaurare şi alte lucrări de protecţie a obiectelor patrimoniului istorico-cultural.

3.5 Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural: se avizează de către organele de stat de protecţie a obiectelor patrimoniului istorico-cultural pentru lucrări de cercetări ştiinţifice (arheologice), prevenire a accidentelor, reparaţii, restaurări şi alte lucrări pentru protejarea obiectelor patrimoniului istorico-cultural. Se poate diviza în următoarele tipuri:

3.5.1 Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural: Caietul de sarcini planificate (de restaurare). Forma 1.

Caietul de sarcini, care determină lucrările de proiectare şi reparaţie, restaurare, adaptare, revitalizare a monumentului, se elaborează în temeiul materialelor de evidenţă sau altor documente şi conţine datele despre necesitatea succesivităţii executării lucrărilor de cercetare-proiectare, elaborării câtorva variante a proiectului, precum şi propuneri privind succesivitatea executării lucrărilor de restaurare pe ani. Caietul de sarcini pentru lucrări de restaurare se avizează de către organele protecţiei de stat a obiectelor patrimoniului istorico-cultural pe baza cererii beneficiarului cu participarea instituţiei de proiectare, careia i se va comanda desfăşurarea lucrărilor de cercetare-proiectare şi se emite beneficiarului sau utilizatorului monumentului.

3.5.2 Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural: Caietul de sarcini pentru elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare la obiectele patrimoniului istorico-cultural. Forma 2.

Caietul de sarcini, care determină cuprinsul şi conţinutul documentaţiei de cercetare-proiectare, ordinea şi condiţiile de avizare a documentaţiei de cercetare-proiectare cu indicarea instituţiilor, se întocmeşte în compartimentul "Lucrări preliminare" în temeiul adresării beneficiarului.

3.6 Conservarea obiectului patrimoniului istorico-cultural: lucrări de cercetări ştiinţifice, prospectare, proiectare şi producere, executate în scopul prevenirii degradării stării obiectului patrimoniului istorico-cultural fără modificarea aspectului actual al obiectului menţionat, inclusiv lucrări de prevenire a accidentelor.

3.7 Documentaţia de cercetare-proiectare: complex unic de documentaţie de cercetări ştiinţifice, prospectare, proiectare, calcule de deviz şi releveu pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural (conservarea, repararea, restaurarea, adaptarea obiectului pentru utilizare actuală).

3.8 Documentaţia de execuţie: set de planşe de execuţie pentru efectuatea lucrărilor de producere pentru protejarea obiectului patrimoniului istorico-cultural, înaintate pentru recepţie, cu inscripţii despre corespunderea lucrărilor executate acestor planşe sau modificărilor operate în ele, întroduse de persoanele responsabile de executarea lucrărilor.

3.9 Gestionarea ştiinţifico-metodică a elaborării documentaţiei de cercetare-proiectare: organizarea şi coordonarea ştiinţifico-metodică a activităţii membrilor colectivului de autori în procesul de elaborare a documentaţiei de cercetare-proiectare, efectuată de conducătorul ştiinţific al colectivului de autori.

3.10 Gestionarea ştiinţifică a execuţiei lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural: controlul efectuat de conducătorul ştiinţific al proiectului după desfăşurarea cercetărilor în procesul de executare a lucrărilor, în scopul asigurării protecţiei tuturor elementelor autenticităţii obiectului patrimoniului istorico-cultural, evidenţiate în rezultatul acestor cercetări.

3.11 Locuri remarcabile: opere, create de om sau opere comune ale omului şi naturii, inclusiv arealurile de răspândire a meşteşugurilor populare artistice; centre ale localităţilor istorice sau fragmente ale sistematizării şi amenajării urbanistice, locuri comemorative, landşafturi culturale şi naturale, legate de istoria constituirii popoarelor şi altor societăţi etnice pe teritoriul Republicii Moldova, de evenimente istorice, viaţa personalităţilor istorice remarcabile, straturile culturale, rămăşiţele construcţiilor în localităţile străvechi, locurile desfăşurării serviciilor religioase.

3.12 Lucrări de reparaţie, restaurare: lucrări orientate spre asigurarea protecţiei fizice a obiectului patrimoniului istorico-cultural, inclusiv conservarea obiectului patrimoniului istorico-cultural, reparaţia monumentului sau ansamblului, adaptarea obiectului patrimoniului istorico-cultural, precum şi lucrări de cercetări ştiinţifice, prospectare, proiectare şi producere, gestionare ştiinţifico-metodică, supraveghere tehnică şi de autor.

3.13. Lucrări arheologice de salvgardare de teren: cercetări ale stratului cultural, orientate spre protejarea obiectului patrimoniului arheologic, cu ridicarea deplină sau parţială a descoperirilor arheologice din săpături.

3.14 Monumente: construcţii separate, clădiri şi instalaţii cu teritorii formate istoric (inclusiv monumente cu destinaţie religioasă, case şi apartamente memoriale, mauzoleuri, morminte separate, monumente ale artei monumentale, obiecte ale ştiinţei şi tehnicii, inclusând, urmele existenţei umane ascunse parţial sau complet în pământ, toate obiectele mobile conexe acestora, sâpăturile şi vestigiile arheologice (în continuare - obiecte ale patrimoniului arheologic) fiind principala sau una din principalele surse de informaţie despre ele.

3.15 Obiecte ale patrimoniului istorico-cultural (monumente de istorie şi cultură): bunuri imobiliare cu opere conexe: de pictură, sculptură, arte decorative şi aplicative, obiecte ale ştiinţei şi tehnicii, alte obiecte ale culturii materiale, care apar în rezultatul unor evenimente istorice, care reprezintă valoare din punct de vedere al istoriei, arheologiei, arhitecturii, urbanismului, artei, ştiinţei şi tehnicii, etnologiei sau antropologiei, culturii sociale şi care sunt mărturii ale epocilor şi civilizaţiilor, surse veridice ale informaţiei despre apariţia şi dezvoltarea culturii.

3.16 Obiectul protecţiei: trăsăturile caracteristice ale aspectului autentic al obiectului patrimoniului istorico-cultural, care au servit temei pentru includerea în registru şi sunt supuse protejării obligatorii.

3.17 Restaurarea monumentului sau ansamblului: lucrări de cercetări ştiinţifice, prospectare, proiectare şi producere, executate în scopul evidenţierii şi păstrării valorii istorico-culturale a obiectului patrimoniului istorico-cultural.

3.18 Reparaţia monumentului: lucrări de cercetări ştiinţifice, prospectare, proiectare şi producere, executate în scopul menţinerii monumentului în stare funcţionabilă fară modificarea specificului, care costituie obiectul protecţiei.

3.19 Supraveghere de autor: unul din serviciile de supraveghere a autorului proiectului şi altor elaboratori ai documentaţiei de proiect (persoane fizice şi juridice) în procesul de executare a lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural, efectuat în scopul asigurării corespunderii soluţiilor, prevăzute în documentaţia de proiect, lucrărilor executate la şantier.

3.20 Supraveghere tehnică: controlul, efectuat în modul prevăzut de legislaţie, privind termenele şi calitatea executării lucrărilor la obiectul patrimoniului istorico-cultural şi corespunderea acestora prevederilor reglementărilor tehnice, soluţiilor proiectului şi devizelor.

3.21 Strat cultural: sistemul de stratificări, constituit istoric în rezultatul activităţii umane.

4.   Principii generale

4.1. Lucrările de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural se execută în temeiul următoarelor documente, aprobate în modul stabilit:

- actelor legislative, normative şi reglementărilor tehnice în domeniile protecţiei monumentelor de istorie şi cultură, proiectării şi construcţiei;

- planului de amenajare a teritoriului, care include obiecte ale patrimoniului istorico-cultural, planului urbanistic general sau zonal al localităţii, schemei de creare şi dezvoltare a zonei protejate a monumentelor de istorie şi cultură, locurilor remarcabile, muzeelor şi rezervaţiilor istorico-culturale, ariilor naturale su regim strict de protecţie;

- actelor normative ale organului protecţiei de stat a obiectelor patrimoniului istorico-cultural;

- fundamentării cercetare-restaurare (tehnico-economice) a restaurării ansamblului sau complexului arhitectural;

- datele monitoringului privind starea şi utilizarea monumentului de istorie şi cultură.

4.2. În procesul de elaborare a documentaţiei de cercetare-proiectare pentru protejarea obiectelor patrimoniului istorico-cultural se vor respecta actele legislative şi normative ale Republicii Moldova, reglementările tehnice aprobate în modul stabilit, precum şi de codul practic prezent.

Normele în proiectare şi construcţii se aplică în procesul de executare a lucrărilr de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural numai în cazurile, când nu contravin intereselor protejării obiectului dat al patrimoniului istorico-cultural.

4.3. Surse de finanţare a activităţilor de protejare, popularizare şi protecţiei de stat a obiectelor patrimoniului istorico-cultural, inclusiv a lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural sunt:

- bugetul de stat;

- bugetele locale;

- donaţiile de la persoanele fizice şi juridice.

4.4. Elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare pentru monumentele de istorie şi cultură de importanţă naţională, aflate în proprietatea statului se efectuează în baza concursurilor, organizate de organul protecţiei de stat a obiectelor patrimoniului istorico-cultural sau uniunile de creaţie de profil.

4.5. Amplasarea comenzilor pentru executarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice, prospectare, proiectare pentru protejarea obiectelor patrimoniului istorico-cultural, în caz dacă aceste lucrări se realizează din surse bugetare, se efectuează în conformitate cu legislaţia privind achiziţiile publice.

4.6. În caz, dacă elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare din contul surselor extrabugetare, executarea lucrărilor de proiectare şi prospecţiuni se desfăşoară în temeiul cotractului de antreprenoriat, iar desfăşurarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice - în temeiul contractului de executare a acestora.

4.7. Parte indispensabilă a contractului de antreprenoriat sau contractului de achiziţii publice este caietul de sarcini (planificate (de restaurare)) pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural, programul de cercetări şi autorizarea de desfăşurare a lucrărilor de cercetări ştiinţifice la obiectul patrimoniului istorico-cultural, eliberată de organul protecţiei de stat a obiectelor patrimoniului istorico-cultural.

Caietul de sarcini (planificate (de restaurare)) pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural se întocmeşte ţinând cont de opinia proprietarului obiectului patrimoniului istorico-cultural ori a utilizatorului obiectului patrimoniului istorico-cultural.

Forma caietului de sarcini (planificate (de restaurare)) şi a autorizaţiei se determină în codul practic prezent.

4.8. Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural (în continuare - Caiet de sarcini) se prezintă de beneficiar sau se întocmeşte în componenţa lucrărilor preliminare.

Modelul de formă a caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural este prezentat în Anexa 1.

4.9. Lucrările de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural se vor executa de persoane fizice şi juridice, care posedă licenţă pentru activităţi de proiectare conexe protejării obiectelor patrimoniului istorico-cultural (monumente de istorie şi cultură).

4.10. Pentru documentaţia de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural se aplică legislaţia privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi cu privire la activitatea arhitecturală.

4.11. Corespunderea documentaţiei de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural prevederilor legislaţiei, actelor normative din Republica Moldova, certificatului de urbanism pentru proiectare şi planului terenului de pământ, reglementărilor tehnice, condiţiilor tehnice, standardelor se legiferează prin inscripţia respectivă a persoanei, responsabile de perfectarea documentaţiei ştiinţifice şi de proiectare (conducător ştiinţific), precum şi prin ştampila şi semnătura verificatorului de proiecte.

În proiectul de execuţie inscripţia despre faptul, că planşele de execuţie sunt elaborate în conformitate cu documentaţia de proiect aprobată, reglementările tehnice, standardele, normele în vigoare se aplică pe prima planşă a fiecărui compartiment al documentaţiei.

4.12. Documentaţia de cercetare-proiectare se transmite de instituţia-antreprenor beneficiarului în termenele, fixate în contract, prin actul de predare-primire a producţiei finite pe suport de hârtie în patru exemplare - pentru toate compartimentele, cu excepţia compartimentului "Cercetări ştiinţifice complexe", documentaţia căruia se transmite în trei exemplare. Documentaţia de cercetare-proiectare, transmisă peste numărul de exemplare stabilit prin contract se achită suplimentar de beneficiar.

Documentaţia se poate transmite, în conformitate cu condiţiile contractului, pe suport electronic cu perfectarea corespunzătoare a semnăturilor conform legislaţiei Republicii Moldova.

Semnăturile pe piesele scrise şi grafice ale documentaţiei de cercetare-proiectare se recomandă de a se executa în modul stabilit de standardele în vigoare.

4.13. Instituţiile, care elaborează documentaţia de cercetare-proiectare, efectuează în modul stabilit, gestionarea ştiinţifică a executării lucrărilor de protejare a obiectului dat, supravegherea tehnică şi de autor a executării lucrărilor la obiectul patrimoniului istorico-cultural până în ziua executării lucrărilor menţionate.

După executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural, instituţiile, care elaborează documentaţia de cercetare-proiectare, predau în termen de trei luni din momentul executării lucrărilor menţionate în organul protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură, care a emis autorizarea de executare a lucrărilor menţionate, documentaţia de raport, inclusiv raportul ştiinţific despre lucrările executate.

4.14. În procesul de executare a lucrărilor de producere la obiectul patrimoniului istorico-cultural antreprenorul în baza documentaţiei de cercetare-proiectare întocmeşte documentaţia de execuţie ţinând cont de lucrările neprevăzute în planşele şi devizele proiectului, evidenţiate în procesul executării lucrărilor de reparare şi restaurare. Documentaţia de execuţie este parte componentă a documentaţiei de raport.

4.15. Originalele documentaţiei de cercetare-proiectare, inclusiv calculele tehnice, extrasele din sursele arhivistice şi bibliografice, materialele lucrărilor de teren, crochiurile planşelor de releveu, schiţele, negativele fotodocumentelor, registrul cercetărilor de laborator nu se transmit beneficiarului şi se păstrează la instituţia-antreprenor, dacă predarea acestora nu se prevede în contract.

5. Ordinea elaborării documentaţiei de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural

5.1. Elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare se efectuează în corespundere cu Caietul de sarcini cu condiţia existenţei autorizaţiei pentru executarea lucrărilor, indicate în aceasta.

5.2. Documentaţia de cercetare-proiectare se elaborează, de regulă, în toată perioada executării lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural. Desfăşurarea lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi adoptarea în temeiul acestora a soluţiilor de proiect se efectuează cât până la executarea lucrărilor de reparare şi restaurare la obiectul patrimoniului istorico-cultural, atât şi în procesul de realizare a acestora.

5.3. În dependenţă de starea tehnică a obiectului în procesul de desfăşurare a lucrărilor de reparare şi restaurare documentaţia de cercetare-proiectare se poate elabora:

- integral pentru complexul lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural;

- pe etape separate de lucrări.

Volumul documentaţiei elaborate trebuie să asigure nivelul necesar de cercetări şi soluţii de proiect, care vor garanta protecţia obiectului patrimoniului istorico-cultural şi vor răspunde cerinţelor organului protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură, precum verificării documentaţiei de proiect în vederea stabilităţii constructive şi tehnologice şi securităţii clădirii.

5.4. Beneficiarul împreună cu Caietul de sarcini (planificate (de restaurare)) pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural transmite instituţiei-antreprenorului, din considerentele problemelor abordate, datele necesare conform listei următoare:

- actele juridice, care confirmă dreptul beneficiarului asupra obiectului patrimoniului istorico-cultural şi terenului în hotarele teritoriului obiectului;

- certificatul de urbanism pentru proiectarea lucrărilor planificate;

- paşaportul obiectului patrimoniului istorico-cultural;

- materialele sau informaţiile despre documentaţia de cercetare-proiectare, executată anterior cu indicarea posibilităţii de a fi folosită (complet sau parţial);

- autorizarea scrisă pentru examinarea obiectului patrimoniului istorico-cultural (monumentului de istorie şi cultură);

- materialele grafice sau altele, care stau la dispoziţie, inclusiv planele pe etaje a construcţiilor; planul de situaţie cu indicarea localizării obiectului; zonei protejate a obiectului patrimoniului istorico-cultural; desenele de releveu, schiţele grafice, acuarelele, documentaţia fotografică;

precum şi:

- rezultatele prospecţiunilor tehnice (în cazul lipsei acestora, prin contract se va prevedea caietul de sarcini pentru executarea prospecţiunilor tehnice);

- condiţiile tehnice (în cazul, când funcţionarea obiectului patrimoniului istorico-cultural nu se poate asigura fără racordarea acestui obiect la reţele edilitare);

- alte date, materiale şi documente, proiectul zonei de protecţie;

- pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului arheologic - lucrărilor arheologice de salvgardare beneficiarul transmite planul de situaţie, suportul topografic cu localizarea obiectului şi secţiunile geologice, planul de bază istorico-cultural, documentaţia iniţial-permisivă;

- desfăşurarea lucrărilor arheologice de salvgardare de teren se permite numai în prezenţa autorizărilor perfectate în modul stabilit, emise de organele protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură.

Lipsa documentelor susmenţionate poate fi motiv pentru a întroduce lucrările de perfectare a acestora în Caietul de sarcini pentru elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare pentru executare a lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural.

5.5. În procesul de elaborare a documentaţiei de cercetare-proiectare instituţia-antreprenor trebuie să asigure:

- păstrarea obligatorie a informaţiei tehnologice şi istorico-culturale, care se conţine în structura materială şi imaginea artistică a obiectului patrimoniului istorico-cultural (monumentului de istorie şi cultură) şi care determină autencitatea acestuia, indiferent de evaluările estetice contemporane. Mijloacele tehnice şi materialele restaurării nu vor denatura această informaţie, precum şi nu vor crea obstacole restaurărilor repetate;

- coordonarea activităţii tuturor participanţilor la lucrările de reparare şi restaurare, interconexiunea tuturor compartimentelor documentaţiei de cercetare-proiectare şi soluţiilor de cercetare şi proiectare principiale;

- fundamentarea ştiinţifică, veridicitatea şi completitudinea rezultatelor cercetărilor obiectelor patrimoniului istorico-cultural şi soluţiilor arhitecturale, tehnice şi tehnologice adoptate;

- corespunderea abordărilor şi metodelor tehnologice de executare a lucrărilor, aprobate spre realizare, exigenţelor de păstrare a autencităţii, evidenţierii şi restabilirii valorii istorice, ştiinţifice, artistice sau altei istorico-culturale a obiectului patrimoniului istorico-cultural, asigurarea condiţiilor pentru utilizarea actuală a acestuia şi integrităţii fizice;

- corespunderea indicilor de calitate a construcţiilor, articolelor, detaliilor şi materialelor, stabilite în soluţiile proiectului exigenţelor normative de stabilitate tehnică şi tehnologică a construcţiilor şi clădirilor;

- respectarea în procesul de efectuare a cercetărilor obiectului patrimoniului istorico-cultural şi în procesul de elaborare a soluţiilor proiectului, precum şi pe parcursul executării lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural a regulilor securităţii tehnice, antiincendiare şi sanitare.

6. Conţinutul documentaţiei de cercetare-proiectare

6.1. Documentaţia de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor imobiliare de patrimoniu istorico-cultural, integral sau pe etape separate, constă din următoarele compartimente:

- Lucrările preliminare cu secţinea documentaţiei iniţial-permisive;

- Cercetările ştiinţifice complexe;

- Prospecţiunile tehnice;

- Proiectul de restaurare;

- Proiectul de execuţie şi devize;

- Raportul ştiinţific de restaurare.

Compartimentele documentaţiei de cercetare-proiectare se determină în dependenţă de tranşele de execuţie a acesteia.

Cuprinsul şi conţinutul documentaţiei de cercetare-proiectare, precum şi tranşele de executare a acesteia se stabileşte prin caietul de sarcini şi se determină în contractul de antreprenoriat.

Proiectul de adaptare a obiectului patrimoniului istorico-cultural poate fi cât o parte a proiectului de restaurare, atât şi compartiment separat, cea ce se determină prin caietul de sarcini.

În procesul de realizare a prevederilor proiectului de restaurare, pe parcursul elaborării secţiunilor de soluţii arhitectonice şi constructive, se coordonează prevederile proiectului de adaptare. Aceasta este necesar pentru a preveni revizuirea rezultatelor obţinute de la restaurare şi, în consecinţă, pierderile suplimentare ale elementelor autentice.

În proiectul de revitalizare a obiectului patrimoniului istorico-cultural pierdut segmentul coordonării sunt secţiunile de soluţii arhitectonile şi constructive.

În cazul volumului mic a proiectului de execuţie şi în condiţiile executării proiectului de restaurare şi proiectului de execuţie de acelaşi executant este posibilă comasarea a două faze (compartimente) - proiect de restaurare şi proiect de execuţie - într-o fază, unind compartimentele analogice a documentaţiei de cercetare-proiectare.

6.2. Structura recomandată a compartimentelor documentaţiei de cercetare-proiectare şi conţinutul acestora se expune în Anexa 2. Structura indicată şi conţinutul documentaţiei de cercetare-proiectare se pot concretiza în procesul de perfectare a caietului de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural în dependenţă de  starea obiectului patrimoniului istorico-cultural, existenţei şi gradului de prelucrare a documentaţiei de cercetare-proiectare, elaborate anterior, de tipul şi componenţa lucrărilor de reparare şi restaurare, realizate la obiect, etc.

6.3. Compartimentul "Lucrări preliminare" conţine materialele iniţial-permisive, transmise de către Benefiar în conformitate cu p. 5.4., şi rezultatele cercetărilor preliminare a monumentului în procesul de documentare cu monumentul şi materialele disponibile despre acesta: programul  lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural, propunerile despre costul elaborării documentaţiei de cercetare-proiectare pentru încheerea contractului de antrepriză de întocmire a acesteia, planul de măsuri, care asigură realizarea cercetărilor ştiinţifice complexe a obiectului patrimoniului istorico-cultural, şi, după caz, proiectul de execuţie, inclusiv devizele pe obiect şi locale, pentru executarea lucrărilor de conservare provizorie, de prevenire a accidentelor şi altor lucrări primordiale. În componenţa lucrărilor preliminare în mod obligatoriu se execută fotofixarea obiectului patrimoniului istorico-cultural până la începerea lucrărilor cu anexarea procesului verbal.

În componenţa lucrărilor preliminare se include devizul calculat după indici comasaţi pentru fundamenterea preliminară a investiţiilor. Lucrările preliminare se pot executa în temeiul unui contract separat şi, în continuare, pot fi incluse în devizul centralizator pentru lucrările de reparare şi restaurare a obiectului patrimoniului istorico-cultural.

6.4. Compartimentul "Cercetări ştiinţifice complexe" se elaborează în baza programului de cercetări ştiinţifice, alcătuit în procesul lucrărilor preliminare şi include: rezultatele cercetărilor istorico-arhivistice şi bibliografice, rezultatele studiului de teren a obiectului patrimoniului istorico-cultural, inclusiv pe prospecţiuni arhitectural-arheologice, tehnice, topogeodezice, geotehnice, pe tehnologia creării obiectului patrimoniului istorico-cultural şi pe tehnologia materialelor de construcţii şi finisări, rezultatele lucrărilor aheologice de salvgardare de teren.

În procesul de executare la obiectul patrimoniului istorico-cultural a sondajelor, forajelor, efectuare a sapaturilor şi altor cercetări de teren, necesare pentru întocmirea proiectului de restaurare şi execuţie a lucrărilor, se elaborează documentaţia respectivă pentru fiecare cercetare în parte (spre exemplu, acte de efectuare a lucrărilor de teren, registre speciale pe forma stabilita, fotografii, care fixează elementele concrete ale monumentului, descoperite la deschidere, etc.).

Rezultatele activităţii desfăşurate se predau în formă de raport despre lucrul de cercetări ştiinţifice, executate în modul, stabilit de standardele în vigoare.

Rapoartele sunt materialul de sinteză principal pentru argumentarea soluţiilor proiectului.

6.5. În procesul de desfăşurare a lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi prospecţiuni se determină scopul şi metoda de selectare a nomenclatorului de indici, a listei indicilor de calitate, caracteristicilor cantitative şi calitative a acestora, metodele de evaluare în baza standardelor în vigoare.

Noţiunile principale în procesul de determinare a scopurilor şi metodelor de selectare a nomenclatorului de indici, a listei indicilor de calitate, caracteristicilor cantitative şi calitative a acestora, metodelor de evaluare sunt autenticitatea şi păstrarea fizică a obiectului patrimoniului istorico-cultural.

Indicii, selectaţi pe parcursul cercetărilor sţiinţifice complexe şi de prospecţiunilor tehnice, se aplică ca temei în procesul de calculare a consolidărilor (revitalizărilor) construcţiilor, fundaţiilor sistemelor şi echipamentelor edilitare şi de determinare a soluţiilor arhitectonice, constructive şi tehnice la elaborarea documentaţiei de proiect (proiectul de restaurare).

Materialele despre selectarea şi evaluarea indicilor de calitate sunt parte indispensabilă a raportului ştiinţific.

6.6. Compartimentul "Proiect de restaurare" conţine sectiunile obligatorii ale documentaţiei de proiect:

memoriu explicativ cu fundamentarea ştiinţifică a soluţiilor proiectului;

schema de organizare planimetrică a terenului de pământ;

soluţiile arhitectonice;

soluţiile constructive şi spaţial planimetrice;

echiparea edilitară, reţelele de asigurare edilitară, măsurile tehnice, soluţiile tehnologice;

proiectul de organizare a restaurării;

devizul calculat după indicii comasaţi;

lista măsurilor de prorecţie a mediului înconjurător;

lista măsurilor de asigurare a securităţii incendiare;

lista măsurilor de asigurare a accesului invalizilor şi populaţiei cu deficienţe locomotorii spre obiectele patrimoniului istorico-cultural;

lista măsurilor de protecţie civilă, măsurilor de prevenire a situaţiilor excepţionale cu caracter natural sau tehnogen.

Componenţa finală şi conţinutul documentaţiei de cercetare-proiectare se determină prin Caietul de sarcini pentru elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural.

6.6.1. Soluţiile arhitectonice, constructive, spaţial-planimetrice, edilitare şi tehnologice pentru restaurarea, conservarea obiectului patrimoniului istorico-cultural, pentru adaptarea acestuia la utilizarea actuala se determină pe baza cercetărilor ştiinţifice, efectuate anterior executării lucrărilor de producere.

6.6.2. Perfectarea proiectului de restaurare şi proiectului de execuţie se recomandă de a fi efectuată în corespundere cu normele pentru elaborarea documentaţiei de proiect pentru construcţii aplicabile pentru documentaţia de cercetare-proiectare pentru executarea reparaţiei şi restaurării obiectului patrimoniului istorico-cultural, dacă acestea nu contravin intereselor protejării obiectului patrimoniului istorico-cultural.

6.7. Completarea secţiunilor proiectului de restaurare şi seturilor proiectului de execuţie se recomandă de a fi efectuată în corespundere cu caietul de sarcini pentru elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare şi Codul practic prezent.

6.8. Compartimentul "Proiect de execuţie şi devize" constă din următoarele documente: planşe de execuţie şi devize pentru executarea lucrărilor la şantier şi confecţionarea articolelor şi construcţiilor de restaurare de unică fabricare, planşe şi şabloane marcate (după caz); specificări de echipament, specii preţioase de lemn, piatră naturală, metale colorate şi preţioase, borderouri şi borderouri comasate a necesarului de materiale.

6.8.1. Proiectul de execuţie se elaborează în temeiul proiectului de restaurare, avizat şi aprobat în ordinea stabilită şi poate fi transmis beneficiarului pe etape în corespundere cu planul calendaristic, inclus în contractul de antrepriză pentru executarea lucrărilor de proiectare şi prospecţiuni şi poate fi concretizat şi completat în procesul de executare a lucrărilor de reparare şi restaurare.

6.8.2. Prin coordonare cu întreprinderile-antreprenorii lucrărilor de producere şi în conformitate cu condiţia realizării prevederilor compartimentului aprobat al proiectului - proiectul de execuţie se poate elabora în volum redus.

În cazul executării lucrărilor de reparare şi restaurare într-o perioadă de timp peste un an, proiectul de execuţie se poate elabora pentru fiecare an următor pentru tipuri şi lucrări corespunzătoare, coordonate cu antreprenorul lucrărilor de producere.

6.9. Compartimentul "Raport ştiinţific de restaurare" include datele despre cercetările ştiinţifice complexe efectuate, despre soluţiile proiectului adoptate în temeiul acestora şi realizarea lor în procesul de desfăşurare a lucrărilor de producere, materialele fotografice, care caracterizează monumentul până la începutul, pe parcursul şi la finalizarea lucrărilor la şantier. În raportul ştiinţific de restaurare se vor conţine materiale sistematizate fixatorii, descrieri ale metodelor ştiinţifice de cercetări şi procedeelor de restaurare, rezumate ştiinţifice despre rezultatele restaurării şi recomadări privind utilizarea funcţională şi exploararea tehnică a obiectului patrimoniului istorico-cultural şi zonei de protecţie a acestuia.

7. Avizarea şi aprobarea documentaţiei de cercetare-proiectare

7.1. Avizarea şi aprobarea documentaţiei de cercetare-proiectare se efectueaza în corespundere cu legislaţia în domeniile dreptului civil şi prorecţiei de stat a obiectelor patrimoniului istorico-cultural.

7.2. În conformitate cu contractul de executare a lucrărilor de proiectare şi prospecţiuni instituţia-antrprenor este obligată să avizeze documentaţia de cercetare-proiectare finalizată cu beneficiarul, dar, după caz, de comun acord cu beneficiarul să participe la avizarea:

- cu organul protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură pentru obiectele patrimoniului istorico-cultural de importanţă naţională;

- în modul prevăzut de legislaţie cu privire la autorităţile publice locale pentru obiectele patrimoniului istorico-cultural de importanţă locală.

Avizarea cu alte instituţii se determină în caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a patrimoniului istorico-cultural.

Termenul de avizare a proiectului de restaurare în cadrul unei instituţii a organului protecţiei de stat a monumetelor de istorie şi cultură, de regulă, nu va depăşi 15 zile calendaristice.

Instituţia-antreprenor este obligată în termen de o lună să examineza şi să opereze corectările şi competările în documentaţia de cerecetare-proiectare conform obiecţiilor, obţinute în procesul de avizare a proiectului de restaurare.

7.3. Până la avizare în modul stabilit, documentaţia de cercetare-proiectare pentru protejarea obiectelor patrimoniului istorico-cultural se supune expertizei istorico-culturale sub aspectul protejării obiectelor patrimoniului istorico-cultural, precum şi verificării (proiectul de restaurare) în corespundere cu legislaţia în vigoare şi reglementările stabilite.

În procesul de desfăşurare a expertizei istorico-culturale şi a verificării se efectuează evaluarea fundamentării nomenclatorului de indici aplicaţi, precum şi a caracteristicilor cantitative şi calitative ale acestora. Concomitent, se face cocluzia despre optimicitatea şi autenticitatea lor.

Avizul expertizei istorico-culturale şi verificatorilor de proiecte este temei pentru adoptarea de către organul protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură a deciziei despre posibilitatea executării lucrărilor de producere la obiect, precum şi a lucrărilor funciare, de săpături, construcţii, melioraţie, gospodărire şi altor, realizarea cărora poate avea impact direct sau indirect asupra obiectului patrimoniului istorico-cultural.

7.4. Documentaţia de cercetare-proiectare se aprobă de beneficiarul numai în cazul avizelor pozitive ale expertizei istorico-culturale în contextul, determinat de legislaţie, ale verificării documentaţiei de cercetare-proiectare (proiect de restaurare) şi coordonării de către organul protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură. În cazul operării unor modificări principiale în soluţiile de proiect şi devizele adoptate pe parcursul executării lucrărilor de reparare şi restaurare, documentaţia de proect (proiectul de restaurare) se supune verificării şi aprobării repetate în modul stabilit.

8. Gestionarea ştiinţifică, supravegherea tehnică şi de autor

8.1. Persoanele fizice şi juridice, care elaborează documentaţie de cercetare-proiectare pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectului patrimoniului istorico-cultural, efectuează gestionarea ştiinţifică a executării lucrărilor de protejare a obiectului dat, supravegherea de autor a executării lucrărilor la obiectul patrimoniului istorico-cultural până în ziua desfăşurării lucrărilor indicate.

Gestionarea ştiinţifică şi supravegherea de autor se efectuează în persoana autorului sau colectivului de autori.

Organizarea metodico-ştiinţifică şi coordonarea activităţii membrilor colectivului de autori este efectuată de către conducătorul ştiinţific al colectivului de autori.

8.2. În procesul de desfăşurare a lucrărilor de reparare şi restaurare, pentru fixarea propunerilor şi sugestiilor persoanelor care efectuează gestionarea ştiinţifică şi supravegherea de autor, se ţine Registrul lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural în forma stabilită (Anexa 3), care se întocmeşte de elaboratorul documentaţiei de cercetare-proiectare şi se transmite beneficiarului.

Registrul supravegherii tehnice se ţine după o altă formă, stabilită de inspecţia de stat în costrucţii.

8.3. Gestionarea ştiinţifică în procesul de executare a lucrărilor de producere de reparare şi restaurare la obiectele patrimoniului istorico-cultural se efectuează de către conducătorul ştiinţific sau o persoană, abilitată de către instituţia de proiectare de a exercita aceste funcţii şi include următoarele activităţi:

- desfăşurarea controlului cercetărilor, efectuate în procesul de executării lucrărilor de producere;

- evaluarea metodico-ştiinţifică a soluţiilor adoptate în procesul de executare a lucrărilor de producere, care infuienţează asupra păstrării elementelor autenticităţii obiectului patrimoniului istorico-cultural;

- adoptarea deciziei despre înaintarea propunerilor de modificare a soluţiilor de proiect spre examinare de către organul protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură;

- resposabilitatea pentru întocmirea raportului ştiinţifice de restaurare.

Conducătorul ştiinţific se desemnează prin coordonare cu organul protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură.

8.4. Supravegherea de autor prevede:

- controlul corespunderii lucrărilor de reparare şi restaurare executate pentru protejarea obiectului patrimoniului istorico-cultural proiectului de execuţie şi exigenţelor actelor legislative, normative şi documentelor normative;

- controlul calităţii şi respectării tehnologiei de executare a lucrărilor de reparare şi restaurare, precum şi asigurării siguranţei, rezistenţei, stabilităţii şi durabilităţii construcţiilor şi montării echipamentului tehnologic, edilitar în cazul adaptării obiectelor patrimoniului istorico-cultural;

- soluţionarea operativă a problemelor, care necesită operarea modificărilor în proiectul de execuţie şi controlul executării;

- susţinerea procesului de familiarizare a lucrătorilor, care execută lucrări de producere pentru protejarea obiectelor patrimoniului istorico-cultural şi reprezentanţilor beneficiarului cu prevederile documentaţiei de proiect şi proiectului de execuţie;

- informarea beneficiarului despre executarea neconformă ca calitate şi timp a indicaţiilor specialiştilor, care exercită supravegherea de autor, pentru a aplica măsuri operative de lichidare a neconformităţilor evidenţiate de la documentaţia de proiect şi încălcărilor exigenţelor documentelor normative. În cazul dat controlorul va suspenda executarea lucrărilor şi va informa despre încălcări beneficiarul şi organul protecţiei monumentelor;

- participarea la:

- fixarea lucrărilor ascunse de lucrările de construcţii ulterioare, de la calitatea cărora depinde siguranţa, rezistenţa, stabilitatea şi durabilitatea obiectelor protejate ale patrimoniului istorico-cultural;

- recepţia în procesul de executare a lucrărilor de producere pentru protejarea unor construcţii separate importante ale obiectului patrimoniului istorico- cultural;

- suspendarea executăii unor tipuri separate de lucrări în cazul necesităţii cercetării şi fixării părţilor, elementelor şi detaliilor neexaminate sau noudescoperite ale obiectelor patrimoniului istorico-cultural, precum şi ţinând contul de pericolul deformaţiilor neprevăzute sau distrugerii costrucţiilor, în cazul abaterii pe parcursul executării lucrărilor de la soluţiile proiectului, în cazul neexecutării de către antreprenor al indicaţiilor supravegherii de autor.

În procesul supravegherii de autor se efectuează ţinerea regulată a Registrului lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural cu fixarea lucrărilor, defectelor şi abaterilor de la proiectul de execuţie şi indicaţiile autorului sau membrilor colectivului de autor şi cu descrierea cerinţelor concrete de lichidare a acestora cu indicarea termenelor.

Indicaţiile autorului sau membrilor colectivului de autori, care activează în temeiul documentaţiei de cercetare-proiectare, avizate în modul stabilit de legislaţie, sunt obligatorii pentru beneficiar şi toate persoanele de răspundere şi executorii antreprenorilor-întreprinderilor de producere şi pot fi anulate numai de organul protecţiei de stat a monumentelor de istorie şi cultură.

Autorul sau conducătorul ştiinţific al colectivului de autori este în drept să ceară de la beneficiar aplicarea unor sancţiuni economice sau altora prevăzute de legislaţie în raport cu antreprenorul-întreprinderea de producere în cazul executării lucrărilor cu devierei sistematice de la proiectul de execuţie, devize şi indicaţiile supravegherii de autor, cu încălcarea tehnologiei producerii lucrărilor şi calitatea insuficientă.

După finalizarea lucrărilor de producere pentru protejarea obiectelor patrimoniului istorico-cultural Registrul lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural se va transmite de către executantul responsabil al lucrărilor prin act sau recipisă conducătorului ştiinţific pentru utilizare în elaborarea compartimentului "Raportul ştiinţific de restaurare" al documentaţiei de cercetare-proiectare şi pentru păstrare.

8.5. Supravegherea tehnică (controlul de şantier) în procesul de executare a lucrărilor de producere reparare şi restaurare la obiectele patrimoniului istorico-cultural se efectuează de beneficiar sau inginer (instituţie inginerească), precum şi prin coordonare cu beneficiarul poate fi efectuată de instituţia de proiectare, care a elaborat documentaţia de cercetare-proiectare. În contextul supravegherii tehnice se execută:

- verificarea disponibilităţii întreprinderilor pentru efectuarea lucrărilor de realizare a proiectului de restaurare a obiectului patrimoniului istorico-cultural; existenţei în întreprindere a sistemului de asigurare a calităţii lucrărilor;

- verificarea completitudinii materialelor, construcţiilor, echipamentelor, articolelor, documentaţiei tehnice, certificatelor, paşapoartelor, condiţiilor tehnice, etc., care sosesc la şantierul de construcţii;

- supravegherea efectuării de către antreprenor a controlului calităţii la intrare a materialelor, articolelor şi echipamentelor, care sunt furnizate la obiecte şi locurilor de depozitare a acestora;

- verificarea corespunderii procesului de executare a lucrărilor, calităţii lucrărilor şi evidenţierea devierilor de la proiectul de restaurare şi documentele normative;

- controlul executării lucrărilor, care au influienţă asupra securităţii obiectului patrimoniului istorico-cultural şi, în corespundere, cu tehnologia producerii lucrărilor de reparare şi restaurare controlul executarii cărora  nu poate efectuat după desfăşurarea altor lucrări;

- controlul securităţii construcţiilor şi segmentelor reţelelor edilitare, dacă lichidarea neajunsurilor, depistate în procesul de efectuare a controlului la şantier, nu este posibilă fără demontarea sau prejudicierea altor construcţii şi segmente de reţele edilitare;

- întocmirea, după lichidarea neajunsurilor depistate, a actelor de examinare a lucrărilor, construcţiilor, segmentelor de reţele edilitare;

- confirmarea volumelor de lucrări executate.

Rezultatele efectuării supravegherii de autor se fixează în Registrul supravegherii tehnice, în care se vor ilucida toate lucrările, desfăşurate în cadrul supravegherii tehnice privind protejarea obiectului patrimoniului istorico-cultural, neajunsurile depistate şi obiecţiile.

În cazul efectuării supravegherii tehnice de către elaboratorii documentaţiei de cercetare-proiectare Actele lucrărilor, construcţiilor, segmentelor de reţele edilitare ascunse se semnează de conducătorul ştiinţific al colectivului de autori şi antreprenor, care desfăşoară producerea lucrărilor de reparare şi restaurare la obiectul patrimoniului istorico-cultural.

Anexa 1

Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural (Model. Forma 1)

1. Monumentul______________________________________________________________

Adresa__________________________________________________________________

Baza pentru eliberarea caietului de sarcini (decizia, scrisoarea, condiţia documentaţiei de protecţie etc.)    ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Beneficiar________________________________________________________________

Proiectant (persoană juridică/fizică)___________________________________________

2. Categoria de protecţie (nr. de protecţie din Registrul de stat, din Registrele locale etc.)

________________________________________________________________________

3. Scurtă notă istorică______________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Stare tehnică generală____________________________________________________

________________________________________________________________________

5.Documentaţie de cercetare şi de proiect existentă_______________________________

________________________________________________________________________

6. Caracterul lucrărilor preconizate____________________________________________

________________________________________________________________________

7. Amenajarea terenului în limitele____________________________________________

________________________________________________________________________

8. Condiţiile/gradul de schimbare a funcţiunii/destinaţiei monumentului istoric la utilizări     moderne _________________________________________________________________

9. Conţinutul lucrărilor de cercetare ştiinţifică (etapa preliminară):

9.1. Lucrări preliminare______________________________________________________

_________________________________________________________________________

9.2. Materiale de arhivă şi bibliografice, compunerea notei istorice____________________

________________________________________________________________________

9.3. Cercetare in situ (măsurări, sondaje (zidărie, elemente structurale, fundaţii, arheologice) etc.)______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

9.4. Cercetare tehnică (rezultate, concluzii,  recomandări)______________________________________________________________

9.5. Fixări foto etc. _________________________________________________________

________________________________________________________________________

9.6. Cercetări de laborator a materialelor de construcţie şi de finisaj___________________

________________________________________________________________________

10. Conţinutul şi etapele proiectului:

10.1. Schiţa proiectului de restaurare (se specifică separat necesitatea pregătirii machetei, perspectivelor, desfăşurărilor, variantelor de schiţă)_______________

_________________________________________________________________________

10.2. Documentaţia privind lucrările prioritare/imediate de protejare contra avarierii______________________________________________________________________________________

10.3. Ordinea prezentării rapoartelor ştiinţifice (anuale, pe cicluri se parate de lucrări, definitive) ________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________11. Condiţii speciale (invitare consultanţi sau specialişti de profesii conexe, creare de comisii operative etc.)____________________________________________________________________

​Conducătorul ​autorităţii de protecţie de stat a monumentelor istorice

​________________________________________________________________

​Conducător ştiinţific________________________________________________

​(post, titlu, nume, prenume)

​Data____________________

Caietul de sarcini pentru executarea lucrărilor de protejare a obiectelor patrimoniului istorico-cultural (Model. Forma 2)

Coordonat:​Aprob:

Reprezentant al autorităţii de protecţie                                                                             Beneficiar de stat a monumentelor istorice

Caietul de sarcini pentru elaborarea documentaţiei de cercetare-proiectare

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

1. Denumirea monumentului istoric şi apartenenţa tipologică în corespundere cu fişa monumentului

__________________________________________________________________________

2.Adresa monumentului istoric   _____________________________________________

3. Categoria de clasare a monumentului istoric, data instituirii regimului de protecţie sau de punere la evidenţă a monumentului, numărul de înregistrare a monumentului în Registrul de stat a monumentelor istorice a Republicii Moldova _________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Uzufructuarul (proprietarul, arendaşul, administratorul) şi rechizitele lui (denumire organizaţie, nume, prenume pentru persoane fizice, adresă, cont, nr. telefon, nume, prenume a persoanei responsabile)   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Tip, număr, data elaborării documentelor de intervenţie (contract de pază-arendă, obligaţie de folosinţă/protecţie)  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Hotarul zonelor de protecţie (descriere pe scurt cu referinţe la documentele aprobate)______________________________________________________________________________________________

7. Note pe scurt privind monumentul istoric şi starea lui tehnică, inclusiv terenul ocupat de monument, mobilierul arhitectural exterior şi obiecte de decor interior, instalaţii şi echipament tehnic, etc.________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

8. Temeiul pentru efectuarea lucrărilor de intervenţie asupra monumentului istoric, inclusiv programul naţional de conservare-restaurare a monumentelor istorice. Sursele de bază de finanţare a lucrărilor de intervenţie asupra monumentului istoric. Conţinutul de bază al lucrărilor de intervenţie asupra monumentului istoric cu indicarea termenului de începere a lucrărilor şi utilizarea propusă a obiectivului. Etapele propuse a lucrărilor de conservare-restaurare sau lucrări  locale__________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Beneficiarul şi rechizitele lui (denumire, adresă, cont, nr.telefon, nume, prenume reprezentant  legal) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Organizaţia de proiectare ştiinţifică (sau persoana fizică) şi rechizitele ei (denumire, adresă, cont, nr.înregistrare şi data eliberării certificatului de licenţă, nr.telefon, nume, prenume reprezentant legal)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Organizaţii ştiinţifice de proiectare (sau persoane fizice) specializate pe tipuri de lucrări şi rechizitele lor (denumire, adresă, cont, nr.telefoane, nume, prenume reprezentant legal)______________________________________________________________________________________________

12. Date privind documentaţia elaborată anterior şi privind posibilitatea utilizării ei_________________________________________________________________________________________________

13. Cerinţele de bază faţă de reţelele tehnice şi faţă de echipamentul tehnic a obiectivului de patrimoniu cultural ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

14. Etapele de elaborare a documentaţiei ştiinţifice de proiect _____________________________________________________________________________________________________

15. Conţinutul documentaţiei ştiinţifice de proiect  ____________________________________________________________________________________

Compartimentul 1.

Lucrări preliminare:__________________________________________________

__________________________________________________________________________

Compartimentul 2.

Cercetări ştiinţifice:

1.Etapa până la începerea lucrărilor   ___________________________________________________________________________________________________________

2. Etapa în procesul efectuării lucrărilor _______________________________________________________________________________________________________________________

Compartimentul 3.

Cercetări tehnice_____________________________________________________

________________________________________________________________________

Compartimentul 4.

Proiectul de restaurare (cu indicarea necesităţii elaborării de variante, inclusiv pe bază de concurs) ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Compartimentul 5.

Documentaţia executivă_______________________________________________

__________________________________________________________________________

1.Etapa până la începerea lucrărilor    _______________________________________________________________________________________________________________________________________

2.Etapa în procesul efectuării lucrărilor ___________________________________________________________________________________________________________________________________

Compartimentul 6.

Raportul  ştiinţific  de  restaurare:    ________________________________________________________________________________________________________

16. Ordinea şi condiţiile de coordonare a documentaţiei ştiinţifice de proiect cu indicarea instanţelor şi organizaţiilor ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

17. Cerinţele privind dirijarea ştiinţifico-metodică şi supravegherea de autor cu indicarea duratei. Necesitatea cooptării specialiştilor de înaltă calificare şi a învăţaţilor ______________________________________________________________________

18. Necesitatea efectuării lucrărilor experimentale privind tehnologia şi metodele de executare a lucrărilor cu indicarea tipului de   lucrări _______________________________________________________________________________________________________________________

19. Documentaţia iniţială prezentată de Beneficiar __________________________________________________________________________________________________________________________

20. Cerinţe şi condiţii adăugătoare ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tema este elaborată ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

(organizaţia sau persoana fizică) cu cooptarea ____________________________________________________ specializaţi pe tipuri de lucrări ştiinţifice de proiect (organizaţia sau persoana fizică)

Tema  este coordonată ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(proprietarul monumentuleui istoric sau uzufructuarul monumentului istoric)

Reprezentantul Beneficiarului                                           Reprezentantul Antreprenorului

Anexa 2

Componenţa documentaţiei de cercetare-proiectare

Compartimentul 1. Lucrări preliminare

​Compartimentul „Lucrări preliminare” constă din următoarele subdiviziuni: Cercetări preliminare, Măsuri temporare preliminare şi lucrări preliminare, Documentaţia de lucru.

​Cercetările preliminare includ:

- scurte note istorice şi bibliografice privind monumentul istoric;

- materiale privind cercetarea arhitecturală in situ a monumentului istoric cu cercetarea vizuală şi determinarea caracteristicilor lui stilistice;

- date privind defecţiunile de bază ale monumentului istoric determinate în cadrul monitorizării stării şi utilizării monumentelor istorice (ref. la lege);

- date privind uzura fizică a elementelor constructive şi arhitecturale;

- actul stării tehnice a monumentului istoric şi gradul (procentul) pierderii de către acesta a imaginii originare;

- actul categoriei de complexitate a lucrărilor ştiinţifice de proiect;

- desene de măsurare schematică a monumentului istoric şi calcularea volumului lui fizic;

- materiale de fotofixare documentară a monumentului istoric anterior începerii lucrărilor de reparare-restaurare cu protocolul respectiv;

- avizul tehnic privind cercetarea tehnică preliminară a monumentului istoric.

Măsurile temporare preliminare şi lucrările preliminare includ:

- lista măsurilor privind asigurarea efectuării cercetărilor in situ a monumentului istoric;

- concluzii preliminare efectuate în baza cercetării monumentului istoric, inclusiv determinarea zonelor de avariere şi a volumului de lucrări de conservare, privind necesitatea elaborării desenelor executive a lucrărilor de consolidare şi de conservare, precum şi privind efectuarea lucrărilor urgente de consolidare şi de conservare;

- propuneri preliminare privind lucrărilor de restaurare şi privind etapele de efectuare a acestora;

- programul de cercetare ştiinţifică;

- devizul de elaborare a documentaţiei ştiinţifice de proiect, ghidul ştiinţifico-metodic şi supravegherea de autor  pentru determinarea preţului executării lor.

Documentaţia executivă în cadrul acestui compartiment poate include:

- desene executive privind efectuarea lucrărilor de consolidare şi de conservare, privind amenajarea construcţiilor de proptire şi împrejmuire a părţilor avariate ale monumentului istoric şi a semnalizării de avarie, privind efectuarea lucrărilor urgente de reparaţie, restaurare a monumentului istoric;

- schema efectuări lucrărilor de pompare a apei din subsoluri, de desfacere/curăţare a zonelor prăbuşite, de drenare şi curăţare a terenului;

- scheme de amplasare a martorilor şi reperelor (în cazul prezenţei deformărilor monumentului istoric), de deschidere a construcţiilor şi de selectare a probelor de materiale în scopul stabilirii continuării utilizării lor în cadrul monumentului, de efectuare a sondajelor arhitecturale şi arheologice (cu indicarea dimensiunilor acestora);

- schema odinii de desfacere a anexelor şi stratificărilor cu indicarea volumelor;

- schema montării schelelor;

- devize locale privind executarea acestor lucrări, privind producerea şi montarea construcţiilor.

Compartimentul 2. Cercetări ştiinţifice complexe

​Compartimentul „Cercetări ştiinţifice complexe” constă din subdiviziunile Cercetări de arhivă şi bibliografice, Cercetări in situ, Cercetări a parametrilor volumetrici şi Cercetări tehnico-tehnologice.

​Cercetările de arhivă şi bibliografice includ:

- lista bibliografică şi lista fondurilor de arhivă şi muzeistice care conţin date privind monumentul istoric şi privind analogiile acestuia;

- lista documentaţiei ştiinţifice de proiect privind restaurarea monumentului elaborate anterior;

- extrase din sursele de arhivă şi bibliografice, care permit determinarea evenimentelor istorice şi cauzele sub acţiunea cărora a fost creat şi se modifica monumentul istoric, care permit urmărirea istoriei existenţei lui, rolul/importanţa în mediul ambiant şi semnificaţia/importanţa culturală;

- copii ale materialelor scrise, grafice, fotografice şi de altă natură, inclusiv privind analogiile depistate;

- nota istorică care conţine: analiza arhitecturală, artistică şi tipologică a monumentului; istoria pe scurt a locului unde a fost edificat; caracteristica pe scurt (inclusiv stilistică) a construcţiilor/edificiilor înconjurătoare; date privind arhitecţii/inginerii, constructorii/zidarii, proprietarii monumentului; cronologia schimbărilor proprietarilor şi a caracterului utilizării monumentului pe parcursul istoriei, inclusiv în perioada sovietică şi după 1991;

- descrierea detaliată a distrugerilor, deteriorărilor, reparaţiilor, reconstrucţiilor, precum şi a lucrărilor de restaurare efectuate cu indicarea cauzelor şi porţiunilor exacte ale monumentului, a soluţiilor arhitecturale şi constructive utilizate; a metodelor de construcţie şi materialelor, a echipamentului tehnic, tehnologiilor şi termenelor de executare a lucrărilor;

- analiza documentaţiei ştiinţifice de proiect elaborate anterior (în caz de existenţă a ei);

- descrierea analogiilor şi prezentarea materialele iconografice necesare.

Cercetările in situ includ:

- desene de măsurare (măsurări arhitecturale şi arheologice, în caz dacă tema nu stabileşte altceva);

- descrierea metodelor de cercetare a monumentului şi rezultatele obţinute în conformitate cu sondajele arhitecturale, săpăturile arheologice; deschiderea construcţiilor cu determinarea materialelor şi consrtucţiilor iniţiale sau a fragmentelor şi urmelor acestora, caracterului finisajelor; a metodelor de construire şi tehnologice utilizate iniţial, stării tehnice şi cauzelor defectelor depistate;

- concluziile analitice privind modificarea în timp a monumentului, analiza comparativă cu materialele cercetărilor de arhivă şi bibliografice, recomandări privind metodele de restaurare adecvate spre utilizare;

- rezultatele cercetării picturii monumentale; a obiectelor/mobilierului de interior;

- rezultatele analizei de laborator a probelor materialelor de construcţie şi de finisaj;

- datele cercetărilor tehnice, dendrologice şi arheologice a terenului monumentului;

- rezultatele calculării capacităţii portante a construcţiilor şi fundaţiilor, a parametrilor tehnici de iluminare, termici şi acustici ai monumentului;

- recomandări privind utilizarea monumentului istoric;

- materiale grafice şi alte materiale de fixare în urma cercetării in situ.

Scara recomandată a desenelor pentru:

​-planuri, secţiunui, faţade- 1:100 – 1:50

​-planuri generale- 1:200 – 1:500

​-fragmente- 1:20

​-detalii- 1:10 – 1:5

​-şabloane- 1:1

​În caz de necesitate de reflectare mai completă/exactă a caracteristicilor monumentului istoric scara poate fi modoficată.

​Cercetarea parametrilor volumetrici şi cercetările tehnice şi tehnologice trebuie să conţină:

- metodele şi rezultatele cercetării şi calculelor parametrilor volumetrici a părţilor pierdute în timp ale obiectivului;

- rezultatele evaluării in situ a capacităţii portante a construcţiilor şi a gradului de avariere a acestora;

- date privind starea construcţiilor ascunse;

- date privind starea tehnică a materialelor şi articolelor de finisaj;

- descrierea stării tehnice a părţilor componente ale monumentului şi a elementelor constructive;

- metode de evaluare a parametrilor calitativi a monumentului istoric, a construcţiilor şi materialelor; propuneri privind asigurarea valorii normative a acestor parametri;

- rezultatele cercetării şi calculelor de determinare a parametrilor fizico-tehnici a monumentului şi regimul optim al umidităţii/temperaturii în scopul asigurării durabilităţii în timp şi păstrării monumentului în cadrul utilizării moderne, luându-se în calcul influenţa factorilor climaterici şi antropogeni, a situaţiei topografice, peisagere şi urbanistice existente şi proiectate, comportamentului terenului de fundaţie;

- rezultatele cercetării privind elaborarea metodelor de protecţie faţă de influenţa nefavorabilă a materialelor  de construcţie şi finisaj şi conservarea lor;

- rezultatul elaborării reţetei originare a materialelor de construcţie şi de finisaj sau a unei reţete cu proprietăţi/însuşiri apropiate de cele originare;

- rezultatele cercetărilor experimentale şi recomandările privind tehnologia realizării unor tipuri de lucrări;

Compartimentul 3. Cercetări tehnice

​Compartimentul „Cercetări tehnice” se elaborează în conformitate cu regulile şi normativele în construcţie în vigoare.

​În raportul tehnic este necesar de prezentat propuneri privind precizarea nomenclatorului de indici ai calităţii, a caracteristicilor lor cantitativi şi calitativi, a metodelor de evaluare a acestora şi de control privind corespunderea valorilor normative.

Compartimentul 4. Proiectul de restaurare

​Structura şi conţinutul recomandat al comparimentului:

​1) Subdiviziunea „Memoriu explicativ”:

​- fundamentarea soluţiilor de proiect;

​- date iniţiale pentru executarea lucrărilor de intervenşie asupra monumentului istoric (inclusiv rezultatele cercetărilor tehnice, condiţiile tehnice etc.);

​- descrierea pe scurt a obiectivului:

• date generale privind monumentul istoric şi privind cercetările ştiinţifice complexe efectuate;

• descrierea înfăţişării actuale, starea tehnică a monumentului istoric şi utilizarea lui;

• descrierea înfăţişării propuse a monumentului istoric după restaurare;

- soluţiile pricipiale a măsurilor de cosolidare a construcţiilor monumentului, privind echipamentul de seviciu şi expoziţional; propuneri privind restaurarea picturii monumentale şi a mobilierului interior; soluţii privind amenajarea, sistematizarea pe verticală şi înverzirea terenului; propuneri privind adaptarea monumentului istoric pentru asigurarea utilizarea modernă a acestuia şi a terenului aferent;

- indicii calităţii monumentului istoric, luaţi drept bază la calcularea consolidării construcţiilor, fundaţiei, sistemelor tehnice, echipamentului, la determinarea altor soluţii arhitecturale şi tehnice în timpul elaborării documentaţiei de proiect (proiectului de restaurare);

- propuneri privind organizarea lucrărilor şi a etapelor de execuţie a acestora, precum şi privind maşinile şi mecanismele pentru realizarea restaurării monumentului;

​- indicii tehnico-economici ai monumentului istoric, obţinuţi în rezultatul elaborării proiectului de restaurare.

​2) Subdiviziunea „Schema amenajării terenului de pământ” (se elaborează în conformitate cu planul urbanistic):

​caracterizarea pe scurt a terenului de pământ în hotarele teritoriului monumentului istoric; evidenţierea etapelor de lucru (în caz de necesitate), cu indicarea şi fundamentarea limitelor zonei de protecţie a monumentului; fundamentarea amenajării terenului în conformitate cu cerinţele documentelor privind utilizarea terenului de pământ; soluţiile privind pregătirea tehnică a terenului, organizării reliefului, soluţiile privind amenajarea, amenajarea pe verticală şi înverzirea terenului; soluţiile privind împrejmuirea terenului; materiale grafice (schema organizării planimetrice a terenului de pământ).

3) Subdiviziunea „Soluţii arhitecturale”:

​descrierea şi fundamentarea pe scurt a înfăţişării exterioare şi interioare a monumentului istoric, a organiării lui spaţiale, planimetrice şi funcţionale; materiale grafice (planuri, faţade, secţiuni, soluţii cromatice a faţadelor şi interioarelor, machete (în caz de necesitate) etc.), reconstituirile grafice propuse, iluminarea arhitecturală (în caz de necesitate).

4) Subdiviziunea „Soluţii constructive şi de sistematizare spaţială”:

​date privind condiţiile tehnico-geologice, hidrogeologice, climaterice, naturale etc. ale terenului pe care se efectuează lucrările de intervenţie asupra monumentului istoric; caracteristicile fizico-mecanice de bază a terenului de fundaţie, date privind apele freatice şi a agresivităţii lor faţă de diferite tipuri de materiale; descrierea soluţiilor constructive a monumentului şi fundamentarea schemei spaţiale adoptate pentru calcularea elementelor constructive; descrierea soluţiilor de sistematizare spaţială; măsurile de asigurare a condiţiilor sanitare necesare activităţii umane; măsurile de protecţie a elementelor constructive şi a fundaţiilor de coroziune; materiale grafice (planuri pe niveluri cu indicarea încăperilor; secţiunile de bază ale monumentului şi secţiuni ale fundaţiilor, planuri, secţiuni, după caz, fragmente necesare lucrărilor de intervenţie propuse, soluţii de principiu privind consolidările şi modificările constructive de bază; propuneri privind restaurarea interioarelor, inclusiv pictura şi elementele decorative şi sculpturale ale pereţilor, pardoselilor, plafoanelor şi a mobilierului interior).

5) Subdiviziunea „Echipament tehnic, reţele de asigurare tehnică, soluţii tehnilogice”

Compartimentul 4.

Compartimentul 5. Raportul ştiinţific de restaurare

​Compartimentul se elaborează după terminarea lucrărilor de intervenţie asupra monumentului istoric, fixează şi evaluează corespundearea lucrărilor efectuate soluţiilor de proiect aprobate, fundamentează abaterile de la proiectul de restaurare în rezultatelor descoperirii unor date necunoscute anterior şi cuprinde:

-baza elaborării documentaţiei ştiinţifice de proiect pentru restaurarea monumentului şi efectuarea intervenţiilor;

-rezultatele cercetărilor ştiinţifice complexe;

-descrierea pe scurt a proiectului de restaurare aprobat şi corespunderea lucrărilor de intervenţie executate soluţiilor de proiect aprobate;

-modificările introduse în proiectul de restaurare şi realizarea lor în procesul executării lucrărilor de intervenţie asupra monumentul istoric; descrierea pe categorii a lucrărilor efectuate cu indicarea tehnologiilor, materialelor de construcţie şi de finisaj, construcţiilor şi echipamentului aplicat; evaluarea ştiinţifică a rezultatelor restaurării şi recomandările privind utilizarea de mai departe a monumentului, privind întreţinerea şi exploatarea lui adecvată.

Anexe:

Actul de recepţie a lucrărilor de intervenţie asupra monumentului istoric; complet de desene de fixare şi devize de execuţie materiale de fotofixare, care reflectă starea monumentului până la începerea lucrărilor, în timpul lor şi după finalizarea acestora; Registrul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorico-culturale.

Anexa 3

Registrul lucrărilor de intervenţie asupra monumentelor istorico-culturale.

Bibliografia

Legile Republicii Moldova

Legea nr.1530-XII din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor

Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii

Legea nr.835-XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului

Legea nr.851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător

Legea nr.1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile

Legea nr.1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală

Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcţie

Actele normative ale Guvernului Republicii Moldova

Hotărîrea nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

Hotărîrea nr.360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii

Hotărîre nr.5 din 05.01.1998 cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism

Hotărîre nr.1009 din 05.10.2000 despre aaprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite

Acte normative şi departamentale ale altor ţări

Положение об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 16.09.82 № 865 (Собрание постановлений Правительства СССР, 1982, № 26)

Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утв. приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 № 203

Traducerea autentică a documentului în limba rusă

Начало перевода

1  Область применения

1.1. Настоящий свод правил содержит общие положения о составе, содержании, порядке разработки, согласования и утверждения научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия независимо от их принадлежности и форм собственности. Рекомендации могут использоваться при осуществлении ремонтно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия национального и местного значения. Научно-проектная документация на проведение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия, в дальнейшем по тексту будет называться «документация».

1.2. Положения настоящего свода правил основаны на нормах, регламентирующих разработку научно-проектной документации и введение специальных реставрационных работ в области сохранения объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) Республики Молдова и не нашедшие отражения в законодательстве об архитектурной и градостроительной деятельности.

1.3. Настоящий свод правил предназначен для применения специалистами структурных подразделений органа государственной охраны объектов историко-культурного наследия, его местных органов, осуществляющих использование объектов историко-культурного наследия, учреждений и организаций, подведомственных указанным органам и выполняющих функции заказчиков (застройщиков) объектов историко-культурного наследия, иными заказчиками, органами исполнительной власти и учреждениями, уполномоченными на проведение экспертизы проектной документации, государственной строительной инспекции, а также физическими и юридическими лицами, осуществляющими научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, направленные на обеспечение физической сохранности объектов историко-культурного наследия.

1.4. Настоящий свод правил можно использовать при проведении работ по консервации объекта историко-культурного наследия, ремонте памятника, реставрации памятника или ансамбля, при приспособлении объекта историко-культурного наследия для современного использования, при проведении спасательных полевых археологических работ, а также для разработки документации по градостроительству и обустройству территории.

2. Нормативные ссылки

| NCM A.03.11.2017 |  | Prospecţiuni inginereşti pentru construcţii. Prevederi generale. (в разработке) |
| --- | --- | --- |
| NCM A.07.03-2002 |  | Regulament cu privire la monitorizarea obiectelor în construcţie de către autorul proiectului |
| NCM A.07.05:2012/C2:2015 |  | Proiectarea construcţiilor. Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale. |
| NCM A.09.02-2005 |  | Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia clădirilor de locuit, comunale şi social-culturale |
| NCM B.01.05.2016 |  | Urbanism. Sistematizarea şi regimul de construire a localităţilor urbane şi rurale |
| NCM E.02.02.2016 |  | Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii de bază |
| СНиП 2.01.07-85 |  | Нагрузки и воздействия |
| СНиП 1.02.07-87 |  | Инженерные изыскания для строительства |

3. Термины и определения

В настоящем своде правил применяются термины и определения в соответствии с действующими нормативными документами, исключения составляют следующие термины и определения, которые являются специфичными для области охраны памятников истории и культуры, их консервации, реконструкции, реставрации и воссоздания.

3.1 Ансамбли: локализуемые на исторически сложившихся территориях группы изолированных или объединенных памятников, строений и сооружений фортификационного, дворцового, жилого, общественного, административного, торгового, производственного, научного, учебного назначения, а также памятников и сооружений религиозного назначения (храмовые комплексы, монастыри), в том числе фрагменты исторических планировок и застроек поселений, которые могут быть отнесены к градостроительным ансамблям; произведения ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (сады, парки, скверы, бульвары), некрополи.

3.2 Подлинность: определяющий фактор ценности объекта историко-культурного наследия. Понимание значения подлинности играет фундаментальную роль во всех научных исследованиях по проблемам культурного наследия и определяется четырьмя основными параметрами: подлинность "материала", подлинность «мастерства» исполнения, подлинность первоначального «замысла» и подлинность «окружения».

3.3 Разрешение на работы по сохранению объекта историко-культурного наследия выдаются органами государственной охраны объектов историко-культурного наследия на научно-исследовательские (археологические), противоаварийные, ремонтно-реставрационные и другие работы по сохранению объектов историко-культурного наследия.

3.4 Приспособление объекта историко-культурного наследия для современного использования: научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях создания условий для современного использования объекта историко-культурного наследия без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны, в том числе реставрация представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта историко-культурного наследия.

3.5 Задание на проведение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия: согласовывается органами государственной охраны объектов историко-культурного наследия на научно-исследовательские (археологические), противоаварийные, ремонтно-реставрационные и другие работы по сохранению объектов историко-культурного наследия. Может подразделяться на следующие виды:

3.5.1 Задание на проведение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия: Плановое (реставрационное) задание. Форма 1.

Задание, определяющее проектные и ремонтно-реставрационные работы, приспособление, воссоздание памятника, разрабатывается на основании материалов учетных или иных документов и содержит данные о необходимости очередности выполнения научно-проектных работ, разработки нескольких вариантов проекта, а также предложения по очередности проведения реставрационных работ по годам. Реставрационное задание согласовывается государственными органами государственной охраны объектов историко-культурного наследия на основании заявления заказчика при участии проектной организации, которой поручается ведение научно-проектных работ, и выдается заказчику или пользователю памятника.

3.5.2 Задание на проведение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия: Задание на разработку научно-проектной документации для производства работ на объектах историко-культурного наследия. Форма 2.

Задание, определяющее состав и содержание научно-проектной документации, порядок и условия согласования научно-проектной документации с указанием организаций, разрабатывается в разделе «Предварительные работы» на основании письма заказчика.

3.6 Консервация объекта историко-культурного наследия: научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта историко-культурного наследия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта, в том числе противоаварийные работы.

3.7 Научно-проектная документация: единый комплекс научно-исследовательской, изыскательской, проектно-сметной и обмерной документации для проведения работ по сохранению объектов историко-культурного наследия (консервации, ремонта, реставрации, приспособления объекта для современного использования).

3.8 Исполнительная документация: комплект рабочих чертежей на выполнение производственных работ по сохранению предъявляемого к приемке объекта историко-культурного наследия, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за выполнение работ.

3.9 Научно-методическое руководство разработкой научно-проектной документации: научно-методическая организация и координация работы членов авторского коллектива при разработке научно-проектной документации, осуществляемая научным руководителем авторского коллектива.

3.10 Научное руководство проведением работ по сохранению объекта историко-культурного наследия: контроль, осуществляемый научным руководителем проекта за ведением исследований в процессе производства работ, в целях обеспечения сохранности всех элементов подлинности объекта историко-культурного наследия, выявленных в результате этих исследований.

3.11 Достопримечательные места: творения, созданные человеком, или совместные творения человека и природы, в том числе места бытования народных художественных промыслов; центры исторических поселений или фрагменты градостроительной планировки и застройки; памятные места, культурные и природные ландшафты, связанные с историей формирования народов и иных этнических общностей на территории Республики Молдова, историческими событиями, жизнью выдающихся исторических личностей; культурные слои, остатки построек древних поселений; места совершения религиозных обрядов.

3.12 Ремонтно-реставрационные работы: работы, направленные на обеспечение физической сохранности объекта историко-культурного наследия, в том числе консервация объекта историко-культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта историко-культурного наследия для современного использования, а также научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно-методическое руководство, технический и авторский надзор.

3.13. Спасательные полевые археологические работы: исследования культурного слоя, направленные на сохранение объекта археологического наследия, с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

3.14 Памятники: отдельные постройки, здания и сооружения с исторически сложившимися территориями (в том числе памятники религиозного назначения, мемориальные квартиры и дома; мавзолеи, отдельные захоронения, произведения монументального искусства, объекты науки и техники, включая, частично или полностью скрытые в земле следы существования человека, включая все движимые предметы, имеющие к ним отношение, основным или одним из основных источников информации о которых являются археологические раскопки или находки (далее - объекты археологического наследия).

3.15 Объекты историко-культурного наследия (памятники истории и культуры): объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникающие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

3.16 Предмет охраны: особенности подлинного облика объекта историко-культурного наследия, послужившие основанием для включения его в реестр и подлежащие обязательному сохранению.

3.17 Реставрация памятника или ансамбля: научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и сохранения историко-культурной ценности объекта историко-культурного наследия.

3.18 Ремонт памятника: научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны.

3.19 Авторский надзор: один из видов услуг по надзору автора проекта и других разработчиков проектной документации (физических и юридических лиц) за производством работ по сохранению объектов историко-культурного наследия, осуществляемый в целях обеспечения соответствия решений, содержащихся в проектной документации, выполняемым работам на объекте.

3.20 Технический надзор: контроль, осуществляемый в определенном действующим законодательством порядке, за соблюдением сроков и качества производства работ на объекте историко-культурного наследия и соответствия их требованиям технических регламентов, проектным решениям и сметам.

3.21 Культурный слой: исторически сложившиеся система напластований, образовавшаяся в результате деятельности человека.

4. Общие положения

4.1. Работы по сохранению объекта историко-культурного наследия проводятся на основании принятых в установленном порядке следующих документов:

- законодательных, нормативных актов и документов в области охраны памятников истории и культуры, проектирования и строительства;

- плана обустройства территории, включающую объекты историко-культурного наследия, генерального или зонального градостроительного плана, схемы формирования и развития охранных зон памятников истории и культуры, достопримечательных мест, историко-культурных музеев-заповедников, особо охраняемых природных территорий;

- нормативных актов соответствующего органа государственной охраны объектов историко-культурного наследия;

- научно-реставрационного (технико-экономического) обоснования реставрации архитектурного ансамбля и комплекса;

- данных мониторинга состояния и использования памятника истории и культуры.

4.2. При разработке научно-проектной документации для сохранения объектов историко-культурного наследия необходимо руководствоваться законами и нормативными актами Республики Молдова, принятыми в установленном порядке техническими регламентами, стандартами, а также настоящим сводом правил.

Нормы в проектировании и строительстве применяются при проведении работ по сохранению объекта историко-культурного наследия только в случаях, не противоречащих интересам сохранения данного объекта историко-культурного наследия.

4.3. Источниками финансирования мероприятий по сохранению, популяризации и государственной охране объектов историко-культурного наследия, в том числе работ по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

- государственный бюджет;

- местные бюджеты;

- пожертвования от физических и юридических лиц.

4.4. Разработка научно-проектной документации для памятников истории и культуры национального значения, находящихся в государственной собственности осуществляется на основании конкурсов, которые организуются органами государственной охраны объектов историко-культурного наследия или профильными творческими союзами.

4.5. Размещение заказов на проведение научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ по сохранению объекта историко-культурного наследия, в случае если эти работы осуществляются за счет бюджетных средств, производится в соответствии с законодательством о публичных закупках.

4.6. В случае если разработка научно-проектной документации осуществляется за счет средств внебюджетных поступлений, то выполнение проектных и изыскательских работ осуществляется на основании договора подряда, а выполнение научно-исследовательских работ - на основании договора на их выполнение.

4.7. Неотъемлемой частью договора подряда или контракта на публичные закупки является задание (плановое (реставрационное)) на проведение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия, программа исследований и разрешение на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ на объекте историко-культурного наследия, выданное органами государственной охраны объектов историко-культурного наследия.

Задание (плановое (реставрационное)) на проведение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия составляется с учетом мнения собственника объекта историко-культурного наследия либо пользователя объектом историко-культурного наследия.

Форма задания (планового (реставрационного)) и разрешения определяется настоящим сводом правил.

4.8. Задание на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов историко-культурного наследия (далее - Задание) предоставляется заказчиком или разрабатывается в составе предварительных работ.

Примерная форма задания на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия приведена в приложении 1.

4.9. К проведению работ по сохранению объекта историко-культурного наследия допускаются физические и юридические лица, имеющие лицензии на деятельность по проведению проектных работ, связанных с охраной объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры).

4.10. На научно-проектную документацию для проведения работ по сохранению объектов историко-культурного наследия распространяется действие законодательства об авторском праве и смежных правах и о архитектурной деятельности.

4.11. Соответствие разработанной научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия требованиям законодательства и нормативным актам Республики Молдова, градостроительному сертификату на проектирование и плану земельного участка, техническим регламентам, техническим условиям, стандартам должно быть удостоверено соответствующей записью лица, ответственного за подготовку научной и проектной документации (научного руководителя), а также печатью и подписью, на каждом листе, проверяющего проектов.

В рабочей документации запись о том, что рабочие чертежи разработаны в соответствии с утвержденной проектной документацией, техническими регламентами, стандартами, действующими нормами и правилами приводится на первых листах каждого раздела документации.

4.12. Научно-проектная документация передается подрядчиком заказчику в сроки, установленные договором по акту сдачи-приемки готовой продукции на бумажном носителе в четырех экземплярах - для всех разделов, кроме раздела «Комплексные научные исследования», документация которого передается в трех экземплярах. Передаваемая подрядчиком сверх установленного количества экземпляров научно-проектная документация оплачивается заказчиком дополнительно.

Документация может передаваться в соответствии с условиями договора на электронном носителе с соответствующим оформлением подписей согласно законодательству Республики Молдова.

Подписи на графических и текстовых материалах научно-проектной документации рекомендуется выполнять в порядке, установленном действующими стандартами.

4.13. Организации, ведущие разработку научно-проектной документации, осуществляют в установленном порядке научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте историко-культурного наследия до дня выполнения указанных работ.

После выполнения работ по сохранению объекта историко-культурного наследия, организации, ведущие разработку научно-проектной документации, сдают в трехмесячный срок со дня выполнения указанных работ в орган государственной охраны объектов историко-культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.

4.14. В процессе выполнения производственных работ на объекте историко-культурного наследия подрядчик на основе рабочей документации составляет исполнительную документацию с учетом непредусмотренных рабочими чертежами и сметами работ, выявленных в процессе проведения ремонтных и реставрационных работ. Исполнительная документация является составной частью отчетной документации.

4.15. Подлинники научно-проектной документации, включая технические расчеты, выписки из архивных и библиографических источников, материалы полевых работ, кроки обмерных чертежей, зарисовки, негативы фотодокументов, журнал лабораторных исследований заказчику не передаются и хранятся у организации-подрядчика, если их передача заказчику не оговорена в договоре.

5. Порядок разработки научно-проектной документации на выполнение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия

5.1. Разработка научно-проектной документации осуществляется в соответствии с Заданием при наличии разрешения на проведение указанных в нем работ.

5.2. Научно-проектная документация разрабатывается, как правило, в течение всего периода выполнения работ по сохранению объекта историко-культурного наследия. Проведение научно-исследовательских работ и принятие на их основе проектных решений осуществляется как до выполнения ремонтных и реставрационных работ на объекте историко-культурного наследия, так и в процессе их производства.

5.3. В зависимости от технического состояния объекта при осуществлении ремонтно-реставрационных работ научно-проектная документация может разрабатываться:

- в целом на весь комплекс работ по сохранению объектов историко-культурного наследия;

- на отдельные этапы работ.

Объем разрабатываемой документации должен обеспечить необходимый уровень исследований и проектных решений, гарантирующих сохранность объекта историко-культурного наследия и отвечать требованиям органа государственной охраны памятников истории и культуры, а также проверки проектной документации в части конструктивной и технологической устойчивости и безопасности здания.

5.4. Заказчик вместе с заданием (плановым (реставрационным)) на проведение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия передает организации-подрядчику необходимые, исходя из поставленных задач, данные по следующему перечню:

- правоустанавливающие документы, удостоверяющие право заказчика на объект историко-культурного наследия и земельный участок в границах территории объекта;

- градостроительный сертификат на проектирование планируемых работ;

- паспорт объекта историко-культурного наследия;

- материалы или сведения о ранее выполненной научно-проектной документации с указанием возможности (полностью, частично) ее использования;

- письменное разрешение на изучение объекта историко-культурного наследия (памятника истории и культуры);

- имеющиеся в наличии графические и иные материалы, том числе поэтажные планы зданий и сооружений; ситуационный план с указанием местоположения объекта, охранной зоны объекта историко-культурного наследия; обмерные чертежи, графические зарисовки, акварели; фотодокументацию;

а также:

- результаты инженерных изысканий (в случае, если они отсутствуют, договором должно быть предусмотрено задание на выполнение инженерных изысканий);

- технические условия (в случае, если функционирование объекта историко-культурного наследия невозможно обеспечить без подключения такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения);

- иные данные, материалы и документы, проект зоны охраны;

- для проведения работ по сохранению объекта археологического наследия - спасательных археологических работ заказчик передает ситуационный план, топооснову с посадкой объекта и геологическими разрезами, историко-культурный опорный план, исходно-разрешительную документацию;

- ведение спасательных полевых археологических работ допускается только при наличии оформленных в установленном порядке разрешений, выданных органами государственной охраны памятников истории и культуры.

Отсутствие вышеперечисленных документов может являться поводом для включения работ по их подготовке в Задание на разработку научно-проектной документации по сохранению объектов историко-культурного наследия.

5.5. При разработке научно-проектной документации организация-подрядчик должен обеспечить:

- неукоснительное сохранение содержащейся в материальной структуре и художественном образе объекта историко-культурного наследия (памятника истории и культуры) технологической и культурно-исторической информации, определяющей его подлинность, независимо от современных эстетических оценок. Технические средства и материалы реставрации не должны искажать эту информацию, равно как и препятствовать повторным реставрациям;

- координацию работ всех участников ремонтно-реставрационных работ, увязку всех частей научно-проектной документации и принципиальных научно-проектных решений;

- научную обоснованность, достоверность и полноту результатов исследований объекта историко-культурного наследия и принимаемых архитектурных, инженерных и технологических решений;

- соответствие принятых для реализации технологических приемов и методов производства работ требованиям сохранения подлинности, раскрытия и восстановления исторической, научной, художественной или иной историко-культурной ценности объекта историко-культурного наследия, обеспечения условий для его современного использования и физической сохранности;

- соответствие установленных в проектных решениях показателей качества конструкций, изделий, деталей и материалов нормативным значениям технической и технологической устойчивости зданий и сооружений;

- соблюдение при проведении исследований объекта историко-культурного наследия и при разработке проектных решений, а также при производстве работ по сохранению объектов историко-культурного наследия правил техники безопасности, пожарной и санитарной безопасности.

6. Состав научно-проектной документации

6.1. Научно-проектная документация для проведения работ по сохранению недвижимых объектов историко-культурного наследия в целом или на отдельные этапы работ состоит из следующих разделов:

- Предварительные работы с разделом исходно-разрешительной документации;

- Комплексные научные исследования;

- Инженерные изыскания;

- Проект реставрации;

- Рабочая проектно-сметная документация;

- Научно-реставрационный отчет.

Разделы научно-проектной документации определяются стадийностью ее выполнения.

Состав и содержание разделов научно-проектной документации, а также стадийность ее выполнения устанавливается заданием и определяется договором подряда.

Проект приспособления объекта историко-культурного наследия может являться как частью проекта реставрации, так и самостоятельным разделом, что определяется заданием.

В процессе реализации положений проекта реставрации, при разработке архитектурной и строительной частей, согласовываются положения проекта приспособления. Это необходимо для предотвращения пересмотра полученных результатов реставрации и, как следствие, дополнительных утрат подлинных элементов.

В проекте воссоздания утраченного объекта историко-культурного наследия предметом согласования являются архитектурная и строительная части.

При незначительном объеме рабочей документации и при условии разработки проекта реставрации и рабочей документации одним исполнителем возможно объединение двух стадий (разделов) - проект реставрации и рабочая документация - в одну стадию, объединив аналогичные разделы научно-проектной документации.

6.2. Рекомендуемая структура разделов научно-проектной документации и их содержание приведены в Приложении 2. Указанная структура и содержание научно-проектной документации могут быть уточнены в процессе подготовки задании на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия в зависимости от состояния объекта историко-культурного наследия, наличия и степени проработанности ранее подготовленной научно-проектной документации, вида и состава ремонтно-реставрационных работ, осуществляемых на объекте и т.д.

6.3. Раздел «Предварительные работы» содержит исходно-разрешительные материалы, переданные Заказчиком в соответствии с п. 5.4, и результаты предварительного исследования памятника при ознакомлении с памятником и имеющимися о нем материалами: программу научно-исследовательских работ и задание на проведение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия, предложения о стоимости разработки научно-проектной документации для заключения договора подряда на ее выполнение, план мероприятий, обеспечивающих проведение комплексных научных исследований объекта историко-культурного наследия, и, при необходимости, рабочую документацию, включая объектную и локальные сметы, на выполнение временной консервации, противоаварийных и других первоочередных работ. В составе предварительных работ в обязательном порядке проводится фотофиксация объекта историко-культурного наследия до начала работ с приложением протокола.

В состав предварительных работ включается укрупненный сметный расчет для предварительного обоснования инвестиций. Предварительные работы могут выполняться на основании отдельного договора и в дальнейшем могут быть включены в сводный сметный расчет на ремонтно-реставрационные работы объекта историко-культурного наследия.

6.4. Раздел «Комплексные научные исследования» разрабатывается на основании научно-исследовательской программы, составленной в процессе предварительных работ и включает в себя: результаты историко-архивных и библиографических исследований, результаты натурного изучения объекта историко-культурного наследия, в том числе по архитектурно-археологическим, инженерно-техническим, инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим исследованиям, по технологии создания объекта историко-культурного наследия и по технологии строительных и отделочных материалов, результаты спасательных полевых археологических работ.

При устройстве на объекте историко-культурного наследия зондажей, шурфов, осуществлении раскопок и других натурных исследований, необходимых для подготовки проекта реставрации и производства работ, выполняется соответствующая документация на каждое отдельное исследование (например, акты на проведение исследований в натуре, специальные журналы по установленной форме, фотографии, фиксирующие конкретные элементы памятника, обнаруженные раскрытием, и т.д.).

Результаты проделанной работы сдаются в форме отчета о научно-исследовательской работе, выполненного в порядке, установленной действующими стандартами.

Отчеты являются основным обобщающим материалом для обоснования проектных решений.

6.5. При проведении научно-исследовательских и изыскательских работ определяются цель и метод выбора номенклатуры показателей, перечень показателей качества, их количественные и качественные характеристики, методы оценки на основании действующих стандартов.

Базовыми определениями при определении целей и методов выбора номенклатуры показателей, перечней показателей качества, их количественных и качественных характеристик, методов оценки является подлинность и физическое сохранение объектов историко-культурного наследия.

Выбранные в процессе комплексных научных исследований и инженерных изысканий показатели принимаются за основу при расчете усиления (восстановления) конструкций, основания, инженерных систем, оборудования и определении других архитектурных, технических и инженерных решений при разработке проектной документации (проекта реставрации).

Материалы по выбору и оценке показателей качества являются неотъемлемой частью научного отчета.

6.6. Раздел «Проект реставрации» содержит обязательные разделы проектной документации:

пояснительная записка с научным обоснованием проектных решений;

схема планировочной организации земельного участка;

архитектурные решения;

конструктивные и объемно-планировочные решения;

инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения;

проект организации реставрации;

сводный сметный расчет по укрупненным показателям;

перечень мероприятий по охране окружающей среды;

перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов и малоподвижных групп населения к объектам историко-культурного наследия;

перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Окончательный состав и содержание научно-проектной документации определяется Заданием на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта историко-культурного наследия.

6.6.1. Архитектурные, конструктивные, объемно-планировочные, инженерные и технологические решения по реставрации, консервации, объекта историко-культурного наследия, приспособлению его для современного использования определяются на основании научных исследований, проведенных до начала выполнения производственных работ.

6.6.2. Оформление проекта реставрации и рабочей документации рекомендуется проводить в соответствии с нормами для разработки проектной документации для строительства применительно к научно-проектной документации для проведения ремонта и реставрации объекта историко-культурного наследия, если они не противоречат интересам сохранения объекта историко-культурного наследия.

6.7. Формирование разделов проекта реставрации и комплектов рабочей документации рекомендуется проводить в соответствии с заданием на создание научно-проектной документации и в соответствии с данным Сводом правил.

6.8. Раздел «Рабочая проектно-сметная документация» состоит из следующих документов: рабочих чертежей и смет на выполнение производственных работ на объекте и изготовление реставрационных строительных изделий и конструкций индивидуального изготовления, маркировочных чертежей и шаблонов (при необходимости); спецификаций на оборудование, ценные породы древесины, природный камень, цветные и драгоценные металлы, ведомости и сводные ведомости потребности в материалах.

6.8.1. Рабочая документация разрабатывается на основе согласованного в установленном порядке и утвержденного проекта реставрации и может выдаваться заказчику поэтапно в соответствии с календарным планом, включенным в состав договора подряда на выполнение проектно-изыскательских работ, и может уточняться и дополняться в процессе производства ремонтно-реставрационных работ.

6.8.2. По согласованию с подрядными производственными организациями и с условием выполнения положений утверждаемой части проекта рабочая документация может разрабатываться в сокращенном объеме.

При продолжительности производства ремонтно-реставрационных работ более одного года рабочая документация может разрабатываться на каждый последующий год на соответствующие виды и объемы работ, согласованные с подрядными производственными организациями.

6.9. Раздел «Научно-реставрационный отчет» включает данные о проведенных комплексных научных исследованиях, принятых на их основе проектных решениях и их реализации в процессе осуществления производственных работ, фотографические материалы, характеризующие памятник до начала, в процессе и после завершения работ на объекте. В научно-реставрационном отчете должны содержаться систематизированные фиксационные материалы, описание использованных научных методов исследования и способов реставрации, научные выводы о результатах реставрации и рекомендации по функциональному использованию и технической эксплуатации объекта историко-культурного наследия и его зон охраны.

7. Согласование и утверждение научно-проектной документации

7.1. Согласование и утверждение научно-проектной документации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства в области гражданского права и в области государственной охраны объектов историко-культурного наследия.

7.2. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ организация-подрядчик обязан согласовать готовую научно-проектную документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком участвовать в согласовании:

- в отношении объектов историко-культурного наследия национального значения - с органом государственной охраны памятников истории и культуры;

- в отношении объектов историко-культурного наследия местного значения, в порядке, установленном законодательством об органах местной публичной администрации.

Иные инстанции, осуществляющие согласование научно-проектной документации, устанавливаются в задании на проведение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия.

Срок согласования проекта реставрации в одной организации органа государственной охраны памятников истории и культуры, как правило, не может превышать 15 календарных дней.

Организация-подрядчик обязан в месячный срок рассмотреть и внести исправления и дополнения в научно-проектную документацию по замечаниям, полученным при согласовании проекта реставрации.

7.3. До согласования в установленном порядке научно-проектная документация по сохранению объектов историко-культурного наследия подлежит историко-культурной экспертизе в части сохранения объектов историко-культурного наследия, а также проверке (проект реставрации) в соответствии с действующим законодательством и установленными регламентами.

При проведении историко-культурной и проверки проекта осуществляется оценка обоснованности принятой номенклатуры показателей, а также их количественных и качественных характеристик. При этом делается вывод об их оптимальности и достоверности.

Заключение историко-культурной экспертизы и проверяющих проектов научно-проектной документации является основанием для принятия органом государственной охраны памятников истории и культуры решения о возможности проведения производственных работ на объекте, а также землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект историко-культурного наследия.

7.4. Научно-проектная документация утверждается заказчиком только при наличии положительных заключений историко-культурной экспертизы в части, определенной законодательством, и проверки научно-проектной документации (проекта реставрации) и согласования органа государственной охраны памятников истории и культуры. В случае внесения принципиальных изменений в утвержденные проектные решения и сметную документацию в ходе выполнения ремонтно-реставрационных работ проектная документация (проект реставрации) подлежит повторной проверке и переутверждению в установленном порядке.

8. Научное руководство, технический и авторский надзор

8.1. Физические и юридические лица, ведущие разработку научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия, осуществляют научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, авторский надзор за проведением работ на объекте историко-культурного наследия до дня выполнения указанных работ.

Научное руководство и авторский надзор осуществляется в лице автора или авторского коллектива.

Научно-методическая организация и координация работы членов авторского коллектива осуществляются научным руководителем авторского коллектива.

8.2. При осуществлении ремонтно-реставрационных работ для фиксации предложений и замечаний лиц, осуществляющих научное руководство и авторский надзор, ведется Журнал работ по сохранению объектов историко-культурного наследия установленной формы (Приложение 3), который составляется разработчиком научно-проектной документации и передается заказчику.

Журнал технического надзора ведется отдельно по форме, определенной государственной строительной инспекцией.

8.3. Научное руководство при выполнении производственных ремонтно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия осуществляется научным руководителем проекта или лицом, уполномоченным проектной организацией выполнять данные функции и включает следующие виды деятельности:

- осуществление контроля за проводимыми в процессе производства исследованиями;

- научно-методическая оценка принимаемых в процессе производства работ решений, влияющих на сохранность элементов подлинности объекта историко-культурного наследия;

- решение о вынесении предложений по изменению проектных решений на рассмотрение органов государственной охраны памятников истории и культуры;

- ответственность за составление научно-реставрационного отчета.

Научный руководитель проекта назначается по согласованию с органами государственной охраны памятников истории и культуры.

8.4. Авторский надзор предусматривает:

- контроль соответствия производимых ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов историко-культурного наследия рабочей проектной документации и требованиям законодательных, нормативных актов и нормативных документов;

- контроль за качеством и соблюдением технологии производства ремонтно-реставрационных работ, а также за обеспечением надежности, прочности, устойчивости и долговечности конструкций и монтажа технологического и инженерного оборудования при приспособлении объектов историко-культурного наследия;

- своевременное решение вопросов, связанных с необходимостью внесения изменений в рабочую документацию и контроль исполнения;

- содействие ознакомлению работников, осуществляющих производственные работы по сохранению объектов историко-культурного наследия, и представителей заказчика с проектной и рабочей документацией;

- информирование заказчика о несвоевременном и некачественном выполнении указаний специалистов, осуществляющих авторский надзор, для принятия оперативных мер по устранению выявленных отступлений от рабочей документации и нарушений требований нормативных документов. В данном случае контролер должен приостановить работу и довести сведения о нарушениях до заказчика и органов охраны памятников.

- участие:

- в освидетельствовании скрываемых возведением последующих конструкций работ, от качества которых зависят прочность, устойчивость, надежность и долговечность сохраняемых объектов историко-культурного наследия;

- в приемке в процессе выполнения производственных работ по сохранению отдельных ответственных конструкций объектов историко-культурного наследия;

- приостановку проведения отдельных видов работ при необходимости исследования и фиксации необследованных или вновь обнаруженных частей, элементов и деталей объекта историко-культурного наследия, а также при угрозе непредвиденных деформаций или разрушения конструкций, в случае отступлений в процессе производства работ от принятых проектных решений, при невыполнении подрядчиками указаний авторского надзора.

В процессе авторского надзора осуществляется регулярное ведение Журнала работ по сохранению объектов историко-культурного наследия с фиксацией работ, дефектов и отступлений от рабочей документации и указаний автора или членов авторского коллектива и изложением конкретных требований по их устранению с указанием сроков.

Указания автора или членов авторского коллектива, действующих на основании согласованной в установленном законодательством порядке научно-проектной документации, являются обязательными для заказчика и всех должностных лиц и исполнителей подрядных производственных организаций и могут быть отменены только органом государственной охраны памятников истории и культуры.

Автор или научный руководитель авторского коллектива имеет право требовать от заказчика применения экономических или иных установленных законодательством санкций к подрядным производственным организациям в случаях выполнения работ с систематическим отступлением от рабочей проектно-сметной документации и указаний авторского надзора, с нарушением технологии производства и низким качеством.

По окончании производственных работ по сохранению объектов историко-культурного наследия Журнал работ по сохранению объектов историко-культурного наследия должен быть передан ответственным производителем работ по акту или под расписку научному руководителю для использования в работе над разделом научно-проектной документации «Научно-реставрационный отчет» и хранения.

8.5. Технический надзор (строительный контроль) при выполнении производственных ремонтно-реставрационных работ на объектах историко-культурного наследия осуществляется заказчиком или инженером (инженерной организацией), а также по согласованию с заказчиком может осуществляться проектной организацией, разработавшей научно-проектную документацию. В рамках технического надзора проводится:

- проверка готовности организаций к выполнению производственных работ по реализации проекта реставрации объекта историко-культурного наследия; наличие в организациях системы обеспечения качества работ;

- проверка комплектности поступающих на строительную площадку материалов, конструкций, оборудования, изделий, технической документации, сертификатов, паспортов, технических условий и т.д.;

- надзор за проведением подрядчиком входного контроля качества материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты и места складирования;

- проверка соответствия процесса производства работ, качества работ и выявление отклонений от проекта реставрации и нормативных документов;

- контроль за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта историко-культурного наследия и в соответствии с технологией производства ремонтно-реставрационных работ контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ;

- контроль за безопасностью строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения, если устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков невозможно без разборки и повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- составление после устранения выявленных недостатков актов освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения;

- подтверждение выполненных объемов работ.

Результаты проведения технического надзора фиксируются в Журнале технического надзора, в котором должны быть отражены все работы, проводимые в рамках технического надзора за сохранением объекта историко-культурного наследия, отмеченные недостатки, замечания.

В случае осуществления технического надзора разработчиками научно-проектной документации Акт освидетельствования скрытых работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения подписывается научным руководителем авторского коллектива и подрядчиком, осуществляющим производство ремонтно-реставрационных работ на объекте историко-культурного наследия.

Приложение 1

(Рекомендуемое)

Примерная форма задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия  (Форма 1)

Задание  на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Плановое (реставрационное) задание

1.Объект _____________________________________________________________________

Адрес____________________________________________________________________

Основание для выдачи задания (решение, письмо, условия охранной документации, АПЗ  др.)__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Заказчик___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Проектная организация_____________________________________________________

Производственная организация _____________________________________________

2. Категория охраны (охранный № в государственных списках, по дополнительному списку, четное  задание)_____________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. Краткие исторические сведения____________________________________________

__________________________________________________________________________

4. Общее техническое  состояние____________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Наличие проектно-исследовательской документации

__________________________________________________________________________

6. Характер планируемых работ: _____________________________________________

_______________________________________________________________________

7.Благоустройство территории в границах___________________________________

__________________________________________________________________________

8. Условия приспособления памятника под современные цели (возможности перепланировки, устройства инженерного оборудования и т.п.)____________________

__________________________________________________________________________

9. Состав научно-изыскательских работ (предпроектная стадия):

9.1. Предварительные работы_______________________________________________

__________________________________________________________________________

9.2. Архивные и библиографические материалы, составление исторической записки_____________________________________________________________________________

9.3. Натурные исследования (обмеры, зондажи, шурфы) __________________________

__________________________________________________________________________

9.4. Инженерное обследование с заключением и рекомендациями_________________

__________________________________________________________________________

9.5. Фотофиксация, стереофотограмметрия____________________________________

__________________________________________________________________________

9.6. Лабораторные исследования строительных и отделочных материалов __________________________________________________________________________

10. Состав и стадийность проекта:

10.1. Эскизный проект реставрации (необходимость представления макета, перспективы, разверток, вариантов оговаривается особо) __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10.2. Комплексный эскизный проект реставрации и приспособления по заданию заказчика, согласованному __________________________________________________________________________

10.3. ПОС, ПОР __________________________________________________________________________

10.4. Документация на первоочередные противоаварийные работы __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

10.5. Забочий проект __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

11. Порядок проведения научного руководства и представления научных отчетов (годовых, по отдельным циклам работ, окончательных) _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

12. Особые условия (привлечение консультантов или специалистов смежных профессий, создание рабочих комиссий и т.п.) _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Руководитель органа государственной охраны объектов культурного наследия

_______________________________________________________

Научный руководитель___________________________________

(должность, фамилия, имя. отчество)

Дата_______________________

Примерная форма задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия

(Форма 2)

Согласовано:                                                                                           Утверждаю:

Представитель органа государственной охраны объектов

Заказчик культурного наследия

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

(разработку научно-проектной документации)

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Графы, отмеченные звездочкой, заполняются по данным соответствующих органов охраны объектов культурного наследия)

1. *Наименование памятника и типологическая принадлежность в соответствии с паспортом или учетной карточкой __________________________________________________________________________

2. *Адрес объекта историко-культурного наследия __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. *Категория историко-культурного значения объекта культурного наследия, дата постановки объекта на охрану или учет, регистрационный номер объекта культурного наследия в Едином государственном реестре объектов историко-культурного наследия (памятников истории и культуры) ______________________________________________________________________________________________________________________

4. *Пользователь (собственник, арендатор, владелец) и его реквизиты (наименование организации, Ф.И.О. для физического лица, адрес, расчетный счет, номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя)    _______________________________________

__________________________________________________________________________

5. *Вид, номер и дата составления охранных документов  и характер современного использования ____________________________________________________________________________________

6. *Граница охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утвержденный документ) __________________________________________

__________________________________________________________________________

7. *Краткие сведения об объекте историко- культурного наследия и его техническом состоянии, включая территорию, занимаемую объектом, малые архитектурные формы, монументальную живопись и предметы внутреннего убранства, инженерные сооружения и оборудование и др. _____________________________________________

__________________________________________________________________________

8. *Основание для проведения работ по сохранению объекта историко-культурного наследия, в том числе утвержденный перечень строек и объектов для государственных нужд или отраслевая целевая программа сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов историко-культурного наследия и т.д. (название утвержденного документа, регистрационный номер и дата утверждения). Основные источники финансирования работ по сохранению объектов историко-культурного наследия. Основное содержание работ по сохранению объекта историко-культурного наследия с указанием сроков начала и окончания работ и предлагаемое использование объекта. Намечаемая очередность ремонтно-реставрационных работ или локальные работы ______________________________________________________

_________________________________________________________________________

9. Заказчик и его реквизиты (наименование, адрес, расчетный счет, номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя) ________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Реставрационная научно-проектная организация (или физическое лицо) и ее реквизиты (наименование, адрес, расчетный счет, регистрационный номер и дата выдачи лицензионного свидетельства, номер телефона, Ф.И.О. ответственного представителя)  __________________________________________________________________________

11. Специализированные по видам работ научно-проектные организации (или физические лица) и их реквизиты (наименование, адрес, расчетный счет, номера телефонов, Ф.И.О. ответственных представителей) __________________________________________________________________________________________________________________________

12. *Сведения о ранее выполненной научно-проектной документации и возможность ее использования_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

13. Основные требования к инженерным сетям и инженерному оборудованию объекта культурного наследия  ______________________________________________________

__________________________________________________________________________

14. Стадийность разработки научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия _____________________________________

__________________________________________________________________________

15. Состав и содержание научно-проектной документации (в целом, очереди, локальных работ)

Раздел 1. Предварительные работы: __________________________________________

__________________________________________________________________________

Раздел 2. Комплексные научные исследования:

1. Этап до начала производства работ _______________________________________

__________________________________________________________________________

2. Этап в процессе производства работ_______________________________________

__________________________________________________________________________

Раздел 3. Инженерные изыскания ___________________________________________

__________________________________________________________________________

Раздел 4. Проект реставрации (с указанием о необходимости разработки вариантов, в том числе на конкурсной основе): _____________________________________________

__________________________________________________________________________

Раздел 5. Рабочая документация: _____________________________________________

1. Этап до начала производства работ ________________________________________

__________________________________________________________________________

2. Этап в процессе производства работ ________________________________________

__________________________________________________________________________

Раздел 6. Научно-реставрационный отчет: _____________________________________

__________________________________________________________________________

16. Вид и состав демонстрационных материалов ________________________________

__________________________________________________________________________

17. Порядок и условия согласования научно-проектной документации с указанием инстанций и рганизаций ______________________________________________________________________________________________________________________________________

18.Требования по научно-методическому руководству и авторскому надзору с указанием продолжительности. Необходимость привлечения для консультаций высококвалифицированных специалистов и ученых ______________________________

__________________________________________________________________________

19. Необходимость проведения экспериментальных работ по технологии и методам производства работ с указанием видов работ ___________________________________

__________________________________________________________________________

20. *Исходная и разрешительная документация, представляемая Заказчиком ________________________________________________________________________________________

21. *Необходимость сбора и подготовки исходной и разрешительной документации в порядке оказания технической помощи Заказчику с указанием перечня документов _____________________________________________________________________________________

22. Дополнительные требования и условия _____________________________________

__________________________________________________________________________

Задание подготовлено ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(заказчик - организация или физическое лицо) с привлечением специализированных по видам научно-проектных работ _______________________________________________

__________________________________________________________________________

(организация или физическое лицо)

Задание согласовано____________________________________________________________

(собственник объекта культурного наследия либо пользователь объектом культурного наследия)

Уполномоченное лицо от Заказчика                    Уполномоченное лицо от Подрядчика

Приложение 2

Примерный состав и содержание научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов историко-культурного наследия.

Раздел 1. Предварительные работы

Раздел «Предварительные работы» состоит из следующих подразделов: Предварительные исследования, Предварительные временные мероприятия и подготовительные работы, Рабочая документация.

Предварительные исследования включают:

- краткие историко-архивные и библиографические сведения об объекте историко-культурного наследия;

- материалы архитектурного обследования объекта историко-культурного наследия в натуре с визуальным осмотром и определением стилевых характеристик;

- данные об основных дефектах объекта историко-культурного наследия, выявленных в ходе проведения мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры [2.7];

- данные о величине физического износа конструктивных и архитектурных элементов;

- акт технического состояния объекта историко-культурного наследия и степени (процента) утрат его первоначального физического облика;

- акт категории сложности научно-проектных работ;

- схематические обмерные чертежи объекта историко-культурного наследия и подсчет его физического объема;

- материалы протокольно-документальная фотофиксации объекта историко-культурного наследия до начала ремонтно-реставрационных работ [2.7] с протоколом;

- заключение о предварительном инженерном обследовании объекта.

Предварительные временные мероприятия и подготовительные работы включают:

- перечень мер по обеспечению проведения натурных обследований объекта;

- предварительные соображения на основании обследования объекта историко-культурного наследия, в том числе определения аварийных зон и объема консервационных мероприятий, о необходимости разработки рабочих чертежей по противоаварийным и консервационным мероприятиям и производству срочных противоаварийных и консервационных работ на объекте;

- предварительные предложения по реставрации и очередности производства работ;

- программу научно-исследовательских работ;

- смету на разработку научно-проектной документации, научно-методическое руководство и авторский надзор для определения договорной цены на их выполнение.

Рабочая документация в составе данного раздела может включать:

- рабочие чертежи на проведение противоаварийных и консервационных работ, устройство подпорных и ограждающих конструкций аварийных частей объекта историко-культурного наследия и аварийной сигнализации, на осуществление первоочередных работ по ремонту, реставрации, приспособления объекта историко-культурного наследия;

- схемы производства работ по откачке воды из подвалов, разборке завалов, осушения и очистки территории;

- схемы расположения маяков и реперов (при деформациях объекта историко-культурного наследия), вскрытия конструкций и отбора проб материалов для определения их дальнейшего использования на объекте, производства зондажей и шурфов (с указанием их размеров);

- схемы последовательности разборки пристроек и наслоений с указанием объемов;

- схемы установки строительных лесов и подмостей;

- спецификации материалов, механизмов и оборудования;

- локальные сметы на производство указанных работ и изготовления и монтажа конструкций.

Раздел 2. Комплексные научные исследования

Раздел «Комплексные научные исследования» состоит из подразделов Историко-архивные и библиографические исследования, Натурные исследования, Исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические исследования.

Историко-архивные и библиографические исследования включают:

- библиографический список и список музейных фондов и архивных дел, содержащих сведения об объекте историко-культурного наследия и его аналогах;

- перечень ранее разработанной научно-проектной документации для реставрации объекта;

- выписки из архивных и библиографических источников, дающие возможность определить круг исторических событий и причин, в результате которых был создан и видоизменялся объект историко-культурного наследия, проследить историю его существования, роль в окружающей среде и культурное значение;

- фотокопии или выкопировки письменных, графических и изобразительных материалов, в том числе по аналогам;

- историческая справка, содержащая: архитектурно-художественный анализ объекта; краткую историю местности, где он был сооружен; краткую характеристику окружающей исторической застройки; сведения об архитекторах, строителях, владельцах объекта; изменения в пользовании объекта за время его существования, включая советский период;

- подробное описание разрушений, ремонтов, перестроек, а также проведенных работ по реставрации с указанием причин и конкретных частей объекта, применявшихся архитектурных и конструктивных решений, строительных приемов и материалов, инженерного оборудования, технологии и сроков производства работ;

- анализ ранее разработанной научно-проектной документации для проведения работ по сохранению объекта историко-культурного наследия (при ее наличии);

- описание аналогов и необходимые иллюстративные материалы.

В исторической справке должны быть освещены следующие вопросы:

- архитектурно-художественный и типологический анализ объекта историко-культурного наследия;

- краткая история местности, где был создан объект историко-культурного наследия;

- стилевая характеристика района или города, архитектора, мастера-строителя;

- личные данные архитектора(ов), строителей и владельцев объекта историко-культурного наследия;

- хронология смены владельцев и изменений в использовании объекта историко-культурного наследия;

- подробное описание всех перестроек, разрушений и ремонтов с указанием конкретных частей зданий, подвергшихся этим изменениям, а также применявшихся материалов и пр.

В процессе выявления, сбора и изучения историко-архивных, библиографических и иллюстративных материалов фиксируется наличие сведений и материалов в различных печатных изданиях, коллекциях, архивных и музейных хранилищах, делаются выписки или копии из выявленных письменных материалов и источников; выявляются фоторепродукции изобразительных и графических материалов в зависимости от необходимости их использования в процессе ремонтно-реставрационных работ на объекте историко-культурного наследия.

Натурные исследования включают:

- обмерные чертежи (архитектурно-археологический обмер, если другое не определено заданием);

- описание методов исследования объекта и их результаты по зондажам, шурфам, вскрытиям конструкций с установлением первоначальных материалов и конструкций объекта или их остатков и следов, характера отделки, применявшихся строительных и технологических приемов, технического состояния и причин дефектов;

- аналитические выводы об изменении объекта во времени, сравнительный анализ с данными историко-архивных и библиографических исследований и рекомендации по применению методов реставрации;

- результаты исследований монументальной живописи, предметов внутреннего убранства;

- результаты лабораторных анализов проб строительных и отделочных материалов;

- данные инженерных, дендрологических и археологических исследований территории объекта;

- результаты расчетов несущей способности конструкций и фундаментов, теплотехнических, светотехнических и акустических параметров объекта;

- рекомендации по использованию объекта культурного наследия;

- графические и другие фиксационные материалы по натурным исследованиям.

Основным документом при проведении обмеров могут быть кроки, выполненные в масштабе, близком к чертежу.

Рекомендуемые масштабы чертежей для:

- планов, разрезов, фасадов 1:100-1:50;

- генпланов 1:200-1:500;

- фрагментов 1:20;

- деталей 1:10-1:5;

- шаблонов 1:1;

- схематических обмеров 1:200-1:100.

В отдельных случаях в целях наиболее полного отражения особенностей объекта историко-культурного наследия масштабы могут быть изменены.

Исследования по объемным параметрам и специальные инженерно-технологические исследования должны содержать:

- методы и результаты исследований и расчетов объемных параметров утраченных частей объекта;

- результаты оценки несущей способности конструкций в натуре и степени их аварийности;

- данные о состоянии скрытых конструкций;

- данные о техническом состоянии отделочных материалов и изделий;

- описание технического состояния отдельных частей здания или сооружения и конструктивных элементов;

- методы оценки показателей качества объекта культурного наследия, конструкций и материалов и предложения по обеспечению нормативного значения показателей;

- результаты исследований и расчетов по определению физико-технических параметров объекта и его оптимального температурно-влажностного режима в целях обеспечения физического долголетия и сохранности объекта при современном использовании с учетом влияния техногенных и климатических воздействий, существующей или планируемой топографической, ландшафтной и градостроительной ситуаций, гидрогеологических условий и поведения грунтов основания;

- результаты исследований по разработке методов защиты от неблагоприятных воздействий строительных и отделочных материалов и их консервации;

- результаты разработки рецептуры первоначальных или близких им по свойствам строительных и отделочных материалов;

- результаты экспериментальных исследований и рекомендации по технологии осуществления отдельных видов работ;

- выбор номенклатуры показателей, перечень показателей качества, их количественные и качественные характеристики, принимаемых за основу при расчете усиления (восстановления) конструкций, основания, инженерных систем, оборудования и определении других архитектурных, технических и инженерных решений при разработке проектной документации (проекта реставрации).

Инженерные изыскания

Раздел «Инженерные изыскания» выполняется в соответствии со строительными нормами.

В техническом отчете следует представить предложения по уточнению номенклатуры показателей качества, их количественных и качественных характеристик, методов их оценки и проверки соответствия нормированным значениям.

Раздел 3. Проект реставрации

Ниже приводится рекомендуемая структура и содержание основных подразделов данного раздела.

1) Подраздел «Пояснительная записка»:

- обоснование проектных решений;

- исходные данные для выполнения ремонтно-реставрационных работ на объекте историко-культурного наследия (в том числе, результаты инженерных изысканий, технические условия и др.);

- краткая характеристика объекта:

• общие сведения об объекте историко-культурного наследия и проведенных комплексных научных исследованиях;

• описание существующего облика, техническое состояние объекта и его использование;

• описание предполагаемого архитектурного облика объекта после его реставрации;

- принципиальные решения противоаварийных мероприятий по конструкциям памятника, служебному и экспозиционному оборудованию; предложения по реставрации монументальной живописи и предметам внутреннего убранства; решения по благоустройству, вертикальной планировке и озеленению территории, занимаемой памятником; предложения по приспособлению объекта историко-культурного наследия для обеспечения современного использования памятника и прилегающей территории;

- сведения об использованных изобретениях, полученных в результате разработки проектной документации;

- показатели качества объекта историко-культурного наследия, принятые за основу при расчете усиления (восстановления) конструкций, основания, инженерных систем, оборудования, при определении других архитектурных, технических и инженерных решений в ходе разработки проектной документации (проекта реставрации);

- предложения по организации работ и последовательности их выполнения, а также машины и механизмы для осуществления реставрации и приспособления памятника;

- технико-экономические показатели объекта историко-культурного наследия, полученные в результате разработанного проекта реставрации;

2) Подраздел «Схема планировочной организации земельного участка» (выполняется в соответствии с планом земельного участка):

краткая характеристика земельного участка в границах территории объекта историко-культурного наследия; выделение этапов работ (при необходимости), с обозначением и обоснованием границ зон охраны объектов историко-культурного наследия, зон особо охраняемых территорий в пределах границ земельного участка, для которого в соответствии с требованиями технических регламентов требуется определение указанных зон; обоснование планировочной организации земельного участка в соответствии с требованиями документов об использовании земельного участка; решения по инженерной подготовке участка, организации рельефа, решения по благоустройству, вертикальной планировке и озеленению территории, занимаемой объектом культурного наследия; решения по ограждению территории и организации периметральной охраны (при необходимости); предложения по объектам капитального строительства в пределах территории объекта историко-культурного наследия для обеспечения современного использования (приспособления) объекта и его территории; графические материалы (схема планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта историко-культурного наследия, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия. Капитальное строительство не может быть в пределах охранных зон объектов историко-культурного наследия.

3) Подраздел «Архитектурные решения»:

краткое описание и обоснование внешнего и внутреннего облика объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации; графические материалы (планы, фасады, разрезы, цветовое решение фасадов и интерьеров, макеты (при необходимости) и т.д.), предлагаемые графические реконструкции, архитектурное освещение (при необходимости).

4) Подраздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:

сведения об инженерно-геологических, гидрогеологических, природно-климатических и особых условиях участка производства работ по сохранению объекта культурного наследия; основные физико-механические характеристики грунтов основания, сведения об уровне грунтовых вод и их агрессивности по отношению к различным материалам; уровень ответственности объекта; описание конструктивных решений объекта и обоснование пространственной схемы, принятой для расчета строительных конструкций; описание объемно-планировочных решений (этажность, высота этажа, номенклатура, компоновка и площади помещений и т.д.); мероприятия, обеспечивающие требуемые санитарно-гигиенические условия для работы людей; меры по защите строительных конструкций и фундаментов от коррозии; графические материалы (поэтажные планы с экспликацией помещений, характерные разрезы объекта и сечения фундаментов, планы, разрезы, при необходимости фрагменты, необходимые для характеристики предлагаемых производственных ремонтно-реставрационных работ на объекте, принципиальные решения по основным противоаварийным мероприятиям и конструктивным изменениям; предложения по реставрации интерьеров, включая росписи и элементы декоративного и скульптурного оформления стен, полов, потолков и предметов внутреннего убранства).

5) Подраздел «Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»:

описание и обоснование принципиальных решений по инженерным системам и оборудованию - отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, газоснабжению, водоснабжению, канализации; решения по диспетчеризации, автоматизации и управлению инженерными системами; основные решения по электроснабжению, электрооборудованию, молниезащите, заземлению; мероприятия по защите инженерных сетей от коррозии; решения по средствам связи, сигнализации, радиофикации, телевидению; краткая характеристика и обоснование технологических решений; графические материалы (принципиальные схемы инженерных систем и расстановки технологического оборудования; сводный план сетей инженерно-технического обеспечения, принципиальные решения по инженерному оборудованию: схемы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, электрооборудования и молниезащиты, радиофикации, телефонизации, телевидения, автоматизации систем инженерного оборудования; решения по служебному и экспозиционному оборудованию).

6) Подраздел «Проект организации строительства работ (реставрации)»:

краткая характеристика строительной площадки и обоснование организационно-технологической схемы выполнения производственных работ на объекте историко-культурного наследия, включая строительно-монтажные работы; мероприятия, обеспечивающие контроль качества работ; обоснование технологии и последовательности выполнения отдельных видов работ с перечнем объемов и сроками их выполнения; ведомость потребности в строительных материалах, изделиях, конструкциях и оборудовании; обоснование потребности в основных строительных машинах и механизмах, транспортных средствах, в воде, различных видах энергии и т.п.; меры, обеспечивающие безопасность и охрану труда, а также охрану окружающей природной среды в период строительства реставрации; графические материалы: стройгенплан, укрупненный график производства ремонтно-реставрационных работ с указанием их последовательности и совмещения отдельных видов работ (без календарной привязки).

7) Подраздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»:

сведения о возможных видах воздействия на окружающую среду; меры по предотвращению или снижению возможного негативного воздействия в атмосферу, в водные объекты; мероприятия по рациональному водопотреблению, использованию земельных и природных ресурсов, по охране почвенного покрова, растительного мира; графические материалы (схема планировочной организации земельного участка с обозначением границ санитарно-защитной зоны.

8) Подраздел «Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»:

сведения о категории помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; описание и обоснование конструктивных, объемно-планировочных и инженерных решений препятствующих распространению огня; сведения о системах охранно-пожарной сигнализации и автоматических установках пожаротушения; меры и технические решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожаре; графические материалы (схемы систем охранно-пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения; схемы путей эвакуации).

Примечание. При реставрации зданий памятников культуры (объектов историко-культурного наследия) и разработке противопожарных мероприятий соответствующие решения должны приниматься по каждому объекту с учетом особенностей зданий и их художественной ценности. Если памятник культуры (объект историко-культурного наследия) восстанавливается в первоначальном виде без замены сгораемых конструкций, то последние должны обрабатываться огнезащитными составами разрешенных к применению в музеях, не оказывающих вредного воздействия на материалы памятников.

9) Подраздел «Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам историко-культурного наследия»:

обустройство территорий объекта историко-культурного наследия в соответствии с требованиями по доступности инвалидов; технические, объемно-планировочные, конструктивные и иные решения, обеспечивающие безопасное передвижение инвалидов по территории, вход в здание; характеристика систем информации и сигнализации при опасности; меры, обеспечивающие удобство пользования инвалидами зон обслуживания посетителей в зданиях (музеях, библиотеках), а также санитарно-бытовых и иных помещений; меры, обеспечивающие безопасную эвакуацию инвалидов при пожаре; графические материалы (схема планировочной организации земельного участка с указанием путей перемещения инвалидов и их специальным обустройством системами информации и сигнализации; поэтажные планы объектов с указанием путей передвижения и путей эвакуации инвалидов и малоподвижных групп населения).

10) Подраздел «Проектно-сметная документация» (разрабатывается для объектов, финансируемых за счет средств соответствующих бюджетов):

пояснительная записка; сметная документация, которая включает сводку затрат (при необходимости), сводный сметный расчет, объектные и локальные сметные расчеты, сметные расчеты на отдельные виды затрат, сметы на проектные, изыскательские и научно-исследовательские работы.

11) Подраздел «Иная документация» (разрабатывается в случаях, предусмотренных законодательством или нормативными документами).

12) Подраздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Разработка подраздела осуществляется на основе исходных данных и требований, которые устанавливают органы по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в пределах своей компетенции.

Приложения:

текстовые материалы: копия утвержденного Задания на проведение работ по сохранению объекта историко-культурного наследия; сведения о проведенных согласованиях научно-проектной документации; протокол обсуждения проекта реставрации на заседании Научно-реставрационного совета разработчика с рецензиями;

чертежи (кроме указанных в соответствующих подразделах): ситуационный план в масштабе 1:2000 или 1:5000; генеральный план участка, на территории которого расположен объект, на топографической основе в масштабе 1:500; генеральный план основных существующих и проектируемых инженерных сетей, коммуникаций и сооружений на топографической основе в масштабе 1:500; план благоустройства участка на топографической основе в масштабе 1:500.

Раздел 4. Рабочая документация

Рабочая документация разрабатывается в соответствии с пунктом 6.9 настоящего Свода правил.

Раздел 5. Научно-реставрационный отчет

Раздел выполняется после окончания производственных работ на объекте историко-культурного наследия, фиксирует и дает оценку соответствия выполненных работ утвержденным проектным решениям, обосновывает отступления от проекта реставрации в результате вновь выявленных данных и включает:

основание для разработки научно-проектной документации для реставрации памятника и производства работ;

результаты комплексных научных исследований;

краткое содержание утвержденного проекта реставрации и соответствие выполненных ремонтно-реставрационных работ проектным решениям;

изменения, внесенные в проект реставрации, и их реализация в процессе производства ремонтно-реставрационных работ; описание произведенных выполненных работ по их видам с указанием применяемых технологий, строительных и отделочных материалов, изделий, конструкций и оборудования; научная оценка результатов реставрации и рекомендации по дальнейшему использованию памятника, его техническому содержанию и эксплуатации.

Приложения:

акт приемки производственных работ по сохранению объекта историко-культурного наследия в целом или его части; комплект фиксационных чертежей и исполнительные сметы, фотофиксационные материалы, описывающие облик объекта и его состояние до начала реставрации, в процессе исследований и производства работ и после завершения ремонтно-реставрационных работ; Журнал работ по сохранению объектов историко-культурного наследия, примерный образец формы которого приведен в Приложении 3.

Приложение 3

Журнал работ по сохранению объектов историко-культурного наследия

(примерный образец формы)

Бланки

1. Обложка журнала.

2. Титульный лист.

3. Обратная сторона титульного листа.

4. Выписка из инструкции.

5. Перечень поступающей к Заказчику научно-проектной документации.

6. Перечень археологических и других находок.

Бланк 1

Журнал работ по сохранению объектов культурного наследия

№___________

__________________

(город, год)

Бланк 2

Журнал работ по сохранению объектов культурного наследия

№___________

__________________________________________________________________________

(наименование объекта культурного наследия)

Шифр___________                                           Арх. №___________

Бланк 3

__________________________________________________________________________

(наименование объекта культурного наследия)

__________________________________________________________________________

Адрес памятника___________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Заказчик  (застройщик) _____________________________________________________

__________________________________________________________________________

Реставрационная научно-проектная организация или физическое лицо ____________

__________________________________________________________________________

Специализированные по видам работ научно-проектные организации ______________

__________________________________________________________________________

Реставрационная производственная организация _______________________________

_________________________________________________________________________

Производитель  работ ______________________________________________________

(фамилия И.О., телефон)

Примечание - Для Заказчика и подрядных научно-проектных и производственных организаций указывать точное наименование (для физических лиц Ф.И.О.), адрес, расчетный счет, регистрационный номер и дату выдачи лицензии, номер телефона. Ф.И.О. ответственного представителя.

Специализированные по видам работ производственные организации ______________________________________________________________________________________________

Производители работ _________________________________________________________________________

(фамилии И.О., телефоны)

__________________________________________________________________________

Автор или научный руководитель авторского коллектива _________________________

________________________________________________________________________

(фамилия И.О., телефон)

Члены авторского коллектива _______________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                                                 (фамилии И.О., телефоны)

Сметная стоимость реставрации на дату оформления журнала ______________________________________________________________

Дата начала производства работ _____________________________________________

Регистрационный номер и дата разрешения соответствующего органа охраны объектов культурного наследия на производство работ _________________________

Бланк 4

«Научное руководство, технический и авторский надзор»

Бланк 5

Перечень поступающей к Заказчику научно-проектной документации

Дата

Наименование научно-проектной документации _________________________________

Арх.№

Накладная

1

2

3

4

(на 5-6 стр.)

Бланк 6

Перечень археологических и других находок

Дата

№ п/п

Описание находок

Количество

Подпись ответственного лица в приеме на хранение

Примечание

1

2

3

4

5

6

(на 5-6 стр.)

Бланк 7

(1-й лист)

Указания авторского надзора и сведения о производимых работах на объекте культурного наследия.                (на 200-250 стр.)

Бланк 7

(2-й лист - начало-оборотная сторона 1-го листа и продолжение 2-го листа)

Дата

Указания авторского надзора

Отметка о выполнении указаний

Производимые работы на объекте культурного наследия, условия работ

1

2

3

4

(заполняется производителем работ)

Библиография

* Положения законодательных и нормативных правовых актов приняты с изменениями и дополнениями в редакции по состоянию на 10 марта 2017 года

[1] Legile Republicii Moldova

[1.1] Legea nr.1530-XII din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor

[1.2] Legea nr.721-XIII din 02.02.1996 privind calitatea în construcţii

[1.3]  Legea nr.835-XIII din 17.05.1996 privind principiile urbanismului şi amenajării teritoriului

[1.4] Legea nr.851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică şi evaluarea impactului asupra mediului înconjurător

[1.5] Legea nr.1543 din 25.02.1998 cadastrului bunurilor imobile

[1.6] Legea nr.1350 din 02.11.2000 cu privire la activitatea arhitecturală

[1.7] Legea nr.139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe

[1.8] Legea nr.163 din 09.07.2010 privind autorizarea lucrărilor de construcţie

[2] Actele normative ale Guvernului Republicii Moldova

[2.1] Hotărîrea nr.285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente

[2.2] Hotărîrea nr.360 din 25.06.1996 cu privire la controlul de stat al calităţii în construcţii

[2.3] Hotărîre nr.5 din 05.01.1998 cu privire la aprobarea Regulamentului general de urbanism

[2.4] Hotărîre nr.1009 din 05.10.2000 despre aaprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale şi construite

[3] Acte normative şi departamentale ale altor ţări

[3.1] Положение об охране и использовании памятников истории и культуры, утвержденное постановлением Совета Министров СССР от 16.09.82 № 865 (Собрание постановлений Правительства СССР, 1982, № 26)

[3.2] Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры, утв. приказом Минкультуры СССР от 13.05.86 № 203

[4] Documentele normative  - в разделе  „Ссылки”

[4.1] СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

[4.2] СНиП 1.02.07-87 Инженерные изыскания для строительства

[4.3] СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений

[4.4] NCM A.07.03-2002  Regulament cu privire la monitorizarea obiectelor în construcţie de către autorul proiectului

[4.5] NCM A.09.02-2005  Deservirea tehnică, reparaţia şi reconstrucţia clădirilor de locuit, comunale şi social-culturale

[4.6] NCM E.03.02-2014  Protecţia contra incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor

[4.7] NCM E.03.04-2014  Determinarea categoriilor de pericol de explozie-incendiu şi de incendiu a încăperilor şi clădirilor

[4.8] NCM A.07.05:2012/C2:2015  Proiectarea construcţiilor. Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale

[4.9] NCM E.02.02:2016  Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii de bază

[4.10] NCM B.01.05:2016  Urbanism. Sistematizarea şi regimul de construire a localităţilor urbane şi rurale

Содержание

|  | Pag. |
| --- | --- |
| Traducerea autentică a documentului în limba rusă. Начало перевода. | 31 |
| Preambul………………………………………………………………………………………… | II |
| Întroducere........................................................................................................................ | IV |
| 1. | Область применения.......................................................................................... | 31 |
| 2. | Нормативные ссылки ........................................................................................... | 31 |
| 3. | Термины и определения ..…………………………………………………………… | 32 |
| 4. | Основные положения ..……………………………………………………………… | 35 |
| 5. | Порядок разработки научно-проектной документации на выполнение производственных работ по сохранению объектов историко-культурного наследия …………………………………………………………………………….. | 38 |
| 6. | Состав научно-проектной документации ………………………………………… | 40 |
| 7. | Согласование и утверждение научно-проектной документации …………… | 43 |
| 8. | Научное руководство, технический и авторский надзор ……………………… | 44 |
|  | Приложение 1 (Рекомендуемое) Примерная форма задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (Форма 1) …………………………………………………... | 48 |
|  | Приложение 1 (Рекомендуемое) Примерная форма задания на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (Форма 2) …………………………………………………... | 51 |
|  | Приложение 2 Примерный состав и содержание научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия. | 55 |
|  | Приложение 3 Журнал работ по сохранению объектов культурного наследия (примерный образец формы) | 64 |
|  | Bibliografia……………………………………………………………………………… | 65 |

Конец перевода

Membrii Comitetului tehnic pentru normare tehnică şi standardizare în construcţii CT-C C(01-04) „Clădiri şi funcţionalitatea lor ” care au acceptat proiectul documentului normativ:

| Calitatea | Nume, prenume | Calificarea |
| --- | --- | --- |
| Preşedinte: | Povar Iurie | Inginer-arhitect |
| Secretar, membru: | Eremeev Petru | Inginer-constructor-tehnolog |
| Membrii: | Liunenko Iurie | Inginer-constructor, dr.tehnic |
|  | Şevcenco Alexandru | Inginer-constructor |
|  | Homa Stepan | Inginer-arhitect |
|  | Popov Grigore | Inginer-constructor |
|  | Zolotuhina Svetlana | Inginer-proiectant |
|  | Carlov Vladimir | Inginer-constructor |
|  | Alcaz Vasile | Inginer-ficician, dr. hab. |
|  | Damaschin Igor | Inginer-arhitect |
|  | Bunduchi Elena | Medic-igienist |
| Reprezentant al Ministerului | Spasov Anatolie | Consultant principal, Direcţia arhitectură, proiectări, urbanism şi amenajarea teritoriului |

Utilizatorii standardului sînt răspunzători de aplicarea corectă a acestuia.

Este important ca utilizatorii documentelor normative să se asigure că sînt în posesia ultimei ediţii şi a tuturor amendamentelor.

Informaţiile referitoare la documentele normative (data aplicării, modificării, anulării etc.) sînt publicate în „Monitorul oficial al Republicii Moldova”, Catalogul documentelor normative în construcţii, în publicaţiile periodice ale organului central de specialitate al administraţiei publice în domeniul construcţiilor, pe Portalul Naţional „e-Documente normative în construcţii” (www.ednc.gov.md), precum şi în alte publicaţii periodice specializate (numai după publicare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, cu prezentarea referinţelor la acesta).

Amendamente după publicare:

| Indicativul amendamentului | Publicat | Punctele modificate |
| --- | --- | --- |

Ediţie oficială

COD PRACTIC ÎN CONSTRUCŢII

CP С.01.16:2017

“Monumente de istorie şi cultură. Modalitatea şi principiile de proiectare a restaurării construcţiilor”

Responsabil de ediţie ing. L. Cuşnir

Tiraj ____ ex. Comanda nr. _____

Tipărit ICŞC ”INCERCOM” Î.S.

Str. Independenţei 6/1

www.incercom.md

# Text boxes

REPUBLICA MOLDOVA

С.01.16

NORMATIV ÎN CONSTRUCŢII

CLĂDIRI ŞI FUNCŢIONALITATEA LOR

CP C.01.16:2017

“Monumente de istorie şi cultură. Modalitatea şi principiile de proiectare a restaurării construcţiilor”

EDIŢIE OFICIALĂ

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI CONSTRUCŢIILOR

CHIŞINĂU 2017

MDRC, 2017 EDIŢIE OFICIALĂ